伊犁英雄酒业有限责任公司

年产500吨白酒项目（迁建）

环境影响报告书

（公示版）

新疆清风朗月环保科技有限公司

二O一九年十一月

目    录

1 概述	2

1.1建设项目背景	2

1.2分析判定相关情况	3

1.3环境影响评价工作过程	6

1.4关注的主要环境问题	7

1.5环境影响报告书的主要结论	8

2总则	10

2.1编制依据	10

2.2 评价目的和原则	13

2.3环境影响识别与评价因子筛选	13

2.4评价等级和评价重点	15

2.5评价范围	19

2.6评价工作重点	21

2.7 环境功能区划及评价标准	21

2.8评价标准	22

2.9 环境敏感区	26

3 原有工程回顾	27

3.1 原有工程概况	27

3.2 原有项目地理位置	27

3.3 原有项目建设内容	27

3.4 原有工程污染源及治理措施情况	27

3.5原有工程存在的主要环保问题及建议	29

3.6 小结	31

4本次建设项目概况	32

4.1 建设项目名称、性质及建设地点	32

4.2 建设内容与规模	32

4.3主要原辅料	34

4.4产品方案	35

4.5公用工程	35

4.6 总平面布置	38

4.7投资、工作制度及劳动定员	40

4.8 厂区周边情况	40

4.9项目合理性分析	41

5 工程分析	48

5.1 施工期工程分析	48

5.2运营期工艺流程	50

5.3 主要原辅材料	52

5.4物料平衡和水平衡	53

5.5运营期污染源分析	57

5.6 清洁生产分析	67

5.7 循环经济分析	71

5.8“三本账”统计	72

5.9 总量控制	73

6环境现状调查与评价	75

6.1 自然环境	75

6.2 霍尔果斯经济开发区	78

6.3 环境质量现状调查与评价	80

7施工期环境影响预测与评价	89

7.1施工期环境空气影响分析	89

7. 2 施工期水环境影响分析	91

7. 3 施工期声环境影响分析	92

7. 4固体废物影响分析	92

7. 5 生态环境影响分析	93

8营运期环境影响分析与预测	95

8.1 环境空气影响分析与评价	95

8.2水环境影响评价	106

8.3 声环境影响分析	113

8.4固体废物环境影响分析	115

8.5 生态环境影响分析	116

9 环境风险评价	117

9.1 风险评价依据	117

9.2 环境敏感目标概况	120

9.3 环境风险识别	121

9.4 环境风险分析	125

9.5 环境风险防范措施及应急要求	128

9.6风险分析结论与建议	134

10 污染防治措施	137

10.1 大气污染防治措施分析	137

10.2 废水污染防治措施分析	137

10.3 噪声控制措施	142

10.4 固体废物污染防治措施	143

10.5 污染防治措施小结	143

11 环境影响经济损益分析	144

11.1项目建设的必要性	145

11.2 社会效益分析	145

11.3 经济效益分析	145

11.4 环境影响经济损益分析	146

12 环境管理与环境监测	149

12.1 环境管理	149

12.2 环保机构和职责	149

12.3 施工期环境监理	150

12.4 营运期环境管理与监测计划	150

12.5 排污口规范化	153

12.6 项目竣工验收表	155

13 环境影响评价结论	157

13.1 项目概况	157

13.2 项目建设可行性分析	158

13.3 环境质量现状评价	161

13.4 污染防治措施及环境影响分析	161

13.5 清洁生产与总量控制	163

13.6 环境风险分析结论	163

13.7 公众参与	164

13.8 结论	164

附件列表：

附件一：环评委托书

附件二：关于《霍城县经济技术开发区江苏工业园总体规划环境影响报告书》审查意见，新环评价函[2011]1134号；

附件三：《国务院关于支持喀什、霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》国发〔2011〕33号

附件四：关于《霍尔果斯经济开发区总体规划》的批复 新政函[2013]228号

附件五：生产许可证及食品药品监督管理总局查询截图；

附件六：营业执照扫描件；

附件七：霍城县商务经信发同意本项目搬迁的文件；

附件八：企业原有环评批复意见扫描件。

附件九：园区污水厂环评批复

附件十：园区污水厂自主验收专家签字表及公示截图

附件十一：园区集中供热锅炉房环评批复

附件十二：锅底水委托燃烧处置协议

附件十三：企业更名证明

附件十四：清水河配套园区投资项目备案证

附件十五：霍城县环保局预审意见

# 1 概述

## 1.1建设项目背景

白酒是指以富含淀粉质的粮谷(如大米)等为原料，以中国酒曲即大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，采用半固态或液态发酵，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和勾调而制成的蒸馏酒。

随着我国经济快速发展，国内白酒消费人群不断增长，据统计，我国城市白酒饮用者占总人口的31%，多达53%的男性居民有饮用白酒的习惯，白酒消费者平均每月饮用白酒1.25kg，白酒市场相对稳定，我国白酒行业作为消费品行业具有良好的发展前景。

伊犁英雄酒业有限公司现有厂区位于霍尔果斯六十二团十连东门村，始建于1993年，企业原名为霍尔果斯天恩酒厂。原厂址北侧为312国道，东侧为六十二团十连连部，西侧和南侧均为居民区，原厂址中心地理坐标为：东经80°32′3.65″，北纬44°9′59.99″。原厂址地理位置图和周边环境图见附图1和附图2。

该厂从1993年建立，根据该企业2000年时所作的环评备案表（见附件8），显示项目当时的生产能力为年产3000吨白酒，产品包括粮食酿造酒和俄得克白酒（也叫伏特加），出口俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等前独联体国家，1999年以后，企业根据市场变化趋势，调整产品种类，采取我国传统的固态酿酒法，纯粮食发酵，主要原料为高粱，小麦，玉米等，主要针对国内市场，企业根据市场情况自行降低生产能力，迁建前实际生产能力为500吨。

2000年国家开始执行白酒生产许可证制度，企业于2002年取得白酒生产许可证，2007年企业更名为伊犁英雄酒业（见附件2更名证明）。企业分别于2007、2010、2013、2016年更换生产许可证，旧证均被收回，由于年代较远，目前仅有2013年有照片材料（见附件），2013年生产许可证号QS650015012762（已失效），目前企业使用的许可证为2016年由国家食品、药品监督总局颁发，生产许可证号为SC11565402300050（有效期至2021年10月），2016年颁发的许可证已在国家食品、药品监督总局网站查证属实，网上查验截图见附件5。

2019年初，该厂响应国家撤城入园的号召，拟投资2000万元，在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区内重新建设厂房和仓库，并健全环保设施和措施。该项目拟占地面积为20.28亩，建筑面积4998.82m2，建设内容包括酿酒车间、包装车间、库房、锅炉房、厂区绿化等。该项目迁址前实际生产能力为500吨，本项目迁建按照现有项目的生产能力，建设一条年产500吨优质白酒生产线以及配套基础设施。目前该项目已在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区经信委备案，备案号为霍清区经字备案预[2019]09号（附件14）。新厂址中心地理坐标为：-。地理位置图和周边环境图见附图1和附图4。原厂址部分厂房及土地目前已于2019年初交还六十二团，作为民兵训练基地，现场踏勘时，企业已经完全停产，民兵训练基地已在建设过程中，见现场照片。本项目属于迁建项目。

企业成立于1993年，由于历史原因，该企业一直未能进行环保验收工作，目前企业原厂址已停止生产，部分厂房及设施已经拆除，改建为六十二团十连民兵训练基地，已无法进行环保验收工作，只有待企业在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区重新建设后，再行开展环保验收工作。

2019年6月，伊犁英雄酒业有限责任公司委托新疆清风朗月环保科技有限公司进行该项目的环境影响评价编制工作。我公司接受委托后，通过现场实地调查，详细了解与收集了本项目的有关资料，征求了当地环保部门和公众的意见，按照环境影响评价技术导则及有关技术规范要求，结合该项目的特点，编制完成了《伊犁英雄酒业有限责任公司年产500吨白酒项目（迁建）环境影响报告书》。为项目运营后落实污染防治措施，减轻对环境的影响，完善环境管理，改善和保护环境提供审批依据。本环境影响报告书经主管部门批复后作为企业日常环境管理的依据。

## 1.2分析判定相关情况

### 1.2.1三线一单符合性

### （1）生态保护红线

根据《新疆生态保护红线方案（伊犁州征求意见稿）》（以下简称征求意见稿），伊犁州生态保护红线分布于那拉提山、乌孙山、博罗科努山和伊犁河干流沿线。本项目位于伊犁州清水河镇配套工业园区，对照征求意见稿生态保护红线分布图，本项目所在区域不在保护红线范围内。

### （2）环境质量底线

项目所在区域环境空气质量属于二类功能区，地表水、地下水均属于Ⅲ类功能区，声环境属于2类功能区。根据本次污染预测分析，本项目运行期产生的各类污染物均能实现达标排放，且主要大气污染物为原料加工产生的颗粒物。固体废物得到妥善处置，本项目污染物排放不会对区域环境质量的产生较大影响。综上所述，本项目满足环境质量底线要求。

### （3）资源利用上线

本项目为现有酒厂迁建项目，在运营中会消耗一定数量的电力、水资源，但项目水、电、气资源使用量较少，不会突破区域的资源利用上线。

### （4）环境准入负面清单

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》：本项目不属于产业结构调整指导目录中“鼓励类、淘汰类”，本项目属于第二类限制类的第十二类轻工的第25条“白酒生产线”，不属于环境准入负面清单中的项目。

### 1.2.2产业政策及规划符合性

（1）根据国家发展和改革委员会第 9 号令颁布的《产业结构调整指导目录 (2013 年修订本)》，白酒生产线属于限制类项目，投资者不能再投资新建白酒和酒精生产项目。

伊犁英雄酒业有限责任公司成立于1993年，生产许可证号：SC11565402300050，原厂址位于霍尔果斯六十二团十连，1999年以前主要生产出口型白酒，该厂使用固态法生产白酒，年产白酒系列产品500吨，员工26人，原厂2000年做过环评备案，并取得霍城县环保局批复意见（见附件）。本项目属异地整体迁建项目，原厂现有的白酒生产许可证可延续使用，也并未扩大产能，故不需重新办理，因此符合国家产业政策。

（2）根据《新疆维吾尔自治区轻工业“十三五”发展规划》，对白酒行业，要求突出地域特色，运用现代生物科技，研发在新疆独特生态环境下的酿造风格。利用先进技术改造传统企业，提升产品质量，推动白酒产业向生态、有机、功能化发展。要注入民族与历史文化元素，打造具有西域风情的品牌产品，大力提升新疆白酒市场竞争力。主动顺应市场消费新需求，把握健康、理性消费新趋势，着力解决中低档产品同质化现象，实现产品的价值提升和效益提升。项目为原有酒厂迁建项目，将当地文化注入产品之中，打造特色品牌。故项目建设符合规划要求。

（2）《伊犁自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

根据《伊犁自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，坚定不移推动新型工业化发展，充分发挥资源优势，完善新型工业产业化体系，大力发展服装纺织、农产品加工、轻工、绿色建材等劳动密集型产业。到 2020年，农副产品加工率明显提高。大力培育具有地方特色的名牌产品，提升农副产品加工业外向化水平的要求。本项目为农副产品精深加工的白酒企业，对提升当地农副产品附加值具有重要作用，符合规划要求。

（3）清水河配套园区规划

《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见国发》（〔2011〕33号）文件中指出“清水河配套产业园区重点建设农副产品深加工和出口机电产品配套组装加工基地”。清水河配套园区根据国家对霍尔果斯经济开发区清水河配套园区产业布局定位，并结合自身实际情况，将清水河配套园区产业规划为农副产品精深加工、特色轻工、纺织服装、机电加工配套组装、新型建材、商贸物流等产业。产业定位是依托一带一路国家战略，利用伊犁河谷乃至新疆优越的农畜产品、中亚轻工发展滞后的机遇和霍尔果斯口岸向西开放重要窗口，建成伊犁河谷农副产品加工基地、特色轻工、新型建材产业聚集区和出口中亚的出口机电产品配套组装加工基地，力争成为新疆产业发展的先行示范基地。产业布局是将处在园区上风口横三路以北为农副产品精深加工区，横三路南侧，纵一路东侧500亩为纺织产业区。中心路至横六路为机电配套组装机建材加工区。横六路至横八路为轻工产业区，横八路至连霍高速北侧为商贸物流区；清水河配套产业园区重点建设农副产品深加工和出口机电产品配套组装加工基地。

根据《新疆霍尔果斯经济开发区清水河配套园区总体规划》可知，本项目在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区总体规划区域内，位于园区的最北侧，用地性质为二类工业用地，本项目属于二类工业，并且属于利用农产品深加工生产白酒，符合霍尔果斯经济开发区清水河配套园区的总体规划，见附图10。该项目已在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区经信委备案，备案号为霍清区经字备案预[2019]09号，见附件。

综合以上分析判定结果，本项目行业类别、选址符合国家及地方的相关法规、规划、政策要求。

### 1.2.3与饮料酒制造业污染防治技术政策符合性分析

表1.2-1       与饮料酒制造业污染防治技术政策符合性判别表

| 类别 | 序号 | 政策要求 | 项目情况 | 是否符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 源头控制 | 1 | 白酒、啤酒、黄酒制造业应加强原料储存与输送过程的污染控制，原料宜采用标准化仓储、密闭输送 | 本项目原料采用标准化仓储、粮食袋装搬运 | 符合 |
| 生产过程控制 | 1 | 提高生产用水的重复利用率。蒸馏用冷却水应封闭循环利用，洗瓶水经单独净化后回用 | 本项目蒸馏冷却水循环利用,洗瓶水排入污水站 | 部分符合 |
|  | 2 | 鼓励蒸粮车间安装集气排气系统，实现蒸粮、馏酒及摊晾过程中废气的集中收集、处理和排放 | 本项目生产规模较小,采取车间安装排放扇的措施 | 非强制性要求 |
|  | 3 | 应推进粉碎车间采用大功率、低能耗的新型制粉成套设备，并安装高效的除尘设备及降噪系统 | 本项目粉碎车间拟安装布袋除尘器 | 符合 |
| 大气污染治理 | 1 | 原料输送、粉碎工序产生的粉尘应采用封闭粉碎、袋式除尘或喷水降尘等方法与技术进行收集与处理 | 本项目粉碎车间拟安装布袋除尘器 | 符合 |
|  | 2 | 酒糟、滤渣堆场应采取封闭措施对产生废气进行收集，采用化学吸收法或活性炭吸附法等技术对收集废气进行处理 | 酒糟暂存池加盖覆盖,投放除臭剂 | 符合 |
| 水污染治理 | 1 | 高浓度废水（锅底水、黄水、废糟液、麦糟滤液、酵母滤洗水、洗糟水、米浆水、酒糟堆存场地渗滤液等）宜单独收集进行预处理，再与中低浓度工艺废水（冲洗水、洗涤水、冷却水等）混合处理 | 本项目黄水不外排用于养窖,锅底水送园区锅炉掺燃料煤燃烧处置 | 符合 |
|  | 2 | 综合废水宜采取“预处理+（厌氧）好氧”的废水处理工艺技术路线。对于排放标准要求高的区域或需废水回用的企业，废水应进行深度处理，宜在生物处理后再增加混凝沉淀、过滤或膜分离等处理单元。 | 本项目污水站采用A2O+MBR工艺 | 符合 |
| 固体废物处理处置及综合利用 | 1 | 酒糟、麦糟宜作为优质饲料或锅炉燃料 | 本项目酒糟外售做饲料 | 符合 |
|  | 2 | 鼓励白酒企业废窖泥经处理后作为肥料利用； | 本项目窖泥在厂内重复利用不外排 | 符合 |
|  | 3 | .应对废硅藻土全部收集并妥善处置（填埋等），禁止排入下水道和环境中。 | 本项目废硅藻土送交园区环卫部门清运,最终填埋 | 符合 |
|  | 4 | 鼓励对废酒瓶、废包装材料等进行收集、利用 | 本项目废包装材料集中收集,外售废品站 | 符合 |
| 二次污染防治 | 1 | 鼓励将废水厌氧生化处理过程中产生的沼气，经净化处理后作为燃料使用。 | 本项目污泥产生量较少,脱水后交环卫部门 | 非强制性要求 |
|  | 2 | 废水处理过程中产生的恶臭气体应收集和处理，采用生物、化学或物理等技术进行处理 | 本项目污水站采取密闭措施,用抽风机收集经活性炭吸附,最后15米排气筒排放,无组织恶臭采用投放除臭剂的措施 | 符合 |
|  | 3 | 鼓励将废水生物处理产生的剩余污泥、沼渣等进行资源化综合利用 | 本项目污泥产生量较少,脱水后交环卫部门 | 非强制性要求 |
|  | 4 | 酒糟等堆场应防雨、防渗 | 项目酒糟采用防渗酒糟池 | 符合 |

由上表可知，本项目采取的各项污染治理设施、措施基本符合饮料酒制造业污染防治技术政策的要求。

## 1.3环境影响评价工作过程

依据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定，该建设项目属于第四条酒、饮料制造业第17款酒精饮料及酒类制造中有发酵工艺的，需编制环境影响报告书，对项目产生的污染和环境影响进行详细评价，从环境保护角度评估项目建设的可行性。

环境影响评价一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

1、前期准备、调研和工作方案阶段 评价公司接受环评委托后，进行了现场踏勘和资料收集，根据新疆维吾尔自治区生态环境厅、伊犁哈萨克自治州生态环境局对该项目环境影响评价的要求，结合项目的实际情况和当地环境特征，按国家、自治区、伊犁州环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，开展该项目的环境影响评价工作。通过初步的工程分析以及环境现状调查，识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、 工作等级和评价标准，最后制订工作方案。

2、分析论证和预测评价阶段 在准备阶段的基础上，做进一步的工程分析，进行充分的环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价，之后根据污染源强和环境现状资料进行环境影 响预测及评价。

3、环境影响评价文件编制阶段汇总、分析论证和预测评价阶段工作所得的各种资料、数据，根据项目的环境影响、法律法规和标准等的要求，提出减少环境污染的管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，并最终完成环境影响报告书编制。环境影响评价的工作程序见图 1.3-1。

在本项目环境影响报告书编制过程中，得到了霍城县和伊犁州环境保护部门、清水河配套产业园管委会、园区污水处理厂、园区集中供热部门以及伊犁英雄酒业有限公司的大力支持和协助，在此一并致以诚挚的谢意！

## 1.4关注的主要环境问题

本项目年产白酒500吨，本项目关注的的主要环境影响为：

（1）废气：根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）表3和企业实际情况可知，以谷物类为主要原料的白酒企业，其有组织废气为原料粉碎产生的粉尘，本项目原料粉碎车间粉尘的治理措施为：在原料粉碎车间安装集尘罩+袋式除尘器降尘+15米高排气筒；此外，本项目使用一台0.5吨燃气锅炉，作为蒸馏所用热源，其所排放的烟尘、SO2、NO2也属于有组织废气，设置一根8米高排气排放。

根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）表4及企业实际情况可知，白酒厂无组织废气为污水处理站和酒糟堆场的恶臭气体，本项目污水处理站采取密闭将臭气经抽风机收集（效率约85%）后使用活性炭吸附处理，处理效率约90%，处理达标后由15m排气筒排放、并在污水站投放除臭剂的措施；酒糟堆场采取覆盖和投放除臭剂的措施来消除其恶臭影响。

（2）废水：根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）表5和本厂实际情况可知，该厂生产废水主要为：锅底水、黄水、设备地面清洗废水、洗瓶废水、冷却水，生活废水为职工日常生活废水。

生产过程中发酵黄水用于养窖不外排，蒸馏过程产生少量高浓度有机废水（锅底水），该项目在迁建前处理方式为外售养殖场。本次迁建，本环评要求企业更改以往做法，将锅底水送交园区集中供热的燃煤锅炉房，掺入燃料煤中燃烧处置。根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）6.4糖蜜、酒精废水蒸发浓缩后的浓缩液宜用作有机肥原料、锅炉燃烧等进行综合利用，燃烧处置是允许的处置方式。目前企业已与园区集中供热燃煤锅炉房签订了锅底水燃烧处置协议，见附件12。

厂区拟建一座处理规模为10m3/d的污水处理站，洗瓶废水和厂房、设备冲洗废水一起排入自建的污水处理站处理。处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2新建企业水污染物排放限值中的间接排放标准，并满足园区污水厂的接管要求后，通过污水管网排入园区配套污水处理厂。生活废水经隔油池处理后直接排至园区污水管网。冷却水循环使用不外排。

（3）固废：企业的生产固废主要为酒糟、布袋收尘后的粉尘、废硅藻土、废弃包装物、污水站污泥及生活垃圾。生产过程中产生的酒糟外售做饲料；布袋收尘粉尘筛分后灰尘和杂物交环卫部门处理，其余为粉状原料，可返回生产工序；污水站污泥根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）6.4固废管理要求，需要妥善收集、储存、压滤机脱水后含水率不高于60%后交环卫部门处理，并需对污泥暂存场采取防渗措施。硅藻土、废弃包装物、灰尘杂物和生活垃圾属于一般固废，交园区环卫部门收运填埋。

综上，在满足确保本环评提出的各项环保措施的落实及环保设施的正常运转，保证有组织废气中的污染物达标排放，无组织废气厂界浓度满足限值标准，保证各类废水得到妥善处理，达标排放，做好防渗措施，各类固体废物得到合理的综合利用，加强风险防范管理的前提下，该项目的建设是可行的。

## 1.5环境影响报告书的主要结论

伊犁英雄酒业有限责任公司年产500吨白酒项目属于国家产业政策中的限制类。伊犁英雄酒业有限责任公司成立于1993年，生产许可证号：SC11565402300050，原厂址位于霍尔果斯六十二团十连，本项目属异地整体迁建项目，符合国家产业政策。新厂址位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区内的二类工业用地，符合园区规划，选址合理可行。

该项目白酒生产规模较小，通过实施相应污染防治措施后，生产过程中产生的废气和废水均能实现达标排放、固体废弃物全部综合利用，运营期的环境影响通过采取合理措施，影响可接受。在建设单位严格执行环保“三同时”制度，落实本报告提出的各项环保措施的前提下，本建设项目从环境保护的角度考虑具有环境可行性。

# 图1.3-1 环境影响评价的工作程序图

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6.27；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.12.26；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012.7.1；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018.10.26；

（10）《中华人民共和国节约能源法》，2018.10.26；

（11）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

（12）《中华人民共和国土地管理法》，2014.7.29；

（13）《中华人民共和国野生动物保护法》，2016.7.2。

### 2.1. 2 政策规范性文件

（1）《中华人民共和国野生植物保护条例》，2017.10.7；

（2）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），2013.5.1；

（3）《建设项目环境保护管理条例》，中华人民共和国国务院令第682号，2017.7.16；

（4）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，环境保护部第44号令，2018.4.26；

（5）《控制污染物排放许可制实施方案》，（国办发〔2016〕81号），2016.11.10；

（6）《关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，（国发〔2016〕65号），2016.11.24；

（7）《环境保护公众参与办法》，环境保护部2015第35号令；

（8）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》，（环发〔2015〕162号），2015.12.10；

（9）《环境影响评价公众参与办法》，（生态环境部令第4号），2019.1.1；

（10）《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012

年本）》，国土资源部、国家发展和改革委员会，2012.5.23；

（11）《建设项目用地预审管理办法》，国土资源部令第 42 号，2008.11.29；

（12）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，（环 发〔2012〕77 号），2012.7.3；

（13）《关于西部大开发中加强建设项目环境保护管理的若干意见》，（环 发〔2001〕4 号），2001.1.8；

（14）《关于进一步加强工业节水工作的意见》，（工信部节〔2010〕218号），2010.5.4；

（15）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》，（环发〔2011〕150 号）；

（16）《国家危险废物名录》（2016）；

（17）《危险化学品名录》（2015）；

（18）《饮料酒制造业污染防治技术政策》环保部公告2018第7号。

（19）《排污许可证申请与核发技术规范  酒饮料制造工业》HJ/1028-2019；

### 2.1. 3 地方法规、政策及规划

（1）《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（修订），新疆维吾尔自治区十 三届人大常委会，2018.9.21；

（2）《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》，新疆维吾尔自治区第十三 届人民代表大会常务委员会公告（第 15 号），2018.11.30；

（3）《关于全疆水土流失重点预防保护区、重点监督区、重点治理区划分 的公告》，新疆维吾尔自治区人民政府，2000.10.31；

（4）《新疆工业和信息化领域承接产业转移指导目录（2011 年本）》（试 行），新经信产业〔2011〕247 号；

（5）《关于印发自治区<建设项目主要污染物总量指标确认办法（试行）>

的通知》，新疆环保厅，新环总量发〔2011〕86 号，2011.3.8；

（6）《新疆维吾尔自治区生态功能区划》；

（7）《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，2012.12；

（8）《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》，（新环发〔2017〕124

号），2017.7.26；

（9）《关于发布<新疆维吾尔自治区重点行业环境准入条件（试行）>的通 知》，（新环发〔2017〕1 号），2017.1；

（10）《新疆维吾尔自治区突发环境事件应急预案编制导则（试行）》，

〔2014〕234 号，2014.6.12；

（11）《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》，（新 政发〔2016〕21 号）；

（12）《关于印发〈自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020 年）〉 的通知》，（新政发〔2018〕66 号），2018.9.20；

（13）《自治区严禁“三高”项目进新疆 推动经济高质量发展实施方案》，

（新党厅〔2018〕74 号）；

（14）《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》，（新 政发〔2017〕25 号）；

（15）《霍城县城市总体规划（2010-2030）》；

（16）《伊犁哈萨克自治州国民经济与发展第十三个五年规划纲要》；

（17）《霍城县土地利用总体规划（2010-2020）》；

（18）《清水河配套园区工业园区总体规划（2012-2030）》。

### 2.1.4技术导则

（1）《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）；

（9）《清洁生产标准 白酒制造业》HJ/T402-2007；

（10）《酿造工业废水治理工程技术规范》(HJ575-2010)。

### 2.1.5 项目相关文件

（1） 项目环境影响评价委托书；

（2）《伊犁英雄酒业有限公司年产500吨白酒项目可行性研究报告》；

（3）《霍尔果斯经济开发区总体规划（2012-2030）》

（4）《霍尔果斯经济开发区总体规划（2012-2030）的批复》，新疆维吾尔自治区人民政府，（新政函〔2013〕228 号）；

（5）其他有关工程技术资料。

## 2.2 评价目的和原则

### 2.2.1 评价目的

本次评价工作的主要目的是：

（1）通过调查与监测，查清项目周围的自然环境和环境质量现状，为该项目的环境影响评价提供背景资料。

（2）通过工程分析和类比调查，查清项目的主要污染源、污染物及其污染防治措施，算清建设项目迁建前后的“三本帐”；分析项目采取的污染防治措施是否可行，并提出防止和减轻工程建设对环境产生不利影响的环保对策和建议，为环境影响评价提供依据。

（3）采用国家规定方法，核算项目的污染源强，预测本项目对环境产生影响的程度、范围和环境质量可能发生的变化情况，为该项目的工程建设和环境管理提供依据。

（4）按照达标排放、改善环境质量等原则，对项目环保治理设施的可行性进行论证，给出环保设施投资估算。

（5）进行环境经济损益分析，明确项目环境管理和环境监测要求，给出污染物排放清单。

### 2.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价 贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价 规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点 根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境影响识别与评价因子筛选

### 2.3.1环境影响要素识别

在对建设项目现场勘查的基础上，依据该项目周边的环境状况和工程规模，对建设项目各阶段环境影响要素进行筛选，大体可分为自然环境和生态环境。

本项目主要对施工期、运营期进行环境影响评价工作。不同阶段的工程行为不同，环境影响要素也不同。施工期的长期不利影响主要是工程占用土地，水土流失等，其余多为为短期不利影响；运营期的长期不利影响为废气﹑废水、机械噪声及固体废物对周边环境的污染。项目运营期间主要以不利影响为主。不同工程阶段潜在的主要环境影响因素见表2.3-1。

表2.3-1        环境影响要素判别表

| 影响类型 影响因素 | 影响类型 | 影响程度 |
| --- | --- | --- |
|  | 可 逆 | 不 可 逆 | 长 期 | 短 期 | 局 部 | 大 范 围 | 直 接 | 间 接 | 有 利 | 不 利 | 不 确 定 | 不 显 著 | 显著 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小 | 中 | 大 |
| 土地资源 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 土地利用价值 |  | √ | √ |  | √ |  | √ | √ | √ |  |  |  | √ |  |  |
| 施 工 期 | 施工扬尘 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 施工废水 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 设备噪声 | √ |  |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 固体废弃物 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 生态环境 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
| 运 营 期 | 工艺废气 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  |  | √ |  |
|  | 废水排放 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 设备噪声 |  |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 固体废弃物 | √ |  | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √ |  |  |  |
|  | 生态系统 |  | √ | √ |  | √ |  | √ |  |  | √ |  |  | √ |  |  |
|  | 社会环境 |  | √ | √ |  |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  | √ |  |

### 2.3.2评价因子筛选

根据项目施工和运营期的特点，结合本地区环境功能及各环境因子的重要 性和可能受影响的程度，在环境影响因素识别的基础上，从环境要素方面进行 环境因子的识别与筛选，本工程评价因子筛选从生态环境、环境空气、声环境、 地下水环境等几方面进行，本工程评价因子筛选见表2.3-2。

表 2.3-2	环境现状及环境影响评价因子

| 类别 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 现状 | PM2.5、PM10、NO2、SO2、H2S、HN3 |
|  | 施工期 | 粉尘（扬尘）、NO2、SO2 |
|  | 运营期 | TSP、H2S、HN3、NOx、SO2 |
| 水环境 | 现状 | pH、总硬度、溶解性总固体、溶解氧、硫酸盐、氯化物、铁、 锰、铜、锌、挥发酚、硝酸盐、高锰酸盐指数、亚硝酸盐、氨 氮、氟化物、氰化物、砷、汞、铬(六价)、石油类。 |
|  | 施工期 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N |
|  | 运营期 | pH、CODcr、BOD5、SS、NH3-N |
| 声环境 | 现状 | 等效 A 声级 |
|  | 施工期 | 运输车辆、施工噪声 |
|  | 运营期 | 设备运行噪声 |
| 固体废物 | 施工期 | 生活垃圾、弃土、建筑垃圾 |
|  | 运营期 | 除尘灰、酒糟、硅藻土、污水处理站污泥、废包装、废膜片、生活垃圾 |

## 2.4评价等级和评价重点

### 2.4.1 评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）、《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-1993）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）中有关大气环境、地表水环境、噪声环境等环境影响评价等级的划分原则，结合本工程特点，本次工作对各专题评价等级确定如下：

#### 2.4.1.1 大气环境评价工作等级

经筛选，本项目大气有组织污染物主要是原料粉碎间粉尘和燃气锅炉烟气，无组织大气污染物为污水站和酒糟暂存池恶臭，根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，对评价工作等级进行划分。

Pi=(Ci/C0i)×100%

式中：Pi ——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，μg /m3。

C0i选用《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2018)》附录D中参考值

评价工作等级划分见表2.4-1。

表2.4-1   环境空气评价工作等级判据

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10％ |
| 二级 | 1％≤Pmax<10％ |
| 三级 | Pmax<1％ |

可计算的污染因子的Pi值，见表2.4-2。

表2.4-2大气环境影响评价工作等级

| 污染物 | Ci (mg/m3) | C0i (mg/m3) | Pi (%) | 评价等级 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料破碎粉尘 | 0.005309 | 0.90 | 0.0059 | 三级 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 日标准值的3倍 |
| 燃气锅炉烟尘 | 0.00005855 | 0.90 | 0.01 | 三级 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012小时值，颗粒物采用日标准值的3倍 |
| 燃气锅炉SO2 | 0.0001952 | 0.50 | 0.04 | 三级 |  |
| 燃气锅炉NO2 | 0.0008922 | 0.20 | 0.37 | 三级 |  |
| 污水站NH3 | 0.001436 | 0.2 | 0.72 | 三级 | 《环境影响评价技术导则•大气环境》(HJ2.2-2018)》附录D中参考值 |
| 污水站H2S | 0.000003173 | 0.01 | 0.03 | 三级 |  |
| 酒糟池NH3 | 0.000964 | 0.2 | 0.48 | 三级 |  |
| 酒糟池H2S | 9.64E-05 | 0.01 | 0.96 | 三级 |  |

由表可见，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018)，大气评价等级为三级。

#### 2.4.1.2 地表水环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定表，间接排放建设项目评价等级为三级B。

本项目生产废水主要包括生产车间的蒸馏锅底废水、发酵黄水、厂房设备冲洗废水和洗瓶废水等，锅底废水产生量为0.15m3/d，洗瓶废水、厂房设备冲洗水排放量为3.89m3/d，本项目区域1公里范围内无常年地表水体分布。本项目黄水用于养窖不外排，锅底水送交园区集中供热的燃煤锅炉房，掺入燃料煤中燃烧处置，目前企业已与园区集中供热燃煤锅炉房签订了锅底水燃烧处置协议（见附件12）。洗瓶废水和车间设备冲洗水一起排入自建的污水处理站处理。处理达标后排入园区市政管网；生活废水经隔油池处理后直接排入园区管网。本项目废水排放量较少，与周边河流、渠道不发生水利联系，均属于间接排放。

根据导则要求，水污染影响型三级B评价，可不开展区域污染源调查，主要调查依托污水处理设施的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标排放情况，同时应调查依托污水处理设施执行的排放标准是否涵盖建设项目排放的有毒有害的特征水污染物。本项目需对自建污水站的日处理能力、处理工艺、设计进水水质、处理后的废水稳定达标进行分析。

#### 2.4.1.3 地下水环境评价工作等级

1、地下水环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中附录A（规范性附录），地下水环境影响评价行业分类表详见表2.4-3所示。

表2.4-3地下水环境影响评价工作等级

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| N、轻工 105 酒类制造 |
| 105、酒类制造 | 有发酵工艺的 | 其他 | III类 | IV类 |

根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016），本项目地下水环境影响评价项目类别为报告书中的III类。

2、建设项目场地的地下水环境敏感程度

项目所在区域不属于集中式饮用水水源地准保护区，不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，场地周围无分散居民饮用水源，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016）表2.4-4判定，本项目场地地下水敏感程度为：不敏感。

表2.4-4  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |

3、建设项目评价工作等级

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表2.4-5。

表2.4-5   评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）地下水环境影响评价工作等级划分，拟建项目属于有发酵工艺的酒类制造，地下水影响评价项目类别为III类项目，环境程度为不敏感，因此，本次环评的地下水评价等级为三级。

#### 2.4.1.4 声环境评价工作等级

本项目位于清水河配套园区内，项目区声环境适用于《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类标准，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，白酒酿造生产无大型产噪设备，夜间不生产，受影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中有关规定本项目噪声环境影响评价为三级。

#### 2.4.1.5 土壤环境评价等级

依据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）的4.2.2，根据行业特征、工艺特点或规模大小等奖建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，其中IV类项目可不开展土壤环境影响评价。根据查询附录A确定，本项目属于未列明的其他行业，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。

#### 2.4.1.6 生态环境评价等级

项目总占地面积为20.28亩，占地范围小于2km2，位于一般区域。根据《环境影响评价技术导则	生态影响》（HJ19-2011）中要求，确定本项目生态环境影响评价等级为三级。见评价工作等级判别表 2.4-6。

表2.4-6	  生态环境评价工作等级判别表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域范围） |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2～20km2 或长度50～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

由上表可知本项目生态环境影响评价等级为三级。

#### 2.4.1.7 环境风险评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，等级划分依据见表2.4-7。

表2.4-7    风险评价评价工作级别

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅵ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方便给出定性的说明。见附录A。 |

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照建设项目环境风险潜势划分依据进行确定，潜势划分依据见表2.4-8。

表2.4-8         建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危害物质及工艺系统危害性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅵ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境中度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅵ+为极高环境风险 |

本项目原辅材料涉及易燃物质乙醇，酒库配有12个白酒储罐，30吨的有4个，20吨的有6个，10吨的有2个，储存量为260t。原酒酒精含量以65%Vol计，则本项目厂区内乙醇最大储量为169t（折算为纯酒精）。根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》附录B和C，本项目的Q＜1。

根据HJ169-2018附录C中规定，当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，危害程度为轻度，按照风险评价工作等级划分依据表2.4-7内容，评价工作等级为简单分析，对危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

## 2.5评价范围

根据本项目特点及评价工作内容和深度的要求，确定本工程各专题环境影响评价工作范围如下：

（1）大气环境：本项目大气评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），一级评价项目根据建设项目排放污染物的最远影响距离（D10%）确定大气环境影响评价范围。即以项目厂址为中心区域 ，自厂界外延自厂界外延D10%的矩形区域作为大气环 境影响评价范围。当D10%超过25km时，确定评价范围为边长50 km的矩形区域；当D10%小于2.5km时，评价范围边长取5km；二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km；三级评价项目不需设置大气环境影响评价范围。

本项目大气环境影响评价等级为三级，可不设置大气环境影响评价范围。

（2）地表水环境：本项目地表水评价等级为三级B，因此，本次评价不设评价范围，只作污水处理及排放可靠性、合理性分析。

（3）地下水环境：评价范围采用查表法，本项目为三级评价，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）表3查询可知，可以划定不大于6 km2的范围为评价范围。本项目区地下水由北向南径流，故本次地下水评价范围以厂址为中心，向南2500m、向北 500m，西、东向各1000m、面积6km2的矩形区域，包括了地下水流向的上游、下游和侧向范围。

（4）声环境环境：本项目的厂界噪声评价范围是项目的厂界四周，厂界外200m。

（5）土壤环境：依据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018），本项目属于IV类项目，可不进行评价，故不设评价范围。

（6）环境风险：根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，大气环境风险评价范围：一级、二级评价距建设项目边界一般不低于5km；三级评价距建设项目边界一般不低于3 km，本项目风险潜势为I，不属于一、二、三级，只进行简单分析，不设评价范围；

地表水环境风险评价范围参照HJ 2.3 确定，可不设评价范围；

地下水环境风险评价范围参照 HJ 610确定，即和地下水评价范围重叠，即以厂址为中心，向南2500m、向北 500m，西、东向各1000m、面积6km2的矩形区域，包括了地下水流向的上游、下游和侧向范围。

故本项目环境影响评价范围见表 2.5-1，评价范围图见附图7。

表2.5-1	评价范围一览表

| 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 三级 | 不设大气环境影响评价范围。 |
| 声环境 | 三级 | 厂区周围 200m 区域。 |
| 地下水环境 | 三级 | 以厂址为中心，向南 2500m、向北500m，西、东向各 1000m、 面积 6km2 的矩形区域，包括了地下水流向的上游、下游和侧向范围 |
| 环境风险 | 简单分析 | 大气风险评价不设评价范围 |
|  |  | 地表水风险评价不设评价范围 |
|  |  | 地下水环境风险评价范围以厂址为中心，向南 2500m、向北500m，西、东向各 1000m、面积 6km2 的矩形区域，包括了地下水流向的上游、下游和侧向范围 |

## 2.6评价工作重点

根据建设项目环境影响的特点及区域环境特征，确定以下几个方面作为本报告的评价重点：

（1）工程分析 结合工艺过程，对物料、水等进行平衡计算，并类比相似生产企业实际运行情况，分析生产过程中“三废”及噪声排放情况。

（2）污染防治措施分析推荐 根据工程“三废”及噪声排放特点，结合生态环境部《饮料酒制造业污染防治技术政策》，对可研设计的治理措施可行性进行分析，并提出推荐方案，确保本项目各污染物达标排放。

（3）环境影响预测及评价 结合生产过程“三废”及噪声排放特点以及评价范围内环境概况，分析预测废气对大气环境的程度和范围；项目用水的保证性以及排放的生产、生活污水 对区域水环境的影响；固体废物处理、处置对区域环境的影响；预测和评价厂界噪声贡献值是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中三级标准，评价项目噪声排放对声环境敏感区的影响。

（4）环境风险评价结合生产工艺特点，分析确定本项目风险因素，预测风险发生时对环境造成的危害，提出环境风险防范措施。

（5）清洁生产分析从工艺装备先进性、资源能源利用、污染物产生、废物综合利用、产品指标、环境管理等方面分析，并与国内其他企业进行对比，评述项目清洁生产水平。

## 2.7 环境功能区划及评价标准

### 2.7.1 环境功能区划

2.7.1.1 生态环境功能区划

根据新疆生态功能区划，项目所在区域位于Ⅲ天山山地温性草原－Ⅲ2西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区－36．伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区。区域生态服务功能、生态敏感因子、主要生态环境问题见表2.7-1。

表2.7-1    项目所在区域生态功能区划表

| 生态功能分区单元 | 隶属行政区 | 主要生态服务功能 | 主要生态环境问题 | 主要保护目标 | 主要保护措施 | 适宜发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态亚区 | 生态功能区 |  |  |  |  |  |  |
| 西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区 | 伊犁河谷平原绿洲农业生态功能区 | 霍城县、 伊宁县、 伊宁市、 察布查尔县 | 农牧产品生产、人居环境、土壤保持 | 水土流失、草地退化、毁草开荒 | 保护基本农田和基本草场、保护河谷林、保护河水水质 | 合理灌溉、种植豆科牧草培肥地力、健全农田灌排设施、城市污水达标排放、河流整治 | 利用水土资源优势，建成粮食、油料和园艺基地，发展农区养殖业 |

2.7.1.2 环境空气功能区划

本项目位于霍尔果斯清水河配套产业园区内，根据《环境空气质量功能区划分原则与技术方法》（HJ14-1996）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类方法，结合项目区域所处位置，确定项目区所在区域环境空气功能应划为二类功能区。

2.7.1.3 水环境功能区划

（1）地表水

项目区东侧1200米处有二道河，西侧2000米有处三道河，东南侧1500米处有大西沟中干渠，流向均为从北向南流。根据从《新疆水环境功能区划》查询到三道河（代码248）出山口至64团之间河段为III类水体，本项目区域就在这个区间；未查询到二道河的相关信息，但根据二道河与三道河起源相同、流向相同、空间距离接近、使用功能相同等各种因素，可类比判定二道河也应为III类水体；大西沟中干渠为当地从二道河引出的农灌渠，使用功能为农业用水，根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)水域功能和标准分类，Ⅴ类主要适用于农业用水区及一般景观要求水域，故可判定大西沟中干渠为V类水体。

（2）地下水

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）地下水质量分类“以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水源及工、农业用水”的要求，本项目所在区地下水功能区划属于III类功能区。

2.7.1.4 声环境功能区划

本项目位于位于霍尔果斯清水河配套产业园区，根据《声环境 功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）中各类标准的适用区解释，项目区划分为3类声环境功能区。

## 2.8评价标准

### 2.8.1 环境质量标准

（1）环境空气

本项目所在区域为环境空气质量二类功能区，环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定，氨、硫化氢空气质量执行标准，执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中标准。有关污染物及其浓度限值见表2.8-1。

表2.8-1                    环境空气环境质量执行的标准

| 序号 | 污染物 | 取值时间 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 二级标准（μg/m³） | 执行标准 |
| 1 | 二氧化硫（SO2） | 年平均 | 60 | GB3095-2012 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
| 2 | 二氧化氮（NO2） | 年平均 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 3 | 可吸入颗粒物（PM10） | 年平均 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |
| 4 | 细颗粒物（PM2.5） | 年平均 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |
| 5 | 一氧化碳（CO） | 24小时平均 | 4000 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10000 |  |
| 6 | 臭氧（O3） | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
| 7 | 氨（NH3） | 1小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》HJ2.2-2018中附录D |
| 8 | 硫化氢（H2S） | 1小时平均 | 10 |  |

（2）地表水中二道河、三道河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，大西沟中干渠执行V类标准，具体限值见表2.8-2。

表2.8-2                     地表水环境质量标准（摘录）       单位：mg/L，pH 值除外

| 污染物 | pH | CODCr | BOD5 | 氨氮 | 总氮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类 | 6～9 | ≤20 | ≤4 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| V类 | 6～9 | ≤40 | ≤10 | ≤2.0 | ≤2.0 |

（3）地下水环境质量采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体限值见表2.8-3。

表2.8-3                   《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

| 序号 | 监测因子 | 标准值 | 序号 | 监测因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 11 | 氨氮 | 0.5 |
| 2 | 总硬度 | 450 | 12 | 氟化物 | 1.0 |
| 3 | 溶解性总固体 | 1000 | 13 | 六价铬 | 0.05 |
| 4 | 高锰酸盐指数 | / | 14 | 镉 | 0.005 |
| 5 | 硝酸盐氮 | 20 | 15 | 铁 | 0.3 |
| 6 | 亚硝酸盐氮 | 1.0 | 16 | 锰 | 0.1 |
| 7 | 挥发酚 | 0.002 | 17 | 汞 | 0.001 |
| 8 | 氰化物 | 0.05 | 18 | 砷 | 0.01 |
| 9 | 氯化物 | 250 | 19 | 铅 | 0.01 |
| 10 | 硫酸盐 | 250 | 20 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | ≤3 |

（4）声环境质量标准

项目厂址属于工业园区，故本建设项目所在地声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，即：昼间65 dB(A)、夜间55dB(A)，具体见2.8-4。

表2.8-4                    环境噪声标准限值            等效声级LAeq：dB（A）

| 类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

### 2.8.2 污染物排放标准

（1）废气排放标准

原料粉碎粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）“表2”新污染源大气污染物排放限值，排气筒高度15m，最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h。燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）。污水站臭气（NH3、H2S）执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准；

表2.8-5	大气污染物排放浓度限值

| 标准名称 | 污染因子 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| 《恶臭污染物排放标准》 （GB14554-93） | 臭气浓度 | 单位 | 数值 |
|  |  | 无量纲 | 20（企业边界） |
|  | 氨 | mg/m3 | 1.5（企业边界） |
|  | 硫化氢 | mg/m3 | 0.06（企业边界） |
| 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996） | 颗粒物 | mg/m3 | 120 |
|  |  |  | 1.0（企业边界） |
| 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014） | 颗粒物 | mg/m3 | 20 |
|  | 二氧化硫 | mg/m3 | 50 |
|  | 氮氧化物 | mg/m3 | 200 |
|  | 烟气黑度 | / | ≤1 |

（2）废水排放标准

生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，见表2.8-6。

表2.8-6                     污水综合排放三级标准                     单位：mg/L

| 序号 | 项目名称 | 最高允许浓度 | 序号 | 项目名称 | 最高允许浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.0～9.0 | 8 | 色度 | — |
| 2 | SS | 400 | 9 | BOD5 | 300 |
| 3 | COD | 500 | 10 | 石油类 | 20 |
| 4 | 总氰化合物 | 1.0 | 11 | 硫化物 | 1.0 |
| 5 | 氨氮 | — | 12 | 氟化物 | 20 |
| 6 | 动植物油 | 100 | 13 | 磷酸盐（以P计） | — |
| 7 | 挥发酚 | 2.0 |  |  |  |

生产工艺废水执行《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2新建企业水污染物排放限值中的间接排放标准，然后通过园区污水管网最终排入园区污水处理厂集中处理。

表2.8-7发酵酒精和白酒工业水污染物间接排放标准           单位：mg/L（pH除外）

| 序号 | 污染物项目 | 间接排放 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | 6～9 |
| 2 | 色度 | 80 |
| 3 | SS | 140 |
| 4 | BOD5 | 80 |
| 5 | COD | 400 |
| 6 | NH3-N | 30 |
| 7 | TN | 50 |
| 8 | TP | 3 |
| 单位产品基准排水量（m3/t） | 白酒企业 | 20 |

（3）噪声排放标准

营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

中的3 类标准要求（表2.8-8）。

表2.8-8	噪声排放标准           单位：Leq（dB（A））

| 标准名称 | 昼间/dB（A） | 夜间/dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》（GB12348-2008）3类标准 | 65 | 55 |
| 《建筑施工厂界环境噪声排放标 准》（GB 12523-2011） | 70 | 55 |

（4）固废排放标准

本项目产生的固体废物包括生活垃圾、废弃包装物、酒糟以及污水处理站产生的废过滤膜片等一般工业固废。项目酒糟等可回收利用的固体废物回收处理率达到100%，废过滤膜片交原厂家回收，项目一般固废暂存区需满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单（环保部公告[2013]第 36号）中的有关规定。废活性炭和废树脂属于危险废物，其暂存应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）。

（5）清洁生产标准

本项目清洁生产执行《清洁生产标准白酒制造业》（HJ/T402-2007）中相关要求。

## 2.9 环境敏感区

本项目位于霍尔果斯清水河配套产业园区横一路南侧，周边无风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区等生态敏感区域分布，故环境保护目标与项目的位置关系见表 2.9-1，敏感目标分布图见附图5。

表2.9-1             环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 环境要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 目标名称 | 与厂址的相对位置 |  |
|  |  | 方位 | 保护级别 | 距离 | 人数 |  |
| 声环境 | 西卡子村三组 | 北 | 2类 | 50m | 200 | 《声环境质量标准》2类 |
|  | 西卡子村四组 | 西 | 2类 | 150m | 180 |  |
| 环境空气 | 西卡子村三组 | 北 | 2类 | 50m | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 西卡子村四组 | 西 | 2类 | 150m | 180 |  |
|  | 西卡子村二组 | 北 | 2类 | 1900 | 400 |  |
|  | 新村二组 | 南 | 2类 | 2200 | 350 |  |
| 地表水 | 二道河 | 东 | III类 | 1200 | / | 《地表水质量标准》（GB3838-2002）III类 |
|  | 三道河 | 西 | III类 | 2000 | / |  |
|  | 大西沟中干渠 | 东南 | V类 | 1500 | / | 《地表水质量标准》（GB3838-2002）V类 |
| 地下水 | 厂界外500m范围 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类 |

# 3 原有工程回顾

## 3.1 原有工程概况

伊犁英雄酒业有限公司现有厂区位于霍尔果斯六十二团十连东门村，原厂址北侧为312国道，东侧为六十二团十连连部，西侧和南侧均为居民区。企业始建于1993年，企业原名为霍尔果斯天恩酒厂。该厂从1993年建立，年产3000吨出口型白酒（主要是俄得克白酒，又名伏特加酒），出口俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等前独联体国家。采用的工艺为食用酒精用水勾兑。

1999年以后，企业根据市场变化趋势，调整生产工艺，采取我国传统的固态酿酒法，纯粮食发酵，主要原料为高粱，小麦，玉米等，主要针对国内市场。2000年国家开始执行白酒生产许可证制度，企业于2000年7月在霍城县环保局完成环评备案（备案表见附件1），同年取得白酒生产许可证，核定的白酒生产规模500吨/年，生产许可证号：SC11565402300050，延续至今。2007年企业更名为伊犁英雄酒业（见附件13更名证明）。

企业成立于1993年，由于历史原因，该企业一直未能进行环保验收工作，目前企业原厂址已于2019年初停止生产，部分厂房及设施已经拆除，改建为六十二团十连民兵训练基地，现场踏勘时，民兵训练基地已在建设过程中，见现场照片。已无法进行环保验收工作，只有待企业在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区重新建设后，再行开展环保验收工作。

## 3.2 原有项目地理位置

伊犁英雄酒业有限公司原有厂区位于六十二团十连东门村，地理坐标为东经80°32′3.65″，北纬44°9′59.99″，占地面积6000平方米，建筑面积3000平方米。厂区北侧为312国道；东侧为六十二团十连连部；西侧和南侧为六十二团居民区。地理位置图和周边环境图见附图1和附图2。

## 3.3 原有项目建设内容

原有项目年生产白酒500吨，原有厂区主要包括原料粉碎车间、烧酒车间、灌装车间、燃煤锅炉房、罐瓶堆场。

## 3.4 原有工程污染源及治理措施情况

原有酒厂污染源主要是废水、废气污染，其次是噪声和固废。

（1）废水：本厂原址废水包括生活废水、洗瓶废水、发酵黄水、锅底水组成。生活废水排入旱厕；洗瓶废水夏季用于厂区绿化，冬季排到农灌渠；发酵黄水用于养窖不外排；锅底水出售给周边养殖户，用于牛羊育肥。

原有工程废水的排放量及去向见表3.4-1。

表 3.4-1	现有工程废水排放一览表

| 序 号 | 污水种类 | 排放量 （t/d） | 处理方法 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活废水 | 624 | 未处理 | 旱厕 |
| 2 | 洗瓶废水 | 1100 | 未处理 | 夏季厂区绿化，冬季排入农渠 |
| 3 | 厂房设备冲洗水 | 50 | 未处理 |  |
| 4 | 发酵黄水 | 100 | 未处理 | 养窖不外排 |
| 5 | 锅底水 | 45 | 未处理 | 出售给养殖场 |

（2）废气

原有项目对原料进行粉碎，蒸酒使用老式燃煤炉对蒸锅直接加热蒸馏酒，并另建有一台0.1吨燃煤热水锅炉用于厂区内供暖。因此原有厂区废气的污染物主要为原料粉尘废气和燃煤产生的烟尘、二氧化硫和二氧化氮，以及酒糟堆场的无组织恶臭。

根据现场调查，原料粉碎车间未设置收尘和净化装置；老式燃煤炉和0.1吨热水锅炉均未建废气处理设施，烟气直接排放。根据调查统计，各类废气排放情况如下：

①粉碎粉尘

以原厂每年加工1500吨粮食，粉尘产生量为1%计算，则粉尘产生量为15吨，粉尘加工位于室内，大部分会沉降到室内地面，但也会有少量（5%）飘散到外界，每年约产生0.75t的无组织粉尘污染物。

②锅炉废气

原有项目蒸酒使用老式燃煤炉对蒸锅直接加热蒸馏酒，该老式燃煤炉用煤量约有500t/a，厂内供暖的0.1吨燃煤热水锅炉使用燃煤量约有150t/a，合计约650t/a，原煤为露天堆存，没有采取扬尘污染控制措施。

按照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（2010 修订）》第十分册4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数进行计算。烟气量产排污系数按10196.99m3/吨-原料计；SO2的产排污系数按16Skg/吨-原料计（S为燃料中的含硫量，S=0.34）；NOx的产排污系数按2.7kg/吨-原料计；烟尘产排污系数为1.8Akg/吨-原料计（A为燃料中的含灰分，A=10.58）。

根据全厂用煤量650t/a，则本项目锅炉烟气量约为6628043.5m3/a，SO2产生量约为10.4/a， NOx的产生量约为1.75t/a，烟尘的排放量约为1.17t/a。

③无组织恶臭

根据现场调查，原厂每天产生酒糟约5t，放置在厂门附近的地面上（没有防渗），由附近养殖户购买后自行拉运，堆存不超过24小时，基本做到日产日清，堆场的面积约20平米，因为清理比较及时，故恶臭产生量较小。

原有工程废水的排放量见表3.4-2。

表 3.4-2  	现有工程废气排放一览表

| 序 号 | 废气因子 | 排放量（t/a） | 处理方法 | 是否达标排放 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 0.75 | 未处理 | 否 |
| 2 | 烟尘 | 1.17 | 未处理 | 否 |
| 3 | SO2 | 10.4 | 未处理 | 否 |
| 4 | NOx | 1.75 | 未处理 | 否 |
| 5 | 恶臭气体 | 少量 | 及时清运 | 是 |

（3）固体废物

主要污染物为锅炉房炉渣，酒糟、废硅藻土、废弃包装物、生活垃圾。根据了解，原厂炉渣产生量约为97t/a，酒糟产生量约为1500t/a，废硅藻土产生量约为20kg/a，废弃包装物5t/a，生活垃圾产生量约为3.9t/a。

原有工程固废的排放处置情况见表3.4-3。

表 3.4-3  	现有工程固废排放一览表

| 序 号 | 固废种类 | 排放量（t/a） | 排放去向 | 是否符合环保要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣 | 97 | 62团垃圾场 | 符合 |
| 2 | 酒糟 | 1500 | 养殖户 | 不符合，暂存场地没有进行防渗 |
| 3 | 废硅藻土 | 20kg/a | 62团垃圾场 | 符合 |
| 4 | 废包装物 | 5 | 废品站 | 符合 |
| 5 | 生活垃圾 | 3.9 | 62团垃圾场 | 符合 |

（4）噪声

酒厂噪声主要来自粉碎机和燃煤锅炉房鼓风机。

## 3.5原有工程存在的主要环保问题及建议

### 3.5.1 原有工程存在的主要环保问题

伊犁英雄酒业有限公司建厂较早，由于历史原因，环境管理不尽完善。根据现场踏勘，原有工程存在的环保问题主要有：

（1）原料粉碎车间未安装粉尘收集装置和净化装置（目前粉碎车间已拆除，只有粉碎机）；

（2）现有生产废水中的锅底水未处理直接外售给养殖户，洗瓶废水夏季未经处理直接用于绿化，冬季直接排入六十二团十连的下水管网，最终排入农渠；

（3）使用小型燃煤锅炉，没有采取烟气净化装置，烟气直接排放；

（4）由于六十二团十连没有污水厂，故原厂区仍在使用旱厕；

（5）原厂区酒糟临时堆放点，没有进行防渗处理（见现场照片）；

（6）原厂区地面硬化不够完善（见现场照片）。

（7）酒厂距周边居民区过近，原厂区离居民区最近处不足10米（见原厂区现场照片），生产噪声和生产工艺废气对周边居民正常生活造成一定影响。

### 3.5.2 现有工程拆迁时的环保措施

伊犁英雄酒业有限公司的设备拆除过程中可能对环境造成的影响及其环保措施如下：

（1）原有的酒窖池：应全部挖出，由于酒窖泥中含有大量的有利用酿酒发酵的微生物，所以将全部运至新厂，用于酒窖的建造。

（2）原有的堆煤场（见现场照片）、酒糟临时堆场应进行清理，表层土壤按照环保部门要求，运至指定地点填埋处置。

（3）原有的旱厕，应清掏干净，对原址进行消毒填埋处理。

（4）施工噪声：由于现有工程厂区周围居民较多，拆除时会对周围人居造成一定影响，因此要求在拆除前先告知周围居民，取得周围居民的谅解，同时拆除工作在白天进行，不得夜间作业。

（5）施工扬尘：若处理不当，土建拆除过程中的施工扬尘将对附近区域造成严重影响。在拆除过程中应向拆除场地和拆除的建筑物洒水，降低扬尘。

（6）建筑垃圾：土建拆除中产生的建筑垃圾首先考虑送其它建筑工地填方用，多余部分送有关部门规定的建筑废物堆存地堆存，运送建筑废物车辆必须加盖，进出场地须冲洗底盘。

（7）根据原国家环保总局“关于切实做好企业搬迁过程中环境污染防治工作的通 知”（环办[2004]47号）：所有产生危险废物的工业企业、实验室和生产经营危险废物的单位，在结束原有生产经营活动，改变原土地使用性质时，必须经具有质量认证资格的环境监测部门对原址土地进行监测分析，报送环境保护部门审查，并依据监测评价报告确定土壤功能修复实施方案。本项目属于食品生产类项目，使用的原料为玉米、高粱、小麦、酒曲等，生产的工艺为粮食发酵蒸馏，生产的产品为食品类的白酒，全过程不涉及重金属、危险化学品等，只要对原厂区的设施进行拆除，物料、杂物进行清理干净即可，不需要采取土壤修复工作。

总之，现有工程拆除的环境影响是暂时的，在采取以上环保措施后不会对外部环境 造成大的影响。本项目属整体异地搬迁，原有厂区的全部生产设施将全部拆除，物料、杂物清理干净，在做好原有厂区拆迁时相关环保措施后，现有环境问题将消失。

## 3.6 小结

通过对伊犁英雄酒业有限公司原有工程回顾梳理分析，可知原有工程缺少环保设施，不符合现行的污染排放标准，在新厂的建设中，应完善废水、废气、固废等治理设施，增强环境保护意识，增加环境管理制度。

# 4本次建设项目概况

## 4.1 建设项目名称、性质及建设地点

建设项目名称：伊犁英雄酒业有限责任公司年产500吨白酒项目（迁建）；

建设项目性质：异地迁建；

建设项目地点：本项目建设在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区，项目东侧为农夫果园生产车间，南临空地，北侧隔路50米为西卡子村三组，西侧150米为西卡子村四组。根据园区总体规划，西卡子村靠近园区的部分区域属于待拆迁地区。项目所在位置中心地理坐标为：-。其具体地理位置见附图1。

## 4.2 建设内容与规模

项目占地面积20.28亩，13373.72m2，总建筑面积4998.82m2，包括酿酒车间、包装车间、库房、燃气锅炉房、厂区绿化等。建设一条年产500吨优质白酒生产线以及配套基础设施。

本项目的项目组成见表4.2-1，生产设备见表4.2-2，污水处理站设备见表4.2-3。

表4.2-1         项目组成一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积 （m2） | 建筑结构 | 数量(栋) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1 | 白酒酿造车间 | 721 | 砖混结构 | 1 |
|  | 2 | 生产车间 | 929 | 彩钢板结构 | 1 |
| 辅助工程 | 3 | 包装库（存放粮食） | 727 | 密闭粮食储存仓 | 1 |
|  | 4 | 罐瓶库（存放成品白酒） | 744 | 彩钢板结构 | 1 |
|  | 5 | 堆货棚（存放酒瓶） | 1320 | 彩钢板结构 | 1 |
|  | 6 | 锅炉房 | 15 | 彩钢板结构 | 1 |
|  | 8 | 消防水池 | 400m3 | 半埋式结构 | 1 |
|  | 9 | 泵房 | 15 | 彩钢板结构 | 1 |
|  | 10 | 配电室 | 15 | 彩钢板结构 | 1 |
| 环保工程 | 11 | 粉尘收集装置 | / | 布袋除尘器+15米高排气筒 | 1 |
|  | 12 | 污水处理站恶臭收集处理系统 | / | 臭气经抽风机收集使用活性炭吸附处理后由15m排气筒排放 | 1 |
|  | 13 | 污水处理站 | 200 | 地埋式钢筋混凝土 | 1 |
|  | 14 | 防渗酒糟池 | 10 | 半地上钢筋混凝土 | 1 |
|  | 15 | 低氮燃烧器 | / | / | 1 |
|  | 16 | 危废暂存间 | 8 | 砖混 | 1 |
|  | 17 | 事故池 | 30m3 | 钢筋混凝土 | 1 |
| 办公生活 | 18 | 办公室及职工宿舍 | 584 | 钢筋混凝土 | 1 |
|  | 19 | 门卫 | 20 | 钢筋混凝土 | 1 |
|  | 20 | 围墙 | / | 砖混 | 1 |
|  | 21 | 大门 | / | 电动门 | 1 |
|  | 22 | 绿化 | 2855.4 | 植被 | / |
|  | 23 | 道路及硬化 | 5478.78 | 混凝土 | / |
|  | 24 | 停车场 | 15个车位 | 混凝土 | 1 |

项目白酒生产线为迁建，大部分设备利旧，项目生产过程主要设备配置见表4.2-2

表4.2-2                 主要设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号、规格或参数 | 单位 | 数量 | 用途 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢酒罐 | 30吨 | 个 | 4 | 储酒 | 山东 | 利旧 |
|  |  | 20吨 | 个 | 6 | 储酒 | 山东 | 利旧 |
|  |  | 10吨 | 个 | 2 | 储酒 | 山东 | 利旧 |
| 2 | 一体化水处理设备 | 10m³/d | 套 | 1 | 处理生产废水 | 山东 | 新购置 |
| 3 | 燃气锅炉 | 0.5t.h | 台 | 1 | 生产蒸汽蒸馏酒 | 山东 | 新购置 |
| 4 | 粉碎机 | 锤式 | 台 | 1 | 粉碎原料 | 四川 | 利旧 |
| 5 | 甑 | 1.2吨 | 个 | 1 | 蒸酒 | 自制 | 新建 |
| 6 | 窖池 | 1.2吨 | 个 | 24 | 发酵 | 自制 | 窖池新建，利用原有窖泥 |
| 7 | 搅拌机 | 20吨 | 个 | 1 | 搅拌 | 兵团65团 | 利旧 |
| 8 | 过滤机 | 30型 | 个 | 2 | 过滤白酒 | 张家港 | 利旧 |
| 9 | 冲瓶机 | QJ1D自动洗瓶机 | 台 | 1 | 冲洗酒瓶 | 山东 | 利旧 |
| 10 | 灌装机 | GAD型灌装机 | 台 | 1 | 灌装白酒 | 山东 | 利旧 |
| 11 | 纯净水机 |  | 台 | 1 | 净化勾兑水 | 山东 | 利旧 |
| 12 | 无级变速压盖机 | UDLO18 | 台 | 1 | 压盖 | 山东 | 利旧 |
| 13 | 电动酒瓶烘干机 | FON | 台 | 1 | 烘干酒瓶 | 山东 | 利旧 |
| 14 | 输送机 | SP | 50米 | 1 | 输送酒瓶 | 山东 | 利旧 |
| 15 | 喷码机 | MODEL | 台 | 1 | 喷码 | 山东 | 利旧 |
| 16 | 色谱仪 | 4002 | 台 | 1 | 分析白酒 | 北京 | 利旧 |

表4.2-3污水处理站设备清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备主体 | 5×1.5×2m | 1台 | 碳钢防腐 |
| 2 | 压力传感器 | 0-5m | 1台 |  |
| 3 | 填料 | Φ100 | 1套 | 组合填料 |
| 4 | 填料支架 | 配套 | 1套 | 工字钢+螺纹钢 |
| 5 | 曝气头 | Φ215 | 1套 | EPDM |
| 6 | 曝气管 | DN50 | 1套 | UPVC |
| 7 | 马鞍座 | 配套 | 1套 | UPVC |
| 8 | 支架 | 配套 | 1套 | ABS |
| 9 | 罗茨风机 | Q=1.03m³/min P=24.5kpa W=1.1kw | 1台 |  |
| 10 | 提升泵 | Q=2m³/h H=8m W=0.75kw | 2台 | 一用一备 |
| 11 | 回流泵 | Q=2m³/h H=8m W=0.75kw | 1台 |  |
| 12 | 溢流堰 | 400×1000mm | 1套 | 碳钢防腐 |
| 13 | MBR膜 | 中空纤维膜 | 60m² | PVDF |
| 14 | 抽吸泵 | Q=1.8m³/h H=25m W=0.75kw | 1台 |  |
| 15 | 反洗泵 | Q=3m³/h H=30m W=1.1kw | 1台 |  |
| 16 | 布水器 | Q=7m³/h | 1套 |  |
| 17 | 浮球液位计 | 0-6m | 1台 | 一用一备 |
| 18 | 消毒系统 | V=500L | 1套 | PE+UPVC |
| 19 | 管道阀门 | 国标 | 1批 | 碳钢防腐 |
| 20 | 配件 | 国标 | 1批 | 含耗材 |
| 21 | 电控系统 | PLC | 1套 | 正泰原件 |

## 4.3主要原辅料

白酒生产主要原料为玉米、高粱，小麦等。主要原辅材料的消耗量见表4.3-1。

表4.3-1           主要原辅材料消耗量表

| 序号 | 名称及规格 | 单耗t/t | 年消耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米 | 0.06 | 30 | 购于霍尔果斯市周边 |
| 2 | 高粱 | 2.2 | 1100 |  |
| 3 | 小麦 | 0.76 | 380 |  |
| 4 | 酒曲 | 0.66 | 332 |  |
| 5 | 酒瓶 | / | 60万瓶 |  |
| 6 | 电 | 20度 | 10000度 | 霍城县供电局 |
| 7 | 水 | 5.59 | 5437.4m3 | 清水河配套园区市政管网 |
| 8 | 天然气 | 120立方 | 6万立方 |  |

## 4.4产品方案

本项目产品方案见表4.4-1。

表4.4-1	项目产品方案一览表

| 产品种类 | 酿造方法 | 类型 | 产能t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| 白酒 | 固态法粮食酒 | 浓香型 | 高度酒（60°及以上） | 300 |
|  |  |  | 中度酒（54°/42°） | 200 |

项目白酒产品主要为浓香型白酒，其产品质量执行固态法白酒标准（GB/T10781）中相关内容，具体标准限值见表4.4-2。

表4.4-2	   白酒产品指标

| 指标名称 | 浓香型 |
| --- | --- |
|  | 优级品 | 一级品 |
| 色泽和外观 | 高度酒 | 无色或微黄，清亮透明，无悬浮物，无沉淀。 |
|  | 中度酒 |  |
| 香气 | 高度酒 | 具有浓郁的乙酸乙酯为主体的复合香气 | 具有较浓郁的乙酸乙酯为主体的复合香气 |
|  | 中度酒 | 具有较浓郁的乙酸乙酯为主的复合香气 | 具有乙酸乙酯为主体的复合香气 |
| 口味 | 高度酒 | 酒体醇和谐调，绵甜爽净，余味悠长 | 酒体较醇和谐调，绵甜爽净，余味较长 |
|  | 中度酒 | 酒体较醇和谐调，绵甜爽净，余味较长 | 酒体较醇和谐调，绵甜爽净 |
| 风格 | 高度酒 | 具有本品典型的风格 | 具有本品明显的风格 |
|  | 中度酒 |  |  |
| 酒精度/ | 高度酒 | 60以上 |
| （%vol） | 中度酒 | 42~54 |
| 总酸/（g/L） ≥ | 高度酒 | 0.40 | 0.30 |
|  | 中度酒 | 0.30 | 0.25 |
| 总脂/（g/L） ≥ | 高度酒 | 2.00 | 1.50 |
|  | 中度酒 | 1.50 | 1.00 |
| 乙酸乙酯/ （g/L） | 高度酒 | 1.20~2.80 | 0.60~2.50 |
|  | 中度酒 | 0.70~2.20 | 0.40~2.20 |
| 固形物/ （g/L）≤ | 高度酒 | 0.40 |
|  | 中度酒 | 0.70 |

## 4.5公用工程

### 4. 5.1 供水、排水系统

4.5.1.1 供水系统

项目用水主要包括生产用水和生活用水，根据水平衡分析，项目生产生活新鲜水需求量为5437.4m3/a。根据现场调查，项目现用水由园区切德克苏水厂供给，该水厂现供水6.0万m3/d，远期供水规模可达12.0万m3/d，供水主管沿大西沟路自切德克苏水厂引入园区，管径DN1000毫米，园区内部管网以环网结构为主，主要管道沿着横六路，纵一路铺设，管径DN200-500毫米，完全可以满足项目用水需求。

### 4.5.1.2 排水系统

（1）生产废水根据项目实际情况，项目酿酒黄水用于养窖不外排，项目锅底水每天产生量约有150kg，每年产生量约有45t/a，企业准备设置两个带盖的不锈钢罐，轮流盛装锅底水，该罐每个可容纳500公斤锅底水，大约为三天的锅底水产生量。即每三天由企业用车辆将装满锅底水的不锈钢罐送至园区集中供热的燃煤锅炉房，掺入燃料煤中燃烧处置，企业已与该供热锅炉房的运营管理单位霍城县瞻德投资发展有限公司签订了锅底水处置协议，见附件12；厂房、设备冲洗等废水共1165.85m3/a，均由管路收集经污水处理站处理后排入园区下水管网，最终进入园区污水厂。

（2）生活污水根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，项目顶峰劳动定员为30人，人均生活用水量为 100L/人，生活污水产生量以用水量的 80%计，则生活污水产生量为2.4m3/d，720 m3/a；生活污水隔油池处理后直接排入园区下水管网，最终进入园区污水厂。

综上，项目生产废水收集处理后在满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表 2 间接排放标准后排入园区下水管网；生活污水满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）中三级标准后排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂。

清水河配套产业园污水处理厂位于清水河配套园区南侧，距离本项目约有10km，采用“改良型A2/O氧化沟+深度处理”工艺，设计近期日处理量为1.6万m3/d，远期3.4万m3/d ，根据向污水厂管理部门了解，污水厂目前实际日处理量在0.7万m3-1.0万m3。处理后的污水达到一级A标准后，再排入园区周边的沟渠，用于荒地植树造林。

污水处理厂2012年动工建设，2013年9月完工，2013年11月，北京中咨华宇环保技术有限公司编制完成了《霍城县江苏工业园北区基础设施建设项目（污水处理厂改扩建）环境影响报告书》，2014年1月7日，新疆维吾尔自治区环保厅给予批复，批复文件为《关于霍城县江苏工业园区北区基础设施将设项目（污水处理厂改扩建）环境影响报告书的批复》（新环函[2014]19号）；2014年7月12日开始试运行，但出水水质不能达到一级A标准，2017年8月进行整改，2018年6月整改完毕，2018年9月进行试生产及调试，2018年10月，霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会委托新疆锡水金山环境科技有限公司开展霍城县江苏工业园污水厂的环保验收工作，于2018年10月19日—10月22日进行了现场监测及调查，在此基础上编制了验收报告书，并进行了网上公示（环评批复及验收专家签字表见附件）。

该污水厂出水目前可以稳定达标，污水接管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，本项目生产废水经过自备污水站处理后，由工程分析可知，本项目排水可以满足接管要求，本项目的废水日产生量约为6.29m3/d，仅为该污水厂日处理能力的0.37%，且目前该污水厂的日处理量在0.7万m3-1.0万m3，处理能力尚未充分利用，完全可以接纳本项目废水。根据现场了解可知，本项目新厂址区域已覆盖污水管线，故本项目废水依托园区污水处理厂进一步处理可行。

### 4.5 .2 蒸汽供应系统

项目办公室、厂房取暖均依托园区集中供热。目前距离本项目较近的园区集中供热站位于本项目东南方向、约有2.0km处（园区目前有两座供热站，规模相同），供热站建有1座20t高温热水锅炉，总投资2873.32万元，环保投资330万元，锅炉烟气采用“陶瓷多管加净化器两级除尘”脱硫除尘系统，用煤量约为1.8万吨/年。2016年8月17日，取得霍城县环保局的环评批复，批文号为霍环监自[2016]28号文。

据现场了解可知，该集中供热锅炉目前正在进行脱硫脱硝改造，尚未进行环保验收工作。本项目的蒸馏锅底水可以掺入该供热锅炉燃料煤中进行燃烧处理，并且已与该供热锅炉房的运营管理单位霍城县瞻德投资发展有限公司签订了锅底水处置协议（见附件12）。

本项目生产供热依托本厂区内新建的0.5t/h 燃气蒸汽锅炉，日最大供汽量2t/d，锅炉蒸汽主要用于白酒蒸酿过程，项目供热设施可以满足项目生产所需，故供热设施可行。

### 4.5.3 供电系统

根据现场调查，清水河园区从伊犁电网通过220KV接入，以园区内220KV变电站为电源，220KV线路采用架空敷设。本项目设计年用电量1万KWh，主要用电设备为破碎机、洗瓶机、灌装机等设备，无特殊供电需求，厂区西南角设配电室，园区电网可以满足项目用电需求，依托设施可行。

### 4.5.4 天然气供应系统

根据查询园区相关资料，园区天然气通过高压管道从霍尔果斯分输站接入，清水河镇南部建设1座天然气门站，在北京东路南侧与文化路交接处建有1处高压调节站，清水河配套园区燃气管网从高中压站采用中压管道接入。燃气管网以环网为主，环枝结合，调压方式采取区域调压和楼栋调压相结合的方式，工业区内根据工业门类需求自行调压。

本项目建有一座0.5t/h燃气锅炉，项目燃气锅炉用气量为6万m3/a，用气来源为园区供气管网。供气量能够满足工程所需，依托设施可行。

### 4.5 .5 消防

园区建有一级普通消防站一座，位于大西沟路以东，横十一路以北，占地面积4000m2，主要负责园区内消防救护任务。消防水源依靠市政管网供应，消防栓沿道路靠近十字路口布置，间距不超过120米，距离建筑物外墙不小于5米。

本项目根据厂区设计资料，项目主要生产厂房与邻近其它建筑的防火间距不小于10m，厂区内设置有环形消防车道，设地上式室外消火栓，其间距不大于120m，消火栓保护半径不大于150m。室外消火栓用水量为40L/s，室内消火栓用水量为15L/s，若一次火灾持续 2h，则全成厂一次灭火用水量为396m3。

项目消防用水依托厂区400m3消防水池，水量满足消防所需，车间设备控制箱、配电箱、变配电室等重要部位配置适量的手提式二氧化碳灭火器，其它场所设干粉灭火器。项目消防满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2018）的要求。

### 4.5.6 环卫系统

园区建有一座垃圾转运站，位于中心路以南，纵二路以西，占地1000m2，收运后统一运到霍城县东部垃圾处理厂处理。

### 4.5.7道路

根据厂区平面设计，内部道路采用混凝土硬化，设计宽度为6米，环形布置消防车道，厂区主出入口直接通往园区干道横一路，交通条件十分便捷，利于原料及产品的运输。

## 4.6 总平面布置

本项目位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区，项目在总平面布置上以功能合理，经济节约为原则，注重厂区的可持续发展。

厂区从北到南依次为办公楼（包括食堂和宿舍）、生产车间、包装库、简易堆货棚、烧酒车间（包括锅炉房20 m2）、粮库和粉碎车间、罐瓶库，占地面积为20.28亩，绿化面积2855.4m2。

本项目所在区域全年主导风向为东北风，酿造车间、锅炉房、粉碎车间都位于北侧居民区和西侧居民区的侧风向，产生的污染物对周边居民区影响较小；厂区整体布局紧凑，各工艺环节连接有序，原料和产品的运输方便、顺畅，完全可以满足生产需要。因此，本项目平面布置合理。

总之，本项目的平面布置，根据工厂布置的原则，综合考虑了厂区地形、位置、风向、水、电线路以及运输、管理、工艺流程及安全生产等因素。本项目厂区平面布置图见图4.6-1。

图4.6-1 总平面布置图

## 4.7投资、工作制度及劳动定员

本项目投入总资金为2000万元，建设期4个月，项目拟于2020年6月建成投产，资金由建设企业自筹解决。本项目定员30人，每天工作8小时，夜间不生产，年工作日300天。

## 4.8 厂区周边情况

本项目建设在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区北侧。东临农夫果园厂房（生产饮料），南临空地，西侧150米和北侧50米分别为西卡子村四组和三组。厂区周边关系图见附图4。

## 4.9项目合理性分析

### 4.9.1三线一单符合性

### （1）生态保护红线

根据《新疆生态保护红线方案（伊犁州征求意见稿）》（以下简称征求意见稿），伊犁州生态保护红线分布于那拉提山、乌孙山、博罗科努山和伊犁河干流沿线。本项目位于伊犁州清水河镇配套工业园区，对照征求意见稿生态保护红线分布图，本项目所在区域不在保护红线范围内。

### （2）环境质量底线

项目所在区域环境空气质量属于二类功能区，地表水、地下水均属于Ⅲ类功能区，声环境属于2类功能区。根据本次污染预测分析，本项目运行期产生的各类污染物均能实现达标排放，且主要大气污染物为原料加工产生的颗粒物。固体废物得到妥善处置，本项目污染物排放不会对区域环境质量的产生较大影响。综上所述，本项目满足环境质量底线要求。

### （3）资源利用上线

本项目为现有酒厂迁建项目，在运营中会消耗一定数量的电力、水资源，但项目水、电、气资源使用量较少，不会突破区域的资源利用上线。

### （4）环境准入负面清单

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》：本项目不属于产业结构调整指导目录中“鼓励类、淘汰类”，本项目属于第二类限制类的第十二类轻工的第25条“白酒生产线”，不属于环境准入负面清单中的项目。

### 4.9.2白酒行业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会第 9 号令颁布的《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》，白酒生产线属于限制类项目，必须有生产许可证方可生产。

伊犁英雄酒业有限责任公司成立于1993年，生产许可证号：SC11565402300050，原厂址位于霍尔果斯六十二团十连，1999年以前主要生产出口型白酒，该厂使用固态法生产白酒，年产白酒系列产品500吨，员工26人，原厂2000年做过环评备案，并取得霍城县环保局批复意见（见附件）。本项目属异地整体迁建项目，原厂取得的白酒生产许可证可延续使用，不需重新办理，因此符合国家产业政策。

### 4.9.3相关规划符合性分析

（1）《新疆维吾尔自治区轻工业“十三五”发展规划》

《新疆维吾尔自治区轻工业“十三五”发展规划》对白酒行业，要求突出地域特色，运用现代生物科技，研发在新疆独特生态环境下的酿造风格。利用先进技术改造传统企业，提升产品质量，推动白酒产业向生态、有机、功能化发展。要注入民族与历史文化元素，打造具有西域风情的品牌产品，大力提升新疆白酒市场竞争力。主动顺应市场消费新需求，把握健康、理性消费新趋势，着力解决中低档产品同质化现象，实现产品的价值提升和效益提升。项目为原有酒厂迁建项目，同时将当地文化注入产品之中，打造特色品牌。故项目建设符合规划要求。

（2）《伊犁自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

根据《伊犁自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中，坚定不移推动新型工业化发展，充分发挥资源优势，完善新型工业产业化体系，大力发展服装纺织、农产品加工、轻工、绿色建材等劳动密集型产业。到 2020年，农副产品加工率明显提高。大力培育具有地方特色的名牌产品，提升农副产品加工业外向化水平的要求。本项目为农副产品精深加工的白酒企业，对提升当地农副产品附加值具有重要作用，符合规划要求。

- 清水河镇配套园区规划

《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见国发》（〔2011〕33号）文件中指出“清水河配套产业园区重点建设农副产品深加工和出口机电产品配套组装加工基地”。清水河配套园区根据国家对霍尔果斯经济开发区清水河配套园区产业布局定位，并结合自身实际情况，将清水河配套园区产业规划为农副产品精深加工、特色轻工、纺织服装、机电加工配套组装、新型建材、商贸物流等产业。产业定位是依托一带一路国家战略，利用伊犁河谷乃至新疆优越的农畜产品、中亚轻工发展滞后的机遇和霍尔果斯口岸向西开放重要窗口，建成伊犁河谷农副产品加工基地、特色轻工、新型建材产业聚集区和出口中亚的出口机电产品配套组装加工基地，力争成为新疆产业发展的先行示范基地。产业布局是将处在园区上风口横三路以北为农副产品精深加工区，横三路南侧，纵一路东侧500亩为纺织产业区。中心路至横六路为机电配套组装机建材加工区。横六路至横八路为轻工产业区，横八路至连霍高速北侧为商贸物流区；清水河配套产业园区重点建设农副产品深加工和出口机电产品配套组装加工基地。

根据《新疆霍尔果斯经济开发区清水河配套园区总体规划》可知，本项目在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区总体规划区域内，位于园区的最北侧，用地性质为二类工业用地，本项目属于二类工业，并且属于利用农产品深加工生产白酒，符合霍尔果斯经济开发区清水河配套园区的总体规划，见附图10。该项目已在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区经信委备案，备案号为霍清区经字备案预[2019]09号，见附件。

### 4.9.4选址合理性分析

（1）项目所在园区历史沿革

## 本项目所在的霍尔果斯经济开发区清水河配套园区，原名为霍城县经济技术开发区江苏工业园，成立于1992年，《霍城县经济技术开发区江苏工业园总体规划环境影响报告书》于2011年11月经过自治区环保厅审批（新环评价函[2011]1134号）（见附件）通过。

## 2011年9月，霍城县经济技术开发区江苏工业园北区被国务院划定为国家级霍尔果斯经济开发区清水河配套园区（国发[2011]33号）（见附件）。根据《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发[2011]33号）文件，霍尔果斯经济开区重点发展化工、农产品深加工、生物制药、可再生能源、新能源、新材料、建材、进口资源加工、机械制造、商贸物流、旅游、文化及高新技术等产业。霍尔果斯经济开发区包括的区域范围为霍尔果斯口岸30平方公里左右、伊宁市35平方公里左右及清水河配套产业园区8平方公里左右。

- 用地合理性分析

《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见国发》（〔2011〕33号）文件中指出“清水河配套产业园区重点建设农副产品深加工和出口机电产品配套组装加工基地”。清水河配套园区根据国家对霍尔果斯经济开发区清水河配套园区产业布局定位，并结合自身实际情况，将清水河配套园区产业规划为农副产品精深加工、特色轻工、纺织服装、机电加工配套组装、新型建材、商贸物流等产业。产业定位是依托一带一路国家战略，利用伊犁河谷乃至新疆优越的农畜产品、中亚轻工发展滞后的机遇和霍尔果斯口岸向西开放重要窗口，建成伊犁河谷农副产品加工基地、特色轻工、新型建材产业聚集区和出口中亚的出口机电产品配套组装加工基地，力争成为新疆产业发展的先行示范基地。产业布局是将处在园区上风口横三路以北为农副产品精深加工区，横三路南侧，纵一路东侧500亩为纺织产业区。中心路至横六路为机电配套组装机建材加工区。横六路至横八路为轻工产业区，横八路至连霍高速北侧为商贸物流区；清水河配套产业园区重点建设农副产品深加工和出口机电产品配套组装加工基地。

根据《新疆霍尔果斯经济开发区清水河配套园区总体规划》可知，本项目在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区总体规划区域内，位于园区的北侧，用地性质为二类工业用地，本项目属于二类工业，并且属于利用农产品深加工生产白酒，符合霍尔果斯经济开发区清水河配套园区的总体规划，见附图10。该项目已在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区经信委备案，备案号为霍清区经字备案预[2019]09号，见附件。

项目占地不属于生态保护区、基本农田保护区等需要特殊保护的区域，符合土地利用总体规划要求。根据现场调查及区域规划，项目区防护距离内无现有及规划的居民聚集区，亦无其余可能对项目造成影响的污染型企业，用地满足《白酒企业生产卫生规范》要求，故项目用地合理。

（3）基础设施依托可行性分析

## 近些年来，霍尔果斯经济开发区清水河配套园区投入资金8.5亿元，完成了园区道路、供水、排水、污水处理、电、通信等基础设施建设，已达到"六通一平"。主要包括果霍高速公路清水河分离式立交桥、23公里园区道路及供排水主管网、日供水4万立方米园区自来水厂、35千伏变电站和输电线路、日处理1.6万立方米的园区污水处理厂等，形成了3纵9横的路网结构。

本项目用水由园区管网供给，水量和水质均能满足要求；废水经污水处理站处理后排入市政管网；生产用蒸汽依托项目区新建的0.5t/h的燃气蒸汽锅炉；冬季依托园区集中供热；天然气和电均由园区管网供给，供气质量和电量满足项目所需；厂外交通便利，北侧园区道路横一路直通厂区。

（4）原料保证可行性分析

项目所处霍城县位于伊犁州西部，是伊犁州主要粮食产地之一，根据2017年霍城县统计数据，县域全年粮食产量17.5万吨，主要为水稻、小麦、玉米、高粱等，均能满足项目原料所需，项目原料可以得到保证。

## （5）所在园区规划环评及审查情况

项目所在的清水河配套产业园区原属于霍城县经济技术开发区江苏工业园的一部分，于2011年10月由中国地质科学院水文地质环境地质研究所编制了《霍城县经济技术开发区江苏工业园总体规划环境影响报告书》，并于2011年12月1日通过了新疆维吾尔自治区环境保护厅的审查，批文号为新环评价函[2011]1134号（见附件2）。

2011年国务院下发《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发〔2011〕33号文）（附件3），成立霍尔果斯经济开发区面积约73平方公里（含新疆生产建设兵团），包括霍尔果斯口岸30平方公里左右（含国务院已批准的中哈霍尔果斯国际边境合作中心13.16平方公里）、伊宁市35平方公里左右、清水河配套产业园区8平方公里左右。

2013年由江苏省城市规划设计研究院编制的《霍尔果斯经济开发区总体规划》（2012-2030）通过专家审查。批复文号为新政函[2013]228号（附件4）。

（6）项目区周边环境协调性

本项目建设在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区北侧。东临农夫果园厂房（生产饮料），南临空地，西侧150米和北侧50米分别为西卡子村四组和三组。厂区周边关系图见附图4。

①废气影响

由于本项目存在废气无组织排放，因此参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中工业企业卫生防护距离标准的制定方法，对本项目的卫生防护距离进行计算。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，卫生防护距离计算结果在100m以内时，级差为50m；在100m-1000m之间时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。当两种或两种以上的污染物计算的卫生防护距离在同一级别时，应提高一级。项目H2S和NH3卫生防护距离均为50m，故需要提级，本项目需设卫生防护距离为100m。

根据现场调查，项目位于清水河配套园区内，项目区北侧隔路50米为西卡子村三组，西侧150米为西卡子村四组，本项目车间在平面布局中，均靠近厂区南侧，远离居民区。最北侧的烧酒车间距离北侧厂界有125米，距离西侧厂界有10.5米，加上厂界与居民区的距离，则车间距离北侧居民区175米，距离西侧厂界外居民区有160.5米。

根据卫生防护距离的定义为：从产生职业性有害因素的生产单元（生产区、车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离，故本项目生产单元距离居住区边界的最小距离为160.5米，符合卫生防护距离不小于100米的设置要求，故本项目无组织废气对周边居民区的影响较小。

②废水

本项目生产废水项目生产废水包括发酵黄水、蒸馏锅底水、酒瓶冲洗水、设备冲洗水、厂房冲洗水等，其中发酵黄水用于养窖不外排，锅底水委托园区集中供热燃煤锅炉房掺入燃料煤中燃烧处置，厂房车间地面、设备冲洗废水和洗瓶废水均由管路收集至项目污水处理站处理后排入园区下水管网，对周边居民没有影响。

③噪声

根据本项目场内主要噪声源的位置、声压级情况以及所采取的噪声防治措施，选择对厂址东、北、西、南厂界进行预测，预测结果表明，本项目厂区各噪声源厂界噪声贡献值在33.6dB(A)~39.5dB(A)之间，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目的建设不会改变区域声环境功能，对周围环境影响较小。本项目没有大型产噪设备，设备都位于密闭车间内，车间在平面布局中，均靠近南侧，远离居民区。最北侧的烧酒车间距离北侧厂界有125米，距离西侧厂界有10.5米，加上厂界与居民区的距离，则车间距离北侧居民区175米，距离西侧厂界居民区有160.5米，经过多个建筑的阻挡衰减，对周边居民影响轻微，且企业夜间不生产，故对周边居民的正常生活不构成影响。

④固废

本项目共产生固体废物1523.12t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运至指定排放地点进行卫生填埋，酒糟外售做饲料，粉碎车间收集的除尘灰经筛分后，灰尘和杂物交园区环卫部门，其余可以回收利用，废弃包装物外售废品站，污水站污泥脱水至含水率不大于60%后交园区环卫部门，废过滤膜由厂家回收，废活性炭和废树脂交资质单位处置。本项目产生的固体废物全部得到有效处置，故不会对周边居民及环境产生影响。

⑤环境风险

项目原酒发生泄露造成火灾后灾害表现为人身安全受到威胁、财产损失，其影响范围主要集中在生产厂区。而且在主要储罐的周围50m 范围内均有厂房、围墙遮挡，实际发生火灾影响的范围较小，而且由于白酒平均浓度不高，发生火灾事故后可以有一定的响应时间进行事故控制，其影响范围可以局限在有限的空间内。由于白酒泄漏后引发火灾的安全半径为25m，本项目涉及的人群聚居区在安全半径之外，因此白酒泄漏后引发的火灾事故不会威胁到周围居民的人身安全。同时，由于本项目在储罐周围有围墙及建筑物遮挡，可以有效阻止火灾的蔓延影响，火灾发生后酒精的燃烧分解产物为水和CO2，均为无毒无害物质，因此不需要对厂外的居民聚居区采取特别的防护措施。

综上所述，本项目建设满足产业政策要求，并与当地国民经济发展规划、土地利用规划、城市总体规划、园区总体规划相协调，项目用地为规划工业用地，不占用农田、林地等，距周边居民聚集区和污染型企业距离能够满足卫生要求，基础设施均能满足项目生产所需，原料供应亦可得到充分保障，故项目的建设是可行的。

# 5 工程分析

## 5.1 施工期工程分析

建设单位拟在霍尔果斯经济技术开发区清水河配套园区（注：2011以前清水河配套园区属于江苏工业园的一部分，由国发33号文（附件3）确定归属于霍尔果斯经济技术开发区的一部分）内重新建设厂房和仓库，项目所在位置中心地理坐标为：-。地理位置图和周边环境图见附图1和附图4，

该项目年产白酒500吨/年。拟占地面积为20.28亩，13520.36 m2，建筑面积4998.82m2，绿化面积2855.4m2，绿化率21%。该项目施工期流程及产污节点见图5.1-1。

图5.1-1	施工期流程及产污环节图

### 5.1.1 废气

（1）施工扬尘

项目施工时进行的土石方工程，产生大量的施工扬尘，其产生量及其对周边环境及人群产生影响程度和范围与施工现场的土质和天气、施工设备机械化程度、施工作业方式、施工管理水平、施工季节、土石方量、路面状况、运输方式等因素密切相关，其排放呈间歇、不定量、无组织排放，其中主要污染因子为颗粒物（TSP）。施工扬尘污染源多为分散排放源，其排放口距离地面高度低，其排放将会在施工区域及周边附近区域形成局部污染，若其未经充分扩散稀释就进入地面呼吸层就会对现场施工人员工作环境和健康产生一定影响。

（2）燃油施工设备和车辆运行时排放废气各种燃油施工设备和车辆运行时产生废气中主要污染因子为SO2、NO2、CO、CnHm等，其产生量与设备和车辆选型、使用频率、使用燃料种类和用量等因素有关。各种燃油施工设备和车辆运行时产生废气呈间歇、流动、不定量、无组织排放，产排量较小，主要是对施工作业点周边及道路沿线两侧局部范围大气环境及人群产生一定影响。

### 5.1.2 废水

施工期废水主要为施工人员生活污水以及施工过程中设备、建材的洗涤废水。洗涤废水中主要污染因子为悬浮物，浓度约为 5000~30000mg/L，排放量难以估算。该废水经厂区内沉淀池处理后用于施工区内洒水抑尘和厂区绿化。

生活污水主要污染物为 COD 和 NH3-N。项目施工主要由大型机械完成，故项目建设期间施工人员峰值为50人，施工期为4个月。参考《新疆维吾尔自治区生活用水定额》（新政办发[2007]105 号）规定，人均用水按 50L/人·d 计。生活污水按用水量的 80％计，则该项目施工期共排放生活污水 240m3（2m3/d）。生活污水依托园区现有排水设施排放。

### 5.1.3 噪声

本项目施工期间噪声源主要为各种施工设备和车辆，其产生的噪声排放具有间歇、阵发、流动等特性。据调查，本项目施工期间主要噪声源产生的噪声强度见表5.1-1。

表5.1-1	施工期主要噪声源产生的噪声强度一览表

| 序号 | 噪声源 | 噪声强度dB（A） | 声源特点 | 发声方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 93 | 流动不稳态源 | 间歇 |
| 2 | 挖掘机 | 91 | 流动不稳态源 | 间歇 |
| 3 | 装载机 | 97 | 流动不稳态源 | 间歇 |
| 4 | 压路机 | 93 | 流动不稳态源 | 间歇 |
| 5 | 压实机 | 86 | 流动不稳态源 | 间歇 |

由表5.1-1 可见，施工期间各种施工设备和车辆产生噪声强度高，实际施工过程往往是多种施工设备及车辆同时运行，各种噪声源产生噪声相互叠加后噪声强度更高，辐射影响程度范围更大，对施工现场及周边附近区域内声环境及人群产生较大影响。

### 5.1.4固体废物

（1）施工垃圾施工垃圾主要是施工过程产生的废弃土石方、建筑垃圾等，其中：挖掘的土石方用于施工临时道路的修建和施工期结束后的场地平整；建筑垃圾回收后妥善处置，对周边环境卫生和景观及人群产生影响较小。

（2）生活垃圾本项目生活垃圾主要由施工人员日常生活过程产生，生活垃圾产生系数为0.5kg/人•d，施工人员为50人，生活垃圾产生量为3t（25kg/d），收集后由园区环卫部门统一处理。

### 5.1.5 生态影响

本工程施工期主要由机械设备的使用和施工人员的施工活动产生对生态环境的影响，影响途径主要有以下几方面：

1）土地占用的影响施工期占地分为永久占地和施工临时道路和临时堆土场等施工临时占地。

项目占地将会产生土地结构改变、土地生产力改变、土地利用性质改变等问题。

2）地形地貌改变的影响施工期涉及土石方开挖，场地平整等土建工程，改变原有地形地貌，可能对原区域的地质产生影响。

3）植被改变的影响根据现场调查，项目区地面为荒地地貌，植被覆盖度较低。施工期涉及土石方开挖，会破坏表植被，产生一定不利影响。

4）对区域动物的影响施工期涉及大型土建工程和高噪声设备的运用，会对周边动物产生扰动，对项目区域动物物种种群和数量产生影响。

5）水土流失的影响项目施工期间会破坏原有地表，使其丧失原有的防风固土能力，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），侵蚀类型主要为风力侵蚀，易发生在临时堆土场，施工临时占地及挖填方边坡等处。

## 5.2运营期工艺流程

本项目采用以小麦、高梁、玉米为原料生产优质白酒的工艺路线，目前我国以小麦、高梁为原料酿制白酒的生产技术已经成熟，过程大同小异，主要酿造技术在液化、糖化、发酵等工艺技术上已达到较为先进水平。生产过程主要有酿造工序和灌装工序。工艺流程及产排污节点见图5.1-2。

### 5.2.1 酿造工序

（1）生产方法本项目以高粱、小麦、玉米、酒曲为主要原料，经过粉碎、配料、润料、冷却、固态发酵、蒸馏后得到原酒。原酒再经勾兑灌装工序成为成品白酒入库储存。

（2）工艺简述

①原料粉碎：粮食原料经过粉碎至1-1.5mm直径的颗粒，并通过直径为1.5-2.5mm的筛孔筛分。

②配料：由于原料性质不同、气温高低不同、酒糟所含残余淀粉量不同及填充料特性的不同，配料比例有所变化，如果原料淀粉含量高，酒糟和其它填充料配入的比例也要增加；如果酒糟所残余淀粉量多，则要减少酒糟配比而增加稻壳或谷糠用量。

填充料颗粒较粗，配入量可减少。一般粮谷类原料，配料时淀粉浓度应在14-16%左右为适宜。填充料用量占原料量的20-30%，根据具体情况作适应调整。粮醅比一般为1：4-6。配料时要求混合均匀，保持疏松。拌料要细致，混蒸时拌醅要尽量注意减少酒精的挥发损失，原料和辅料配比要准。

③润料：使原料湿润，原料不同，淀粉颗粒的大小、形状、松紧程度也不同，因此润料糊化的程度也有差异。润料时既要保证原料中淀粉充分糊化，达到灭菌要求，又要尽量减少在蒸煮过程中产生有害物质，特别是固态发酵，淀粉浓度较高，比较容易产生有害物质。

润料时间要视原料品种而定，粮谷原料一般润料时间在45-55分钟。各种原料经过润料都应达到“熟而不粘，内无生心”的要求。混烧是原料润料和白酒蒸馏同时进行的，在润料时，前期主要表现为酒的蒸馏，温度较低，一般为85-95℃，糊化效果并不显著，而后期主要表现为蒸煮糊化，这时应该加大火力，提高温度，可以促进糊化，排除杂质。

④晒渣主要是为了降低料醅温度，以便加入酒曲，进行糖化发酵。通过晒渣又可使水分和杂质得以挥发，以便吸收新鲜浆水和吸入新鲜空气。晒渣后，料温度要求降低到下列范围：气温在1-10℃时，料温降到25-28℃；气温在10-15℃时，料温降到22-25℃；气温高时，要求料温降到降不下为止。

⑤加曲：渣醅冷却到适宜温度即可加入酒曲，搅拌均匀入池发酵。

A、加曲温度一般在22-28℃左右，可比入池温度高2-3℃。曲的用量应根据曲的质量和原料种类、性质而定。曲的糖化酶活力高，淀粉容易被糖化，可少用曲，反之则多用曲。一般用曲量为原料量的22-25%。随着曲的糖化力的提高，用曲量可以相应的减少。

B、入池条件的控制：固体发酵是通过控制入池淀粉浓度和入池温度来调节发酵温度的。低温入池可保证发酵良好，低温时，酵母能保持活力，耐酒精能力也强，酶不易被破坏。一般入池温度应在15-25℃之间，根据气温、淀粉浓度、操作方法的不同而异。淀粉浓度的大小支配着池内发酵温度的高低。白酒生产利用入池淀粉浓度来控制发酵过程中的升温幅度，保证发酵正常进行，入池淀粉浓度一般在14-16%左右较好，冬季可偏高，夏季可偏低。

⑥发酵：发酵时不但要求能够产生多量的酒，而且还要求得到多种芳香物质，使白酒成为独具风格的饮料。固态法白酒是采用我国传统的边糖化边发酵的工艺，在发酵温度下，糖化发酵同时并进。这种发酵工艺由于在较低温度下进行，糖化速度比较缓慢，代谢产物不会过早地大量积累，升温也不会过快，酵母不会早衰，发酵比较完善，芳香物质也易保存，酒的质量较好。白酒发酵时间较短，发酵期仅3-5d。出池酒精浓度一般为5-6%左右。（发酵过程中有少量发酵气体产生，主要成分为乙醇，乙醇基本无毒性，且挥发量较小，经扩散后对环境影响很小。

⑦蒸馏：蒸馏是要把酒醅中的酒精成分提取出来，使成品酒具有一定的酒精浓度。同时通过蒸馏要把香味物质蒸入酒中，使成品酒形成独特的风格。

### 5.2.2灌装工序

（1）洗瓶

空瓶在室内用洗瓶机自动进行清洗，电烘干后紫外线消毒，里外都清洗完成后自动进入灌装机。

（2）勾兑灌装：原料白酒加入纯净水使各种微量成分按比例配合进行勾兑，勾兑后的白酒在灌装机内完成冲瓶、灌装，封口等工序，然后进行帖标、喷码、人工装箱、封箱，最后成品入库贮存。

从压盖机出来的瓶酒，自动贴标，贴标后人工装箱，最后进入成品仓库。

## 5.3 主要原辅材料

白酒生产主要原料为玉米、高粱，小麦等。主要原辅材料的消耗量见表5.3-1。

表5.3-1           主要原辅材料消耗量表

| 序号 | 名称及规格 | 单耗t/t | 年消耗量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 玉米 | 0.06 | 30 | 购于霍城县周边 |
| 2 | 高粱 | 2.2 | 1100 |  |
| 3 | 小麦 | 0.76 | 380 |  |
| 4 | 酒曲 | 0.66 | 332 |  |
| 5 | 酒瓶 | / | 60万瓶 |  |
| 6 | 电 | 20度 | 10000度 | 霍城县供电局 |
| 7 | 水 | 5.59 | 5437.4m3 | 清水河配套园区市政管网 |
| 8 | 天然气 | 120立方 | 6万立方 |  |

## 5.4物料平衡和水平衡

### 5.4.1 物料平衡

项目白酒生产线物料平衡见表5.4-1和图5.4-1。

表5.4-1	  白酒生产线物料平衡表

| 进料 | 出料 |
| --- | --- |
| 序号 | 项目 | 数量（t/a） | 序号 | 项目 | 数量（t/a） |
| 1 | 玉米 | 30 | 1 | 成品白酒 | 500 |
| 2 | 高粱 | 1100 | 2 | 酒糟 | 1500 |
| 3 | 小麦 | 380 | 3 | 锅底水 | 45 |
| 4 | 酒曲 | 332 | 4 | CO2及水蒸气 | 494.5 |
| 5 | 蒸汽 | 600 | 5 | 粉尘 | 15 |
| 6 | 新鲜水 | 182.5 | 6 | 黄水 | 100 |
| 7 | 纯净水 | 30 | -- | -- | -- |
| 合计 | 2654.5 | 合计 | 2654.5 |

图5.4-1 物料平衡图（t/a  m3/a）

### 5.4.2 水平衡

（1）用水量

①生活用水

项目顶峰劳动定员30人，均位于厂区内住宿，根据《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》，每人每天用水量为100L ，故项目生活用水量为3t/d（900t/a）。

②润料用水

玉米、高粱、小麦等原料需要先用水浸泡，根据向建设方了解，用水量约为182.5t/a。

③蒸汽锅炉补充水

项目蒸酿蒸酒工段年需用新鲜蒸汽约600t/a，均由厂区内0.5t/h燃气蒸汽锅炉提供，蒸汽供应过程损失按 1%计，为6t/a。故蒸汽锅炉实际供汽量为606t/a，为防止锅炉受热面、汽水管道的结垢、结盐和腐蚀，确保供热品质，锅炉给水必须对原水进行处理，本项目采用离子树脂交换软水设备进行水处理，软水制备效率约为85%，故项目蒸汽锅炉补充水量为712.9t/a。

④蒸馏冷却用水项目白酒酿造过程涉及蒸酿，蒸馏过程会引新鲜水作为蒸馏间接冷却水，用量约为220t/a。由于其主要用于高温蒸馏馏分的冷凝，会有很大一部分以水蒸气的形式损失，损失量以用量的20%计，为44t/a；剩余部分并未与馏分接触，实际成分与新鲜水区别不大，可循环使用不外排。

⑤纯净水制备用水项目白酒勾兑过程使用纯净水，使用量约30t/a，进入到产品中。根据项目设计资料和现场调查，项目纯净水制备装置采用“离子交换+微孔过滤+紫外线消毒”工艺，纯净水制取率约为70%，则项目纯净水制备过程新鲜水用量为43t/a。

⑥厂房冲洗用水项目白酒烧酒车间、生产车间及设备均需进行定期冲洗以保证相关卫生需求。两座车间总面积约1442.82m2。根据《室内给水设计规范》，工业企业厂房冲洗用水量应在0.5~1L/m2 之间，本次评价取1L/m2，设计每三天进行一次冲洗，年冲洗次数为100 次，则项目厂房冲洗用水量为144t/a。

⑦洗瓶及设备冲洗用水项目生产过程中会对酒瓶及部分设备进行冲洗，冲洗过程会有部分水量跟瓶带出蒸发损失，项目洗瓶及设备冲洗用水量为1095t/a。

⑧绿化用水

根据《新疆维吾尔自治区生活用水定额》，北疆地区绿地用水为400-500m3/亩·年，本项目取500m3/亩·年，本项目绿化面积为2855.4m2，合4.28亩，故绿化用水量为2140m3。

（2）排水量

①生活用水

项目生活用水量为3t/d（900t/a），生活污水以用水量的80%计，为720t/a，直接排入园区下水管网。

②蒸汽锅炉软化水排水

为防止锅炉受热面、汽水管道的结垢、结盐和腐蚀，确保供热品质，锅炉给水必须对原水进行处理，本项目采用离子树脂交换软水设备进行水处理，蒸汽锅炉补充水量为712.9t/a，软水制备效率约为85%，故项目蒸汽锅炉软化废水量为106.9t/a，该污水属于清净下水，除总硬度指标较高外，其他指标与新鲜水区别不大。

③纯净水制备系统有反冲洗废水

项目纯净水制备系统采用“离子交换+微孔过滤+紫外线消毒”工艺，其过滤废水产生量为13t/a，该污水该污水属于清净下水，除总硬度指标较高外，其他指标与新鲜水区别不大。

④厂房、设备冲洗废水

项目厂房、设备冲洗用水量约为144t/a，冲洗过程由于面积较大，其蒸发损失为28.8t/a，未蒸发部分共115.2t/a，经项目污水处理站处理后排入园区下水管网。

⑤发酵黄水

项目白酒酿造过程粮食入池发酵后会出现淋浆，最后落入窖池底部，产生量约为 0.2t/t（产品），故项目发酵黄水产生量为100t/a，该废水直接用于养窖和拌糟，不外排。

⑥蒸酿锅底水

项目蒸酿过程为燃气锅炉蒸汽直接加热蒸馏，会有蒸汽凝结水、酒醅、糟醅漏入锅底；蒸馏出的酸类、脂类、糖类、醇类等物质回流漏入锅底导致锅底水量增加，根据向建设方提供数据，项目锅底水每天产生量约有150kg，每年产生量约有45t/a，企业准备设置两个带盖的不锈钢罐，轮流盛装锅底水，该罐每个可容纳500公斤锅底水，大约为三天的锅底水产生量。即每三天由企业用车辆将装满锅底水的不锈钢罐送至园区集中供热的燃煤锅炉房，掺入燃料煤中燃烧处置。目前企业已与园区集中供热燃煤锅炉房签订了锅底水燃烧处置协议（见附件12）。

⑦洗瓶废水项目生产过程中会对酒瓶进行冲洗，冲洗过程会有部分水量跟瓶带出蒸发损失，洗瓶冲洗废水产生量为930.75m3/a。

项目水平衡见图5.4-2。

图5.4-2 水平衡图（m3/a）

## 5.5运营期污染源分析

### 5.5.1大气污染源分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）表3、表4和企业实际情况可知，以谷物类为主要原料的白酒企业，其有组织废气为原料粉碎产生的粉尘、燃气锅炉废气污染物；无组织废气为污水处理站和酒糟堆场的恶臭气体。

A有组织废气：

①原料粉碎粉尘

白酒酿造之前需要进行原料粮食的粉碎。环评要求原料粉碎工序设置集尘罩收尘+袋式除尘器除尘的工艺，将无组织排放变为有组织排放，控制扩散到外环境的粉尘量。破碎研磨过程产生的粉尘以原料总量的1%计，即粉尘的产生量约为15t/a，除尘器除尘风量为3000m3/h，每年粉料加工时间约为2400h，袋式除尘器除尘效率99%。进行除尘处理后，通过15m高排气筒排放，经除尘后排放的粉尘量约为0.15t/a，排放速率为0.063kg/h，排放浓度为 20.8mg/m3。外排粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）“表2”中二级标准的要求（有组织颗粒物排放浓度不大于120mg/m3，排放速率不大于3.5 kg/h）。

②燃气锅炉废气

本项目建有一座0.5吨燃气锅炉，年用气量约为6万m3，查阅《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中每燃烧一万立方天然气主要污染物的排放系数，烟尘取《环境保护实用技术手册》中的产污系数，本项目取1.2kg/万m3，则项目锅炉废气污染物产生量见表5.5-1。

表5.5-1	项目锅炉废气污染物产生量

| 污染物 | 产污系数 | 每年产污量 （300天） | 每天产污量 | 排放速率(年工作小时2400h Kg/h） | 排放浓度 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气量 | 136259.17m3/万 m3 | 817555.02 m3 | 2725.18m3/d | / | / | / |
| SO2 | 4kg/万 m3 | 24kg | 0.08kg/d | 0.01 | 29.4mg/m3 | 50mg/m3 |
| NOx | 18.71kg/万 m3 | 112.26kg | 0.3742kg/d | 0.047 | 137.3mg/m3 | 200mg/m3 |
| 烟尘 | 1.2kg/万 m3 | 7.2kg | 0.024kg/d | 0.003 | 8.81mg/m3 | 20mg/m3 |

根据上表结果，项目燃气锅炉运行产生的各项污染物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2中排放要求，燃烧废气经15m高排气筒排放，对环境的影响在可接受范围内。

为进一步控制氮氧化物产生量，本次环评要求燃气锅炉采用低氮燃烧器，低氮燃烧器的主要工作原理为通过特殊设计的燃烧器结构，改变经过燃烧器的空气和燃料比例，使燃烧器内部或出口射流的空气分级，控制燃烧器中燃料与空气的混合过程，尽可能降低着火区的温度和氧浓度，在保证燃料着火和燃烧的同时有效抑制NOx生成。 根据生态环境部华南环境科学研究所发布的《工业锅炉NOx控制技术指南（试行）》中数据，低氮燃烧技术可使NOx的排放量降低40%，本项目燃气锅炉在采取低氮燃烧技术后废气排放情况见表5.5-2。

表5.5-2   使用低氮燃烧器后锅炉废气污染物产生量

| 污染物 | 产污系数 | 每年产污量 （300天） | 每天产污量 | 排放速率(年工作小时2400h Kg/h） | 排放浓度 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气量 | 136259.17m3/万 m3 | 817555.02 m3 | 2725.18m3/d | / | / | / |
| SO2 | 4kg/万 m3 | 24kg | 0.08kg/d | 0.01 | 29.4mg/m3 | 50mg/m3 |
| NOx | 18.71kg/万 m3 | 67.356kg | 0.2245kg/d | 0.028 | 82.38mg/m3 | 200mg/m3 |
| 烟尘 | 1.2kg/万 m3 | 7.2kg | 0.024kg/d | 0.003 | 8.81mg/m3 | 20mg/m3 |

B无组织废气：

①污水处理站恶臭

项目在白酒发酵车间北侧新建一座污水处理站，处理能力为10m3/d。污水处理站在运行时地上部分会产生少量的恶臭气体，产生的恶臭类物质主要有氨、硫化氢等，主要是污水处理系统中生物活动所致。

根据《污水泵站的恶臭评价与治理对策》（环境工程2012第30卷增刊），泵站污水构建物单位面积恶臭产生源强：NH3 0.62mg/m2·s、H2S 0.00135 mg/m2·s。

本项目污水站集水池表面积为1.0m2，则污水处理站污水构建物恶臭产生源强：NH3 0.0022kg/h、H2S4.86×10-6 kg/h。

本次环评要求对污水站采取密闭措施，将臭气用抽风机收集（效率约85%）后使用活性炭吸附处理，处理效率约90%，处理后由15m排气筒排放，将大部分无组织恶臭转变成有组织废气，有组织废气源强为：NH30.000187kg/h、H2S4.13×10-7kg/h。无组织恶臭产生源强：NH3 0.00033kg/h、H2S7.29×10-7kg/h。

②酒糟堆场恶臭

烧酒车间东侧设酒糟临时储存池，面积约为10m2，类比同类企业酒糟暂存池，硫化氢排放速率为0.00001kg/h，氨排放速率为0.0001kg/h。

要求对储存池做好防渗措施，对酒糟池进行加盖，每天及时清运，并喷洒除臭剂来消除异味。

### 5.5.2水污染源分析

A生产废水

根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）表5和本厂实际情况可知，该厂生产废水主要为：锅底水、黄水、设备清洗废水、设备清洗和洗瓶废水、冷却水，生活废水为职工日常生活废水。

生产过程中发酵黄水用于养窖不外排，蒸馏过程产生少量高浓度有机废水（锅底水），该项目在迁建前处理方式为外售养殖场。本次迁建，本环评要求企业更改以往做法，将锅底水送交园区集中供热的燃煤锅炉房掺入燃料煤中燃烧处置，目前企业已与园区集中供热燃煤锅炉房签订了锅底水燃烧处置协议，见附件12。

厂区拟建一座处理规模为10m3/d的污水处理站，洗瓶废水和厂房、设备冲洗废水一起排入自建的污水处理站处理。处理达到《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2新建企业水污染物排放限值中的间接排放标准，通过污水管网排入园区配套污水处理厂。生活废水经隔油池处理后直接排至园区污水管网。冷却水循环使用不外排。

①发酵黄水

发酵黄水项目白酒酿造过程粮食入池发酵时酒醅经微生物分解代谢后产生大量的游离水，这些水将酒醅中的酸、可溶性淀粉、酵母溶出物、还原糖、单宁、酒精等物质溶出，在与酒醅中未被微生物利用的水沉降，最后落入窖池底部，形成棕褐色呈流体状的液体，即为黄水。根据《中国酿造》期刊 2017年《白酒酿造副产物黄水综合利用现状浅析》一文中对多家白酒生产企业调查统计结果，黄水产生量约为 0.2t/t（产品），故本项目发酵黄水产生量为100t/a，其污染特征表现为较低的pH 值（3 左右）及极高的 COD（25000mg/L~40000mg/L）和 BOD（25000mg/L~35000mg/L），本项目所产生的黄水均用于养窖和拌槽，不外排。

②蒸馏锅底水

项目蒸酿过程为燃气锅炉蒸汽直接加热物料，会有蒸汽凝结水、酒醅、糟醅漏入锅底；蒸馏出的酸类、脂类、糖类、醇类等物质回流漏入锅底导致锅底水量增加，项目锅底水每天产生量约有150kg，每年产生量约有45t/a。该部分废水将送交园区集中供热的燃煤锅炉房掺入燃料煤中燃烧处置，目前企业已与园区集中供热燃煤锅炉房签订了锅底水燃烧处置协议（见附件）。

③厂房设备冲洗水

项目厂房设备冲洗用水量约为144t/a，冲洗过程由于面积较大，经蒸发损失后冲洗废水有115.2 t/a，其主要污染物为悬浮颗粒物及冲洗出的少量有机质，污染物含量为 COD：700mg/L、BOD5：350mg/L、SS：800mg/L、NH3-N:5mg/L。污染物产生量为COD：0.08t/a、BOD5：0.004t/a、SS：0.092t/a、NH3-N：0.0006t/a。

④酒瓶清洗水

本项目外购的酒瓶需用清水进行清洗，洗瓶废水的产生量为2.55m3/d，930.75t/a，废水中主要污染物COD：150mg/L、BOD5：80mg/L、SS：80mg/L、NH3-N:5mg/L。污染物产生量为COD：0.14t/a、BOD5：0.074t/a、SS：0.074t/a、NH3-N：0.005t/a。

⑤蒸汽锅炉软化水排水

项目锅炉补充水采用离子交换树脂处理，锅炉软化水排水一般按照锅炉全年用水量的15%核算，即0.3t/d（90t/a），该污水属于清净下水，除总硬度指标较高外，其他指标与新鲜水区别不大。

⑥纯净水制备系统有反冲洗废水

项目纯净水制备系统采用“离子交换+微孔过滤+紫外线消毒”工艺，其过滤废水产生量为13t/a，该污水该污水属于清净下水，除总硬度指标较高外，其他指标与新鲜水区别不大。

厂房和设备冲洗废水、酒瓶清洗废水、锅炉软化水排水、纯净水制备废水经收集后排入一体化污水处理设施处理达标后排入市政管网。

综上所述，本项目酿造白酒的工艺废水污染物产生情况见表5.5-3。

表5.5-3                白酒生产废水产生情况一览表

| 项目 | 废水量（m3/a） | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房设备冲洗水 | 115.2 | 700 | 350 | 800 | 5 |
| 酒瓶清洗水 | 930.75 | 150 | 80 | 80 | 5 |
| 锅炉软化水排水 | 106.9 | - | - | - | - |
| 纯净水制备废水 | 13 | - | - | - | - |
| 合计 | 1165.85 | - | - | - | - |

B生活污水

本项目共有工作人员30人，生活用水量按100L/人·d，污水排放量是用水量的80%，生活用水量为3m3/d，900 m3/a，排水量为2.4m3/d，720 m3/a。废水中的污染物主要为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，水质通过类比分析确定，生活污水中各污染物浓度为：CODCr：380mg/L、BOD5：250mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L，据此计算出项目生活污水各污染物排放量，生活污水隔油后直接排入市政管网。计算结果见表5.5-4。

表5.5-4                 生活污水污染物产生量一览表

| 生活污水排放量 | 污染物产生量（t/a） |
| --- | --- |
|  | CODCr | BOD5 | SS | NH3-N |
| 2.4m3/d | 720m3/a | 380mg/L | 250 mg/L | 200mg/L | 25 mg/L |
|  |  | 0.116 | 0.0765 | 0.0612 | 0.0077 |

小结：生产废水和生活废水总量为6.29m3/d，1885.85m3/a，由于生活废水经隔油池处理后排入市政管网，在分析污水站处理效率时，只需要考虑生产废水，主要是厂房设备冲洗废水以及洗瓶废水，生产废水的综合水质如下：

表5.5-5	            项目污水处理站处理前综合废水主要污染物浓度一览表

| 项目 | 废水量（m3/a） | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房、设备冲洗水 | 115.2 | 700 mg/L | 350 mg/L | 800 mg/L | 5 mg/L |
| 洗瓶水 | 930.75 | 150 mg/L | 80 mg/L | 80 mg/L | 5 mg/L |
| 锅炉软化水排水 | 106.9 | - | - | - | - |
| 纯净水制备废水 | 13 | - | - | - | - |
| 合计 | 1165.85 | 0.21t | 0.11t | 0.17t | 0.005t |
| 综合水质浓度 | / | 180.1 mg/L | 94.4mg/L | 145.8 mg/L | 4.3mg/L |

目前小型污水站处理的工艺一般分为三种类型：

①物理处理法：膜滤法，适用于优质杂排水及水量不大而水质变化小的情况。这类工艺的特点是：技术先进，结构紧凑，占地少，系统可间歇运行，管理简单。

②物化处理法：适用于深度处理或含不溶性固体较小的情况。一般采用的方法有：砂滤、活性炭吸附、混凝沉淀、微絮凝过滤等。这类工艺的特点是：装置紧凑，容易操作，出水水质较好。

③生物处理法：适用于有机物含量高，可生化性好的生活污水。一般采用A/O法、生物接触氧化法、曝气生物滤池（ABF）、SBR及其改进型工艺（CASS、ICEAS）、膜生物反应器（MBR）等生物处理方法。这类工艺的特点是：耐冲击负荷，运行稳定可靠，处理效果好，运行费用低。

通过上述工艺方法的比较选择，本项目最终确定采用技术先进、成熟、经济合理、处理效率较高、出水水质稳定，可靠、外观品质好，一体化处理功能的“A2O+MBR”相结合的处理工艺。工艺流程示意图如下：

图5.5-1  污水处理站处理工艺示意图

根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）表8酒饮料制造工业排污单位水污染物防治可行技术参考表，可知本项目污水站所采用的的A2O+MBR属于表8所列的一般排污单位可用的可行技术：二级处理厌氧+好氧工艺。

A2/O工艺(AAO工艺、AAO法)，是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧)，是一种常用的二级污水处理工艺，具有同步脱氮除磷的作用，可用于二级污水处理或三级污水处理;后续增加深度处理后，可作为中水回用。

该工艺优点有：

①厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和微生物菌群种类的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。

②在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中，该工艺流程最为简单，总的水力停留时间也少于同类其他工艺。

③在厌氧-缺氧-好氧交替运行下，丝状菌不会大量繁殖，SVI一般小于100，不会发生污泥膨胀。

④污泥沉降性较好。

此外，为了进一步提高处理效率，在厌氧+好氧工艺后加入了MBR工艺。

MBR膜技术是在20世纪60年代开始应用于水处理领域的，至今不过40多年的时间，膜技术却已成为水处理领域中最有前途的发展技术之一。在短短的几十年里，膜技术迅速发展，受到世界的瞩目。膜技术不仅在化学、食品和医药工业上用于分子溶液的浓缩、纯化和分离，生物制品溶液、饮料的除菌、澄清和纯化，而且在特种工业废水处理上也广泛使用。

其优点有：

①对污染物的去除效率高。MBR污水处理对悬浮固体（SS）浓度和浊度有着非常良好的去除效果。由于膜组件的膜孔径非常小（0.01～1μm），可将生物反应器内全部的悬浮物和污泥都截留下来，其固液分离效果要远远好于二沉池，MBR对SS的去除率在99%以上，甚至达到100%；浊度的去除率也在90%以上，出水浊度与自来水相近。

②由于膜组件的高效截留作用，将全部的活性污泥都截留在反应器内，使得反应器内的污泥浓度可达到较高水平，最高可达40～50g/L.这样，就大大降低了生物反应器内的污泥负荷，提高了MBR对有机物的去除效率，对COD的平均去除率在94%以上，BOD的平均去除率在96%以上。研究表明，MBR在处理污水时，对氨氮的去除率平均在80%以上。

本环评按保守的去除率进行计算分析：BOD的去除率90%，COD的去除率90%，SS的去除率95%，NH3-N的去除率80%，则本项目污水站的产排污一览表见表5.5-6。

表5.5-6	            项目污水处理站综合废水主要污染物产排污一览表

| 项目 | 废水量 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水综合水质 | 1165.85（m3/a） | 180.1 mg/L | 94.4mg/L | 145.8 mg/L | 4.3mg/L |
| 出水水质 |  | 18.28 mg/L | 9.57mg/L | 7.4 mg/L | 0.88mg/L |
| 污染物产生量 |  | 0.21t/a | 0.11t/a | 0.17t/a | 0.005t/a |
| 污染物排放量 |  | 0.021t/a | 0.011 t/a | 0.0085 t/a | 0.001 t/a |
| 去除率 |  | 90% | 90% | 95% | 80% |
| 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2 |  | 400 mg/L | 80 mg/L | 140 mg/L | 30 mg/L |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 园区污水厂接管要求《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |  | 500 mg/L | 300 mg/L | 400 mg/L | -- |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从上表可以看出，本项目的生产废水经过污水站处理后可以做到达标排放。

综上，本项目污水站的处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）表8、酒饮料制造工业排污单位水污染物防治可行技术参考表中的可行技术。经过分析论证，结果表明：污水站出水既可满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放限值标准，也可以满足园区污水厂的接管要求，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，可以做到达标排放，排入园区污水管网，最终进入园区污水厂。

### 5.5.3噪声污染源分析

本项目生产车间内主要的噪声设备有粉碎机、水泵、电机等设备噪声，具体噪声级见表5.5-7。

表5.5-7                      本项目主要噪声设备一览表

| 噪声设备 | 噪声源强dB(A) | 降噪措施 | 控制后噪声级dB(A) | 噪声排放情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎机 | 90～95 | 建筑隔声、减震 | 75 | 连续 |
| 泵 | 90～95 | 建筑隔声 | 70 | 连续 |
| 皮带输送机 | 85～95 | 建筑隔声 | 70 | 连续 |
| 空压机 | 80～85 | 建筑隔声 | 65 | 连续 |
| 风机 | 85～90 | 建筑隔声 | 70 | 连续 |
| 蒸汽锅炉 | 80～85 | 建筑隔声 | 65 | 连续 |

### 5.5.4固体废物污染源分析

项目生产过程中产生的固体废物主要包括布袋除尘设施除尘灰、酒糟、包装废物、职工生活垃圾及污水处理站产生的废过滤膜片等一般固体废物，以及废树脂和废活性炭等危废。其中：

①原粮筛分粉碎粉尘

项目原粮破碎阶段约99%的粉尘被布袋集尘器收集，粉尘量约为14.85t，该粉尘中含有灰尘、杂物，产生量约为粉尘量的1%，即0.15t/a，经筛分后，粉状原粮14.7t/at回用做原料，其余灰尘、杂物0.15t/a收集后交园区环卫部门处理。

②酒糟

项目白酒酿造过程中会产生酒糟，其主要成分为酿造发酵过程中剩余的残渣，产生量1500t/a，酒糟产生后及时清运至周边养殖场作为饲料，不在项目区内长期储存。

③废弃包装 项目酒品灌装和包装期间会产生废弃包装物品和破碎的酒瓶，产生量约1t/a，这部分废物可以外售废品站。

④硅藻土

根据调查，原厂每年产生约25kg的废硅藻土，属于一般固废，与生活垃圾一起收集处理。

⑤污水处理站污泥

项目建设有10m3/d 的污水处理站，运行过程会产生污泥，根据每万吨污水产生一吨污泥计算，则本项目污泥产生量约有0.3t/a，该污泥在厂区内经压滤机脱水至含水率低于60%后由环卫部门定期清运处置。

⑥废膜片

项目自建污水处理站，使用A2O+MBR工艺，每年会更换一些过滤膜片，属于一般固废，产生量约为0.1t/a，由厂家回收。

⑦废树脂

项目白酒生产线依托的0.5t/h 燃气蒸汽锅炉软化水装置涉及离子交换树脂净化装置，其运行期间会定期产生废弃离子交换树脂。根据《危险废物名录》，废弃离子交换树脂属于HW13（900-015-13）有机树脂类废物，产生量约0.1t/a，该废物应由交资质的单位处置。

⑧废活性炭

本项目污水站密闭措施，用抽风机收集恶臭气体，经活性炭吸附后15米高排气筒排放，每年产生废活性炭约0.2 t/a，根据《危险废物名录》，废活性炭属于HW49（900-041-49）吸附有毒物质的废物，交有资质单位处置。

⑨生活垃圾

项目劳动定员约30人，生活垃圾产生量以每人0.6kg/d 计算，则项目生活垃圾最大产生量为6.57t/a，生活垃圾经环保型垃圾船收集后交由园区环卫部门定期清运。

### 5.5.5环境风险分析

本项目主要环境风险源为酒库，现配有12个白酒储罐，30吨的4个，20吨的6个，10吨的2个，总储存量为260t。高浓度白酒在运输、装卸、储存和生产使用中存在火灾、爆炸的风险。根据《危险化学品重大危险源辨识（GB18128-2009）》，乙醇储量超过500t的为重大危险源，本项目最大储存量为260吨，因此不构成重大危险源。

### 5.5.6 污染物产生量汇总

本项目污染物排放汇总见表5.5-8。

表5.5-8             本项目污染物产生与排放情况汇总      单位：t/a

| 项目 | 污染物名称 | 产生量 | 排放量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎间 | 粉尘 | 15 | 0.15 | 排入大气 |
|  | 发酵废气 | 酒精 | 少量 | 少量 |  |
|  | 污水站、酒糟池恶臭 | 氨 | 5.28 kg/a | 1.482kg/a |  |
|  |  | 硫化氢 | 0.035 kg/a | 0.0267 kg/a |  |
|  | 燃气锅炉 | 烟尘 | 7.2kg/a | 7.2kg/a |  |
|  |  | SO2 | 24kg/a | 24kg/a |  |
|  |  | NO2 | 112.26kg | 67.36kg/a |  |
| 废水 | 生产废水排放量 | 1165.85 | 1165.85 | 发酵黄水用于养窖不外排，蒸馏锅底水运至园区集中供热燃煤锅炉房掺入燃料煤中燃烧处置，设备冲洗废水、酒瓶清洗废水经自建污水处理站处理后排入园区市政管网，最终进入园区污水厂 |
|  | CODCr | 0.21 | 0.021 |  |
|  | BOD5 | 0.11 | 0.011 |  |
|  | SS | 0.14 | 0.0085 |  |
|  | NH3-N | 0.005 | 0.001 |  |
|  | 生活废水排放量 | 720 | 720 | 生活废水经隔油池处理后直接排入市政管网，最终进入园区污水厂 |
|  | CODCr | 0.230 | 0.230 |  |
|  | BOD5 | 0.158 | 0.158 |  |
|  | SS | 0.252 | 0.252 |  |
|  | NH3-N | 0.018 | 0.018 |  |
| 固废 | 酒糟 | 1500 | 0 | 外售作饲料 |
|  | 粉碎粉尘 | 14.7 | 0 | 回收利用 |
|  | 筛分灰尘、杂物 | 0.15 | 0 | 交园区环卫部门 |
|  | 生活垃圾 | 6.57 | 6.57 | 环卫部门统一清运处理 |
|  | 废弃包装物 | 1.0 | 1.0 | 外售废品站 |
|  | 污水站污泥 | 0.3 | 0.3 | 脱水至60%以下交环卫部门 |
|  | 污水站废过滤膜片 | 0.1 | 0 | 厂家回收 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.1 | 0 | 交资质单位处置 |
|  | 废活性炭 | 0.2 | 0 | 交资质单位处置 |

## 5.6 清洁生产分析

### 5. 6 .1 清洁生产目的

清洁生产分析是对建设项目的技术先进性和环境友好性进行综合评价。其目的要求将综合预防污染的环境策略持续应用于生产过程和产品中，提高企业的经济效率，减少生产活动对人类环境的污染，更好的保护环境。清洁生产要求在生产过程中最大限度地利用资源和能源，通过循环利用、重复使用，使原材料最大限度的转换为产品。将节约能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量贯穿于生产的全过程中。

清洁生产的实质是使用清洁的原料和能源；采用先进的无害的生产工艺、技术与装备；采取清洁生产过程；生产出清洁的产品四个主要方面。它要求从生产的源头及全过程实行控制，对必须排放的污染物采用先进可靠的处理技术，消除或减少污染物的产生和排放，确保污染物达标排放和总量控制要求，以最小的投入获得最大的产出，实现建设项目经济、社会和环境的协调统一。

### 5. 6 .2 清洁生产评价指标

由于本项目为白酒生产项目，故本次清洁生产评价结合《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ/T402-2007）的相关要求评价企业清洁生产等级。 清洁生产标准把企业清洁生产等级划分为三级，一级为清洁生产领先水平；二级为清洁生产先进水平；三级为清洁生产一般水平。

《建设项目环境保护管理条例》规定：“工业建设项目应当采用能耗、物耗小，污染物产生量少的清洁生产工艺，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破坏”，故本次评价严格按照《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ/T402-2007）要求，从生产工艺及设备要求、资源能源消耗指标、资源利用指标、污染物产生指标、产品特征指标、清洁生产管理指标等六个一级指标及其包含的二级指标对项目清洁生产情况进行分析。

### 5. 6 .3 清洁生产等级判定

根据各清洁生产标准中的要求并结合本项目实际情况，本项目白酒清洁生产指标分析详情见表 5.6-1。

表5.6-1	项目与白酒制造业清洁生产标准指标评价表

| 清洁生产指标等级 | 一级 | 二级 | 三级 | 本厂指标 | 判定级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

一、生产工艺与装备要求

| 设备完好率（%） | 100 | ≥98 | ≥96 | 99 | 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、资源能源利用指标

| 1.原辅材料的选择 | 白酒生产用的原辅材料对人体健康没有任何损害，并在生产过 程中对生态环境没有负面影响。原料的淀粉含量、水分含量、杂质含量应有严格控制指标 |
| --- | --- |
| 2.电耗/ （kWh/kl）≤ | 清香型 | 35 | 40 | 60 | 37 | 二级 |
|  | 浓香型 | 50 | 60 | 80 | 56 | 二级 |
| 3.取水量/ （t/kl）≤ | 清香型 | 16 | 20 | 25 | 19.61 | 二级 |
|  | 浓香型 | 25 | 30 | 35 | 23.56 | 一级 |
| 4.综合能耗 /(标煤) (kg/kl) ≤ | 清香型 | 600 | 750 | 1000 | 692 | 二级 |
|  | 浓香型 | 1300 | 1800 | 2200 | 874 | 一级 |
| 5.淀粉出酒率 /（%）≥ | 清香型 | 60 | 48 | 42 | 49 | 二级 |
|  | 浓香型 | 45 | 42 | 38 | 43 | 二级 |
| 6.冷却水循环利用率/（%） ≥ | 90 | 80 | 70 | 99 | 一级 |

三、产品指标

| 1.运输、包装、装卸 | 白酒容器的设计便于回收利用、外包 装材料应坚固耐用、利于回收再用或 易降解 | 玻璃瓶 | 达到要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸箱 |  |
| 2.产品发展方向 | 提高白酒的优级品率；通过传统白酒 产业的技术革新，逐渐提高粮食利用 率，降低各类消耗 | 高中中度 酒皆有 | 达到要求 |

四、污染物产生指标（末端处理前）

| 1.废水产生量 /（m3/kl）≤ | 清香型 | 14 | 18 | 22 | 17.92 | 二级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓香型 | 20 | 24 | 30 | 20.87 | 二级 |
| 2.COD 产生量 /(kg/kl)≤ | 清香型 | 90 | 100 | 130 | 49.33 | 一级 |
|  | 浓香型 | 100 | 120 | 150 | 55.27 | 一级 |
| 3.BOD5产生量 /(kg/kl)≤ | 清香型 | 45 | 55 | 70 | 47.1 | 二级 |
|  | 浓香型 | 55 | 65 | 80 | 47.1 | 一级 |
| 4.固态酒糟 /(t/kl)≤ | 清香型 | 4 | 5 | 6 | 4.55 | 二级 |
|  | 浓香型 | 6 | 7 | 8 | 4.55 | 一级 |

五、废物回收利用指标

| 1.黄浆水 | 全部资源化 利用 | 50%资源 化利用 | 全部达标 排放 | 全部资源 化利用 | 一级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.锅底水 | 全部资源化 利用 | 50%资源 化利用 | 全部达标 排放 | 全部达标 排放 | 三级 |
| 3.固态酒糟 | 企业资源化 加工处理 （加工成饲 料或更高附 加值的产品） | 全部回收并利用（直接做饲料等） | 全部无害化处理 | 出售给饲料生产厂家 | 二级 |

六、环境管理要求

| 1.环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，污染物排放 达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 | 达到要求 |
| --- | --- | --- |
| 2.清洁生产审核 | 按照白酒企业清洁生产审核指南的要求进行了审 核，并全部实施了可行的无、低费方案，制定了中、高费方案的实施计划 | 达到要求 |
| 3.废物处理处置 | 对酒糟、黄浆水和锅底水进行了资源化利用和无害 化处理 | 达到要求 |
| 4.生产过程环境管理 | 按照 GB/T24001建立并运行环境管理体系 | 建立了环 境管理制度，原始记录及统计数据齐备 | 环境管理 制度、原始 记录及统计数据基本齐备 | 建立了环 境管理制度，原始记录及统计数据齐备 | 二级 |
|  | 建立了原材料质检和消耗定额管理制度，对各生产 车间规定了严格的耗水、耗能、污染物产生指标和 考核办法，人流、物流、易燃品存放区有明显的标识，对跑冒滴漏有严格的控制措施 | 达到要求 |
| 5.相关方环境管理 | 购买有资质原材料供应商的产品，对原材料供应商 的产品质量、包装和运输等环节施加影响 | 达到要求 |

根据表5.6-1中结果，本项目基本可以满足清洁生产二级标准要求，但白酒酿造行业产生的锅底水由于其有机物含量较高，其回用处理难度较大，五粮液、茅台、剑南春等大中型酿酒企业主要从中提取乳酸和乳酸钙，而中小型酒厂由于其锅底水产生量较少无法采用该方法使锅底水资源化，本项目的锅底水产生量较少，拟送园区锅炉房燃烧处置，可提高本项目的清洁生产水平。

### 5. 6 .4 清洁生产管理

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》中相关规定和要求，建设单位应对生产和服务过程中能源和资源消耗及污染物产排情况进行监控，根据需要对生产和服务实施清洁生产审核。本项目运营期间应将环境管理纳入生产管理中，采取末端治理污染与源头削减和全过程控制相结合方法，完善环境管理制度和措施，有效控制污染。建议建设单位按照国家相关环境质量体系认证的规定和要求，向国家认可监督管理部门授权机构提出认证申请，进行环境管理体系认证，提高其清洁生产及管理水平，建议建设单位在今后发展中定期开展清洁生产审计，将清洁生产各项措施落实到生产全过程，保障清洁生产持续推行。

本项目清洁生产及环境管理要求见表5.6-2。

表 5.6-2	清洁生产及环境管理要求一览表

| 1 环境法律法规标准 | 符合国家和地方相关环境法律法规，污染物排放达到国家和地方排放标 准、总量控制和排污许可证的管理要求 |
| --- | --- |
| 2 组织机构 | 设专门环境管理机构和专职管理人员 |
| 3 环境审核 | 按照 ISO14001 建 立 并 运 行 环 境管理手册、程 序 文 件 及 作 业 文件齐备 | 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效 |
| 4 废物处置 |  | 采用符合国家规定废物处置方法处置废物 |
| 5 生产过程环境管理 |  | 1、每个生产工序有操作规程，对重点岗位有作业指 导书；易造成污染设备和废物产生部位有警示牌；生产工序分级考核。 2、建立环境管理制度，包括：开停工及停工检修时环境管理程序；新、改、扩建项目管理及验收程序； 储运系统污染控制制度；环境监测管理制度；污染事故应急程序；环境管理记录和台账。 |
| 6 相关方环境管理 |  | 原辅材料供应方管理程序；协作方、服务方管理程序。 |

### 5. 6 .5 清洁生产建议

为使本项目真正做到清洁生产，本环评提出以下要求：

（1）按照本报告清洁生产管理要求完善环境管理体系制度；

（2）按照要求开展清洁生产审核，不断吸取同行业国内先进工艺与技术；

（3）加强技术研发，进一步提高产品回收率，减少污染物产排量；

（4）严格执行建设项目环境影响评价制度和建设项目环保“三同时”制度。

（5）加强生产管理，严格执行岗位责任制度，建立相关污染物排放及处置 措施运行管理台账；

（6）开展废物综合利用方面的研究，特别是废物的高附加值利用研究，提 高尾矿综合利用率。

（7）完善厂区环境管理制度，加强污染物排放的管理以及定期监测。

（8）按照《环境信息公开（试行）》第十九条要求公开本项目环境信息。

（9）根据《突发环境事件应急预案管理办法》（环发[2010]113 号）及环 境保护法要求编制环境影响应急预案并报管理部门备案，企业根据预案要求定 期进行应急演练。

### 5. 6 .6 小结

通过上述清洁生产分析，本次清洁生产评价指标参照《《清洁生产标准 白酒制造业》（HJ/T402-2007），本项目基本达到清洁生产先进水平。企业在后期建设中需要继续加强清洁生产的建设，加强技术研发，提高产品回收率，完善车间管理制度，强化车间清洁生产管理，按照相关要求开展清洁生产审核，加强厂区污染物排放管理以及定 期监测工作的开展，在后期生产运行中，不断提高企业清洁生产水平。

## 5.7 循环经济分析

循环经济是指以资源节约和循环利用为特征的经济形态，也可称为资源循环型经济，可以从根本上改变资源过度消耗和环境污染严重的局面，是实现可持续发展战略的必然选择。

循环经济模式倡导环境和谐发展的经济模式，以实现资源使用的减量化、产品的反复使用和废弃物的资源化，其主要特征为低投入、高利用和低排放。

### 5. 7 .1 循环经济的意义

（1）防止污染、保护环境发展循环经济要求实施清洁生产，可从源头上减少污染物的产生，是保护环境的治本措施；其次，各种废弃物的回收利用也大大地减少了固体污染物的排放。

（2）实施资源战略，促进资源永续利用我国一方面人均资源量相对不足，另一方面资源开采和利用方式粗放，综合利用水平低，浪费严重，加快发展循环经济在节约资源方面大有可为。

（3）发展循环经济能够促进经济增长方式转变，增强企业竞争力。

### 5. 7 .2 循环经济的体现

（1）冷却用水：项目蒸酒蒸酿过程冷却水全部回用不外排。

（2）发酵黄水：全部收集用于养窖，全部资源化利用不外排。

（3）酒糟等一般固体废物不在厂区内长期贮存，日产日清，酒糟外售给养殖场作为饲料，符合废物“资源化、减量化”的要求。

（4）蒸馏锅底水：运至园区集中供热锅炉掺入燃料煤中燃烧处置。

（5）除尘灰：返回工艺重复利用，达到废物“资源化、减量化”的利用。

（6）生活垃圾：分类回收后交由环卫部门清运。

## 5.8“三本账”统计

工程迁建后，产品方案不变，部分生产工艺及环保措施发生一定的变化，见表5.8-1新旧项目对比表，迁建后的新厂区配套设施完善，环保工程齐全，可更有效地控制与处理污染物，因此可在一定程度上消减各类污染物的排放量，迁建前后主要污染物排放情况见表5.8-2。

表5.8-1          新旧项目环保设施措施对比表

| 序号 | 类别 | 对比项目 | 原有项目 | 新建项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 蒸酒热源 | 燃煤锅炉直接加热蒸锅，进行蒸馏，没有环保设施 | 燃气锅炉生产出蒸汽加热蒸馏，采用8米高排气筒 |
| 2 |  | 原料粉碎 | 没有粉尘收集处理设施 | 设置布袋除尘器和15米高排气筒 |
| 3 |  | 污水站恶臭 | 无污水站 | 污水站密闭，抽风机收集，活性炭吸附，15米排气筒、投放除臭剂 |
| 4 |  | 酒糟暂存恶臭 | 无措施 | 密闭覆盖，喷洒除臭剂 |
| 5 | 废水 | 黄水去向 | 养窖不外排 | 养窖不外排 |
| 6 |  | 锅底水去向 | 外售养殖户 | 掺入集中供热站燃料煤中 燃烧处置 |
| 7 |  | 车间设备冲洗水 | 无处理措施，夏季绿化，冬季排到连队下水管网，最终排至农渠 | 自建污水站处理后排入园区污水厂 |
| 8 |  | 洗瓶废水 |  |  |
| 9 |  | 生活废水 |  | 隔油池处理后排入园区污水厂 |
| 10 | 固废 | 酒糟暂存 | 无防渗措施 | 建设防渗酒糟暂存池 |
|  |  | 生活垃圾 | 由团场清运 | 交园区环卫部门 |
| 11 | 环境风险 | 消防水池 | 有30吨不锈钢消防水罐 | 400m3消防水池 |
| 12 |  | 事故池 | 无 | 污水站设30m3事故池 |
| 13 |  | 防渗措施 | 一般性地面硬化 | 重点部位强化防渗+一般防渗 |
| 14 |  | 周边防护距离 | 居民区距厂界最近处只有8米 | 居民区距厂界最近50米 |
| 15 |  | 罐瓶库防火距离 | 居民区距罐瓶库最近10米 | 居民区距罐瓶库最近180米 |

表5.8-2	迁建前后主要污染物排放情况对比统计表	单位 t/a

| 污染物名称 | 原有工程排放量 （t/a） | 迁建工程 | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生（t/a） | 削减（t/a） | 排放量（t/a） |  |
| 生活污水 | 624 | 720 | 0 | 720 | +96 |
| 生产废水 | 900 | 1165.85 | 0 | 1165.85 | +145.95 |
| COD | 0.303 | 0.326 | 0.189 | 0.137 | -0.166 |
| BOD | 0.167 | 0.187 | 0.099 | 0.088 | -0.079 |
| NH3-N | 0.011 | 0.013 | 0.004 | 0.009 | -0.002 |
| SS | 0.220 | 0.231 | 0.161 | 0.070 | -0.15 |
| 粉尘 | 0.75 | 15 | 14.85 | 0.15 | -0.6 |
| 烟尘 | 1.17 | 0.007 | 0 | 0.007 | -1.163 |
| SO2 | 10.4 | 0.024 | 0 | 0.024 | -10.376 |
| NOX | 1.75 | 0.112 | 0.0447 | 0.0673 | -1.683 |

由上表可知，本项目迁建后，由于完善了各项污染治理设施和措施，废气、废水污染物排放量均可大幅度减少。

## 5.9 总量控制

### 5. 9 .1 总量控制的目的

环境污染总量控制是推行可持续发展战略的需要，是为了使某一时空环境领域达到一定环境质量的目标时，将污染物负荷总量控制在自然环境的承载能力范围之内的规划管理措施，其中环境质量目标、污染物负荷总量和自然环境 的承载能力是最主要的影响因素。实施主要污染物排放总量控制，是我国加强环境与资源保护的重大举措，是实施可持续发展战略的重要内容，是考核各地环境保护成果的重要标志。

### 5. 9 .2 污染物总量控制指标

污染物排放总量控制的原则是：将约定区域内的污染源的污染物排放负荷 控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。对污染物排放总量进行控制是管理部门进行宏观环境管理的重要手段之一。

根据国务院印发《“十三五”减能减排综合性工作方案》（国发〔2016〕74 号）中内容，确定“十三五”各地区总量控制指标为：化学需氧量（COD）、 氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）和挥发性有机物（VOCs）。

结合本工程的特点，项目生活废水产生量较少，经隔油池处理后排入园区下水管网；生产废水中的厂房设备冲洗废水和洗瓶废水经污水处理站处理后排入下水管网，最终进入园区污水处理厂进一步处理，蒸馏锅底水送园区集中供热锅炉房燃烧处置，发酵黄水用于养窖不外排；固废经无害化处置或综合利用，有明确去向，生活垃圾运至垃圾项目区填埋，各项固体废物均能妥善处置。故结合排污特点、区域环境特征以及当地环境管理部门的要求，本项目涉及的污染物总量控制因子共2项，分别为：

大气污染物：SO2、NOx。根据工程分析内容，本项目建设完成后，在采取有效的污染防治措施，控制污染物达标排放、实现环境保护目标的前提下，本项目总量控制指标及实施后总量控制指标为：

大气污染物：SO2：0.024t/a、NOx：0.0673t/a。

# 6环境现状调查与评价

## 6.1 自然环境

### 6.1.1 地理位置

清水河镇位于新疆天山西部、伊犁河谷西北部开阔地带。地处东经80°34' —80°35'，北纬44°17'—44°08'，是出入哈萨克斯坦国并连接中亚及欧洲的咽喉地段，“312”国道（东起上海西至西北最大的陆路口岸霍尔果斯）和“218”国道（连通新疆南北）交汇于清水河镇中心。

项目区东距伊宁市55公里，东距首府乌鲁木齐市625公里。海拔高度780米。新厂址具体地理坐标为：-。项目区东侧为农夫果园厂房（生产饮料），南侧为空地，西侧、北侧为西卡子村二组和三组，项目厂界外环境关系见附图4。

### 6.1.2 地形地貌

清水河镇地势平坦，北高南低，地形坡度在1.5%左右；北面为别珍套山，东面的察汗乌逊山，海拔高度700—730米，南濒伊犁河。

清水河镇地貌大致分为丘陵、河谷、平原，其中平原面积约占80%。

北部别珍套山和东部察汗乌逊山之高山区为侵蚀构造上升地，地形形态多尖脊山、尖峰、岩石裸露，多悬崖陡壁，地形险恶，果子沟及北山沟的各沟谷为侵蚀堆积基座阶地，高差5-50米不等，低级阶地高差较小，北部山区为冲洪堆积形成的冲洪积扇，向南至扇缘部分由各冲沟形成的冲洪积扇相互叠置，形成冲洪积扇裙，在清水公路以南可以见到相互叠置的扇裙，就全镇而言，清水河镇属伊犁-巩乃斯谷地西段北缘，次一级地貌单元属，大小西沟河和果子沟河汇合成洪积平原，北部冲洪积扇地形坡度1.5%左右，平原0.7-1.0‰左右，小西沟河穿过镇中心、春秋季节有大量的洪水排到伊犁河，最大流量160立方米/秒；镇东二公里处有自然河道一条，妖魔山一座。

在平原下部为风积沙丘区，一般为固定和半固定沙丘，高差0.5—1.0米不等，大部分已开垦为农田。据1992年12月水文地质勘察报告该区地层均为上层更新统至全新统冲洪积层，地表普遍覆盖一层粘土，该层从北向南，沿清水河镇—大西沟乡公路向东、向西由薄变厚的规律，下部为颗粒粗大的软砾石和沙砾石，北部大西沟乡钻孔深度70米，未揭穿软砾石层，清水河镇西卡子大队二组钻孔133米，0.5—66.33米为软砾石层，60.38—93.81米为泥质沙砾石层，其下为亚沙土和亚粘土层，通钻孔抽水流实验，单孔水量在2790—3792米/日，渗透系数21—36米/日，影响半径在98—119米。地下水埋深大于5米，垂直排泄作用微弱，地下水变化有以下规律，5月底至8月中旬为丰水期，延续3个月左右，最高水位9.35米，6月中旬以后开始下降，平均每月下降0.1—16米。据调查了解清水河镇近年来的地下水位一直处于区域下降趋势。

清水河镇地震烈度7度，基本地震加速度值为0.20g。

### 6.1.3 气象特征

项目区域属温带半干旱气候。其主要气象指标要素如下：

年平均气温：9.2 ℃；

极端最高气温：40.2℃；

极端最低气温；－36.6℃；

最冷月平均气温：－9.7℃；

年平均降水量：218.9mm；

平均蒸发量：1410.1 mm；

平均风速及主导风向：1.7m/s；E

冻土深度：91cm

### 6.1.4 水文特征

地表水：大西沟河和小西沟河自北向南流，果子沟河自东向西流，流径芦草沟乡转向南流，上流河源头高程在海拔2500—3000米中高山区，无终年积雪，以融雪水和大气降水补给为主，为混合补给型河流，据县水管站的有关资料，大西沟河年径流量，1986年以前为1.91亿立方米，1990—1991年为1.19亿立方米，小西沟河年径流量1986年以前为0.24亿立方米，1990—1991为0.48亿立方米。

河流动态明显受气温的控制，4—5月气温升高，冰雪消融，河水的径流量增加，出现洪水期，流量最大，随后进入枯水期，只是在暴雨和强暴雨后，可出现短暂的洪水，但洪峰流量大，如1991年强暴雨后小西沟洪峰流量达到100立方米/秒左右，1998年160立方米/秒，造成清水河镇、六十五团局部地被淹，枯水期一般在12月—次年2月份。

城镇内泉水出露在该区东部和东北部，据1986年资料，黑眼睛泉水（亦称清水），年径流量为0.319亿立方米，最大流量10月份为1.24立方/秒，最小流量5—6月份为0.78立方/秒，年平均流量1.01立方/秒，1990年—1991年年平均径流量0.101亿立方米。

卡沙布拉克泉，1986年前，年径流量0.069亿方，最大流量在7月份为0.3立方/秒，最小0.20立方/秒（4月 11-12月），平均0.21立方/秒，泉水流量稳定，全年大部分时间径流量可在0.2-0.24立方/秒，1990-1991年年平均径流量为0.054亿立方。

以上河流及泉水沟，终年有水，水量丰富，流量较大，水质较好，使清水河镇地下水补给有了可靠的保证。

地下水：根据1992年12月水源地质勘察报告数据显示，该区地层均为上层更新统至全新统冲洪积层，地表普遍覆盖一层粘土，该层从北向南，沿清水河镇—大西沟乡公路向东、向西由薄变厚的规律，下部为颗粒粗大的软砾石和沙砾石，地下水埋深大于5米，垂直排泄作用微弱。地下水变化有以下规律：5月底至8月中旬为丰水期，延续3个月左右，最高水位9.35米，6月中旬以后开始下降，平均每月下降0.1—16米。据调查了解清水河镇近年来的地下水位一直处于区域下降趋势。

水库：城镇内有水库四座，总库容量为482万立方米，面积约2平方公里。

### 6.1.5 自然资源

霍城县县域到目前已发展的矿种有33种，主要有煤、铁、铜、锌、金、银、水晶、石灰岩等，霍城县处西天山重要的铜、铝、锌金属成矿带。目前有18个金属矿种勘查项目，已进入开发阶段的有煤、石灰岩、长石、建筑用安山岩等。目前登记备案的勘查项目有22个，勘察单位有7家，总勘察面积384.88平方公里，涉及的矿种有煤、铅、锌、铜、金、铁等。已探明煤矿储量22亿吨，铅锌矿储量23万吨。

### 6.1.6 工程地质

清水河工业园区规划区域地处霍城县清水河镇北部的天山系婆罗科努复背斜的西北构造带，属古生态的地槽褶皱带，为断块移位时形成。经长期的剥蚀，到中生代晚期夷为准平原，其残迹还保留在高山顶部。到白垩纪末期，天山重新断裂隆起，西部的断块运动更为剧烈，造成胸围峻拔的山峰和亚高山顶部准平原。高山经冰川剥蚀，形成尖锐的角峰和锯齿状山脊。

霍城县境内的黄土丘陵大多是山前古老洪积—冲积平面或冲积高阶地被侵蚀切割所形成。形态上呈垄状长岗，具有深厚的黄土堆积。随着海拔升高而变薄，黄土层下多为砾石和沙层。在新构造运动上升强度大的地段，第三纪红色页岩裸露，山头呈红色。山前倾斜平原，是在新构造运动影响下，山地抬升，河流下切，受风蚀和流水的冲刷，由北山沟各水系搬运来的黄土所形成。位于县西南部的平原为泉水溢出带，各山沟水系下切形成的河槽，延伸至伊犁河，有的河床变迁，成干涸的砾石滩。

清水河区域属第四纪松散沉积层，北部山梁上是更新世冰水砾石层出露，为透水不含水层。东部萨尔布拉克河床，为全新世冲积上砾石层，厚度11m左右，为含水层，其下部是黄土亚砂土，厚度大于190m，为隔水层。地层岩性主要为第四纪上更新统洪积砂质黄土、圆砾土，地层岩性特征如下：

砂质黄土：主要分布地表，层厚1-2m。呈灰黄、棕黄色，土质较均匀，小孔隙发育，粉感重，疏松、易松散，局洲间夹有砾石颗粒；圆砾土：下优于砂质黄土层中，层厚大于10m，褐灰、松散-中密，稍湿-潮湿。

该地块位于天山褶皱系面部，包括伊犁谷地及周边山地形成的三角形地带。在当地早石炭世发生的褶皱运动(称伊犁运动)和单二叠世发生的褶皱运动(称为新源运动)的影响下，伊犁山间坳陷开始形成。地貌上构成盆地，第三纪和第四纪广泛分布，地块内无大的断裂通过。

## 6.2 霍尔果斯经济开发区

霍尔果斯位于欧亚大陆桥中国段最西端，紧邻中亚，连通欧洲，具有优越的战略性区位优势。2010年，为推进新疆跨越式发展和长治久安，党中央、国务院决定设立霍尔果斯经济开发区，实施特殊经济政策，将其建设成为我国向西开放的重要窗口、推动新疆跨越式发展新的经济增长点。此后，江苏省积极响应，调整苏州市和连云港市为霍尔果斯对口援助城市，加大援助支持力度。

2011年国务院下发《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见》（国发〔2011〕33号文）（见附件），成立霍尔果斯经济开发区面积约73平方公里（含新疆生产建设兵团），包括霍尔果斯口岸30平方公里左右（含国务院已批准的中哈霍尔果斯国际边境合作中心13.16平方公里）、伊宁市35平方公里左右、清水河配套产业园区8平方公里左右。

《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见国发》（〔2011〕33号）文件中指出“清水河配套产业园区重点建设农副产品深加工和出口机电产品配套组装加工基地”。清水河配套园区根据国家对霍尔果斯经济开发区清水河配套园区产业布局定位，并结合自身实际情况，将清水河配套园区产业规划为农副产品精深加工、特色轻工、纺织服装、机电加工配套组装、新型建材、商贸物流等产业。产业定位是依托一带一路国家战略，利用伊犁河谷乃至新疆优越的农畜产品、中亚轻工发展滞后的机遇和霍尔果斯口岸向西开放重要窗口，建成伊犁河谷农副产品加工基地、特色轻工、新型建材产业聚集区和出口中亚的出口机电产品配套组装加工基地，力争成为新疆产业发展的先行示范基地。产业布局是将处在园区上风口横三路以北为农副产品精深加工区，横三路南侧，纵一路东侧500亩为纺织产业区。中心路至横六路为机电配套组装机建材加工区。横六路至横八路为轻工产业区，横八路至连霍高速北侧为商贸物流区；清水河配套产业园区重点建设农副产品深加工和出口机电产品配套组装加工基地。

本项目所在的清水河配套产业园区原属于霍城县经济技术开发区江苏工业园的一部分，于2011年10月由中国地质科学院水文地质环境地质研究所编制了《霍城县经济技术开发区江苏工业园总体规划环境影响报告书》，并于2011年12月1日通过了新疆维吾尔自治区环境保护厅的审查，批文号为新环评价函[2011]1134号（见附件）。

2013年由江苏省城市规划设计研究院编制的《霍尔果斯经济开发区总体规划》（2012-2030）通过专家审查。批复文号为新政函[2013]228号。

## 6.3 环境质量现状调查与评价

### 6.3.1 大气环境质量现状

（1）项目所在区域空气质量达标区判定

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次区域环境质量现状数据采用中国空气质量在线监测分析平台公布的2018年伊犁州全年空气质量监测数据。2018年区域空气质量现状评价表见表6.3-1，该监测点距本项目区东侧55公里。

表6.3-1  2018年区域空气质量现状评价表        单位：ug/m3（CO：mg/m3）

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率/（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 48 | 35 | 138.23 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 151 | 75 | 201.33 | 不达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 76 | 70 | 109.46 | 不达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 180 | 150 | 120 | 不达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 20 | 60 | 34.45 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 70 | 150 | 46.67 | 达标 |
| CO | 年平均质量浓度 | 1400 | -- | / | / |
|  | 24小时平均第95百分位数 | 4300 | 4000 | 107.5 | 不达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 33 | 40 | 83.38 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 82 | 80 | 102.5 | 不达标 |
| O3 | 年平均质量浓度 | 85 | -- | / | / |
|  | 8小时平均第90百分位数 | 130 | 160 | 81.25 | 达标 |

从表6.3-1可以看出，伊犁州大气污染物SO2、O3相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度、NO2的日均值第98百分位数浓度、CO的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，区域空气质量属于不达标区。

（2）项目区环境质量现状评价

由于上述的国控点距本项目区有55公里，距离较远，为了解项目区的环境空气现状，本次评价委托新疆环疆绿源环保科技有限公司对项目环境空气质量进行了补充监测，监测时间为2019年6月13日～6月19日，连续监测7天。

①监测布点

根据建设项目所处位置及周围环境特点，本次大气环境质量现状调查，在项目区布设1个大气监测点。环境空气监测布点情况见表6.3-2。具体位置详见附图3（项目监测点位图）。

表6.3-2                     环境空气监测布点情况

| 序号 | 监测点名称 |
| --- | --- |
| 1# | 项目区 |

②监测项目

本次选取PM10、PM,2.5、NO2、SO2、CO、O3作为空气环境监测项目。

③监测频次

PM10、PM,2.5、NO2、SO2、CO、O3连续监测7天，SO2、NO2每天采样时间18h，PM10、PM,2.5每天采样4次，每次1h。

④环境质量现状监测方法

本项目采用的环境质量现状监测分析方法见表6.3-3。

表6.3-3                       环境质量现状监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 最低检出限 | 分析方法 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PM2.5 | 0.010mg/m3 | 重量法 | GB/T15432-1995 |
| 2 | PM10 | 0.010mg/m3 | 重量法 | GB/T6921-1986 |
| 3 | SO2 | 0.004mg/m3 | 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 | HJ482-2009 |
| 4 | NO2 | 0.003mg/m3 | 盐酸奈乙二胺分光光度法 | HJ479-2009 |
| 5 | CO | 0.3 mg/m3 | 非分散红外法 | GB 9801-88 |
| 6 | O3 | 0.010 mg/m3 | 靛蓝二磺酸钠分光光度法 | HJ 504-2009 |

各项目的采样及分析方法均按国家环保局颁布的《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》中的有关规定执行。

⑤监测结果

区域大气环境的现状背景监测统计结果见表6.3-4。

表6.3-4              大气环境质量监测结果（日均值）

| 监测 地点 | 监测时间 | SO2（μg/m3） | NO2（μg/m3） | PM10（μg/m3） | PM2.5（μg/m3） | CO（mg/m3） | O3 （μg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区中心坐标：E 80°45′29.12″，N 44°15′34.71″） | 2019.6.13 | 8 | 17 | 63 | 28 | 0.4 | 56 |
|  | 2019.6.14 | 7 | 18 | 68 | 29 | 0.3 | 54 |
|  | 2019.6.15 | 6 | 17 | 71 | 30 | 0.3 | 57 |
|  | 2019.6.16 | 8 | 20 | 70 | 31 | 0.3 | 56 |
|  | 2019.6.17 | 9 | 19 | 79 | 32 | 0.3 | 55 |
|  | 2019.6.18 | 9 | 17 | 63 | 29 | 0.3 | 56 |
|  | 2019.6.19 | 7 | 18 | 62 | 31 | 0.4 | 56 |

⑥评价标准：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表6.3-5。

表6.3-5环境空气质量标准

| 污染物 项目 | SO2 μg/m3 | NO2 μg/m3 | PM10 μg/m3 | PM2.5 μg/m3 | CO mg/m3 | O3 μg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | 年平均 | 60 | 40 | 70 | 35 | / | / |
|  | 24小时平均 | 150 | 80 | 150 | 75 | 4 | 160（8小时平均） |
|  | 小时平均 | 500 | 200 | / | / | 10 | 200 |

⑦现状评价

评价方法：

采用单因子指数(Ii)法，计算各污染物单因子指数。

单因子指数法的表达式：Ii＝Ci/C0i

式中：Ii－某种污染物的单因子指数，无量纲，Ii≥1为超标，Ii＜1为未超标；

Ci－某种污染物实测浓度，mg/m3；

C0i－某种污染物环境质量标准浓度，mg/m3。

评价结果：

采用标准指数法对环境空气质量监测结果进行评价，环境空气质量监测与评价统计分析见表6.3-6。

表6.3-6大气环境质量监测结果（日均值）         单位：mg/m3

| 点位 | 项目 | 日均浓度范围 | 标准值 | 污染指数 | 最大占标率（%） | 超标倍数 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | GB3095-1996 | GB3095-1996 |  |  |
| 项目区 | SO2 | 0.006~0.009 | 0.15 | 0.04~0.06 | 6.0 | 0 | 是 |
|  | NO2 | 0.017~0.020 | 0.08 | 0.21～0.25 | 25 | 0 | 是 |
|  | PM10 | 0.062~0.079 | 0.15 | 0.41~0.527 | 52.7 | 0 | 是 |
|  | PM2.5 | 0.028~0.032 | 0.075 | 0.37~0.427 | 42.7 | 0 | 是 |
|  | CO | 0.3~0.4 | 4 | 0.075~0.1 | 10 | 0 | 是 |
|  | O3 | 0.054~0.057 | 0.16 | 0.34~0.36 | 36 | 0 | 是 |

通过上表可知，各监测点中环境空气质量指标，PM10、PM,2.5、NO2、SO2、CO、O3均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，项目区大气环境质量较好。

（3）特征因子现状监测

本项目建有小型污水站和酒糟池，为了解项目区特征因子现状情况，委托新疆环疆绿源环保科技有限公司对项目区的特征因子氨和硫化氢进行了现状监测，监测点位于项目区处，监测时间为2019年6月13号到6月19号。

表6.3-7     项目区特征因子现状监测结果(mg/Nm3)

| 监测日期 | 6月13 | 6月14 | 6月15 | 6月16 | 6月17 | 6月18 | 6月19 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目区 | NH3 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
|  | H2S | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | 0.01 |

从上表可以看出，项目区的氨和硫化氢现状值均不大于《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018）附录D中标准值（NH30.2mg/m3，H2S0.01 mg/m3）。

### 6.3.2 地表水环境质量现状及评价

本工程供水水源为园区管网，本次水环境现状调查选择厂址东侧1.2km处二道河。水质监测由新疆环疆绿源环保科技有限公司监测，监测时间为2019年6月12日。

（1）监测项目及分析方法

监测项目：pH、氨氮、氯化物、高锰酸盐指数、挥发酚、硫化物、六价铬、氟化物、氰化物、砷、汞、总磷、COD、BOD5等20项。

分析方法：采样及分析方法依照国家环保局《环境水质监测质量保证手册》和《水和废水监测分析方法》的规定进行。

（2）评价标准

评价标准选用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

（3）评价方法

采用单因子污染指数法对监测结果进行评价。其单项水质参数i在第j点的标准指数为：

对于以评价标准为区间值的水质参数（如pH为6-9）时，其单项指数式为：

pHj≤7.0时，

pHj＞7.0时，

式中：Si，j——某污染物的污染指数；

Cij——某污染物的实际浓度，mg/l；

Csi——某污染物的评价标准，mg/l；

SPH，j——pH标准指数；

pHj——j点实测pH值；

pHsd——标准中pH的下限值（6.0）；

pHsu——标准中pH的上限值（9.0）。

对于评价溶解氧时，其单项指数式为：

SDO,j=∣DOf-DOj∣/(DOf-DOs)    DOj≥DOs

SDO,j=10－9DOj/DOs    DOj<DOs

DOf=468/(31.6+T)

式中：DOf—饱和溶解氧浓度，mg/L

DOs—溶解氧的地面水水质标准，5mg/L

（4）监测及评价结果

各水质因子监测及评价结果见表6.3-8。

表6.3-8                 水环境质量监测及评价结果       （单位：mg/L，pH无量纲）

| 序号 | 项目 | 监测值 | 标准值 | 污染指数 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.86 | 6～9 | 0.14 | 达标 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | 2.9 | 6.0 | 0.48 | 达标 |
| 3 | 化学需氧量 | 6 | 20 | 0.3 | 达标 |
| 4 | 五日生化需氧量 | ＜0.5 | 4 | ＜0.125 | 达标 |
| 5 | 氨氮 | ＜0.025 | 1.0 | ＜0.025 | 达标 |
| 6 | 溶解氧 | 7.45 | 5 | 0.39 | 达标 |
| 7 | 总磷 | 0.26 | 0.2 | 1.3 | 超标 |
| 8 | 总氮 | 3.76 | 1.0 | 3.76 | 超标 |
| 9 | 氟化物 | 0.18 | 1.0 | 0.18 | 达标 |
| 10 | 挥发酚 | ＜0.0003 | 0.005 | ＜0.06 | 达标 |
| 11 | 氰化物 | ＜0.004 | 0.2 | ＜0.02 | 达标 |
| 12 | 六价铬 | ＜0.004 | 0.05 | ＜0.08 | 达标 |
| 13 | 硫化物 | ＜0.005 | 0.2 | ＜0.025 | 达标 |
| 14 | 阴离子表面活性剂 | ＜0.05 | 0.2 | ＜0.25 | 达标 |
| 15 | 铅 | ＜0.01 | 0.05 | ＜0.2 | 达标 |
| 16 | 镉 | ＜0.001 | 0.005 | ＜0.2 | 达标 |
| 17 | 铜 | ＜0.05 | 1.0 | ＜0.05 | 达标 |
| 18 | 锌 | ＜0.05 | 1.0 | 0.05 | 达标 |
| 19 | 汞 | ＜0.00004 | 0.0001 | ＜0.4 | 达标 |
| 20 | 砷 | ＜0.0003 | 0.05 | ＜0.006 | 达标 |

从表6.3-8可以看出，各项监测指标中除总氮、总磷超标外，其余指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准的要求，区域地表水环境质量相对较好，总氮、总磷超标主要原因为附近有村庄生活污水排入。

### 6.3.3 地下水环境质量现状

本次委托新疆绿源环保科技有限公司对项目区所在的霍尔果斯经济开发区清水河配套园区地下水水质监测，监测时间为2019年6月12日。

（1）评价标准

根据地下水使用功能，环境质量标准执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水体标准。

（2）评价方法

本报告采用单因子指数法评价，评价因子即现状监测因子。评价模式为：

式中：Sij—单因子标准指数；

Ci—i类监测物现状监测浓度，mg/L；

Coi—i类监测物浓度标准，mg/L。

溶解氧（DO）的标准指数法为：

式中：SDO,j—DO的标准指数；

DOf—某水温、气压条件下的饱和溶解氧浓度（mg/L），（计算公式常采用：DOf=468/(31.6+T)，T为水温，℃）；

DOj—溶解氧实测值，mg/L；

DOs—溶解氧的评价标准限值。

pH值的标准指数为：

式中：SpH,j—pH值的标准指数；

pHj—PH的实测值；

pHsd—评价标准中Ph的下限值；

pHsu—评价标准中Ph的上限值。

（3）监测及评价结果

监测及评价结果见下表6.3-9。

表6.3-9                      地下水监测及评价结果         单位：mg/L(pH值除外)

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 | 标准值 | 标准指数 | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.82 | 6.5-8.5 | 0.36 | / |
| 2 | 氨氮 | ＜0.025 | ≤0.5 | / | / |
| 3 | 硫酸盐 | 35.7 | ≤250 | 0.14 | 0 |
| 4 | 氯化物 | 4.17 | ≤250 | 0.017 | 0 |
| 5 | 硝酸盐氮 | 3.57 | ≤20/ | 0.18 | 0 |
| 6 | 氟化物 | 0.12 | ≤1.0 | 0.48 | 0 |
| 7 | 总硬度 | 119 | ≤450 | 0.30 | 0 |
| 8 | 挥发酚 | ＜0.0003 | ≤0.002 | 0.23 | 0 |
| 9 | 氰化物 | ＜0.004 | ≤0.05 | / | / |
| 10 | 六价铬 | ＜0.004 | ≤0.05 | / | / |
| 11 | 溶解性总固体 | 353 | ≤1000 | 0.353 | 0 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | ＜0.05 | ≤0.3 | / | / |
| 13 | 亚硝酸盐氮 | ＜0.003 | ≤1.0 | / | / |
| 14 | 高锰酸盐指数 | 0.7 | / | / |  |
| 15 | 铅 | ＜0.01 | ≤0.01 | / | / |
| 16 | 镉 | ＜0.001 | ≤0.005 | / | / |
| 17 | 铜 | ＜0.05 | ≤1.0 | / | / |
| 18 | 锌 | ＜0.05 | ≤1.0 | / | / |
| 19 | 汞 | ＜0.00004 | ≤0.001 | / | / |
| 20 | 砷 | ＜0.0003 | ≤0.01 | / | / |
| 21 | 铁 | ＜0.03 | ≤0.3 | / | / |
| 22 | 锰 | ＜0.01 | ≤0.1 | / | / |

由上表可知，项目区地下水水质监测项目标准指数均小于1，全部达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，水质良好。

### 6.3.4土壤环境质量现状

依据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（HJ964-2018）的4.2.2，根据行业特征、工艺特点或规模大小等奖建设项目类别分为I类、II类、III类、IV类，其中IV类项目可不开展土壤环境影响评价。根据查询附录A可知，本项目属于未列明的其他行业，属于IV类项目，可不开展土壤环境影响评价。

### 6.3.5声环境质量现状

（1）监测布点

根据项目特点，本次声环境现状调查对项目区背景噪声进行现状监测，在项目区边界四周布点监测。

（2）监测时段及监测方法

噪声监测时间为2019年6月13日，分昼间与夜间进行监测。

监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行监测。

（3）评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

（4）评价方法

评价方法采用标准值对比法。

（5）现状监测结果及评价结果

项目区边界噪声现状评价结果见表6.3-10。

表6.3-10                      声环境质量现状监测及评价结果表         单位：dB[A]

| 监测位置 监测时间 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 监测值 |
| 2019年6月13日 | 厂界四周 | 北侧 | 38.5 | 36.5 |
|  |  | 东侧 | 37.9 | 36.2 |
|  |  | 南侧 | 37.3 | 36.9 |
|  |  | 西侧 | 39.3 | 37.0 |
| 标准 | 65 | 55 |

从项目区边界的噪声监测结果和评价结果来看，昼间与夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准的要求，项目所在区域声环境质量良好。

# 7施工期环境影响预测与评价

本项目建设占地为空地，不涉及拆迁。施工内容主要包括基础工程、主体工程、设备安装等。施工过程中所用到的施工机械主要有：推土机、挖掘机、载重汽车、振捣器、塔吊等。项目建设期会对环境造成一定的影响，主要表现在下列几个方面：

（1）建设期间，平整土地、挖土填方、建造建筑物过程、各类建材进出造成一定的扬尘，施工机械排放的燃油废气对周围的大气会造成一定的影响。

（2）施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。

（3）建设期间，各类建筑机械噪声会对周围声环境造成一定的影响。

（4）施工过程产生的弃土及生活垃圾。

## 7.1施工期环境空气影响分析

本项目建设过程中，对环境空气构成影响的因素主要来自于施工现场的扬尘，它主要包括平整土地、挖土填方、建造建筑物过程以及材料运输、堆存等产生的扬尘。尤其是干燥无雨的有风天气，扬尘对大气的污染较为严重，主要是增加大气的TSP。

（1）汽车扬尘

据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的50%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计：

式中：QP——交通运输起尘量（kg/km·辆）；

QP′——交通运输途中起尘量（kg/a）；

V——车辆行驶速度（km/h）取20km/h计；

M——车辆载重（t/辆），计算中以30t/辆计；

P——公路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示（kg/m2），由于本工程运输路线为本区主要交通干线，道路情况良好，P平均取值0.01kg/m2；

L——运输距离（2km）；

Q——运输量（t/a）。

表7.1-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。

表7.1-1 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘单位：kg/辆·km

| P 速率 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/h） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/h） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/h） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/h） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。洒水作业的试验资料见表7.1-2。

表7.1-2    施工期使用洒水车降尘试验结果

| 距路边距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

当施工场地洒水频率为4～5次时，扬尘造成的TSP 污染距离可缩小到20～50m范围内，对周围环境的影响可减至最小。

（2）场地扬尘

场地扬尘主要是露天堆场和裸露场地由风力作用产生的扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，其扬尘可按堆场起尘的经验公式计算：

其中：Q——起尘量，kg/吨·年

V50——距地面50m处风速，m/s

V0——起尘风速，m/s

W——尘粒的含水率，%

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。以煤尘为例，不同粒径的尘粒的沉降速度见表7.1-3。

表7.1-3 不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

由表7.1-3 可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。施工扬尘主要影响为项目区周围环境，因此要加强施工期扬尘的治理措施，以减少对该区域的影响。

为减轻扬尘的污染，建设单位应按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007），及时向生态环境部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报，结合施工场地周边实际情况，通过采取相应的防治措施，可有效减轻道路扬尘对居民的影响。

（3）汽车尾气

项目施工期除扬尘污染外，工程施工过程中施工机械、运输车辆等均会产生机动车尾气。机动车尾气主要从三个部位排出，一是内燃机燃烧产生的CO、NOX等废气，从汽车排气管排出，占排放物的60%；二是曲轴箱排出的CO、CO2等气体，占排放物的20%；三是从油箱、汽化器燃烧系统蒸发出来的THC 等气体，这部分约占20%。机动车尾气成分很复杂，所含成份有120～200 种化合物，但其主要成分为CO、THC和NOX等。虽然项目施工机械、运输车辆数量较多，但分布较分散，机动车尾气产生量较小，施工期时间短，因此机动车尾气对周围大气环境的影响较小。

## 7. 2 施工期水环境影响分析

施工期废水主要有施工生产废水和施工人员的生活污水。

项目区地生产废水包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水、机械设备冲洗水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，生产废水除含有少量的油污和泥砂外，基本没有其它污染指标，设临时沉淀池将废水沉淀后回用，生产废水不外排。

拟建垃圾项目区施工期间产生少量的生活污水及施工废水，工程施工期4个月，施工人数50人，施工期生活污水量按50L/人·日计，排放量按用水量的80%计，则生活污水排放量为240m3，施工期生活污水设置环保公厕，接管排入园区市政污水管网。

采取上述措施后，项目施工期对水环境影响甚微。

## 7. 3 施工期声环境影响分析

项目施工期噪声主要是推土机、挖掘机、装载机、冲击夯等机械设备产生的噪声，其次是施工作业噪声，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、撞击声等，多为瞬时噪声。施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，其主要噪声源及噪声源强见下表所示。

表7.3-1主要施工设备噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 施工阶段 | 测量距离（m） | 源强dB（A） | 产生方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 场地平整作业 | 5 | 93 | 间歇 |
| 2 | 挖掘机 | 场地平整作业 | 5 | 91 | 间歇 |
| 3 | 装载机 | 工程弃渣装载 | 5 | 97 | 间歇 |
| 4 | 压路机 | 场地碾压夯实 | 5 | 93 | 间歇 |
| 5 | 压实机 | 基础施工 | 5 | 86 | 间歇 |

根据导则的规定，采用下面的公式进行噪声预测。

L(r)= L(r0)- 20lg（r/r0）- ΔL

式中：

L（r）——为距声源r处的施工噪声声级（dB（A））；

L（r0）——为距声源r0处的参考声级（dB（A））；

ΔL —— 附加衰减值。

表7.3-2各种施工机械噪声影响范围表（等效声级LAeq:dB(A)）

| 序号 | 设备名称 | 测点距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| 1 | 推土机 | 93 | 73 | 66 | 59 | 53 | 46 | 43 |
| 2 | 挖掘机 | 91 | 71 | 65 | 57 | 51 | 45 | 41 |
| 3 | 装载机 | 97 | 77 | 71 | 63 | 57 | 51 | 47 |
| 4 | 压路机 | 93 | 73 | 67 | 59 | 53 | 47 | 43 |
| 5 | 压实机 | 86 | 66 | 60 | 52 | 46 | 40 | 36 |

注：只考虑距离衰减，没有考虑建筑物的阻隔作用。

由上表可看出昼间施工噪声超过《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的情况出现在距声源50m 范围内，夜间施工噪声超标的情况出现在300m 范围内。根据项目区周边声环境敏感点分布情况，项目区北侧范50米有西卡子村三组，西侧150米有西卡子村四组，因此项目施工期噪声对周围居民有一定影响，需要采取夜间禁止施工、围挡、合理布局等措施来减轻影响。

## 7. 4固体废物影响分析

本工程施工期主要固体废物为施工弃土、施工人员产生的生活垃圾和废旧包装物。项目区地平整、土方挖填过程中将会产生一定量弃土渣，其中表层土壤后期复垦、绿化覆土，其余弃土渣运至垃圾项目区；经分析，工程弃方产生量为5000m3。

本工程施工期产生的生活垃圾产生量为3t，施工过程中产生的废旧包装物主要为材料设备的包装箱、泡沫塑料等，该部分废物基本可作为废物回收再利用。

综上所述，项目固废在落实以上措施后影响较小。

## 7. 5 生态环境影响分析

（1）对区域植被的影响分析

项目施工期施工区域清理会对原有地表及地表植被产生一定的扰动和破坏，导致工程区植被覆盖度降低，植被破坏的结果是土地裸露，水土流失量增加。

项目建设对生态环境的影响仅限于工程占用区，工程施工结束后及时采取植被恢复措施，可在一定程度上降低其影响。项目区域不涉及大型国家森林公园、自然保护区、风景名胜区等生态敏感区，且区内域的地表植被均属一般常见种，其生长范围广，适应性强，因此工程建设对区域植被影响较小，不会造成物种灭亡及植物类型结构的变化，区域植物群落与资源不会受到破坏性的影响。

根据项目现场调查，评价区域尚未发现国家重点保护植物和古树名木。项目建设占用土地将完全损毁原有植被类型，其上生长的植物将全部被清除。

（2）对野生动物的影响分析

经调查工程区及直接影响区域野生动物主要是兔、鼠等小型动物和常见鸟类。首先，工程施工期清理平整、开挖等将使工程区野生动物的栖息地遭到彻底的破坏；其次，工程施工期废水、废气和噪声等对野生动物的栖息和觅食会产生一定影响，并因施工干扰迫使其迁往别处。施工期废水产生量少且排放分散，难以在地表汇聚，因而不会对野生动物造成不利影响；施工期废气主要为扬尘和车辆尾气，废气产生量有限，对周边地区空气质量的影响较小，因而对野生动物的生存和繁殖影响甚微。

项目施工期机械噪声和人员活动噪声对区域内野生动物会产生一定的影响，虽然施工机械噪声属非连续性间歇排放，但由于噪声源相对集中，且多为裸露声源，故其噪声辐射范围及影响程度较大。项目施工区域范围内无大型野生动物及国家保护的珍稀动物出没，主要是兔、鼠等小型动物和鸟类且数量极少，施工期区域范围内野生动物将产生规避反应，迁移至附近的同类生境，由于陆生动物迁移能力强，且同类生境易于在附近找寻，故物种种群与数量不会受到明显影响，总体上工程建设对区域范围内野生动物的影响较小。

工程影响范围仅限于施工期，其影响程度是暂时的，随着施工期结束其影响将消失，因此工程建设对野生动物的影响较小。

（3）水土流失的影响分析

由于工程实施过程中将破坏部分表土结构，在短时间内仍有可能局部加重该区域水土流失，但随着工程的建设运行，采取绿化措施，水土流失现象将得到控制。总的来说，工程兴建基本上不会形成新的水土流失区。

场地开挖作业过程中，不可避免有土方或弃土方临时堆置，由于地表植被破坏，如防护措施不当，遇雨天可能造成水土流失。

（4）施工期景观影响分析

本项目在施工期的各种工程行为会对区域自然景观产生一定不利影响，工程建设期间的开挖、渣、料堆存、施工营地设置、施工迹地处理等若不能合理进行，可能出现渣土，破坏景观的自然性与和谐性，造成视觉污染。

评价要求，严格进行施工管理，及时进行施工迹地清理，在此基础上，施工期景观影响较小。

# 8营运期环境影响分析与预测

## 8.1 环境空气影响分析与评价

本项目大气环境影响评价等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 大气 环境》（HJ2.2-2018）导则中要求，三级评价项目不进行进一步预测和评价。故本次评价结合估算模型结果对项目大气环境影响进行简要分析。估算模型参数和各污染源排放情况见表8.1-1、8.1-2、8.1-3。

表8.1-1	估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项） | / |
| 最高环境温度/℃ | 39 |
| 最低环境温度/℃ | -22 |
| 土地利用条件 | 草地 |
| 区域湿度条件 | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表8.1-2	项目点源污染物、排放参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部海拔高度(m） | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 烟气流速 （m/s） | 烟气温度（℃） | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 燃气锅炉排气筒 | 794 | 8 | 0.5 | 0.73 | 100 | 2400 | 正常 | SO2：0.005 | NOx：0.023 | 颗粒物：0.0015 |
| 2# | 破碎废气排气筒 | 794 | 15 | 0.5 | 14.15 | 25 | 2400 | 正常 | / | / | 颗粒物：0.063 |
| 3# | 污水处理站排气筒 | 794 | 15 | 0.3 | 0.5 | 22 | 2400 | 正常 | 硫化氢： 4.13×10-7 | 氨：0.000187 |  |

表8.1-3	项目面源污染物、排放参数一览表

| 编号 | 名称 | 面源海拔 高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 与正北 向夹角 /° | 面源有 效排放高度/m | 年排 放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 污水处理站 | 794 | 12 | 8 | 15 | 5 | 2400 | 正常 | 硫化氢：7.29×10-7 | 氨：0.00033 | / |
| 2# | 酒糟暂存池 | 794 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2400 | 正常 | 硫化氢：0.00001 | 氨：0.0001 | / |

114

### 8.1.1估算结果分析

（1）锅炉废气

项目区内设有一台0.5t/h燃气蒸汽锅炉，其大气污染物估算结果见表8.1-4。

表8.1-4	  蒸汽锅炉污染物估算结果一览表

| 距源中心下 风向距离D （m） | SO2 | TSP | NOx |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 下风向预测 浓度mg/m3 | 占标率% | 下风向预测 浓度mg/m3 | 占标率% | 下风向预测 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 0.0001666 | 0.03 | 0.00004999 | 0.01 | 0.0007617 | 0.32 |
| 100 | 0.0001666 | 0.03 | 0.00004999 | 0.01 | 0.0007617 | 0.32 |
| 200 | 0.0001909 | 0.04 | 0.00005727 | 0.01 | 0.0008727 | 0.36 |
| 255 | 0.0001952 | 0.04 | 0.00005855 | 0.01 | 0.0008922 | 0.37 |
| 300 | 0.000188 | 0.04 | 0.00005639 | 0.01 | 0.0008593 | 0.36 |
| 400 | 0.0001738 | 0.03 | 0.00005214 | 0.01 | 0.0007946 | 0.33 |
| 500 | 0.0001661 | 0.03 | 0.00004984 | 0.01 | 0.0007595 | 0.32 |
| 600 | 0.0001552 | 0.03 | 0.00004655 | 0.01 | 0.0007093 | 0.3 |
| 700 | 0.0001501 | 0.03 | 0.00004502 | 0.01 | 0.000686 | 0.29 |
| 800 | 0.0001402 | 0.03 | 0.00004207 | 0 | 0.000641 | 0.27 |
| 900 | 0.0001288 | 0.03 | 0.00003865 | 0 | 0.0005889 | 0.25 |
| 1000 | 0.0001174 | 0.02 | 0.00003523 | 0 | 0.0005369 | 0.22 |
| 1100 | 0.0001071 | 0.02 | 0.00003212 | 0 | 0.0004894 | 0.2 |
| 1200 | 0.00009786 | 0.02 | 0.00002936 | 0 | 0.0004473 | 0.19 |
| 1300 | 0.00008972 | 0.02 | 0.00002692 | 0 | 0.0004102 | 0.17 |
| 1400 | 0.00008253 | 0.02 | 0.00002476 | 0 | 0.0003773 | 0.16 |
| 1500 | 0.00007617 | 0.02 | 0.00002285 | 0 | 0.0003482 | 0.15 |
| 1600 | 0.00007052 | 0.01 | 0.00002116 | 0 | 0.0003224 | 0.13 |
| 1700 | 0.00006944 | 0.01 | 0.00002083 | 0 | 0.0003174 | 0.13 |
| 1800 | 0.00007032 | 0.01 | 0.00002109 | 0 | 0.0003214 | 0.13 |
| 1900 | 0.00007077 | 0.01 | 0.00002123 | 0 | 0.0003235 | 0.13 |
| 2000 | 0.00007087 | 0.01 | 0.00002126 | 0 | 0.000324 | 0.14 |
| 2100 | 0.0000703 | 0.01 | 0.00002109 | 0 | 0.0003214 | 0.13 |
| 2200 | 0.00006957 | 0.01 | 0.00002087 | 0 | 0.000318 | 0.13 |
| 2300 | 0.00006872 | 0.01 | 0.00002062 | 0 | 0.0003142 | 0.13 |
| 2400 | 0.00006779 | 0.01 | 0.00002034 | 0 | 0.0003099 | 0.13 |
| 2500 | 0.00006678 | 0.01 | 0.00002003 | 0 | 0.0003053 | 0.13 |

项目0.5t/h锅炉烟气SO2、颗粒物、NOx最大落地浓度分别为.0001952mg/m3、

0.00005855mg/m3、0.0008922mg/m3，最大占标率分别为0.04%，0.01%，0.37%，出现的距离为下风向255m。

（2）原料破碎废气

项目原料破碎废气经高效布袋除尘器处理后排放，其大气污染物估算结果见表8.1-5。

表8.1-5	项目原料破碎废气污染物估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | TSP |
| --- | --- |
|  | 下风向预测浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0 | 0 |
| 100 | 0.004631 | 0.51 |
| 100 | 0.004631 | 0.51 |
| 200 | 0.005285 | 0.59 |
| 255 | 0.005309 | 0.59 |
| 300 | 0.00449 | 0.5 |
| 400 | 0.004594 | 0.51 |
| 500 | 0.004135 | 0.46 |
| 600 | 0.003561 | 0.4 |
| 700 | 0.003037 | 0.34 |
| 800 | 0.002596 | 0.29 |
| 900 | 0.002234 | 0.25 |
| 1000 | 0.001938 | 0.22 |
| 1100 | 0.001713 | 0.19 |
| 1200 | 0.001526 | 0.17 |
| 1300 | 0.001544 | 0.17 |
| 1400 | 0.001552 | 0.17 |
| 1500 | 0.001547 | 0.17 |
| 1600 | 0.001531 | 0.17 |
| 1700 | 0.001507 | 0.17 |
| 1800 | 0.001478 | 0.16 |
| 1900 | 0.001445 | 0.16 |
| 2000 | 0.001409 | 0.16 |
| 2100 | 0.001369 | 0.15 |
| 2200 | 0.001329 | 0.15 |
| 2300 | 0.00129 | 0.14 |
| 2400 | 0.001252 | 0.14 |
| 2500 | 0.001215 | 0.14 |

项目原料破碎废气颗粒物最大落地浓度为0.005309mg/m3，最大占标率为0.59%，出现的距离为下风向255m。

（3）污水处理站废气

项目区设有污水处理站一座，其运行过程中会产生硫化氢和氨等恶臭气体，本次环评要求对污水站采取密闭措施，将臭气用抽风机收集（效率约85%）后使用活性炭吸附处理，处理效率约90%，处理后由15m排气筒排放，将大部分无组织恶臭转变成有组织废气，有组织废气源强为：NH30.000187kg/h、H2S4.13×10-7kg/h。无组织恶臭产生源强：NH3 0.00033kg/h、H2S7.29×10-7kg/h。其有组织和无组织大气污染物估算结果分别见表8.1-6和8.1-7。

表8.1-6	项目污水处理站有组织废气污染物估算结果一览表

| 距源中心下风向 距离D（m） | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 mg/m3 | 占标率% | 下风向预测浓度 mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 2.331E-12 | 0.0 | 9.245E-25 | 0.0 |
| 100 | 0.000001505 | 0.0 | 5.852E-08 | 0.0 |
| 100 | 0.000001505 | 0.0 | 5.852E-08 | 0.0 |
| 193 | 0.000002376 | 0.0 | 6.286E-08 | 0.0 |
| 200 | 0.000002519 | 0.0 | 5.689E-08 | 0.0 |
| 300 | 0.000002418 | 0.0 | 5.471E-08 | 0.0 |
| 400 | 0.000002234 | 0.0 | 4.534E-08 | 0.0 |
| 500 | 0.000002564 | 0.0 | 3.612E-08 | 0.0 |
| 600 | 0.000003155 | 0.0 | 2.894E-08 | 0.0 |
| 700 | 0.00000354 | 0.0 | 2.354E-08 | 0.0 |
| 800 | 0.00000375 | 0.0 | 1.965E-08 | 0.0 |
| 900 | 0.00000383 | 0.0 | 2.027E-08 | 0.0 |
| 1000 | 0.00000383 | 0.0 | 2.029E-08 | 0.0 |
| 1100 | 0.000003771 | 0.0 | 1.983E-08 | 0.0 |
| 1200 | 0.000003674 | 0.0 | 1.92E-08 | 0.0 |
| 1300 | 0.000003555 | 0.0 | 1.846E-08 | 0.0 |
| 1400 | 0.000003424 | 0.0 | 1.768E-08 | 0.0 |
| 1500 | 0.000003288 | 0.0 | 1.688E-08 | 0.0 |
| 1600 | 0.0000033 | 0.0 | 1.61E-08 | 0.0 |
| 1700 | 0.000003316 | 0.0 | 1.535E-08 | 0.0 |
| 1800 | 0.000003311 | 0.0 | 1.462E-08 | 0.0 |
| 1900 | 0.000003291 | 0.0 | 1.393E-08 | 0.0 |
| 2000 | 0.000003258 | 0.0 | 1.328E-08 | 0.0 |
| 2100 | 0.000003202 | 0.0 | 1.268E-08 | 0.0 |
| 2200 | 0.000003142 | 0.0 | 1.211E-08 | 0.0 |
| 2300 | 2.331E-12 | 0.0 | 1.158E-08 | 0.0 |

由上表预测结果可以看出, 本次环评要求对污水站采取密闭措施，将臭气用抽风机收集后使用活性炭吸附处理，NH3的最大落地浓度为0.000002519mg/m3，最大占标率为0.00%，H2S的最大落地浓度为5.689E-08mg/m3，最大占标率为0.00%，

表8.1-7	项目污水处理站无组织废气污染物估算结果一览表

| 距源中心下风向 距离D（m） | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 mg/m3 | 占标率% | 下风向预测浓度 mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0.0008654 | 0.43 | 0.000001912 | 0.02 |
| 53 | 0.001436 | 0.72 | 0.000003173 | 0.03 |
| 100 | 0.001327 | 0.66 | 0.000002931 | 0.03 |
| 100 | 0.001327 | 0.66 | 0.000002931 | 0.03 |
| 200 | 0.0007024 | 0.35 | 0.000001552 | 0.02 |
| 300 | 0.0003997 | 0.2 | 8.829E-07 | 0.01 |
| 400 | 0.0002577 | 0.13 | 5.694E-07 | 0.01 |
| 500 | 0.0001811 | 0.09 | 0.0000004 | 0 |
| 600 | 0.0001349 | 0.07 | 0.000000298 | 0 |
| 700 | 0.0001049 | 0.05 | 2.317E-07 | 0 |
| 800 | 0.00008524 | 0.04 | 1.883E-07 | 0 |
| 900 | 0.00007094 | 0.04 | 1.567E-07 | 0 |
| 1000 | 0.00006017 | 0.03 | 1.329E-07 | 0 |
| 1100 | 0.00005206 | 0.03 | 0.000000115 | 0 |
| 1200 | 0.00004562 | 0.02 | 1.008E-07 | 0 |
| 1300 | 0.00004039 | 0.02 | 8.922E-08 | 0 |
| 1400 | 0.00003608 | 0.02 | 7.97E-08 | 0 |
| 1500 | 0.00003248 | 0.02 | 7.174E-08 | 0 |
| 1600 | 0.00002943 | 0.01 | 6.502E-08 | 0 |
| 1700 | 0.00002683 | 0.01 | 5.927E-08 | 0 |
| 1800 | 0.00002459 | 0.01 | 5.432E-08 | 0 |
| 1900 | 0.00002264 | 0.01 | 5.002E-08 | 0 |
| 2000 | 0.00002094 | 0.01 | 4.625E-08 | 0 |
| 2100 | 0.00001951 | 0.01 | 4.311E-08 | 0 |
| 2200 | 0.00001825 | 0.01 | 4.031E-08 | 0 |
| 2300 | 0.00001711 | 0.01 | 3.781E-08 | 0 |

项目区污水站的NH3的最大落地浓度为0.001436 mg/m3，最大占标率为0.72%，H2S的最大落地浓度为0.000003173 mg/m3，最大占标率为0.03%，出现的距离均为下风向53m。

（4）酒糟暂存池废气

项目区烧酒车间东侧设有酒糟暂存池，暂存池面积10m2，其暂存过程中会产生硫化氢和氨等恶臭气体，其大气污染物估算结果见表8.1-7。

表8.1-7	项目酒糟暂存池废气污染物估算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- |
|  | 下风向预测浓度 mg/m3 | 占标率% | 下风向预测浓度 mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 1.88E-05 | 0.01 | 1.88E-06 | 0.02 |
| 53 | 0.000964 | 0.48 | 9.64E-05 | 0.96 |
| 100 | 0.000639 | 0.32 | 6.39E-05 | 0.64 |
| 100 | 0.000639 | 0.32 | 6.39E-05 | 0.64 |
| 200 | 0.000247 | 0.12 | 2.47E-05 | 0.25 |
| 300 | 0.000131 | 0.07 | 1.31E-05 | 0.13 |
| 400 | 8.21E-05 | 0.04 | 8.21E-06 | 0.08 |
| 500 | 5.69E-05 | 0.03 | 5.69E-06 | 0.06 |
| 600 | 4.2E-05 | 0.02 | 4.2E-06 | 0.04 |
| 700 | 3.25E-05 | 0.02 | 3.25E-06 | 0.03 |
| 800 | 2.63E-05 | 0.01 | 2.63E-06 | 0.03 |
| 900 | 2.18E-05 | 0.01 | 2.18E-06 | 0.02 |
| 1000 | 1.85E-05 | 0.01 | 1.85E-06 | 0.02 |
| 1100 | 1.6E-05 | 0.01 | 1.6E-06 | 0.02 |
| 1200 | 1.4E-05 | 0.01 | 1.4E-06 | 0.01 |
| 1300 | 1.24E-05 | 0.01 | 1.24E-06 | 0.01 |
| 1400 | 1.1E-05 | 0.01 | 1.1E-06 | 0.01 |
| 1500 | 9.92E-06 | 0 | 9.92E-07 | 0.01 |
| 1600 | 8.98E-06 | 0 | 8.98E-07 | 0.01 |
| 1700 | 8.19E-06 | 0 | 8.19E-07 | 0.01 |
| 1800 | 7.5E-06 | 0 | 7.5E-07 | 0.01 |
| 1900 | 6.9E-06 | 0 | 6.9E-07 | 0.01 |
| 2000 | 6.38E-06 | 0 | 6.38E-07 | 0.01 |
| 2100 | 5.94E-06 | 0 | 5.94E-07 | 0.01 |
| 2200 | 5.56E-06 | 0 | 5.56E-07 | 0.01 |
| 2300 | 5.21E-06 | 0 | 5.21E-07 | 0.01 |

项目区酒糟暂存池的NH3的最大落地浓度为0.000964 mg/m3，最大占标率为0.48%，H2S的最大落地浓度为9.64E-05mg/m3，最大占标率为0.96%，出现的距离均为下风向53m。

综上所述，项目各项大气污染物短期贡献浓度较低，最大占标率为H2S，最大占标率为0.96%。

### 8.1.2污染物排放情况统计

根据工程分析内容，项目大气污染物有组织排放量核算结果见表8.1-8。无组织排放量核算结果见表8.1-9。

表8.1-8   项目大气有组织污染物核算表

| 序 号 | 排放口 | 污染物 | 核算排放浓度 mg/m3 | 核算排放速率 kg/h | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉废气排气筒 | TSP | 8.81 | 0.003 | 0.0072 |
|  |  | SO2 | 29.4 | 0.01 | 0.024 |
|  |  | NOx | 137.3 | 0.047 | 0.112 |
| 2 | 破碎废气 排气筒 | TSP | 20.8 | 0.063 | 0.15 |
| 3 | 污水站排气筒 | NH3 | 0.000002519 | 0.000187 | 0.45kg/a |
|  |  | H2S | 5.689E-08 | 4.13×10-7 | 0.001 kg/a |
| 总计 | TSP | 0.157 |
|  | SO2 | 0.024 |
|  | NOx | 0.112 |
|  | NH3 | 0.45kg/a |
|  | H2S | 0.001 kg/a |

表8.1-9	项目大气无组织污染物核算表

| 序 号 | 产污环节 | 污染 物 | 主要防范措施 | 排放标准 | 年排放量 （kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | 污水处理 站 | H2S | 污水站密闭，抽风机收集，活性炭吸附后，15米排气筒排放，无组织恶臭投放除臭剂 | 《恶臭污染 物排放标准》 （GB14554-93） | 0.06mg/m3 | 0.0017 |
|  |  | NH3 |  |  | 1.5mg/m3 | 0.792 |
| 2 | 酒糟暂存池 | H2S | 密闭，投放除臭剂 | 恶臭污染 物排放标准》 （GB14554-9 3） | 0.06mg/m3 | 0.024 |
|  |  | NH3 |  |  | 1.5mg/m3 | 0.24 |
| 总计 | H2S | 0.0257 |
|  | NH3 | 1.032 |

### 8.1.3污染物排放达标性分析

根据工程分析内容，项目锅炉废气排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中新建锅炉标准；原料破碎废气经布袋除尘设施处置后满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的二级标准要求；污水处理站恶臭污染物满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中企业边界限值要求。项目各项废气污染物达标性分析见表8.1-10。

表8.1-10  	项目大气污染物达标排放分析表

| 类别 | 产污环节 | 污染物 | 主要防范措施 | 排放标准 | 排放浓度mg/m3 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |  |
| 有组织 | 燃气锅炉 | 烟尘 | 15米高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 20mg/m3 | 8.81 | 达标 |
|  |  | SO2 |  |  | 50mg/m3 | 29.4 | 达标 |
|  |  | NOX |  |  | 200mg/m3 | 89.7 | 达标 |
|  | 原料破碎 | TSP | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） | 120mg/m3 | 20.8 | 达标 |
|  | 污水处理站（有组织部分） | H2S | 密闭抽风机收集，活性炭吸附 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中15米高排气筒排放速率 | 0.33kg/h | 0.000000413 kg/h | 达标 |
|  |  | NH3 |  |  | 4.9 kg/h | 0.000187kg/h | 达标 |
| 无组织 | 污水处理站（无组织部分） | H2S | 喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排 放标准》（GB14554-93）厂界标准 | 0.06mg/m3 | 0.000003173 | 达标 |
|  |  | NH3 |  |  | 1.5mg/m3 | 0.001436 | 达标 |
|  | 酒糟暂存池 | H2S | 覆盖，喷洒除臭剂 | 《恶臭污染物排 放标准》（GB14554-93）厂界标准 | 0.06mg/m3 | 9.64E-05 | 达标 |
|  |  | NH3 |  |  | 1.5mg/m3 | 0.000964 | 达标 |

### 8.1.4防护距离

8.1.4.1 大气防护距离

因本项目污水处理站及酒糟暂存池恶臭污染物有无组织形式排放，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，无组织排放源所在生产单元与厂界周围敏感设施之间应设置大气环境防护距离。根据预测结果，项目各项无组织污染物厂界浓度均未超过厂界浓度限值，故项目可不设置大气环境防护距离。

8.1.4.2卫生防护距离

由于本项目存在废气无组织排放，因此参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中工业企业卫生防护距离标准的制定方法，对本项目的卫生防护距离进行计算。工业企业卫生防护距离进行计算公式如下：

式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

Cm——标准浓度限值（mg/m3）；

L——工业企业所需卫生防护距离（m）；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），

根据该生产单元占地面积 S（m2）计算，r=(S/π) 0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。根据企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表8.1-11中选取，并且根据项目运行特点和卫生防护距离制定原则，大气污染源类别按Ⅱ类考虑。

表8.1-11	卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 工业企业 所在地区近五年平均风速 （m/s） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 工业企业大气污染源构成类别 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2～4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

卫生防护距离计算结果见表8.1-12。

表8.1-12	卫生防护距离计算结果

| 污染源名称 | 面积/m2 | 污染物 | 浓度限值 ug/m3 | 平均风速 m/s | 排放速率 kg/h | 计算值m | 卫生防护 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 200 | H2S | 10 | 1.7 | 7.29×10-7 | 0.002 | 50 |
|  |  | NH3 | 200 | 1.7 | 0.00033 | 0.100 | 50 |
| 酒糟暂存池 | 10 | H2S | 10 | 1.7 | 0.00001 | 0.357 | 50 |
|  |  | NH3 | 200 | 1.7 | 0.0001 | 0.147 | 50 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，卫生防护距离计算结果在100m以内时，级差为50m；在100m-1000m之间时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。当两种或两种以上的污染物计算的卫生防护距离在同一级别时，应提高一级。项目H2S和NH3卫生防护距离均为50m，故需要提级，本项目需设卫生防护距离为100m。

根据现场调查，项目位于清水河配套园区内，项目区北侧隔路50米为西卡子村三组，西侧150米为西卡子村四组，本项目车间在平面布局中，均靠近厂区南侧，远离居民区。最北侧的烧酒车间距离北侧厂界有125米，距离西侧厂界有10.5米，加上厂界与居民区的距离，则车间距离北侧居民区175米，距离西侧厂界外居民区有160.5米。

根据卫生防护距离的定义为：从产生职业性有害因素的生产单元（生产区、车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离，故本项目生产单元距离居住区边界的最小距离为160.5米，符合卫生防护距离不小于100米的设置要求，故本项目无组织废气对周边居民区的影响较小。

### 8.1.5 大气环境影响评价自查表

本项目大气环境影响评价自查表见表8.1-13。

表8-1-13           大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级* | 二级√ | 三级* |
|  | 评价范围 | 边长=50km* | 边长=5～50km* | 边长=5km√ |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a* | 500～2000t/a* | <500t/a* |
|  | 评价因子 | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（NH3、H2S） | 包括二次PM2.5* 不包括二次PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准√ | 地方标准* | 附录D√ | 其他标准√ |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区* | 二类区√ | 一类区和二类区* |
|  | 评价基准年 | （2017）年 |
|  | 环境空气质 量现状调查 数据来源 | 长期例行监测数据* | 主管部门发布的数据√ | 现状补充检测√ |
|  | 现状评价 | 达标区√ | 不达标区* |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ 本项目非正常排放源√ 现有污染源* | 拟替代的污染源* | 其他在建、拟建项目污染源* | 区域污染源* |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD √ | ADMS * | AUSTAL2000 * | EDMS/AEDT * | CALPUFF* | 网格模型* | 其他* |
|  | 预测范围 | 边长≥50km* | 边长5～50km* | 边长=5km√ |
|  | 预测因子 | 预测因子（SO2、NOX、TSP、NH3、PM10） | 包括二次PM2.5* |
|  |  |  | 不包括二次PM2.5√ |
|  | 正常排放短 期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%√ | C本项目最大占标率>100%* |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标 率≤10%* | C本项目最大占标率>10%* |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标 率≤30%√ | C本项目最大占标率>30%* |
|  | 非正常1h 浓度贡献值 | 非正常持续时长 （/）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标* | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质 量的整体变化情况 | k≤-20%* | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NH3、PM10） | 有组织废气监测√ 无组织废气监测√ | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（NH3） | 监测点位数（2） | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√不可以接受□ |
|  | 大气环境防 护距离 | 距（厂界）最远（0）m |
|  | 污染源年排 放量 | SO2:（0.024）t/a | NOx:（0.067）t/a | 颗粒物:（0.096）t/a | 氨: 1.482kg/a 硫化氢 0.0267 kg/a |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

### 8.1.6大气环境影响评价结论

综上所述，项目各项大气污染物均能达标排放，各污染源正常排放情况下各污染物的短期浓度贡献值最大占标率均＜1%，长期贡献浓度最大占标率均＜1%；在切实落实各项环境保护设施后项目建设对大气环境的影响可以得到有效控制，根据对项目区的现场监测，项目区大气环境质量较好，环境容量较大，故本次评价认为项目建设造成的大气环境影响是可以接受的。

## 8.2水环境影响评价

### 8.2.1地表水环境影响分析

### 8.2.1.1 项目用水分析

项目年用新鲜水量为5437.4m3/a，由园区市政管网供给，由DN400管路自厂区南侧引入。给水量可以满足项目所需。

### 8.2.1.2 废水来源分析

（1）生产废水项目生产废水包括发酵黄水、蒸馏锅底水、酒瓶冲洗水、设备冲洗水、厂房冲洗水等，其中发酵黄水用于养窖不外排，锅底水委托园区集中供热燃煤锅炉房掺入燃料煤中燃烧处置，厂房车间地面、设备冲洗废水和洗瓶废水均由管路收集至项目污水处理站处理后排入园区下水管网。

根据工程分析内容，项目污水处理站拟采用“A2O+MBR”工艺，经处理后项目生产废水排放情况见表8.2-1。

表8.2-1	项目生产废水排放情况一览表

| 生产废水 | COD （mg/L） | BOD5 （mg/L） | SS （mg/L） | NH3-N （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放量 | 1165.85m3/a（3.89m3/d） |
| 进水水质 | 180.1 mg/L | 94.4mg/L | 145.8 mg/L | 4.3mg/L |
| 产生污染物 | 0.21 t/a | 0.11 t/a | 0.17 t/a | 0.005 t/a |
| 总去除率 | 90% | 90% | 95% | 80% |
| 最终出水水质 | 20.08 | 10.52 | 8.13 | 1.0 |
| 污染物排放量 | 0.021 t/a | 0.011 t/a | 0.0085 t/a | 0.001 t/a |
| 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放标准 | 400.00 | 80.00 | 140.00 | 30.00 |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 园区污水厂接管要求《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 500 | 300 | 400 | -- |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 |

根据上表内容，项目生产废水排放既可以满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）中表2 中的间接排放标准，又满足园区污水厂的接管要求，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，最终进入园区污水处理厂。

（2）锅底水依托处置可行性

本项目锅底水产生量较少，每天约有150kg，每年约有45m3，企业准备设置两个带盖的不锈钢罐，轮流盛装锅底水，该罐每个可容纳500公斤锅底水，大约为三天的锅底水产生量。即每三天由企业用车辆将装满锅底水的不锈钢罐送至园区集中供热的燃煤锅炉房，掺入燃料煤中燃烧处置。目前企业已与园区集中供热锅炉房的管理单位霍城县瞻德投资发展有限公司签订了委托协议（见附件12）。锅底水含有大量有机质，有利于燃烧。根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）6.4糖蜜酒精废水蒸发浓缩后的浓缩液宜用作有机肥原料、锅炉燃烧等进行综合利用，燃烧处置是明确允许的处置方式。且依托的供热锅炉房位于本项目的东南侧，直线距离约2km，已建成投产，为园区企业提供集中供热以及蒸汽，本项目与锅炉房距离较近，便于运输锅底水，综上，酒厂依托园区锅炉房燃烧处置锅底水方案是可行的。

（3）生活污水

根据工程分析内容，项目生活污水产生量为720m3/a，主要污染物为职工生活产生的有机质和悬浮物，其水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，经隔油池处理后可直接排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂处置，对周边环境的影响不大。项目生活污水排放情况见表8.2-2。

表8.2-2	生活污水主要污染物排放情况

| 主要污染物 | 废水产生量 | SS | CODcr | BOD5 | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 浓度（mg/L） | 2.4m3/d （720m3/a） | 350 | 320 | 220 | 25 |
|  | 产生量（t/a） |  | 0.252 | 0.230 | 0.158 | 0.018 |
| GB8978-1996表4 中三级标准限值 | 400 | 500 | 300 | - |
| 是否达标 | 是 | 是 | 是 | 是 |

根据上表内容，项目生活污水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准，经园区管网收集后最终进入园区污水处理厂处置。

### 8.2.1.3 项目排水简述

本项目排水量约6.29m3/d，1885.85m3/a。其中生产废水3.89m3/d，生活污水2.4m3/d。单位产品基准排水量约为3.77m3/t产品，可以满足《发酵酒精和白酒工业水污 染物排放标准》（GB27631-2011）中单位产品基准排水量不大于20m3/t的限值要求。由于项目生产的特点，项目废水污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N。

其中生产废水经厂区污水处理站（A2O+MBR处理工艺）处理后满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2中间接排放标准后排入园区排水管网，最终进入园区污水处理厂；生活污水产生量较少，污染物种类简单，直接排入园区下水管网，最终进入园区污水处理厂。

清水河配套产业园污水处理厂位于清水河配套园区南侧，距离本项目约有10km，采用“改良型A2/O氧化沟+深度处理”工艺，近期设计日处理量为1.6万m3/d，远期3.4万m3/d ，实际日处理量在0.7万m3-1.0万m3。处理后的污水达到一级A标准后，再排入园区周边的沟渠，用于荒地植树造林。

污水厂2012年动工建设，2013年9月完工，2013年11月，北京中咨华宇环保技术有限公司编制完成了《霍城县江苏工业园北区基础设施建设项目（污水处理厂改扩建）环境影响报告书》，2014年1月7日，新疆维吾尔自治区环保厅给予批复，批复文件为《关于霍城县江苏工业园区北区基础设施将设项目（污水处理厂改扩建）环境影响报告书的批复》（新环函[2014]19号）；2014年7月12日开始试运行，但出水水质不能达到一级A标准，2017年8月进行整改，2018年6月整改完毕，2018年9月进行试生产及调试，2018年10月，霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会委托新疆锡水金山环境科技有限公司开展霍城县江苏工业园污水厂的环保验收工作，于2018年10月19日—10月22日进行了现场监测及调查，在此基础上编制了验收报告书，并进行了网上公示（环评批复及验收专家签字表见附件）。

该污水厂出水目前可以稳定达标，污水接管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，本项目生产废水经过自备污水站处理后，由工程分析可知，可以满足接管要求，本项目的废水日产生量约为6.29m3/d，仅为该污水厂日处理能力的0.37%，且目前该污水厂的日处理量在0.7万m3-1.0万m3，处理能力尚未充分利用，完全可以接纳本项目废水。根据清水河配套园区的污水处理规划图可知，本项目区已覆盖污水管线，故本项目废水依托园区污水处理厂进一步处理具备环境可行性。

综上所述，通过认真落实并且严格执行本次环评提出的上述废水防治措施后，本项目运营期间产生废水对项目区及周边区域地表水环境产生影响较小。

### 8.2.2地下水环境影响分析

### 8.2.2.1 水文地质概述

（1）地下水的赋存条件

清水河区域属第四纪松散沉积层，北部山梁上是更新世冰水砾石层出露，为透水不含水层。东部萨尔布拉克河床，为全新世冲积上砾石层，厚度11m左右，为含水层，其下部是黄土亚砂土，厚度大于190m，为隔水层。地层岩性主要为第四纪上更新统洪积砂质黄土、圆砾土，地层岩性特征如下：

砂质黄土：主要分布地表，层厚1-2m。呈灰黄、棕黄色，土质较均匀，小孔隙发育，粉感重，疏松、易松散，夹有砾石颗粒；圆砾土：下优于砂质黄土层中，层厚大于10m，褐灰、松散-中密，稍湿-潮湿。

（2）地下水的补给、径流、排泄条件

项目区地下水的补给来源主要为河流渗透及大气降水的补给，地貌特征北高南低。地下水属于孔隙渗水型，地层较为松散，颗粒为粗砂、砾石，具有富 水性强，渗透性较好的特点。该地段地层岩性为粉细沙、亚砂土、流砂、砂土 夹砾石、粗砂砾石、粗砂砾石胶结等多层结构，含水层岩性为粗砂砾石，地下水丰富。

8.2.2.2 地下水的污染途径

本项目对地下水影响途径主要有两条，一条是污水收集处理过程中，经渗透影响厂区地下水；另一条是在污水排放过程中污染地下水。本工程造成污染的污染源、主要污染物及污染途径见表8.2-3。

表8.2-3	  地下水污染途径

| 污染源 | 主要污染物 | 污染途径 | 污染影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | COD、BOD5、SS、pH等 | 污水直接进入该地区地下水 | 该部分废水经收集后经污水站处理 达标后排往园区污水处理厂。 |
| 酒糟、污泥 | COD、BOD5、SS、pH等 | 酒糟、污泥等防护不到位，造成渗滤污染土壤并进 入地下水。 | 本项目按国家规定修建贮存设施， 对堆存场所场地进行防渗处理，可避免污染地下水。 |

8.2.2.3 工程防渗措施

①池体防渗

本工程污水处理站池体混凝土防水等级为2级，混凝土结构表面裂缝不大于0.2mm，防渗等级为P8，并选用SY-G 型高性能膨胀抗裂剂，SY-G 型高性能 膨胀抗裂剂以硫铝酸钙（CAS）及铝酸钙（CA）为主要成分，配入适量硬石膏 及混凝土活化剂，经过特殊工艺处理而成。该膨胀抗裂剂掺入到水泥混凝土后 发生水化作用，生成大量膨胀性结晶水化物即水化硫铝酸和铝酸钙，使混凝土产生适度膨胀，在一定的钢筋和临位的约束条件下，使混凝土内部建立0.2～0.7MPa预压应力，可以抵消由于混凝土干缩、渐变等引起的拉应力，从而防止或减小混凝土收缩，并使混凝土密实化，提高了混凝土的抗裂防渗性能。

②项目固废在厂房内设置堆放点，有防风、防雨、防渗漏措施并将产生的渗滤液收集后送往厂区污水处理站。

③输排水管线在施工时应严格检查管材质量，复测合格后方可进场使用，在接口处涂抹一层水玻璃质凝剂。

8.2.2.4 地下水污染影响分析

本工程各污水处理设施均采用现浇钢筋砼结构，对埋入地下的构筑物外壁进行防腐处理，进一步增加了防渗作用，在做好上述防渗措施后，各种池体、管道等渗透系数可以达到小于10-7cm/s防渗要求，基本不会渗漏。加之，由于工程区地表主要是粉质粘土，本身具有防渗性能，因此，污水通过各盛水设施渗透而污染地下水的可能性较小。经分析本项目对地下水的污染途径主要由污水管道渗漏产生，污水管道的破裂，只是短时间事故泄漏，一般在短时间即可被修复，不会造成大量污水的下渗。管道施工质量问题和运行后期的老化所造成的微量渗漏，将造成局部地段长期微小径流。

项目废水经处理后满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》GB27631-2011）中表2 中的间接排放标准，所排污水不含重金属及其他有毒有害的物质，据此分析认为，本项目污水处理站废水的和管道事故泄漏，不会造成区内地下水的污染。

综上所述，本项目正在采取上述一系列防治措施和防渗漏措施情况下，项目建设不会对该地区地下水环境产生明显污染影响。

事故防治：

为了避免事故情况下的可能污染，本环评要求企业采取周密的措施以防止此类事故的发生：

①为污水处理站设置一个容积为30m3的事故池。能储存5天的废水量，如果故障短时间内无法排除，停止生产，待污水处理设施修理完毕且将事故池中的废水处理完毕后再开机，且在正常情况下保证该事故应急收集池不存放废水或其它水，下雨时积聚的雨水及时排空，当发生各种可能引起水污染的事故时保证泄漏和消防、冲洗废水能迅速、安全的集中到事故应急收集池，然后进入污水处理装置进行必要的处理。

②采用双电源，备用电源能在突然停电时自动投入使用，从而避免发生停电事故的发生，确保污水处理系统的正常运转。

③采取防渗措施

根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区。

重点防渗区：是指位于地下或半地下的生产功能单元，发生物料泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。主要包括含污染介质的工艺埋地管道、污水埋地管道、污水处理站等。

一般防渗区：是指裸露于地面的生产功能单元，发生物料泄漏后容易被及时发现和处理的区域或部位，主要包括生产装置区、成品库房等。

项目厂区分区防渗示意图见图8.2-1，项目污染防治区划分详见表8.2-9。

表8.2-9    本项目污染防治分区

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区、成品库房 | 生产装置区地面及四周 | ☆ | / |
| 2 | 污水处理站 |
| 2.1 | 污水处理设施、储水池、应急事故池、危废暂存间 | 池底及池壁 | ★ | / |
| 2.2 | 污水埋地管道 | 厂区污水埋地管道的沟底与管壁 | ★ | / |
| 2.3 | 达标排放污水埋地管道 | 达标排放污水埋地管道沟底与沟壁 | ★ | / |
| 3 | 一般工业固体废物暂存间 | 地面 | ★ | / |
| 注：★为重点防治区；☆为一般防渗区； |

各污染防治分区防渗设计应满足以下要求：

（1）重点防渗区的防渗性能应防渗性能应不低于6.0m黏土层厚或渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能。

（2）一般防渗区可防渗性能应不低于1.5m黏土层厚或渗透系数K≤1.0×10-7cm/s的防渗性能。

④加强管理措施

项目运行后，配备专兼职技术人员，加强地下水环境管理，具体包括：

★开展场地及附近地区的地下水动态监测工作，对地下水水位、水质进行定期监测，以防建设项目对地下水造成污染；

★定期对车间、污水处理站等环节进行检漏工作，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性；

★制定防渗漏风险应急预案，出现渗漏事故，及时按风险应急预案的内容加以补救，最大限度地减轻渗漏类事故对地下水环境的不利影响。

8.2.3 小结

综上所述，通过认真落实并且严格执行本次环评提出的上述废（污）水防治措施后，本项目运营期间产生废（污）水均能达标排放最终进入园区污水处理厂，对项目区及周边区域水环境产生影响较小。

图8.2-1  厂区分区防渗示意图

## 8.3 声环境影响分析

### 8.3.1 噪声源统计

本项目主要噪声源主要为酒品生产过程中各类及传动设备和各类泵产生的噪声，声级多在80~95dB（A）之间，本工程主要噪声源及源强见表8.3-1。

表 8.3-1	主要噪声源强	单位：dB(A)

| 序号 | 噪声源 | 数量 | 噪声级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉碎机 | 1台 | 90～95 |
| 2 | 泵 | 1台 | 90～95 |
| 3 | 皮带输送机 | 1台 | 85～95 |
| 4 | 空压机 | 1台 | 80～85 |
| 5 | 风机 | 1台 | 85～90 |
| 6 | 蒸汽锅炉 | 1 台 | 80～85 |

本环评预测各生产设备噪声源对厂界外1m处声环境的最大贡献值。

### 8.3.2 预测模式

（1）预测方法

影响噪声从声源到关心点的传播途径特性的主要因素有：距离衰减、建筑围护结构和遮挡物引起的衰减，各种介质的吸收与反射等。为了简化计算条件，本次噪声计算根据工程特点，考虑噪声随距离的衰减，建筑围护结构的隔声和遮挡物效应以及空气吸收的衰减，未考虑界面反射作用。

（2）预测模式

采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）预测模式：

式中：LA（r）为距声源r处的A声级；

LA（r0）为参考位置r0的A声级；

Adiv为声波几何发散引起的A声级衰减量；

Aatm为大气吸收引起的A声级衰减量；

Agr为地面效应引起的A声级衰减量；

Abar为声屏障引起的A声级衰减量；

Amisc为其他多方面效应引起的A声级衰减量。

本评价根据表8.3-1中各噪声源的噪声水平及其采取的降噪及隔声效果，综合考虑Adiv、Aatm和Agr的衰减量，来预测本工程主要噪声源对周围声环境的影响。其中几何发散引起的A声级衰减量的计算公式如下：

大气吸收引起的A声级衰减量的计算公式如下：

式中：α为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据当地常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数。

地面效应引起的A声级衰减量的计算公式如下：

式中，r为声源到预测点的距离，m；hr为传播路径的平均离地高度，m；

声屏障引起的A声级衰减量Abar的计算公式如下：

式中，N1、N2、N3表示三个传播途径的声程差相应的菲涅尔数；

对多个声源同时存在时，其总A声级用下式计算：

式中，Ln为n个声源对预测点的贡献值；Li为第i个声源对预测点的贡献值。

### 8.3.3预测结果预评价

根据本项目场内主要噪声源的位置、声压级情况以及所采取的噪声防治措施，选择对厂址东、北、西、南厂界进行预测。具体预测结果见表8.3-2。

表8.3-2 厂界噪声预测结果

| 监测点 | 预测点 | 时段 | 贡献值 dB(A) | 评价结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准dB(A) | 超标情况dB(A) |
| 1# | 东厂界 | 昼间 | 38.8 | 昼：65 | 不超标 |
|  |  | 夜间 | 34.2 | 夜：55 | 不超标 |
| 2# | 南厂界 | 昼间 | 39.5 | 昼：65 | 不超标 |
|  |  | 夜间 | 35.4 | 夜：55 | 不超标 |
| 3# | 西厂界 | 昼间 | 38.1 | 昼：65 | 不超标 |
|  |  | 夜间 | 34.3 | 夜：55 | 不超标 |
| 4# | 北厂界 | 昼间 | 37.2 | 昼：65 | 不超标 |
|  |  | 夜间 | 33.6 | 夜：55 | 不超标 |

由表8.3-2可知，本项目厂区各噪声源厂界噪声贡献值在33.6dB(A)~39.5dB(A)之间，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目的建设不会改变区域声环境功能，对周围环境影响较小。

## 8.4固体废物环境影响分析

本项目产生的固体废物主要有废酒糟、除尘灰及职工产生的生活垃圾等。本项目固废污染源强参数见表8.4-1。

表8.4-1       本项目固废产生及排放情况一览表         单位：t/a

| 序号 | 产生部位 | 固废名称 | 危废代码 | 产生量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发酵车间 | 废酒糟 | / | 1500 | 全部外售做饲料 |
| 2 | 生活办公区 | 生活垃圾 | / | 6.57 | 交园区环卫部门处置 |
| 3 | 粉碎车间 | 粉尘 | / | 14.7 | 回收利用 |
| 4 |  | 灰尘杂物 | / | 0.15 | 交园区环卫部门处置 |
| 5 | 车间 | 废弃包装物 | / | 1.0 | 外售废品站 |
| 6 | 污水站 | 污泥 | / | 0.3 | 脱水至60%以下交园区环卫部门处置 |
| 7 | 污水站 | 废过滤膜 | / | 0.1 | 厂家回收 |
| 8 | 污水站 | 废活性炭 | HW49（900-041-49） | 0.2 | 交资质单位 |
| 9 | 锅炉房 | 废树脂 | HW13（900-015-13） | 0.1 | 交资质单位 |
| 共计 |  |  |  | 1523.12 |  |

本项目共产生固体废物1523.12t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运至指定排放地点进行卫生填埋，酒糟外售做饲料，粉碎车间收集的除尘灰筛分后，灰尘杂物交环卫部门，其余为粉状原料，可以回收利用，废弃包装物外售废品站，污水站污泥脱水后由市政部门清运，废过滤膜由厂家回收，废活性炭和废树脂交资质单位处置。本项目产生的固体废物全部得到有效处置，对周边环境影响较小。

本次环评要求在污水处理站附近设置8m2危废暂存间，存放废树脂和废活性炭，危废暂存间要求采取以下措施：

（1）贮存场所应防风、防雨、防渗。地面须硬化处理，地面和墙裙涂至少2mm密度高的环氧树脂，以防止渗漏和腐蚀；

（2）化学性质不相容的危废一律分隔堆放，其间隔应为完整的不渗透墙体，并在各区域醒目位置设该类危废的标志牌；

（3）危险废物贮存台账并如实记录危险废物贮存及进出厂情况；

（4）危废暂存间应有明显警示标牌，并上锁防止遗失。

## 8.5 生态环境影响分析

项目位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区内，用地属工业用地范围，周围均为入住及待入住的企业，目前厂区土地已经整平，因此项目建设对项目区域生态环境影响较小。项目建设后对厂区进行绿化，一定程度上改善区域生态环境。

# 9 环境风险评价

## 9.1 风险评价依据

### 9.1.1 评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，使建设项目事故率、损失和环境影响能够达到可接受水平。为制定安全管理计划，进行完整的环境风险评价将为企业实施职业安全卫生管理体系打下良好的基础。

本项目所用原辅材料部分为具有毒性或可燃性的物料，具有一定的潜在危害性。在突发性的事故状态下，如果不采取有效措施，一旦释放出来，将对环境造成不利影响。为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）的要求，查找建设项目存在的环境风险隐患，使得企业在生产正常运转的基础上，确保厂界外的环境质量，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和生命安全。

### 9.1.2 评价重点

本次环境风险评价将把事故引起厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及防护作为评价重点。严格按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）有关要求进行评价外，还根据环发[2012]77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》及环发[2012]98 号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，增加以下内容：

（1）分析项目产品、中间产品和原辅材料的规模及物理化学性质、毒理指标和危险性等；

（2））针对项目运行期间发生事故可能引起的易燃易爆、有毒有害物质的泄漏，或者事故产生的新有毒有害物质，从水、气的环境安全防护等方面考虑并预测环境风险事故影响范围，评估事故对人身安全及环境的影响和损害；

（3）提出环境风险预案和事故防范减缓措施，特别要针对特征污染物提出有效的防止二次污染的应急措施。

### 9.1.3 评价程序

环境风险评价程序见图9.1-1。

### 图9.1-1  环境风险评价程序图

### 9.1.4 评价等级及范围的确定

9.1.4.1 危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

（1）危险物质数量与临界量比值（Q）根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），危险化学品重大危险源是指“长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元”。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品的多少，区分为以下两种情况：

①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q；

②当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大总存在量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当 Q≥1 时，将Q值划分为：

（1）1≤Q＜10；

（2）10≤Q＜100；

（3）Q≥100。

本项目长期地或临时地生产、加工、使用或储存的危险物品包括乙醇和天然气。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《危险货物品名表》（GB12268），其中乙醇主要危险性为易燃易爆性，临界量为500t，天然气主要危险性为易燃易爆性，临界量为50t。

本项目内设白酒原酒储罐12座，白酒原酒最大储量为260t，原酒酒精含量以 65%Vol计，则本项目厂区内乙醇最大储量为169t（折算为纯酒精）。故本项目各危险化学品实际量及临界量分析结果见表9.1-1。

表9.1-1	项目危险化学品实际量及临界量分析表

| 序号 | 危险化学品名称 | 临界量 t | 实际量t | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | 500 | 169 | 0.34 |
| 2 | 天然气 | 50 | - | - |
| 备注：本项目天然气由管路连接至厂区，厂区内无其他天然气贮存设施。 |

根据上表结果，本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.34＜1，故项目风险潜势为Ⅰ。

9.1.4.2 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表9.1-11确定评价工作等级。

表9.1-11	 评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

本项目环境风险潜势为Ⅰ，故本项目环境风险评价等级为简单分析，要求在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定型说明。

## 9.2 环境敏感目标概况

根据现场调查，本项目位于霍尔果斯清水河配套产业园区横一路南侧，本项目厂址周围 2.5km范围内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区等需重点保护的对象，居民集中区主要有厂址北侧50米的西卡子村三组和厂址西侧150米的西卡子村四组。同时项目区东侧1.2km处为二道河，东南方向1.5km为大溪沟中干渠，西侧2km为三道河，东侧30米为农夫果园生产厂房（生产饮料），南侧为园区未建设用地。

故项目周边 2.5km 范围内敏感点统计见表9.2-1。

表9.2-1	   项目2. 5km范围内敏感点统计表

| 环境要素 | 保护目标 | 环境要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 目标名称 | 与厂址的相对位置 |  |
|  |  | 方位 | 保护级别 | 距离 | 人数 |  |
| 声环境 | 西卡子村三组 | 北 | 2类 | 50m | 200 | 《声环境质量标准》2类 |
|  | 西卡子村四组 | 西 | 2类 | 150m | 180 |  |
| 环境空气 | 西卡子村三组 | 北 | 2类 | 50m | 200 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  | 西卡子村四组 | 西 | 2类 | 150m | 180 |  |
|  | 西卡子村二组 | 北 | 2类 | 1900 | 400 |  |
|  | 新村二组 | 南 | 2类 | 2200 | 350 |  |
| 地表水 | 二道河 | 东 | III类 | 1200 | / | 《地表水质量标准》（GB3838-2002）III类 |
|  | 三道河 | 西 | III类 | 2000 | / |  |
|  | 大西沟中干渠 | 东南 | V类 | 1500 | / | 《地表水质量标准》（GB3838-2002）V类 |
| 地下水 | 厂界外500m范围 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类 |

敏感点坐标方位均为与厂区厂界中心坐标相对位置；敏感点均为厂界最近距离。根据环境风险保护目标识别结果，本项目风险评价范围内有四个人口集中区，一条园区道路，两条地表河流，一条农用干渠，涉及人口约1130人。

## 9.3 环境风险识别

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发 [2012]77 号）的要求，应从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。

### 9.3.1 风险识别的范围和类型

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）内容，环境风险识别包括三个方面的内容：

（1）物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

### 9.3.2 物质危险性识别

本项目属白酒厂建设项目，生产工艺过程较为简单。所涉及的主要原辅材料、副产品、最终产品、生产过程排放的“三废”污染物及火灾、爆炸伴生或次生危险物质包括乙醇、天然气等。

工程涉及化学物料的理化性质及危险特性见表9.3-1~表9.3-2。

表9.3-1	乙醇性质和危险特性一览表

| 标识 | 中文名：乙醇 | 英文名：ethylalcohol | C2H6O | 分子量：46.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CN号：32061 | UN编号：1170 | CAS号：64-17-5 |
| 理化性质 | 性状：无色液体，有酒香。 |
|  | 熔点／℃：-114.1 | 溶解性：与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶 剂。 |
|  | 沸点／℃：78.3 | 相对密度（水=1）：0.79 |
|  | 饱和蒸气压／kPa：无资料 | 相对密度（空气=1)：1.59 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 闪点／℃：12 | 聚合危害：不聚合 |
|  | 爆炸极限（体积分数）/%：3.3-19.0 | 稳定性：稳定 |
|  | 自燃温度／℃：363 | 禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属 、胺类。 |
|  | 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆 炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。 其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |
|  | 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结 束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |
| 毒性 | LD50：7060mg/kg(兔经口)。LC50：37620mg/m3，10小时(大鼠吸入) 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收 |
| 健康危害 | 本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。 急性中毒：急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段 。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心 力循环衰竭及呼吸停止。 慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头 痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性 胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥 、脱屑、皲裂和皮炎。 |
| 急救措施 | ①皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。 ②眼睛接入：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医 ③吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医 ④食入：饮足量温水，催吐。就医 |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建 议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防 止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或 吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或 挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内， 回收或运至废物处理场所处置。 |

表9.3-2	  天然气性质和危险特性一览表

| 标识 | 中文名：甲烷 | 英文名：methane | 分子式：CH4 | 分子量：16.04 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CN号：21007 | UN编号：1971 | CAS号：74-82-8 |
| 理化性质 | 性状：无色无臭气体。 |
|  | 熔点／℃：-182.5 | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚。。 |
|  | 沸点／℃：-161.5 | 相对密度（水=1）：0.42（-164℃） |
|  | 饱和蒸气压／kPa：无资料 | 相对密度（空气=1)：0.55 |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：易燃 | 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳 |
|  | 闪点／℃：-188 | 聚合危害：不聚合 |
|  | 爆炸极限（体积分数）/%：5.3-15 | 稳定性：稳定 |
|  | 引燃温度／℃：538 | 禁忌物：强氧化剂、氟、氯 |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危 险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触 剧烈反应。 |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容 器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 毒性 | LD50：无资料。LC50：无资料侵入途径：吸入。 |
| 健康康害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |
| 急救措施 | ①皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。 ②吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |
| 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建 议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合 理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |

从危险物质理化性质及危险特性表统计得知，本项目可能产生危险的化学品乙醇易发生火灾爆炸风险。

根据表9.3-3判别物质危险性，本项目危险物质识别见表9.3-4。

表9.3-4   物质危险性标准一览表

| 类别 | LD50大鼠经口mg/kg | LD50大鼠经皮mg/kg | LC50小鼠吸入mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 有 毒 物 质 | 1 | <5 | <1 | <0.01 |
|  | 2 | 5< LD50<25 | 10< LD50<50 | 0.1< LC50<0.5 |
|  | 3 | 25< LD50<200 | 50< LD50<400 | 0.5< LC50<2 |
| 易 燃 物 质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；常压下沸点是 20℃或 20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于 21℃，沸点高于 20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压） 可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性 物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |
| 注 | （1）有毒物质判定标准序号为 1、2的物质，属于剧毒物质；有毒物质判定标准 序号 3 的属于一般毒物。（2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质 |

表9.3-4	   主要危险物质识别

| 序号 | 名称 | 毒性 | 可燃性 | 爆炸性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙醇 | / | 易燃 | / |
| 2 | 天然气 | / | 可燃 | / |

本项目中的危险物质乙醇为易燃液体，天然气为可燃气体。

### 9.3.3 生产系统危险性识别

9.3.3.1 生产装置风险识别

本项目采用固态法酿制白酒，酿酒车间建筑物生产类别为乙类，门式轻钢框架结构，车间内布置酿酒发酵的窖池及蒸酒笼。则生产过程中主要风险为发酵过程车间内二氧化碳浓度过高导致人员窒息和生产过程造成的机械伤害。

9.3.3.2 物料储运系统风险识别

本项目与厂区南侧设置有原酒储罐区，最大储量为260t，则其储存过程主要风险为遇明火导致火灾，设备管道泄漏，火种保管不严引起火灾，设备及管道维修不慎，引起火灾爆炸等。

9.3.3.3 运输系统风险识别

本项目的产品白酒属于终端产品，其运输量视市场及客户需要而定，存在着不确定性。白酒在运输中如不慎泄漏不仅造成经济损失，而且可能会造成污染地表水、生态环境，在遇到天气干燥、有点火源的情况下还可能引发火灾等环境风险事故。因此要加强运输环节的管理，运输过程的环境风险及防范措施由承运单位进行识别及实施预防措施。

### 9.3.4 事故影响特征

原酒储罐区设备老化、安全控制设施失灵，导致装置内危险物料泄漏，产生泄漏、火灾、次生污染等环境风险事故。

（1）泄漏事故本项目原酒储罐区存有易燃液体乙醇，在设备损坏或操作失误的情况下，将会引起危险物质泄漏，继而污染环境，危害厂外区域人群健康。发生泄漏事故的部位主要为物料输送泵、阀门、管道、压缩机、扰性连接器、储罐等。泄漏是导致后续环境风险事故发生的根本性原因。

（2）火灾事故 本项目根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年修订的规定，本项目各装置及储罐的火灾危险类别为乙级。装置或储罐在发生燃爆事故后，冲击波和热辐射危害一般会维持在厂界附近一定距离以内，但燃爆事故将导致有大量危险物质泄漏进入环境；燃爆事故可能引发的连锁及次生事故，将导致大量有毒有害气体、废水释放进入环境中，导致环境污染事故，并可能使人员健康受到危害。

（3）伴生/次生污染在发生火灾、泄漏事故处理过程中，会产生以下伴生/次生污染：消防污水、液体废物料、燃烧烟气、污染雨水（事故过程中伴随降雨）。一旦发生事故，在火灾扑救过程中，消防水会携带乙醇等物质进入消防废水。

由于消防废水瞬间用量较大，污染消防水产生量也相对较多，进入污水处理系统将对其造成冲击，可能导致伴生污染的发生。本项目应根据各车间、储罐的工作特征，应设立事故调节应急水池，用以接纳处理事故产生的消防废水，可以满足事故应急需要。

（4）事故连锁效应分析本项目内生产设备较集中，且涉及易燃危险品。厂区内各装置间以及和储罐区可能会发生连锁事故效应。即当一个工艺单元和设备发生事故时，会伴随其他工艺单元和设备的破坏，从而引发二次、三次事故，甚至更加严重的事故，造成更大范围和更为严重的后果。通常认为可能产生连锁效应的有：火灾、爆炸事故产生的冲击波和碎片抛射物、毒物泄露及火灾爆炸。工艺单元和设备只有在爆炸产生的冲击波和碎片抛射物（或火灾火焰）的“攻击范围”内，并且冲击波和碎片抛射物（或火灾火焰）具有足够的能量能致使单元设备破坏，连锁事故才会发生。

### 9.3.5 风险识别小结

本项目所涉及的物质中有危险化学品，在生产、储运过程中有可能发生火灾、爆炸和泄漏事故，将对人类生命、物质财产和环境安全构成极大威胁。

（1）燃烧、爆炸危害易燃危险化学品泄漏后，满足燃烧的条件，就可能引起燃爆。据不完全统计，由于危险化学品火灾、爆炸所导致的事故占危险化学品事故的比例，以及伤亡人数占所有事故伤亡人数的比例都超过50%。

（2）环境危害危险物质在运输过程中，如果发生泄漏，残留在环境中的毒物会对环境造成危害。

## 9.4 环境风险分析

### 9.4.1 项目风险因素分析

项目内部风险因素主要是指工艺技术的可靠性、工艺流程设计的合理性、所用设备质量及安全性等问题。在以淀粉为原料、发酵法白酒生产酿造过程中，

原料要经过破碎、拌料蒸煮、糖化、酒母发酵和蒸馏等多道工序，要经过许多物理变化和复杂的生物化学变化。既有复杂的工艺设备、机械装置、蒸汽动力装置和电气设施，又有许多有害人体健康的粉尘等。甚至有些工序是易燃、易爆场所，发酵过程中产生大量的有腐蚀性的水汽等会不同程度地损害人的安全和健康，损害财产安全。

（1）白酒储罐泄漏：白酒储罐在常温常压下贮存的危险来源最有可能的是管道和阀门的故障，导致白酒液体外泄。当泄漏达到一定量在地面或围堰内形成液池，遇到点火源就会发生池火灾。

（2）机械粉碎造成的粉尘危害和防护措施：在原料加工、机械粉碎过程中，会产生较长时间悬浮于空气中的固体颗粒（粉尘），操作者如长期吸入就会使肺组织发生纤维性病变，硬化，导致尘肺，这是一种严重的职业病，将会严重影响职工的健康和生命，极大地破坏生产力。另外，一定浓度的淀粉粉尘在外界高温、摩擦、振动、碰撞及放电火花作用下，还会引起爆炸。因此，在原料加工破碎过程中，粉尘应作为一大危害予以重视。

（3）电气设施造成的危害及防护措施：白酒生产制造过程中，要接触到大量的水汽及其他腐蚀性物质，作业环境潮湿，电气设备和电源线等易出现老化破裂现象，常常造成电气伤害、伤亡及起火爆炸事故。

（4）生产操作事故：具体表现在生产中开错阀门、忘关阀门、超压运行、温度过高或过低、物料加多或加少等，造成反应异常、设备压力骤然升高，导致物料直接外逸。白酒大量泄漏后有引起火灾事故的可能性。

（5）装卸泄漏：可燃性液体白酒在装卸时易出现事故性溢漏的情况，主要有输送软管破裂等原因。根据有关资料，储存设备的事故性溢漏，其很重要的元凶之一是由于对接软管接缝的破裂，或软管过长被扭结或压裂，或软管太短被扯裂。

鉴于本项目存在诸多危险工段，对于各工序的防爆、防火等安全等级要求，应由专业安全评价部门对项目进行安全评价，建设单位应按其评价结果和防范措施，进行精心设计、安装，生产中严格落实防范措施。

### 9.4.2 可信事故判定

最大可信事故是指：在所有的预测的概率不为零的事故中，对周围环境、人员健康危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其他事故不具有环境风险。在项目生产、贮存、运输等过程中。65°原酒贮存罐区可能存在遇明火燃烧的事故隐患。

根据本项目可能发生的风险事故，存在着白酒泄漏引发火灾爆炸等多种可能性，其中白酒在贮存和使用过程中主要事故原因可分为：阀门管线泄漏，泵设备故障，操作失误，仪表、电器失灵等。其中优以阀门损坏泄漏最为严重，泄漏量最大，危害最严重。

根据风险事故情形的设定，本次评价参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 E 的推荐方法确定各风险源的泄漏频率，详见表9.4-1。

表9.4-1	风险源泄漏频率表

| 部件类型 | 泄漏模式 | 泄漏频率 |
| --- | --- | --- |
| 反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5.00× 5.00×10-6/a |
| 常压单包容储罐 | 泄漏孔径为10mm孔径 10min内储罐泄漏完储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 5 5.00×10-6/ a |
| 常压双包容储罐 | 泄漏孔径为10mm 孔径 10min内储罐泄漏完储罐全破裂 | 1.00×10-4/a 1.25 1.25×10-8/a |
| 常压全包容储罐 | 储罐全破裂 | 1.00×10-8/a |
| 内径≤75mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 5.00×10-6/（m·a） 1.00×10-6/（m·a） |
| 75mm＜内径≤150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径 全管径泄漏 | 2.00×10-6/（m·a） 3.00×10-7/（m·a） |
| 内径＞150mm的管道 | 泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm）全管径泄露 | 2.40×10-6/（m·a） 1.00×10-7/（m·a） |

根据设计资料，本项目原酒储罐属于常压单包容储罐，最大泄漏频率为1.00×10-4/a，故本项目最大可信事故发生概率为1.00×10-4次/a。最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

基于上述分析并结合项目危险物质的种类及其生产区、储存区的分布情况，本评价设定关注的风险事故类型如下：原酒储罐区原酒泄漏，泄漏危险物质乙醇，遇明火就会发生火灾的危险，会影响周围的空气环境，损害人群的身体健康。因此将原酒泄漏作为本项目最大可信事故。

### 9.4.3 主要风险事故分析

项目原酒发生泄露造成火灾后灾害表现为人身安全受到威胁、财产损失，其影响范围主要集中在生产厂区。而且在主要储罐的周围50m 范围内均有厂房、围墙遮挡，实际发生火灾影响的范围较小，而且由于白酒平均浓度不高，发生火灾事故后可以有一定的响应时间进行事故控制，其影响范围可以局限在有限的空间内。由于白酒泄漏后引发火灾的安全半径为25m，本项目涉及的人群聚居区在安全半径之外，因此白酒泄漏后引发的火灾事故不会威胁到周围居民的人身安全。同时，由于本项目在储罐周围有围墙及建筑物遮挡，可以有效阻止火灾的蔓延影响，火灾发生后酒精的燃烧分解产物为水和CO2，均为无毒无害物质，因此不需要对厂外的居民聚居区采取特别的防护措施。

此外，本项目的产品白酒属于终端产品，其运输与贮存视市场及客户需要而定，存在着不确定性。如果贮存中不注意消防安全，运输过程中发生泄漏，都将可能引起火灾等危险。如果泄漏到周边生态环境、地表水中还将造成相应的环境污染效应。厂方可以按照国家危险品包装、运输的要求操作，即使发生交通事故也不会泄漏造成环境影响事故。

## 9.5 环境风险防范措施及应急要求

### 9.5.1 风险防范措施

9.5.1.1 项目选址、总图布置和建筑安全防范措施

项目平面布置满足生产工艺流程的要求；结合风向、朝向等当地自然条件，因地制宜进行布置，力求总平面布置紧凑合理；总平面布置符合防火间距，满足消防要求；合理布置厂内外道路、使厂内运输便捷，功能区划分明确，厂外交通方便。

该项目总体布置充分利用项目区地形条件，结合生产工艺，本着有利生产、方便管理、保证生产安全和节省占地，减少基建工程量的原则进行。总体布置主要由生产区域、储存区域和办公生活区组成，各区域之间采用道路分隔。

生产车间内爆炸危险区域的范围划分符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年修订的规定要求。有防火、防爆要求的厂房，其墙上预留洞，洞口堵漏填实材料均采用非燃烧体。

生产车间及辅助生产车间内的外门设置为外向开启的安全疏散门，内门设置为向疏散方向开启，符合安全生产要求。有火灾危险的房间门窗采用安全玻璃。

对散发较空气重的可燃气体（可燃蒸气）的乙类厂房（有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房）采用不发火花、不产生静电的地面（如不发火水磨石地面、不发火水泥地面、涂料面层等）。装置内建筑物（除特殊情况外）的耐火等级不低于二级。

建筑物、构筑物的主要构件，均采用非燃烧材料，其耐火极限符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。厂区内设置环形道路，主要道路宽6m，可确保装置内的运输和消防道路的畅通。符合规范要求。

9.5.1.2 危险化学品贮运安全防范围措施

（1）厂区道路与建筑物、设备、电力线、管道等的安全距离和安全标志、信号、人行通道、防护栏杆，以及车辆道口、装卸方式等方面的安全设施应符合《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-2008）的规定。

（2）危险化学品储运系统的设计严格按照设计规范的要求进行设计和施工，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求。

（3）对危险物料的安全控制是防爆的有效措施之一。生产过程中，危险物料置于密闭的设备和管道中，各个连接处采用可靠的密封技术。

9.5.1.3 工艺技术设计安全防范措施

（1）车间物料输送管道不穿越无关的建筑物；工艺和公用工程管道共架多层敷设时依据管道介质危险性大小分层布置。进、出装置的物料管道，在装置的边界处设有隔断阀和8字盲板，并在隔断阀处设有平台；车间内所有危险性较大设备的承重钢框架、支架、裙座、管架的主管廊均涂有钢结构防火绝热涂料，耐火极限 1.5h；车间内采用阻燃型电缆并架空敷设。

（2）压力容器设计及制造符合《压力容器设计规范》及其它有关的工业标准规范；罐区的储罐配备消防喷淋装置，并且设置固定式泡沫站。

9.5.1.4 自动控制设计安全防范措施

（1）生产装置应结合工艺、设备特点设置安全联锁装置和紧急停车装置。

（2）控制室、生产装置区应设紧急停车按钮。

（3）各工段、装置之间应设置能够有效切断的装置，以避免连锁事故的发生。

9.5.1.5 电气、电讯安全防范措施

（1）电气安全防范措施

①装置的爆炸危险区域划分执行《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 (GB50058-2014)。危险区内的各类电气设备均选用相应防爆等级的产品。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火、防爆的要求。在装置爆炸危险区域内的所有电气设备均选用防爆型，设计防雷、防静电措施、配置相应防爆等级的电气设备和灯具，仪表选用本质安全型。

②生产装置中大部分负荷属于一、二类负荷，为了将突然停电引发事故的危险降至最低，对于一级用电负荷，选择与用电设备容量相匹配的UPS或EPS电源；二级用电负荷，供电系统采用不同母线段的双回路可靠电源供电；对正常照明发生故障引起操作紊乱并可能造成重大损失的场所设置应急照明。

③装置区按《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)和《工业与民用电力装置的接地设计规范》(试行 GBJ65-83)的规定，设防雷击、防静电接地系统。

（2）电讯安全措施

①电信网络包括行政管理电话系统和调度电话系统，火灾报警系统、工业电视监视系统、呼叫/对讲系统、无线通讯和接至厂内的市话等线路。电信线路采用以电话分线箱配线为主的放射配线方式，电缆采用沿电缆槽盒敷设方式为主。

②本项目设置工业电视监视系统，拟在装置区设置多个摄像点，装置控制室设置监视器，并将视频信号送至全厂总调度室，画画可自动或手动切换、分割，摄像机的角度、焦距可以在装置控制室控制。

③各装置区分别安装呼叫/对讲子系统。在合适地方安装一套多路合并/分离

设备，将各子系统联网，形成一套全厂性的呼叫/对讲系统。采用无主机分散放大呼叫/对讲系统，具有群呼、组呼、双工五通道通话等功能。紧急情况下可进行火灾或事故报警。

本项目安装火灾自动报警系统。由火灾报警控制器、火灾重复报警显示器、火灾探测器、手动报警按钮等组成。在装置区及重要通道口安装手动报警按钮，在装置控制楼、变配电站等重要建筑内安装火灾探测器。火灾报警控制器设在全厂消防控制室。火灾报警控制器可以和消防设施实现联动。

本项目各装置设置无线对讲电话手机。无线对讲机拟使用VHF或UHF频段，可实现点对点及一点对多点的通信。

9.5.1.6 消防设施

（1）消防给水系统本项目于厂区西侧设置消防水池并配备泵房，根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014），厂区的消防用水量应按同一时间内一处着火灭火用水量确定：假设室外消火栓用水量为40L/s，室内消火栓用水量为 15L/s，若一次火灾持续2h，则全场一次灭火用水量为396m3。

厂区拟建消防水池有效容积为400m3，可以满足消防安全储水量要求。消防水泵、稳压泵及生产、生活给水泵室内集中布置。满足本项目一次消防水用量要求，并留有余量。

（2）消防水源、储水量及泵站本项目厂区拟建消防水池一座，有效容积为400m3，并在旁修建消防水泵房满足新建项目一次消防水用量要求，并留有余量。

（3）移动式灭火器

按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定，并根据生产装置、罐区、辅助生产设施的类别、不同地点的危险等级、保护面积等，配置相应数量的手提式或推车式灭火器，以利于工作人员扑灭初起火灾。

（4）其他

室外消火栓的保护半径，不应超过 120m。工艺装置区的消火栓应在工艺装置四周设置，亦应在消防通道边设置消火栓，消火栓的间距不宜超过60m。室外消火栓、箱式消火栓、应采取防冻措施。

项目所在工业园区内设置有消防站，消防站接到出动指令后 30分钟内执勤消防车可以到达辖区边缘可及时进行灭火，消防车的配置满足园区企业要求。在工程建设和生产过程中应保证消防设施的投入和落实并定期对消防设施进行检查，积极贯彻“以防为主，防消结合”的方针，长期对职工进行安全和消防教育，提高职工的火灾防范意识，加强生产安全管理，实现安全生产。

9.5.1.7 安全管理措施

（1）本项目建成投产后，安全生产管理机构专职安全生产管理人员依托现有机构和人员，并适当增加。单位的主要负责人和安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。

（2）设备采购必须符合国家标准规范要求，应从具备资质的企业进行采购，同时必须索取合格证。

（3）在易引起误操作事故的岗位设立明显标志，在作业场所的紧急通道和紧急出入口设置明显的标志和指示箭头。另外，建议在装置中安装风向标，保证事故状态下如有有毒气体泄漏时，操作人员的安全撤离。

（4）装置内特种作业人员必须接受与本岗位相适应的、专门的安全技术培训，经安全技术理论考核和实际操作技能考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。

（5）加强对易腐蚀系统的设备和管线的壁厚监测工作，随时掌握壁厚减薄等情况，以利随时更换腐蚀较严重的设施。

（6）建立与现有安全管理体系完全接轨的管理组织机构，并设专职管理人员。根据装置生产工艺的特点，参考同类装置的实际运行情况，有针对性地编制一套安全检查表，以指导各岗位操作人员有重点的进行巡回检查，建立健全工程各装置的安全操作规章制度，编制《安全规程技术手册》。

（7）对建设单位周围的敏感区定期宣传风险事故可能造成的影响，并提供应急预案。

（8）定期开展操作人员培训和公众教育的内容，加强对应急预案的培训、演练，并不断完善改进，使环境风险降低至最小。

### 9.5.2 风险减缓措施

在发生事故时应启动应急预案，及时疏散周边人员，检修人员在穿戴合理的自我保护措施后进行检修，应尽可能切断泄漏源，防止泄漏物料进入下水道、排洪沟等限制性空间。若围堰内大量泄漏，应喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

### 9.5.3 风险应急预案

事故风险应急预案指事先预测项目的危险源、危险目标可能发生的生产安全事故和灾害类别、危害程度，针对可能发生的重大事故和灾害，并充分考虑现有应急物资、人员及危险源的具体条件，使事故发生时能及时、有效地统筹指导生产事故应急处理、救援行动的方案。

根据本项目的特点，本次评价要求企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015] 4号）要求单独编制环境风险应急预案，并报环保部门备案。本次评价给出该预案的框架。

9.5.3.1 组织机构及职责

建设单位应设置专门机构负责项目建设及运营期的环境安全。其职责包括：

（1）负责统一协调突发环境事件的应对工作，负责应急统一指挥，同时还负责与建设区外界保持紧密联系，将事态的发展向外部的支持保障机构发出信号，并及时将反馈信息应用于事故应急的领导和指挥当中。

（2）保证应对事故的各项资源，包括建立企业救援队，并与社会可利用资源建立长期合作关系；当建设单位内部资源不足、不能应对环境事故，需要区域内其他部门增援时，由建设单位的环境安全管理部门提出增援请求。

（3）在事故处理终止或者处理过程中，要向公众及时、准确地发布反映环境安全事故的信息，引导正确的舆论导向，对社会和公众负责。

9.5.3.2 应急预案内容

建设单位应对本次评价提出的可能的环境事故，分别编制应急预案。从应急工作程序上，应急预案可以分为预防预警、应急响应、应急处理、应急终止、信息发布五个步骤。建设单位编制的环境事故应急预案应对以下内容进行细化，并明确各项工作的责任人。

（1）预防预警

预防与预警是处理环境安全突发事件的必要前提。根据突发事件的严重性、紧急程度和可能波及的范围，划分预警级别，并根据事态的发展情况和采取措施的效果，提高或者降低应急预警级别。

（2）应急响应环境安全突发事件发生后，应立即启动并实施相应的应急预案，及时向自治区、霍城县政府以及相关部门上报；同时，启动建设单位应急专业指挥机构；应急救援力量应立即开展应急救援工作；需要其他应急救援力量支援时，应及时向各级政府提出申请。

（3）应急处理对各类环境事故，根据相应的救援方案进行救援处理，同时应进行应急环境监测。根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发环境事件的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。

（4）应急终止应急终止须经现场救援指挥部确认，由现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令。应急状态终止后，建设单位应根据上级有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至其他补救措施无需继续进行为止。

（5）信息发布突发环境安全事件终止后，要通过报纸、广播、电视和网络等多种媒体方式，及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论，增强对于环境安全应急措施的透明度。

9.5.3.3 监督管理

（1）预案演练按照环境应急预案及相关单项预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

（2）宣传与培训建设单位加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，编印、发放有毒有害物质污染公众防护“明白卡”，增强公众的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。企业内工作人员应积极主动接受日常培训，企业应对重要目标工作人员进行培训和管理。

（3）监督与评价为保障环境应急体系始终处于良好的战备状态，并实现持续改进，建设单位应在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。监督和评价内容包括：应急机构的设置；应急工作程序的建立与执行情况；应急救援队伍的建设；应急人员培训与考核情况；应急装备使用和经费管理情况等。

（4）预案报备环境应急预案的主要内容包括总则、公司基本情况及周边环境概况调查、环境风险源及危险性分析、应急组织机构与职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处置、培训与演练、奖惩、保障措施、预案管理、附则、附件、附图等内容构成。项目环境应急预案初稿编制完成后，送应急预案专家组评审，通过专家的评审后，报告经修改、补充、完善后上报伊犁州生态环境局备案。

9.5.3.4 项目突发环境事件应急终止后的环境管理

项目突发环境事件终止后，伊犁州、霍城县县政府环境保护行政部门应在本级政府的领导下，做好突发环境事件应急终止后的环境管理工作。主要内容包括：

（1）环境应急过程评价；

（2）环境污染事故原因、事故损失调查与责任认定；

（3）提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议；

（4）编制突发环境事件应急总结报告；

（5）督促企业修订应急预案；

（6）评估污染事故的中长期环境影响；

（7）在当地政府的领导下向社会通报。

## 9.6风险分析结论与建议

### 9.6.1 风险分析结论

9.6.1.1 项目危险因素

本项目潜在的风险事故类型主要包括危险物质泄漏和火灾。拟建项目风险评价范围内有四个人口集中区，一条园区公路，两条地表河流，一条农灌渠，涉及人口约1130人。

本评价设定关注的风险事故类型包括：原酒储存系统发生泄漏事故，事故发生概率为 1×10-4 次/a。

9.6.1.2 事故影响分析

本项目发生火灾后，灾害表现为人身安全受到威胁、财产损失，其影响范围主要集中在生产厂区。而且在主要储罐的周围50m范围内均有厂房、围墙遮挡，实际发生火灾影响的范围很小，而且由于白酒平均浓度不高，发生火灾事故后可以有一定的响应时间进行事故控制，其影响范围可以局限在有限的空间内。由于白酒泄漏后引发火灾的安全半径为25m，本项目涉及的人群聚居区在安全半径之外，因此白酒泄漏后引发的火灾事故不会威胁到周围居民的人身安全。同时，由于本项目在储罐周围有围墙及建筑物遮挡，可以有效阻止火灾的蔓延影响，火灾发生后酒精的燃烧分解产物为水和 CO2，均为无毒无害物质，因此不需要对厂外的居民聚居区采取特别的防护措施。

9.6.1.3 风险防范措施和应急预案

（1）选址、总图布置和建筑安全方面：项目拟建在霍城城北轻工业园区内，总平面布置符合防范事故要求，有完善应急救援设施及救援通道、应急疏散通道。

（2）危险化学品贮运安全防范措施方面：项目危险化学品贮运区域设置合理，设计符合规范，危险化学品储存地点与环境保护目标和生态敏感目标的距离符合国家有关规定。

（3）工艺技术设计安全防范措施：生产设施按规范设置自动监测、报警及防火、防爆等事故处理系统；应急救援设施及救援通道符合相关规范。

（4）事故状态风险减缓措施方面：原酒泄漏均有合理的处置方案，事故状态对环境的影响可以得到有效控制。

（5）风险应急预案方面：企业应编制完备的风险应急预案至环境保护部门备案，并及时演练，提升事故应急能力。

综上所述，项目风险防控及减缓措施合理，编制完备应急预案，可有效减少环境风险事故的发生概率。

9.6.1.4 评价结论

风险评价的结果表明，拟建项目距居民区较远，在进一步采取安全防范措施和事故应急预案、在落实各项环保措施和采取本报告书提出的有关建议的前提下，基本满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，在发生不大于本报告设定的最大可信事故的情况下，本项目从环境风险的角度考虑是可行的，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施，降低环境风险事故发生的概率。

### 9.6.2 建议

根据风险评价结论和项目特点，本次评价提出以下建议：

（1）本项目具有潜在的事故风险，尽管风险可接受，但企业应从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

（2）当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，应采取社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

（3）按照企业制定的突发环境事故应急预案，定期进行预案演练并实现与地方政府或相关管理部门突发环境事故应急预案的有效衔接。

（4）建设单位必须高度重视，做到风险防范警钟常鸣，环境安全管理常抓不懈；严格落实各项风险防范措施，不断完善风险管理体系。

（5）建立企业环境风险应急机制，加强厂区巡查、监视力度，强化风险管理，强化对员工的职业素质教育，杜绝违章作业。

（6）建设单位应委托有资质的单位做安全评价。

# 10 污染防治措施

## 10.1 大气污染防治措施分析

（1）有组织废气污染防治措施

A原料粉碎粉尘

本项目原料粉碎过程会产生颗粒物，主要产生于高粱、小麦和玉米的粉碎过程中。颗粒物的产生量为15t/a。在产生颗粒物的粉碎间内选用综合除尘效率达99%的集尘罩+袋式除尘器除尘，设置15m高的排气筒，排放量为0.15t/a，排放速率为0.025kg/h，本项目除尘器收集的颗粒物回收利用。本项目粉碎车间粉尘得到有效处理，粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物排放限值要求。

此外，根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）表7酒、饮料制造工业排污单位有组织废气污染防治可行技术参考表可知，本项目所用的袋式除尘器属于原料粉碎系统废气防治的可行技术。

B燃气锅炉房

本项目使用一台0.5吨燃气锅炉，作为蒸馏所用热源，其所排放的烟尘、S2O、NO2也属于有组织废气，设置低氮燃烧器，经一根8米高排气排放。

（2）无组织废气

根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）表4及企业实际情况可知，白酒厂无组织废气为污水处理站和酒糟堆场的恶臭气体。

根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）6.2.2无组织废气的污染防治要求如下：

①应对厂内污水处理站产生恶臭的区域加罩或加盖，或者投放除臭剂，或者收集恶臭气体到除臭装置内处理后经排气筒排放。

②酒糟堆场应进行覆盖，每天及时清理，并投放除臭剂。

本项目污水处理站将采取密闭措施，用抽风机收集恶臭气体，活性炭吸附后由15米高排气筒排放，无组织恶臭采取投放除臭剂的措施、酒糟堆场采取覆盖和投放除臭剂的措施来消除其恶臭影响。符合以上要求，故采取的措施可行。

## 10.2 废水污染防治措施分析

项目建成后废水总排放量为1885.85m3/a，其中生产废水1165.85 m3/a（锅底水产生量45m3/a，厂房及设备冲洗废水115.2 m3/a，清洗新酒瓶废水产生量为930.75m3/a），生活污水720m3/a。

（1）生产废水处理方案

本项目生产过程中，主要生产废水主要为发酵黄水、蒸馏锅底水、厂房设备冲洗水以及洗瓶废水，发酵黄水用于养窖不外排，锅底水产生量较小，有机浓度较高，企业准备设置两个带盖的不锈钢罐，轮流盛装锅底水，该罐每个可容纳500公斤锅底水，大约为三天的锅底水产生量。即每三天由企业用车辆将装满锅底水的不锈钢罐送至园区集中供热的燃煤锅炉房，掺入燃料煤中燃烧处置。根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）6.4糖蜜酒精废水蒸发浓缩后的浓缩液宜用作有机肥原料、锅炉燃烧等进行综合利用，燃烧处置是明确允许的处置方式。

厂房和设备冲洗废水其主要污染物为悬浮颗粒物及冲洗出的少量有机质，项目厂房设备冲洗用水量约为144t/a，冲洗过程由于面积较大，经蒸发损失后冲洗废水有115.2 t/a，其主要污染物为悬浮颗粒物及冲洗出的少量有机质，污染物含量为 COD：700mg/L、BOD5：350mg/L、SS：800mg/L、NH3-N:5mg/L。污染物产生量为COD：0.08t/a、BOD5：0.004t/a、SS：0.092t/a、NH3-N：0.0006t/a；

本项目外购的酒瓶需用清水进行清洗，废水产生量为2.55m3/d、930.75m3/a，废水中主要污染物COD：150mg/L、BOD5：80mg/L、SS：80mg/L、NH3-N:5mg/L。污染物产生量为COD：0.14t/a、BOD5：0.074t/a、SS：0.074t/a、NH3-N：0.005t/a。

本项目污水处理站采用一体化处理功能的“A2O+MBR”相结合的处理工艺处理生产废水，工艺流程示意图如下：

图10.2-1  污水处理站处理工艺示意图

A2/O工艺(AAO工艺、AAO法)，是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧)，是一种常用的二级污水处理工艺，具有同步脱氮除磷的作用，可用于二级污水处理或三级污水处理;后续增加深度处理后，可作为中水回用。

该工艺优点有：

①厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和微生物菌群种类的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。

②在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中，该工艺流程最为简单，总的水力停留时间也少于同类其他工艺。

③在厌氧-缺氧-好氧交替运行下，丝状菌不会大量繁殖，SVI一般小于100，不会发生污泥膨胀。

④污泥沉降性较好。

此外，为了进一步提高处理效率，在厌氧+好氧工艺后加入了MBR工艺。

MBR膜技术是在20世纪60年代开始应用于水处理领域的，至今不过40多年的时间，膜技术却已成为水处理领域中最有前途的发展技术之一。在短短的几十年里，膜技术迅速发展，受到世界的瞩目。膜技术不仅在化学、食品和医药工业上用于分子溶液的浓缩、纯化和分离，生物制品溶液、饮料的除菌、澄清和纯化，而且在特种工业废水处理上也广泛使用。

其优点有：

①对污染物的去除效率高。MBR污水处理对悬浮固体（SS）浓度和浊度有着非常良好的去除效果。由于膜组件的膜孔径非常小（0.01～1μm），可将生物反应器内全部的悬浮物和污泥都截留下来，其固液分离效果要远远好于二沉池，MBR对SS的去除率在99%以上，甚至达到100%；浊度的去除率也在90%以上，出水浊度与自来水相近。

②由于膜组件的高效截留作用，将全部的活性污泥都截留在反应器内，使得反应器内的污泥浓度可达到较高水平，最高可达40～50g/L.这样，就大大降低了生物反应器内的污泥负荷，提高了MBR对有机物的去除效率，对COD的平均去除率在94%以上，BOD的平均去除率在96%以上。研究表明，MBR在处理污水时，对氨氮的去除率平均在80%以上。

本环评按保守的去除率进行计算分析：BOD的去除率90%，COD的去除率90%，SS的去除率95%，NH3-N的去除率80%，则本项目污水站的产排污一览表见表10.2-1。

表10.2-1            项目污水处理站综合废水主要污染物产排污一览表

| 项目 | 废水量 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水综合水质 | 1165.85（m3/a） | 180.1 mg/L | 94.4mg/L | 145.8 mg/L | 4.3mg/L |
| 出水水质 |  | 18.28 mg/L | 9.57mg/L | 7.4 mg/L | 0.88mg/L |
| 污染物产生量 |  | 0.21t/a | 0.11t/a | 0.17t/a | 0.005t/a |
| 污染物排放量 |  | 0.021t/a | 0.011 t/a | 0.0085 t/a | 0.001 t/a |
| 去除率 |  | 90% | 90% | 95% | 80% |
| 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2 |  | 400 mg/L | 80 mg/L | 140 mg/L | 30 mg/L |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 园区污水厂接管要求《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |  | 500 mg/L | 300 mg/L | 400 mg/L | -- |
| 是否达标 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

从上表可以看出，本项目的生产废水经过污水站处理后可以做到达标排放。

根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）表8酒饮料制造工业排污单位水污染物防治可行技术参考表，可知本项目污水站所采用的的A2O+MBR属于表内所列的一般排污单位可用的可行技术：二级处理厌氧+好氧工艺。，符合《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）中采用可行技术的要求。

根据《酿造工业废水治理工程技术规范》(HJ575-2010)6.1.4，酿造废水总体上应采取“资源回收--厌氧生物处理--生物脱氮除磷处理--回用或排放”的分散与集中相结合的综合治理技术路线，其具体要求与本项目污水治理工艺对比列表如下：

表10.2-2本项目污水处理工艺与《酿造工业废水治理工程技术规范》对比表

| 序号 | 《酿造工业废水治理工程技术规范》要求 | 本项目污水处理工艺 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源回收一般采用固液分离、干燥处理技术 | 本项目高浓度废水不进入污水站，黄水不外排，锅底水委托燃烧处置，所以污水中固形物较少 | 符合 |
| 2 | 厌氧生物处理宜采用两级厌氧处理技术 | 本项目A2O工艺即是“厌氧+缺氧+好氧”工艺 | 符合 |
| 3 | 生物脱氮除磷处理一般采用“厌氧+缺氧+好氧+二沉/过滤”处理工艺 | 本项目A2O工艺即是“厌氧+缺氧+好氧”工艺，MBR即属于“过滤”工艺 | 符合 |
| 4 | 废水回用的深度处理宜采用凝聚、过滤、膜分离等物化处理技术 | 本项目深度处理采取MBR，即属于膜分离处理技术 | 符合 |
| 5 | 资源回收产生的滤液、生物处理产生的剩余污泥、厌氧处理产生的沼气、沼液和沼渣，均应妥善处置和利用 | 本项目的酒糟暂存于防渗酒糟池内，外售养殖场，本项目污水站污泥经脱水后交环卫部门填埋处置，不发生沼气、沼液和沼渣 | 符合 |

从上表对比结果可知，本项目污水处理工艺符合《酿造工业废水治理工程技术规范》(HJ575-2010)的相关技术要求。

（2）生活污水

生活污水收集经隔油池处理后经园区市政污水管网排入园区配套污水处理厂，生活污水排放量约720m3/a。

本项目排放废水所依托的清水河配套产业园污水处理厂，位于清水河配套园区南侧，距离本项目约有10km，采用“改良型A2/O氧化沟+深度处理”工艺，设计近期日处理量为1.6万m3/d，远期3.4万m3/d ，据向污水厂管理部门了解，污水厂目前实际日处理量在0.7万m3-1.0万m3。处理后的污水达到一级A标准后，再排入园区周边的沟渠，用于荒地植树造林。

污水厂2012年动工建设，2013年9月完工，2013年11月，北京中咨华宇环保技术有限公司编制完成了《霍城县江苏工业园北区基础设施建设项目（污水处理厂改扩建）环境影响报告书》，2014年1月7日，新疆维吾尔自治区环保厅给予批复，批复文件为《关于霍城县江苏工业园区北区基础设施将设项目（污水处理厂改扩建）环境影响报告书的批复》（新环函[2014]19号）；2014年7月12日开始试运行，但出水水质不能达到一级A标准，2017年8月进行整改，2018年6月整改完毕，2018年9月进行试生产及调试，2018年10月，霍尔果斯经济开发区清水河配套园区管理委员会委托新疆锡水金山环境科技有限公司开展霍城县江苏工业园污水厂的环保验收工作，于2018年10月19日—10月22日进行了现场监测及调查，在此基础上编制了验收报告书，并进行了网上公示（环评批复及验收专家签字表见附件）。

该污水厂出水目前可以稳定达标，污水接管标准为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，本项目生产废水经过自备污水站处理后，由工程分析可知，本项目排水可以满足接管要求，本项目的废水日产生量约为6.29m3/d，仅为该污水厂日处理能力的0.37%，且目前该污水厂的日处理量在0.7万m3-1.0万m3，处理能力尚未充分利用，完全可以接纳本项目废水。根据现场了解可知，本项目区已覆盖污水管线。

经过第四章表4.4-8分析论证，结果表明：本项目污水站出水既可满足《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2间接排放限值标准，也可以满足园区污水厂的接管要求，即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，可以做到达标排放，排入园区污水管网，最终进入园区污水厂。

故本项目废水由自备污水站处理后，再依托园区污水处理厂进一步处理措施可行。

（3）地下水防护措施

针对项目所在区地质情况，为防止项目废水非正常排放可能造成废水下渗污染浅层地下水，环评要求厂区重点部位须作分区防渗处理以降低发生渗漏的可能性，防渗层应采用天然或人工材料构筑，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s 和厚度1.5m 的粘土层的防渗性能。主要防渗部位为酒糟暂存池、废水处理站。

通过采取上述措施，项目运营污染物质下渗对地下水水质的影响较小。

## 10.3 噪声控制措施

项目主要噪声源为灌装线、压滤机、提升泵和鼓风机等生产过程中的一些机械传动设备，噪声源强约为75～95dB(A)，这些设备噪声防治原则应首先考虑选用低噪声设备，其次是采用消声、减震和使用隔声罩等措施，降低其噪声对周围环境的影响。为增强噪声防治效果，建议采用如下措施：

（1）在设备选型上，优先选用低噪声设备，主要动力设备选用低噪声、低振动设备，除选择比较好的设备外一般还需要采取消声器、基础减振等措施进行综合降噪。

（2）对声功率级较高设备采取隔声、减振等措施。

（3）厂区布置时在厂界周围及主要道路绿化带，以美化环境和吸收、隔离噪声。

（4）为操作人员配备必要的防噪声用品。

采取以上措施后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

## 10.4 固体废物污染防治措施

本项目营运期固体污染物主要是生产性固体废物和生活垃圾。生产性固体废物有蒸粮蒸酒产生的酒糟、收集的粉尘、包装废弃物、污水站污泥、废硅藻土、污水站废过滤膜、废树脂、废活性炭等，生活垃圾即为厂区职工产生的日常垃圾。

具体污染防治措施为：废酒糟全部外售废当地农户做饲料；粉碎车间收集的除尘灰筛分后，灰尘和杂物交园区环卫部门，其余粉状粮食可返回生产工序；废弃包装物外售废品站，污水站废过滤膜由厂家回收，废活性炭（HW49（900-041-49）吸附有毒物质的废物）和废树脂（HW13（900-015-13）有机树脂类危险废物）交资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一清运至指定排放地点进行卫生填埋。

根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）6.4固废管理要求，污水站污泥需要妥善收集、储存、脱水和外运，并需对污泥暂存场采取防渗措施。

通过采取以上措施，本项目产生的固体废物全部得到有效处置。

## 10.5 污染防治措施小结

本项目各项污染防治措施见表10.5-1。

表10.5-1                    项目污染防治措施一览表

| 类别 | 项目 | 防治措施 | 数量 | 防治效果 | 是否符合《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）中相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎间粉尘 | 集尘罩+袋式除尘器 | 一套 | 粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值要求 | 符合 |
|  | 燃气锅炉房 | 8米高排气筒 | 一套 | 对环境影响较小 | 符合 |
|  | 污水站 | 密闭抽风机收集，活性炭吸附，15米高排气筒排放，投放除臭剂 | / |  | 符合 |
|  | 酒糟暂存池 | 遮盖，投放除臭剂 | / |  | 符合 |
| 废水 | 生产废水 | 发酵黄水用于养窖不外排，锅底水送燃煤锅炉房燃烧处置，洗瓶废水和厂房车间冲洗水排入自备污水站处理达标后排入园区管网 | 一套 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2、新建企业水污染物排放限值中的间接排放标准 | 符合 |
|  | 生活污水 | 经隔油池处理后排入园区管网 | 一座 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 | 符合 |
| 噪声 | 生产设备 | 选用低噪声设备、装备防振垫，隔声罩等、建筑物、绿化隔声 | / | 厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》GB12348-2008中的3类标准 | 符合 |
| 固废 | 酒糟 | 外售给农户做饲料 | / | 全部有效处置，符合《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（环保部2013.6.8修改） | 符合 |
|  | 粉碎间粉尘 | 返回生产工序 | / |  | 符合 |
|  | 废弃包装物 | 外售废品站 | / |  | 符合 |
|  | 污水站污泥 | 市政卫生部门处理 |  |  | 符合 |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 符合 |
|  | 废过滤膜 | 厂家回收 | / |  | 符合 |
|  | 废活性炭 | 资质单位处置 | / | 危险废物贮存污染控制标准（2013年修订） GB 18597-2001 | 符合 |
|  | 废树脂 |  |  |  | 符合 |

# 11 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是环境影响评价的一项重要工作内容，其主要任务是估算建设项目需要投入的环保投资和所能收到的环境保护效果。因此，在环境经济损益分析中，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。

然而，经济效益比较直观，很容易用货币直接计算，而污染影响带来的损失一般是间接的，很难用货币直接计算。因此，目前环境影响经济定量化分析难度较大，本项目环境经济损益采用定性与半定量相结合的方法进行讨论。

## 11.1项目建设的必要性

伊犁英雄酒业有限责任公司成立于1993年，原厂址位于霍尔果斯六十二团十连，随着城镇化进程的不断推进，原厂址位于团场的居民区，距离居民区最近处不足10米，需要尽早搬迁。

## 11.2 社会效益分析

本项目建成投产后，不仅可以增加国家和地方财税收入，同时可以增加新的就业岗位，带动相关产业的发展，增加间接的就业机会，有利于当地自然资源的开发、利用和促进劳动就业，对促进区域经济和社会发展具有重要意义，具有良好的社会效益。

## 11.3 经济效益分析

本项目总投资2000万元，资金全部由企业自筹。项目的投产运营，其经济效益主要通过产品销售获得。项目年运行成本及利润估算见表11.3-1。

表11.3-1           项目经济效益分析

| 序号 | 项 目 | 单位（万元/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目总投资 | 2000 |
| 2 | 生产总成本费用 | 594.4 |
|  | 其中 | 外购原材料、燃料动力 | 412 |
|  |  | 人员工资及福利 | 75 |
|  |  | 修理费用 | 12.8 |
|  |  | 折旧及摊销 | 58.58 |
|  |  | 管理费用 | 15 |
|  |  | 销售费用 | 18 |
| 3 | 产品年销售收入 | 2000 |
| 4 | 年销售税金及附加 | 222.9 |
| 5 | 年利润总额（3）-（2+4） | 782.67 |
| 6 | 年所得税（5）×25％ | 195.67 |
| 7 | 年税后利润（5）-（6） | 587 |
| 8 | 投资利润率（7）÷（总投资） | 29% |
| 9 | 投资利税率（4+6）÷（总投资） | 21% |
| 10 | 年税费总额（4）+（6） | 418.57 |
| 11 | 投资回收期（静态）（总投资）÷（7） | 3.4年 |

从表11.3-1可见，本项目总投资2000万元，年销售收入2000万元，年总成本594.4万元，年所得税195.67万元，年税后利润587万元，投资利润率29％，投资利税率21％，投资回收期（静态）3.4年，因此，本项目具有投资回收期短、抗风险能力强的特点，经济效益比较好。

11.4 环境影响经济损益分析

### 11.4.1 环保投资费用

环境成本是指治理污染的投资费用和设施运行费用。本项目的环境工程投资主要包括废气处理工程、废水处理工程、噪声处理工程、固体废弃物处置工程、绿化工程等。项目环保投资约79万元，占总投资3.95%，见表11.4-1。本工程环保投资占总投资的比例合理，从经济上分析，企业可以承受。

表11.4-1            拟建项目环境保护投资一览表

| 类别 | 项 目 | 环保设施 | 投资（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎粉尘 | 集尘罩+袋式除尘设备 | 8.0 | / |
|  | 燃气锅炉 | 低氮燃烧器 | 1.0 | / |
|  | 污水站恶臭 | 密闭+抽风机+活性炭吸附+投放除臭剂 | 4.0 | / |
|  | 酒糟池恶臭 | 覆盖+投放除臭剂 | 1.0 |  |
| 废水 | 生产废水 | 新建10m3/d污水处理站及30m3事故池 | 18.0 | / |
|  | 分区防渗 | 酒糟池、污水站、厂库房地面做防渗 | 20.0 | / |
|  | 生活废水 | 设置隔油池处理 | 1.0 | / |
| 固废 | 生活垃圾、酒糟等一般固废 | 密闭性固定存放点 | 2.0 | / |
|  | 8m2危废暂存间 | 防风、防雨、防渗、防盗 | 3.0 |  |
| 噪声 | 噪声设备 | 减振、隔声 | 5.0 | / |
| 绿化 | 厂区及厂界 | 绿化 | 7.0 | / |
| 原有厂区 | 厂房设施 | 拆除费用 | 4.0 | / |
|  | 原有厂区 | 环境治理 | 5.0 | / |
| 合计 | 79.0 | - |

### 11.4.2 环境经济损益分析

拟建项目采用环保措施后可以达到较好的环境效果，具体的环境效果见表11.4-2。

表11.4-2                        项目环境效果表

| 类别 | 项 目 | 环保设施 | 处理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎粉尘 | 集尘罩+袋式除尘设备+15米排气筒 | 达标排放 |
|  | 燃气锅炉 | 低氮燃烧器+8米排气筒 | 达标排放 |
|  | 污水站恶臭 | 密闭抽风机收集，活性炭吸附，15米高排气筒排放、投放除臭剂 | 达标排放 |
|  | 酒糟池暂存池恶臭 | 覆盖，投放除臭剂 | 达标排放 |
| 废水 | 生产废水 | 自建一体化污水处理站，厂房设备冲洗水和洗瓶水等排入污水站处理后排入市政管网，最终进入园区污水厂 | 达标排放 |
|  |  | 发酵黄水用于养窖不外排，锅底水委托园区集中供热燃煤锅炉房掺入燃料煤中燃烧处置不外排。 | 不外排 |
|  | 生活污水 | 经隔油池处理后排入园区下水管网最终进入园区配套污水处理厂 | 达标排放 |
| 固废 | 生活垃圾、酒糟、废弃包装物、污泥、废过滤膜、废树脂、废活性炭 | 分类存放，防渗、防流散，合理处理 | 满足环保要求 |
| 噪声 | 噪声设备 | 减振、隔声 | 减噪11~15dB(A) |
| 绿化 | 厂区及厂界 | 设置绿化带 | 减少废气和噪声对环境的影响 |

环保投资的投入，使废水达标排放，废气达标排放，满足项目所在地水体功能和环境空气质量的要求。厂界噪声达标不影响周围居民的正常工作和生活，因此有一定的经济效益和较好的社会效益。

# 12 环境管理与环境监测

## 12.1 环境管理

环境管理是环境保护的重要组成部分，通过严格的环境管理可以有效地预防和控制生态破坏和环境污染，保护人们的生产和生活能有序、健康地进行，保障社会经济可持续发展。实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与计划、生产、质量、技术、财务等管理是同等重要，对促进企业的环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。

环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与提高经济效益为目的。因此，必须加大环境管理力度，确保本项目的“三废治理”设施正常运转，促使该项目的经济、社会和环境效益协调发展。根据环评报告书提出的主要环境问题、污染防治措施及各级环保部门对企业环境管理的要求，编制项目的环境管理和监测计划，供各级环保部门对本项目实行环境管理时作为参考，并作为企业运营阶段环境保护管理工作的依据。

## 12.2 环保机构和职责

（1）环保机构

本项目必须设置相应的环境管理部门，由企业最高管理层直接领导，并安排安全、环保负责人。在分管环保的负责人领导下，建立各部门间相互协调、分工负责、互相配合的综合环境管理体系。将环境的专业管理与群众管理有机地结合起来。

（2）机构职责

①建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法。

②确定本企业的环境目标管理，对各车间、部门及操作岗位进行监督与考核。

③建立本企业环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其它环境统计资料。

④收集与管理有关的污染和排放标准、环保法规、环保技术资料。

⑤搞好环保设施与生产主体设备的协调管理，使污染防治设施的配备与生产主体设备相适应，并与主体设备同时运行及检修，污染防治设施出现故障时，应立即与有关的生产部门共同采取措施，严防污染扩大。

⑥配合搞好固体废物的综合利用及污染物排放总量控制。

⑦按照国家关于清洁生产的要求，组织和检查企业实施清洁生产审核。

⑧负责污染事故的处理。

⑨组织职工的环保考试，搞好环境宣传，负责企业有关环境事务方面的对外联系工作。

（3）健全环境管理制度

加强项目运营过程中的环境管理，根据本报告提出的环境保护措施和对策，企业应制定出切实可行的环境保护行动计划，将环境保护措施分解落实到具体机构（人）；做好环境教育和宣传工作，加强员工对环境污染防治的责任心，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与环境保护管理部门的沟通和联系，主动接受环境主管部门的管理、监督和指导。

## 12.3 施工期环境监理

要求建设方制定施工期环境监理计划，对本项目所有防渗工程进行施工期环境监理，防渗工程完工后要求建设单位组织设计单位、工程监理单位、质检部门、施工单位等进行阶段性工程质量验收，并留下验收资料和影像资料。环境监理资料和工程质量验收资料要作为本项目建成后竣工环境保护验收的技术支撑材料。

## 12.4 营运期环境管理与监测计划

### 12.4.1 环境管理的基本任务

对于本项目来说，环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，以减少从生产过程中各环节排放的污染物。

根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）6.3.2，酒饮料制造业应当按照相关法律法规、标准和技术规范等要求运行水污染防治设施并进行维护和管理，保证设施运行正常，处理、排放水污染物符合国家或地方污染物排放标准的规定。

a）应当进行雨污分流、清污分流、冷热分流，分类收集，分质处理，循环利用，污染物稳定达到排放标准要求。

b)高浓度有机废水（锅底水、黄水、废槽液、米浆水等）宜单独收集进行综合利用或预处理，再与中低浓度工艺废水（冲洗水、洗涤水等）混合处理。本项目黄水不外排，锅底水交园区供热锅炉燃烧。

c）洗瓶废水量大时宜处理后回用。

根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）6.4，固体废物管理要求：

a)糖蜜酒精废水蒸发浓缩后的浓缩液宜用作有机肥原料、锅炉燃烧等进行综合利用；白酒酒糟宜作为饲料或锅炉燃料进行综合利用，白酒生产企业产生的废窖泥宜回收综合利用。

b)生产车间产生的废硅藻土、废包装物及其他固体废物，应进行分类管理并及时处理处置。

c)污水处理产生的污泥应及时处理处置，并达到相应的控制标准要求。

d)应记录固体废物产生量的去向（处理、处置、综合利用或外运）及相应量。

在企业运营期间，必须按照以上要求，将环境管理作为工业企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 12.4.2 监测机构

环境监测工作应由建设单位委托有相应资质的单位负责。若发现问题，应及时找出原因，采取措施消除污染，并上报环境保护主管部门。

### 12.4.3 监测内容

根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）7自行监测管理要求，自行监测污染源和污染物应包括排放标准中设计的废气、废水污染源和污染物。酒饮料制造排污单位应当开展自行监测的污染源包括产生有组织废气、无组织废气、生产废水、生活废水等的污染源，污染源的监测点位、指标、频次等按《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）表9--表11具体要求执行。

（1）废气排放口

A有组织废气

各类废气污染源通过烟囱或排气筒等方式排放至外环境的废气，应在烟囱或排气筒上设置废气排放口监测点位。因此本项目需要在原料粉碎车间的排气筒和燃气锅炉的排气筒分别设置废气监测点位。

B无组织废气

酒饮料制造工业排污单位应按照GB14554设置废气无组织排放监测点位，监测位置为厂界，因此本项目需在东南西北四个方向厂界分别设置监测点位。

（2）废水排放口

按照排放标准规定的监控位置设置废水排放口的监测点位，废水排放口应符合《排污口规范化整治技术要求（试行）》和HJ/T91的要求。单独排入公共污水处理系统的生活污水无需开展自行监测，但需要说明排放去向。

根据以上要求，具体监控计划如下：

(1)废水排放口采样监测，监测指标为pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、色度。每半年一次，每次连续监测2天，监测计划见表12.4-1。

(2)废气监测：有组织粉尘排气筒，监测指标为TSP；燃气锅炉房排气筒，监测指标为TSP、 SO2、NO2，每半年监测1 次，每次连续监测2天，监测计划见表12.4-2。无组织废气在四个厂界，每半年监测1 次，每次连续监测2天，监测指标为臭气浓度。

(3)厂界噪声，每年一次，监测计划见表12.4-3。

监测方法按环境监测技术规范进行，监测统计报表按照国家有关规定进行。

表12.4-1                           废水监测计划

| 监测点位置 | 检测频率 | 监测项目 | 排放去向 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站排放口 | 2次/年 | pH 值、CODcr、BOD5、SS、氨氮、色度 | 园区配套污水处理厂 | 《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》（GB27631-2011）表2、新建企业水污染物排放限值中的间接排放标准 |

12.3-2                            废气监测计划

| 监测点位置 | 监测频率 | 监测项目 | 控制标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粉碎车间排气筒 | 2次/年 | TSP | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 燃气锅炉房排气筒 | 2次/年 | SO2、NO2、烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 无组织废气 | 2次/年 | 臭气浓度 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准 |

12.3-3                         噪声监测计划

| 监测点 | 监测频率 | 控制标准 |
| --- | --- | --- |
| 项目厂界 | 1次/年 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准 |

(5)事故监测计划

项目事故预案中需包括应急监测程序，运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直至事故影响根本消除。事故应急监测方案应与项目所在地附近环境监测部门共同制订和实施。

### 12.4.4 监测数据的管理

对于上述监测结果应该按照项目有关规定及时建立档案，并抄送环保主管部门。此外，如果发现了污染和破坏问题要及时进行处理、调查并上报有关部门。

## 12.5 排污口规范化

排污口规范化是实施污染物总量管理的基础工作，也是总量控制不可缺少的一项内容。排污口规范化对于污染源管理，现场监督检查，促进企业强化环保管理，促进污染治理，实现科学化、定量化都有极大的现实意义。

### 12.5.1 排污口规范化管理依据

建设单位应该根据以下规定进行排污口规范化建设：

（1）排污口的位置必须合理确定，按环监（1996）470号文件要求进行规范化管理。

（2）排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求，在企业污染物排放口等处进行设置。

### 12.5.2 排污口规范化的范围和时间

一切新建、改建的排污单位以及限期治理的排污单位，都必须在建设污染治理设施的同时建设规范化的排污口。因此，建设单位必须把各类排污口规范化工作全部纳入“三同时”进行实施，并列入项目环保验收内容。

### 12.5.3 规范化内容

根据项目的工艺特征和污染物排放情况，项目需规范化排污口，具体规范化设置内容如下：

（1）废水排放口规范设置

本项目设两个废水排放口，一个生活废水直接排放口，一个污水处理站排放口。两个排污口必须按照国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》(GB15562.1-1995)，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。

（2）废气排放口规范化设置

按照监测规范，项目排气筒应预留监测口和设立排污口标志，废气排气筒高度应符合国家大气污染物排放标准的有关规定。

（3）固体废物贮存（处置）场所规范化设置

本项目酒糟、污泥、废弃包装物、生活垃圾，废过滤膜、废活性炭和废树脂应分类存放。固体废物贮存（处置）场所应在醒目处设置标志牌。

（4）排放口管理：

在厂区的废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按《环境保护图形标志-排放口（源）》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》(GB15562.2-1995)的规定执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表12.5-1，环境保护图形符号见表12.5-2。

表12.5-1             环境保护图形标志的形状及颜色表

| 标志名称 | 形 状 | 背景颜色 | 图形颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 警告标志 | 三角形边框 | 黄色 | 黑色 |
| 提示标志 | 正方形边框 | 绿色 | 白色 |

表12.5-2                     环境保护图形符号一览表

| 序号 | 提示图形符号 | 警告图形符号 | 名 称 | 功 能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 废水排入管网 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 一般固体废物 | 表示固体废物贮存、处置场 |
|  |  |  | 危险废物 |  |

## 12.6 项目竣工验收表

本项目环境保护措施应与主体工程实行“三同时”制度。主体工程验收时应同时验收环境保护措施，具体环境保护设施验收清单见表12.6-1。

表12.6-1              项目竣工验收一览表

| 类别 | 项 目 | 环保设施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎粉尘 | 集尘罩+袋式除尘设备+15米高排气筒 | 满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 污水站、酒糟暂存池恶臭 | 污水站密闭抽风机收集，活性炭吸附，15米高排气筒排放；酒糟暂存池投放除臭剂措施，周边绿化 | 满足《恶臭污染物综合排放标准》（GB14554-93） |
|  | 燃气锅炉废气 | 8米高排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014） |
| 废水 | 生产废水 | 发酵黄水用于养窖不外排，锅底水委托园区集中供热燃煤锅炉房拌和煤粉燃烧处置不外排，自建一体化污水处理站，厂房设备冲洗水和洗瓶废水处理后排入市政管网，最终进入园区污水厂，建30m3事故池 | 合理处置 |
|  | 生活污水 | 经隔油池处理后直接排入园区下水管网最终进入园区配套污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级 |
| 固废 | 生活垃圾、酒糟、灰尘杂物、污水站污泥、废硅藻土、废弃包装物、废过滤膜 | 密闭性固定存放点，并做防渗处理 | 满足环保部门要求 |
|  | 废树脂、废活性炭 | 设置8m2危废暂存间存放 | 满足环保要求 |
| 噪声 | 噪声设备 | 减振、隔声 | 达标排放 |
| 绿化 | 厂区及厂界 | 设置绿化带 | 减少废气和噪声对环境的影响 |
| 原厂区拆除、环境治理 | （1）原有的厂房和建筑，质量较差的没有利用价值的予以拆除，并将建筑垃圾清运至62团垃圾场，质量好的予以保留由62团利用；（2）原有的旱厕，应清掏干净，对原址进行消毒填埋处理；（3）原有的酒窖池：应全部挖出，由于酒窖泥中含有大量的有利用酿酒发酵的微生物，所以将全部运至新厂，用于酒窖的建造；（4）原有的堆煤场、酒糟临时堆场应进行清理，表层土壤按照环保部门要求，运至指定地点填埋处置，厂内原来堆存的杂物予以彻底清理干净。 | 场地无遗漏建筑垃圾，无遗留杂物、生活垃圾场地平整、干净 |

# 13 环境影响评价结论

## 13.1 项目概况

伊犁英雄酒业有限公司始建于1993年，企业原名为霍尔果斯天恩酒厂。现有厂区位于霍尔果斯六十二团十连，原厂址北侧为312国道，东侧为六十二团十连连部，西侧和南侧均为居民区，原厂址中心地理坐标为：东经80°32′3.65″，北纬44°9′59.99″。原厂址地理位置图和周边环境图见附图1和附图2。

该厂从1993年建立，根据该企业2000年时所作的环评备案表（见附件8），显示项目当时的生产能力为年产3000吨白酒，产品包括粮食酿造酒和俄得克白酒（也叫伏特加），出口俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等前独联体国家，1999年以后，企业根据市场变化趋势，调整产品种类，采取我国传统的固态酿酒法，纯粮食发酵，主要原料为高粱，小麦，玉米等，主要针对国内市场，企业根据市场情况自行降低生产能力，迁建前实际生产能力为500吨。

2000年国家开始执行白酒生产许可证制度，企业于2002年取得白酒生产许可证，2007年企业更名为伊犁英雄酒业（见附件2更名证明）。企业分别于2007、2010、2013、2016年更换生产许可证，旧证均被收回，由于年代较远，目前仅有2013年有照片材料（见附件），2013年生产许可证号QS650015012762（已失效），目前企业使用的许可证为2016年由国家食品、药品监督总局颁发，生产许可证号为SC11565402300050（有效期至2021年10月），2016年颁发的许可证已在国家食品、药品监督总局网站查证属实，网上查验截图见附件5。

2019年初，该厂响应国家撤城入园的号召，拟投资2000万元，在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区内重新建设厂房和仓库，并健全环保设施和措施。该项目拟占地面积为20.28亩，建筑面积4998.82m2，建设内容包括酿酒车间、包装车间、库房、锅炉房、厂区绿化等。该项目迁址前实际生产能力为500吨，本项目迁建按照现有项目的生产能力，建设一条年产500吨优质白酒生产线以及配套基础设施。目前该项目已在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区经信委备案，备案号为霍清区经字备案预[2019]09号（附件14）。原厂址部分厂房及土地目前已于2019年初交还六十二团，作为民兵训练基地，现场踏勘时，民兵训练基地已在建设过程中，见现场照片。本项目属于迁建项目。

企业成立于1993年，由于历史原因，该企业一直未能进行环保验收工作，目前企业原厂址已停止生产，部分厂房及设施已经拆除，改建为六十二团十连民兵训练基地，已无法进行环保验收工作，只有待企业在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区重新建设后，再行开展环保验收工作。

## 13.2 项目建设可行性分析

### （1）生态保护红线

根据《新疆生态保护红线方案（伊犁州征求意见稿）》（以下简称征求意见稿），伊犁州生态保护红线分布于那拉提山、乌孙山、博罗科努山和伊犁河干流沿线。本项目位于伊犁州清水河镇配套工业园区，对照征求意见稿生态保护红线分布图，本项目所在区域不在保护红线范围内。

### （2）环境质量底线

项目所在区域环境空气质量属于二类功能区，地表水、地下水均属于Ⅲ类功能区，声环境属于3类功能区。根据本次污染预测分析，本项目运行期产生的各类污染物均能实现达标排放，且主要大气污染物为原料加工产生的颗粒物。固体废物得到妥善处置，本项目污染物排放不会对区域环境质量的产生较大影响。综上所述，本项目满足环境质量底线要求。

### （3）资源利用上线

本项目为现有酒厂迁建项目，在运营中会消耗一定数量的电力、水资源，但项目水、电、气资源使用量较少，不会突破区域的资源利用上线。

### （4）环境准入负面清单

根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》：本项目不属于产业结构调整指导目录中“鼓励类、淘汰类”，本项目属于第二类限制类的第十二类轻工的第25条“白酒生产线”，不属于环境准入负面清单中的项目。此外，根据国家发展和改革委员会第 9 号令颁布的《产业结构调整指导目录(2013年修订本)》，白酒生产线属于限制类项目，投资者不能再投资新建白酒和酒精生产项目，本项目属异地整体迁建项目，已取得的白酒生产许可证继续使用，不需要重新办理白酒生产许可证，因此符合国家产业政策。

（5）与园区规划符合性

《国务院关于支持喀什霍尔果斯经济开发区建设的若干意见国发》（〔2011〕33号）文件中指出“清水河配套产业园区重点建设农副产品深加工和出口机电产品配套组装加工基地”。清水河配套园区根据国家对霍尔果斯经济开发区清水河配套园区产业布局定位，并结合自身实际情况，将清水河配套园区产业规划为农副产品精深加工、特色轻工、纺织服装、机电加工配套组装、新型建材、商贸物流等产业。产业定位是依托一带一路国家战略，利用伊犁河谷乃至新疆优越的农畜产品、中亚轻工发展滞后的机遇和霍尔果斯口岸向西开放重要窗口，建成伊犁河谷农副产品加工基地、特色轻工、新型建材产业聚集区和出口中亚的出口机电产品配套组装加工基地，力争成为新疆产业发展的先行示范基地。产业布局是将处在园区上风口横三路以北为农副产品精深加工区，横三路南侧，纵一路东侧500亩为纺织产业区。中心路至横六路为机电配套组装机建材加工区。横六路至横八路为轻工产业区，横八路至连霍高速北侧为商贸物流区；清水河配套产业园区重点建设农副产品深加工和出口机电产品配套组装加工基地。

根据《新疆霍尔果斯经济开发区清水河配套园区总体规划》可知，本项目在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区总体规划区域内，位于园区的最北侧，用地性质为二类工业用地，本项目属于二类工业，并且属于利用农产品深加工生产白酒，符合霍尔果斯经济开发区清水河配套园区的总体规划，见附图10和附图11。该项目已在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区经信委备案，备案号为霍清区经字备案预[2019]09号，见附件。

（6）项目区周边环境协调性

本项目建设在霍尔果斯经济开发区清水河配套园区北侧。东临农夫果园厂房（生产饮料），南临空地，西侧150米和北侧50米分别为西卡子村四组和三组。厂区周边关系图见附图4。

①废气影响

由于本项目存在废气无组织排放，因此参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中工业企业卫生防护距离标准的制定方法，对本项目的卫生防护距离进行计算。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，卫生防护距离计算结果在100m以内时，级差为50m；在100m-1000m之间时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。当两种或两种以上的污染物计算的卫生防护距离在同一级别时，应提高一级。项目H2S和NH3卫生防护距离均为50m，故需要提级，本项目需设卫生防护距离为100m。

根据现场调查，项目位于清水河配套园区内，项目区北侧隔路50米为西卡子村三组，西侧150米为西卡子村四组，本项目车间在平面布局中，均靠近厂区南侧，远离居民区。最北侧的烧酒车间距离北侧厂界有125米，距离西侧厂界有10.5米，加上厂界与居民区的距离，则车间距离北侧居民区175米，距离西侧厂界外居民区有160.5米。

根据卫生防护距离的定义为：从产生职业性有害因素的生产单元（生产区、车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离，故本项目生产单元距离居住区边界的最小距离为160.5米，符合卫生防护距离不小于100米的设置要求，故本项目无组织废气对周边居民区的影响较小。

②废水

本项目生产废水项目生产废水包括发酵黄水、蒸馏锅底水、酒瓶冲洗水、设备冲洗水、厂房冲洗水等，其中发酵黄水用于养窖不外排，锅底水委托园区集中供热燃煤锅炉房掺入燃料煤中燃烧处置，厂房车间地面、设备冲洗废水和洗瓶废水均由管路收集至项目污水处理站处理后排入园区下水管网，对周边居民没有影响。

③噪声

根据本项目场内主要噪声源的位置、声压级情况以及所采取的噪声防治措施，选择对厂址东、北、西、南厂界进行预测，预测结果表明，本项目厂区各噪声源厂界噪声贡献值在33.6dB(A)~39.5dB(A)之间，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，项目的建设不会改变区域声环境功能，对周围环境影响较小。本项目没有大型产噪设备，设备都位于密闭车间内，车间在平面布局中，均靠近南侧，远离居民区。最北侧的烧酒车间距离北侧厂界有125米，距离西侧厂界有10.5米，加上厂界与居民区的距离，则车间距离北侧居民区175米，距离西侧厂界外居民区有160.5米，经过多个建筑的阻挡衰减，对周边居民影响轻微，且企业夜间不生产，故对周边居民的正常生活不构成影响。

④固废

本项目共产生固体废物1523.12t/a，生活垃圾由环卫部门统一清运至指定排放地点进行卫生填埋，酒糟外售做饲料，粉碎车间收集的除尘灰为粉状原料，可以回收利用，废弃包装物外售废品站，废硅藻土、污水站污泥由市政部门清运，废过滤膜由厂家回收，废活性炭（HW49（900-041-49））和废树脂（HW13（900-015-13））交资质单位处置。本项目产生的固体废物全部得到有效处置，故不会对周边居民及环境产生影响。

⑤环境风险

项目原酒发生泄露造成火灾后灾害表现为人身安全受到威胁、财产损失，其影响范围主要集中在生产厂区。而且在主要储罐的周围50m 范围内均有厂房、围墙遮挡，实际发生火灾影响的范围较小，而且由于白酒平均浓度不高，发生火灾事故后可以有一定的响应时间进行事故控制，其影响范围可以局限在有限的空间内。由于白酒泄漏后引发火灾的安全半径为25m，本项目涉及的人群聚居区在安全半径之外，因此白酒泄漏后引发的火灾事故不会威胁到周围居民的人身安全。同时，由于本项目在储罐周围有围墙及建筑物遮挡，可以有效阻止火灾的蔓延影响，火灾发生后酒精的燃烧分解产物为水和CO2，均为无毒无害物质，因此不需要对厂外的居民聚居区采取特别的防护措施。

综上，本项目位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区轻工业园区，交通便利，水源充足，区域优势明显。项目所在区域为工业用地，符合用地规划要求，项目周围无环境特殊敏感点、自然保护区、风景名胜区和文物保护区。因此该项目选址可行。

## 13.3 环境质量现状评价

#### 13.3.1 环境空气质量现状

根据中国空气质量在线监测分析平台公布的2018年伊犁州全年空气质量监测数据，伊犁州大气污染物SO2、O3相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5的年均浓度和日均值第95百分位数浓度、NO2的日均值第98百分位数浓度、CO的年均浓度和日均值第95百分位数浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，区域空气质量属于不达标区。

由于上述的国控点距本项目区有55公里，距离较远，为了解项目区的环境空气现状，本次评价委托新疆环疆绿源环保科技有限公司对项目环境空气质量进行了补充监测，现状监测表明，项目区的 PM10、PM,2.5、NO2、SO2、CO、O3均可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单中二级标准要求；项目区的氨和硫化氢现状值均不大于《环境影响评价技术导则 大气导则》（HJ2.2-2018）附录D中标准值（NH30.2mg/m3，H2S0.01 mg/m3）。表明项目区环境空气质量较好。

#### 13.3.2 地表水环境质量

本工程供水水源为园区管网，本次水环境现状调查为项目区附近地表水水质状况。各监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

#### 13.3.3 地下水环境质量

由标准指数法评价及现状监测结果表明，项目区地下水水质监测项目标准指数均小于1，全部达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，水质良好。

#### 13.3.4 声环境质量现状

评价区昼夜噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008)中3类标准要求，项目厂址声环境质量现状良好。

## 13.4 污染防治措施及环境影响分析

### 13.4.1 废气

原料高粱和玉米的粉碎过程中产生粉尘，产生量为15t/a。袋式除尘器除尘效率99%。除尘后通过15m高排气筒排放，粉尘排放量为0.15t/a。

。评价范围内原料粉碎间产生的粉尘最大落地浓度贡献值为0.005309mg/m3，占《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的0.59%，未出现超标。其出现位置在下风向255m，对敏感点影响较小。本项目粉碎车间粉尘可以得到有效处理，不会对大气环境产生影响。

本项目建有一座0.5t/h的燃气锅炉，本次环评要求安装低氮燃烧器，在运行产生的各项污染物排放浓度均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表 2 中排放要求，对环境的影响在可接受范围内。

项目在白酒发酵车间北侧新建一座污水处理站，处理能力为10m3/d。污水处理站在运行时地上部分会产生少量的恶臭气体，经采取密闭，抽风机收集活性炭吸附后用15米排气筒排放，并投放除臭剂措施后对周边影响较小。

项目建有一座10m2的防渗酒糟暂存池，要求企业及时清运，并对酒糟池进行加盖、投放除臭剂等措施，对周边环境影响较小。

### 13.4.2 废水

本项目实施后产生废水量为6.29m3/d，其中生产废水3.89m3/d，生活污水2.4m3/d.，项目车间、设备冲洗废水和洗瓶废水收集后，排入自建一体化污水处理站处理，达标后排入园区市政管网；发酵黄水用于养窖不外排，锅底水产生量较小，有机浓度较高，送园区集中供热锅炉房掺入燃料煤中燃烧处置。根据《排污许可证申请与核发技术规范酒饮料制造工业》（HJ/1028-2019）6.4糖蜜酒精废水蒸发浓缩后的浓缩液宜用作有机肥原料、锅炉燃烧等进行综合利用，燃烧处置是允许的处置方式。生活污水直接排入园区市政污水管网，最终排入园区配套污水处理厂处理。园区污水处理厂早已投入使用，位于园区南侧，污水厂处理水量为1.6万m3/d，园区污水处理厂有能力处理酒厂排放的污水，并且项目区附近已有排水管网，因此污水排入园区污水处理厂是可行的。本项目产生的废水得到有效处理，不会对环境造成影响。

### 13.4.3 地下水

项目污水处理站和酒糟池采用混凝土防渗，渗透系数≤10-12cm/s。同时由于本项目酒糟只是临时存放，基本上不存在长期堆存的问题，对地下水基本不会产生影响。厂区内各废水池须作防渗处理以降低发生渗漏的可能性，防渗层应采用天然或人工材料构筑，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-12cm/s 和厚度6.0m的粘土层的防渗性能。项目运营污染物质下渗对地下水水质的影响较小。

### 13.4.4 噪声

项目选用低噪声设备，采取了封闭式厂房隔声、绿化带隔声等措施，噪声源产生噪声经衰减后，厂界现状监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类的要求限值。因此，本项目的建设对周围的声环境影响较小。

### 13.4.5 固废

本项目产生的固废主要包括酒糟(1500t/a)，粉碎粉尘（14.7t/a）、灰尘杂物（0.15t/a）、废弃包装（1t/a），生活垃圾(6.57t/a)，污水站污泥（0.3t/a），污水站废过滤膜（0.1t/a），废树脂（0.1 t/a），废活性炭（0.2 t/a）。酒糟外售养殖场，布袋收集的粉尘筛分后，灰尘、杂物约有0.15 t/a，交园区环卫部门处理，其余为原粮粉尘，可以回用生产线；生活垃圾、污水站污泥由压滤机脱水至含水率低于60%后交由园区环卫部门收集清运，废弃包装物外售废品站，污水站废过滤膜由厂家回收处置，废活性炭和废树脂交资质单位处置。因此，本项目的固废均得到合理处置，对周边环境影响不大。

## 13.5 清洁生产与总量控制

本项目生产过程中燃气锅炉有SO2，NOX产生，本项目生产废水中发酵黄水用于养窖不外排，锅底水送园区燃煤锅炉燃烧，清洗新酒瓶和车间设备冲洗水排入自备污水处理站处理后排入园区污水厂，生活污水经隔油池处理后排入园区配套污水处理厂，因此本项目污水COD、氨氮总量纳入该污水处理厂指标，不再另行申请。故只需要申请SO2，NOX总量指标。总量指标建议为：SO2：0.024t/a、NOx：0.0673t/a。

## 13.6 环境风险分析结论

根据危险、危害物质识别，本项目主要原辅料与产品中涉及到的危险物质为乙醇（易燃），本项目白酒的最大储存量低于临界量，本项目酒库不构成重大危险源，本项目在落实本报告提出的风险防范措施和应急预案后，可将发生事故的风险概率控制在最低概率上。本项目的环境风险处于可接受水平，从环境风险的角度是可行的。

## 13.7 公众参与

本项目采用网络公告、报纸公示和张帖等形式开展公众参与调查，公示期间，未收到反馈意见。

## 13.8 结论

白酒项目属于国家产业政策中的限制类，伊犁英雄酒业有限责任公司成立于1993年，已取得国家颁发的生产许可证（SC11565402300050），原厂址位于霍尔果斯六十二团十连。本项目属异地整体迁建项目，符合国家产业政策。新厂址位于霍尔果斯经济开发区清水河配套园区内，符合园区总体规划，选址合理可行。

该项目白酒生产规模较小，通过实施相应污染防治措施后，生产过程中产生的废气和废水均能实现达标排放、固体废弃物全部综合利用，运营期的环境影响通过采取合理措施，产生的环境影响可接受。在建设单位严格执行环保“三同时”制度，落实本报告提出的各项环保措施的前提下，从环境保护的角度分析本建设项目具有环境可行性。

# Text boxes

横一路

大门

办公楼

堆货棚（堆酒瓶）

粮库

燃气锅炉

烧酒车间

酒糟池

事故池

危废暂存间

生产车间（灌装）

污水站

消防水池

罐瓶库

图5.1-2 工艺流程及产排污节点图

进水

人工格栅

加药系统

调节池

A池

A池

污泥池

O池

MBR池

清水池

横一路

大门

办公楼

堆货棚（堆酒瓶）

粮库

烧酒车间

危废暂存间

酒糟池

事故池

生产车间（灌装）

一般防渗区

污水站

消防水池

重点防渗区

罐瓶库

进水

人工格栅

加药系统

调节池

A池

A池

污泥池

O池

MBR池

清水池