DZ-PH16432K

博乐市新洁医疗废弃物集中处置工程改扩建项目

环境影响报告书

建设单位：博乐市新洁医疗废弃物集中处置有限责任公司

编制单位：新疆鼎耀工程咨询有限公司

2020年6月   乌鲁木齐

目  录

1概述	1

1.1建设项目的特点	1

1.2环境影响评价的工作过程	2

1.3分析判定相关情况	2

1.4关注的主要环境问题及环境影响	4

1.5环境影响评价的主要结论	4

2总则	6

2.1编制依据	6

2.2环境影响识别与评价因子	9

2.3评价标准	11

2.4评价等级及评价范围	16

2.5相关规划及环境功能区划	24

2.6主要环境保护目标	25

3建设项目工程分析	27

3.1现有项目概况	27

3.2扩建设项目概况	30

3.3影响因素分析	39

3.4平衡分析	44

3.5污染源强核算	45

3.6清洁生产	52

3.7相关政策、技术规范符合性分析	54

4环境现状调查与评价	58

4.1自然环境现状调查与评价	58

4.2区域地质构造及地层岩性	62

4.3区域水文地质条件	67

4.4评价区及厂区环境水文地质特征	69

4.5环境质量现状调查与评价	74

5环境影响预测与评价	89

5.1大气环境影响分析	89

5.2声环境影响分析	92

5.3固废环境影响分析	92

5.4 土壤环境影响预测、分析与评价	93

5.5 地下水环境影响预测、分析与评价	106

5.6 环境风险评价	113

6环境保护措施及可行性论证	126

6.1废气污染防治措施分析	126

6.2废水污染防治措施	127

6.3噪声污染防治措施	128

6.4固废污染防治措施	128

6.5收集运输贮存污染防治措施	130

6.6地下水污染防治措施	134

7环境影响经济损益分析	140

7.1环保措施投资估算	140

7.2项目的环境效益	140

7.3项目的社会效益	141

8环境管理与监测计划	142

8.1环境管理	142

8.2环境监测	143

8.3污染物排放管理	148

8.4竣工验收管理	149

8.5排污许可制度	150

9 环境影响评价结论	152

9.1结论	152

9.2建议	154

# 1概述

## 1.1建设项目的特点

医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗废物污染环境、传播疾病、威胁健康，危害很大，是《国家危险废物名录》49类危险废物中的首要危险废物。为了消除医疗废物的影响，国务院于2003年批准通过了《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》(国函[2003]128号)，该规划要求在2006年底前，消除危险废物、医疗废物和放射性废物污染隐患，基本实现全国危险废物、医疗废物和放射性废物的安全贮存和处置，为人民健康和环境安全提供保障。

博乐市新洁医疗废弃物集中处置中心位于博乐市东北约2.5km，2005年8月建设单位取得原新疆维吾尔自治区环保局《关于博乐市医疗垃圾处理工程环境影响报告书的批复》(新环控函〔2005〕440号)。博乐市医疗废物处置中心建设项目于2007年8月开工建设，2007年12月主体工程建设完成，2009年4月27日原新疆维吾尔自治区环保局以新环监函[2009]184号文批复同意投入试运行，由新疆维吾尔自治区监测总站编制了《博乐市医疗垃圾处理工程竣工环境保护验收监测报告》(新环验[2010-HJY-028])，2011年9月取得原自治区环保厅《关于博乐市医疗垃圾处理工竣工环境环保验收意见的批复》(新环评价函〔2011〕857号)。

博乐市医疗废物处置中心已运行了10年，为了更高效、安全的对博州医疗废物进行处置，博乐市新洁医疗废弃物集中处置有限责任公司于2017年通过政府采购新增5t/d的高温高压蒸汽灭菌锅1台，原3t/d的高温高压蒸汽灭菌锅已停用，其余设施均依托现有工程。目前，新购买设备已于2017年9月投入使用，本工程属于“未批先建”，并存在“未验先投”。2019年10月，博州生态环境局博乐分局对建设单位“未批先建”的违法行为出具了《行政处罚决定书》(博市环罚字〔2019〕14号)，建设单位已缴纳罚款11280元整。

## 1.2环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2018年4月28日生态环境部第1号令修正)，本项目属于“三十四、环境治理业-危险废物(含医疗废物)集中处置及综合利用”项目，根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，本项目为医疗废物集中处置项目，属“U城镇基础设施及房地产”-“151、危险废物(含医疗废物)集中处置及综合利用”-“全部”，本项目需编制环境影响报告书。博乐市新洁医疗废弃物集中处置有限责任公司委托新疆鼎耀工程咨询有限公司开展博乐市新洁医疗废弃物集中处置工程改扩建项目环境影响评价工作。本次环境影响评价工作分三个阶段完成，即前期准备、调研和工作方案阶段；分析论证和预测评价阶段；环境影响文件编制阶段。

接受委托后，根据建设单位提供的相关文件和技术资料，评价单位组织有关环评人员赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、情况进行了调查，收集了当地水文、地质、气象以及环境现状等资料，开展环境现状监测，提出了相关的污染治理措施，对建设项目进行了认真细致的工程分析，根据各环境要素的评价等级筛选及其相应评价等级要求，对各环境要素进行了环境影响预测和评价，提出了相应的环境保护措施并进行了技术经济论证，在此基础上编制完成了“博乐市新洁医疗废弃物集中处置工程改扩建项目环境影响报告书”,并提交生态环境主管部门和专家审查。评价工作见工作程序流程图1。

## 1.3分析判定相关情况

### 1.3.1产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类：四十三、环境保护与资源节约综合利用——8、危险废物(医疗废物)及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营；放射性废物、核设施退役工程安全处置技术设备开发制造及处置中心建设。因此本项目建设符合国家现行产业政策。

根据《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》(试行)，医疗废物高温蒸汽处理规模适宜在10t/d以下，根据对博乐市医疗废物处理量多年来的处理情况统计，确定扩建高温蒸汽灭菌锅依然为5t/d。故本工程选用工艺为高温蒸汽消毒工艺符合医疗废物处理行业的发展情况。

经核查，本项目不在《市场准入负面清单（2018年版》(发改经体[2018]1892号)内。

### 1.3.2 规划符合性分析

(1)与《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》相符性

《医疗废物管理条例》中第三十三条规定，“尚无集中处置设施或者处置能力不足的城市，自本条例施行之日起，设区的市级以上城市应当在1年内建成医疗废物集中处置设施；县级市应当在2年内建成医疗废物集中处置设施。”第二十四条规定“医疗废物集中处置单位的贮存、处置设施，应当远离居(村)民居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离，并符合国务院环境保护行政主管部门的规定》”。

《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》(国函[2003]128号)是根据《固体废物污染环境防治法》、《放射性污染防治法》、《医疗废物管理条例》及《危险化学品管理条例》的规定，由国家发展和改革委员会同国家环保总局编制完成的。该规划目标是要求消除危险废物、医疗废物和放射性废物污染隐患，实现全国危险废物、医疗废物和放射性废物的安全贮存和处置，为人民健康和环境安全提供保障。该规划从我国实际情况出发，原则上以设区市为规划单元建设医疗废物集中处置设施，在合理运输半径内接纳处置辖区内接纳处置辖区内所有县城医疗废物，东中部地区要辐射到乡镇卫生院。不提倡医院分散处置。鼓励交通发达、城镇密集地区的城市联合建设、共用医疗废物集中处置设施。

本项目的建设是处理处置博州辖区范围内产生的医疗废物，项目的建设符合《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》规定，符合国家医疗、环保产业发展政策。项目建设将完善当地社会基础设施，保证人民人身健康安全。

(2)与《博乐市国民经济和社会发展第十三个五年(2016～2020年)规划》相符性

《博乐市国民经济和社会发展第十三个五年(2016～2020年)规划》提出：加强医疗服务体系建设。合理配置医疗资源，优化医疗机构结构布局。完成市、乡、村三级医疗卫生机构标准化建设，加快社区卫生服务站公立化建设步伐。

本项目的建设将完善当地医疗服务体系。

### 1.3.3 “三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》(环环评[2016]150号)：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实‘生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单’约束”。

本项目与“三线一单”符合性分析见表1-3-1。

表1-3-1　　　          “三线一单”符合性分析

| 环环评[2016]150号文要求 | 本项目 | 相符性 分析 |
| --- | --- | --- |
| 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。 | 本项目位于博乐市东北侧约2.5km处，项目不涉及冰川、森林、湿地、基本农田、基本草原等环境敏感区, 项目区周边无饮用水水源保护区等生态保护目标。经核实，项目不涉及生态红线保护区域，不会影响所在区域内生态服务功能。 | 符合 |
| 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 | 环境质量底线就是只能改善不能恶化。本项目对无组织排放的废气采取了有效的治理措施，排放量较少，对环境空气质量影响较小，不会降低区域环境空气质量；本项目产生的废水全部拉运至博乐市污水处理厂，不外排。本项目采取的环保措施能确保污染物对环境质量影响降到最小，不突破所在区域环境质量底线。 | 符合 |
| 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 | 本项目对医疗废物进行无害化处理，消耗很少资源实现废物的无害化。项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，项目运营期间水、电等用量，不会超过划定的资源利用上线，可以满足资源利用要求。 | 符合 |
| 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 | 本项目已投运，产生的大气、水、声环境影响能够满足相应标准要求；本项目不在负面清单内。 | 符合 |

### 1.3.4 选址合理性分析

根据《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》，医疗废物高温蒸汽集中处理工程选址应符合国家及当地有关规划的要求，应符合当地环境保护要求，并通过环境影响评价和环境风险评价认定。

医疗废物高温蒸汽集中处理厂不宜在居民区、学校院等人口密域以及水源 保护区附近建设。应置一定的防距离，防护距离应根据场址条件、处理技术工艺、污染物排放等，结合环境影响评价及环境风险评价结果，并根据专家论证意见确定。

本项目为医疗废物高温处置项目，厂区周边为居民区（最近距离约110m），选址不符合《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》、《医疗废物集中处置技术规范》(试行)、《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则(试行)》中的相关要求。

### 1.3.5 《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020)》

自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划以“乌-昌-石”“奎-独-乌”等重点区域为主战场，已明显降低细颗粒物(PM2.5)浓度为重点。本项目不在重点区域范围，项目符合《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划(2018-2020)》相关要求。

综合以上分析判定结果，本项目符合国家级地方的相关法律法规、产业政策等要求。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

运营期主要为高温蒸汽灭菌废气影响分析评价，清洗废水、冷凝液对地下水影响分析，各类设备运行噪声影响评价，固废影响分析并提出切实可行的污染防治对策和措施。

## 1.5环境影响评价的主要结论

本项目在严格落实环评报告提出的污染防治措施和风险防范措施及完成报告中提出的整改措施，并加强环保设施的运行维护和管理，保证各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放，项目区800m范围内居民全部搬迁的前提下，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。

图1  评价工作图

# 2总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1相关法律依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》(修订版，2015年1月1日实施)；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日修订并施行)；

(3)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修正，2018年1月1日起施行)；

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日修订并施行)；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日修订并施行)；

(6) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修正并实施)；

(7)《中华人民共和国土地管理法》(修订版，2004年8月28日起实施)；

(8)《中华人民共和国节约能源法》(2018年10月26日修订并施行)；

(9)《中华人民共和国循环经济促进法》(2018年10月26日修订并实施)；；

(10)《中华人民共和国水土保持法》(修订版，2011年3月1日起实施)；

(11)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月1日起实施)；

(12)《中华人民共和国水法》(2016年7月2日修订，2016年9月1日实施)；

(13)《中华人民共和国土壤污染防治法》(2018年8月31日发布，2019年1月1日起施行)；

(14)《中华人民共和国传染病防治法》(2004年4月28日施行)；

(15)《中华人民共和国环境保护税法》(2018年1月1日施行)；

(16)《中华人民共和国城乡规划法》(2019年4月23日施行)。

### 2.1.2行政法规和规范性文件

(1)《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号；

(2)《医疗废物管理条例》(国务院380号令，2011年1月8日修订)；

(3)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》国发(2005)39号文；

(4)《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》国发[2011]35号；

(5)《十三五”生态环境保护规划》国发[2016]65号；

(6)《关于印发<医疗废物分类目录>的通知》(卫医发[2003]287号)；

(7)《关于印发<全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划>的通知》(环发[2004]16号)；

(8)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号)；

(9)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)；

(10)《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第1号，2018年4月28日修订)

(11)《危险废物污染防治技术政策》(环发[2001]199号)；

(12)《国家危险废物名录》(环境保护部令第39号)，2016年8月1日实施；

(13)《突发环境事件应急管理办法》环境保护部令第34号，2015年3月19日；

(14)《产业结构调整指导目录》(2019年本)；

(15)《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2012]77号；

(16)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》环办[2014]30号，2014年3月25日；

(17)环保部《“十三五”环境影响评价改革实施方案》(环环评[2016]95号)；

(18)《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》(国发[2018]22号)；

(19)关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告(环境保护部公告2017年第43号，2017年10月1日)；

(20)《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(环发[2011]19号)；

(21)《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》(国卫办医发〔2017〕32号)；

(22)《关于加强危险废物医疗废物和放射性废物处置工程建设项目环境影响评价管理工作的通知》( 环办[2004]11号，2004年4月18日)；

(23)《医疗卫生机构医疗废物管理办法》(卫生部令第36号，2003年10月15日)；

(24)《关于实行危险废物处置收费制度促进危险废物处置产业化的通知》(发改价格[2003]1874)；

(25)《关于进一步加强医疗废物管理工作的通知》(国卫办医发[2013]45号)；

(26)《医疗机构废弃物综合治理工作方案》(国卫医发[2020]3号)。

### 2.2.3地方法规及政策文件

(1)《新疆维吾尔自治区危险废物污染环境防治办法》，新疆维吾尔自治区人民政府令第163号公布，自2010年5月1日起施行；

(2)《关于进一步加强我区危险废物和医疗废物监督管理工作的意见》，新政办发〔2014〕38号；

(3)《进一步加强危险废物和医疗废物监督管理工作实施方案》；

(4)《新疆维吾尔自治区环境保护“十三五”规划》；

(5)《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修正）；

(6)《自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划》，(新政发[2018]66号，2018年9月)；

(7)《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》(新疆维吾尔自治区人民政府，新政发[2016]21号)；

(8)《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》(新疆维吾尔自治区人民政府，新政发[2017]25号)；

(9)《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》(新疆维吾尔自治区人民代表大会，2018年15号文，2019年1月1日)；

(10)《关于印发<自治区危险废物处置利用设施建设布局指导意见>的通知》(新政办发2018[106]号，2018年9月20日)。

### 2.1.4技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)；

(3)《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)；

(4)《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)；

(5)《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)；

(6)《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ19-2011)；

(7)《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

(8)《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)；

(9)《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013)；

(10)《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)；

(11)《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2007)；

(12)《危险废物鉴别标准》(GB5085.1-2007)；

(13)《危险废物名录》(2016年版)；

(14)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

(15)《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)；

(16)《污染源源强核算技术指南准则》(HJ884-2018)；

(17)《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276-2006)；

(18)《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南(试行)》(环境保护部公告2012年第4号，HJ-BAT-8)；

(19) 《环境影响评价公众参与办法》(生态环境部令第4号)。

(20)《医疗废物转运车技术要求(试行)》(GB19217-2003)；

(21)《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)；

(22)《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421-2008)；

(23)《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206号)；

(24)《排污许可管理办法(试行)》(2019年8月22日修改)；

(25)《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则(试行)》(2004年4月5日)。

(26)《危险废物转移联单管理办法》(环保总局第5号文，1999年10月1日)；

(27)《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)；

(28)《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》(环境保护部公告2013年第31号)；

(29)《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气[2019]53号)。

### 2.1.5项目相关文件

(1)项目委托书；

(2)前期工程环评批复及验收意见；

(3)危险废物经营许可证；

(4)未批先建处罚文件及缴费证明。

## 2.2环境影响识别与评价因子

### 2.2.1环境影响识别

本次不涉施工期，因此环境影响要素识别主要为运营期，见表1.2-1。

水环境影响：主要源于处置厂高温蒸汽车间产生的废水以及生活管理区产生的生活污水。

环境空气污染：主要是处置厂高温灭菌系统处理过程中负压抽风系统排放的尾气和蒸汽灭菌室产生的不凝气体。

噪声：主要是破碎机等产生的点源污染，运输车辆产生的线源污染。

运输医废的车辆：运输医疗废物的车辆如发生事故，则可能导致医废进入大气、水或土壤，对环境产生不利影响，同时运输车辆本身会产生一定的噪声和废气，影响运输沿线的环境。

表2.2-1环境影响要素筛选和识别

| 开发 活动 环境 要素 | 运营期 |
| --- | --- |
|  | 医废收集、输送 | 高温蒸汽灭菌处置 | 卫生填埋 | 厂区绿化 | 生活管理人员入住 |
| 自然环境 | 环境空气 | (-2) | (-2) | (+2) | (+2) | (-2) |
|  | 声环境 | (-2) | (-2) | (-1) |  |  |
|  | 地表水 |  |  |  |  | (-1) |
|  | 地下水 |  | (+2) | (-1) |  | (-1) |
|  | 固废 | (-1) | (+3) | (+3) |  |  |
|  | 植被 |  |  |  | (+3) |  |
| 社会环境 | 人群健康 |  | (+3) | (+3) | (+3) |  |
|  | 交通运输 |  |  | (+3) | (+3) |  |
|  | 居住环境 |  |  | (+3) |  |  |
|  | 区域景观 |  |  |  | (+3) |  |
|  | 就业劳务 | (+3) | (+3) |  |  | (+3) |
|  | 经济发展 | (+3) | (+3) |  |  | (+2) |
|  | 土地利用 |  |  | (+2) | (+2) |  |

注：有利影响/不利影响以“+”、“-”表示，影响程度分别以“1”、“2”、“3”表示，长期/短期影响分别以是否带“()”表示，空格为无影响。

### 2.2.2评价因子筛选

根据项目特点、污染物排放特征及所在地区环境质量状况，将最终对环境影响较大、当地环境中污染物浓度较高的污染因子作为主要污染因子。

表2.2-2    评价因子筛选结果表

| 序号 | 环境要素 | 项目 | 评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 现状评价 | NH3、H2S、PM10、SO2、NO2、CO、PM2.5、O3、VOCs |
|  |  | 污染源分析 | NH3、H2S、VOCs |
|  |  | 环境影响评价 | NH3、H2S、VOCs |
| 2 | 地下水环境 | 现状评价 | pH值、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类(以苯酚计)、耗氧量(以O2计)(CODMn法)、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、氨氮(NH4)、氟化物、氰化物、碘化物、硫化物、铁、锰、汞、砷、镉、锌、铜、铅、铬(六价)、镍、总大肠菌群、细菌总数 |
|  |  | 污染源分析 | COD、氨氮 |
|  |  | 环境影响评价 | COD、氨氮 |
| 3 | 声环境 | 现状评价 | 等效A声级 |
|  |  | 污染源分析 |  |
|  |  | 环境影响评价 |  |
| 4 | 固体废物的影响 | 污染源分析 | 生活垃圾、危险废物 |
|  |  | 影响分析 | 生活垃圾、危险废物 |
| 5 | 土壤环境影响 | 环境现状评价 | 重金属和无机物：砷、镉、铜、铅、汞、镍共7项； 挥发性有机物：四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯，共27项；半挥发性有机物：硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共11项 |

## 2.3评价标准

### 2.3.1环境质量标准

#### 2.3.1.1环境空气质量标准

本次评价中常规因子执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；特征因子NH3、H2S参照执行《环境影响评价技术导则大气环境》(THJ2.2-2018)中附录D其他污染物空气质量浓度参考值，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)详解中的标准。标准限值见表2.3-1。

表2.3-1环境空气质量评价标准

| 序号 | 污染物名称 | 取值时间 | 本次评价标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准值(mg/m3) | 标准来源 |
| 1 | 二氧化硫 SO2 | 年平均 | 0.06 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.5 |  |
| 2 | 二氧化氮 NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  |  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  |  | 1小时平均 | 0.2 |  |
| 3 | 颗粒物 | PM10 | 年平均 | 0.07 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  |  | PM2.5 | 年平均 | 0.035 |  |
|  |  |  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| 4 | CO | 24小时平均 | 4 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |
| 5 | O3 | 1小时平均 | 0.2 |  |
|  |  | 日最大8h平均 | 0.16 |  |
| 6 | NH3 | 1小时平均 | 0.2 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D |
| 7 | H2S | 1小时平均 | 0.01 |  |
| 8 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)详解 |

#### 2.3.1.2地下水质量标准

地下水环境质量执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准，标准值见表2.3-2。

表2.3-2地下水质量评价标准一览表

| 序号 | 项目 | 标准值(mg/L) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017 Ⅲ类 |
| 2 | 总硬度(以CaCO3计) | ≤450 |  |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000 |  |
| 4 | 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 5 | 氯化物 | ≤250 |  |
| 6 | 铁 | ≤0.3 |  |
| 7 | 锰 | ≤0.1 |  |
| 8 | 铜 | ≤1.0 |  |
| 9 | 锌 | ≤1.0 |  |
| 10 | 挥发性酚类(以苯酚计) | ≤0.002 |  |
| 11 | 硝酸盐(以N计) | ≤20 |  |
| 12 | 亚硝酸盐(以N计) | ≤1 |  |
| 13 | 氨氮(NH4) | ≤0.5 |  |
| 14 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 15 | 氰化物 | ≤0.05 |  |
| 16 | 硫化物 | ≤0.2 |  |
| 17 | 耗氧量(以O2计)(CODMn法) | ≤3.0 |  |
| 18 | 汞 | ≤0.001 |  |
| 19 | 砷 | ≤0.01 |  |
| 20 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 21 | 铬(六价) | ≤0.05 |  |
| 22 | 铅 | ≤0.01 |  |
| 23 | 镍 | ≤0.02 |  |
| 24 | 总大肠菌群(MPN/100mL) | ≤3.0 |  |
| 25 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 |  |

#### 2.3.1.3声质量标准

本项目厂界声环境质量评价执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中的2类标准，即：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

#### 2.3.1.4土壤质量标准

根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)，本项目属于第二类用地中的工业用地(M)，其标准值见表2.4-5。

表2.4-5 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值一览表 单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值(第二类) | 管制值(第二类) | 序号 | 污染物项目 | 筛选值(第二类) | 管制值(第二类) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 3 | 铬(六价) | 5.7 | 78 | 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 | 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 | 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 | 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 | 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 | 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 | 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 | 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 | 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 | 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 | 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 | 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 | - | - | - | - |

### 2.3.2污染物排放标准

#### 2.3.2.1大气排放标准

本项目无组织排放主要为：消毒过程中的氨、硫化氢，执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准，挥发性有机物(VOCs)以非甲烷总烃计执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2的要求。标准值见表2.3-3。

表2.3-3废气污染物排放标准限值一览表

| 工序 | 污染物 | 本次评价标准值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 最高允许排放浓度mg/Nm3 | 最高允许排放速率 kg/h | 无组织排放监控浓度限值mg/Nm3 | 标准来源 |
| 高温蒸煮系统废气 | H2S | / | 0.33 | 0.06 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | NH3 | / | 4.9 | 1.5 |  |
|  | 非甲烷总烃 | 120 | 10 | 4.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) |

#### 2.3.2.2废水排放标准

项目废水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准，由吸污车定期拉运至博乐市污水处理厂。

表2.3-4	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准

| 序号 | 控制项目 | 单位 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | mg/L | 150 |
| 2 | BOD | mg/L | 30 |
| 3 | 氨氮 | mg/L | 25 |
| 4 | pH | / | 6-9 |
| 5 | SS | mg/L | 150 |
| 6 | 动植物油 | mg/L | 15 |
| 7 | 石油类 | mg/L | 10 |
| 8 | 色度 | / | 80 |
| 9 | 总铬 | mg/L | 1.5 |
| 10 | 挥发酚 | mg/L | 0.5 |
| 11 | 六价铬 | mg/L | 0.5 |
| 12 | 镉 | mg/L | 0.1 |
| 13 | 铅 | mg/L | 1.0 |
| 14 | 汞 | mg/L | 0.05 |
| 15 | 粪大肠菌群数 | MPN/L | 1000 |

#### 2.3.2.3噪声排放标准

营运期厂界噪声采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准，即：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。

#### 2.3.2.4固废排放标准

本项目产生的固体废物主要包括:医疗废物处理后的残渣、报废周转箱、生活垃圾、废活性炭、废滤芯、废树脂等，执行以下标准：

(1)《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及2013年修改单中的相关要求；

(2)《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025－2012)；

(3)危险废物的转移依照《危险废物转移联单管理办法》(国家环境保护总局令第5号)进行监督和管理；

(4)《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)；

(5)《医疗废物水污染物排放标准》(GB18466-2005)；

(6)《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013年修改单中的要求。

## 2.4评价等级及评价范围

### 2.4.1大气环境

(1)评价工作分级方法

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)规定，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi(第i个污染物，简称“最大浓度占标率”)，及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi＝(Ci/C0i)×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci—采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

表2.4-1  评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作等级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

根据污染源分析，该项目大气污染源主要为高压灭菌车间高压蒸汽灭菌产生的废气。本报告选取高压蒸汽灭菌中NH3、H2S、VOCs(以非甲烷总烃计)作为环境空气影响预测和评价因子。扩建项目各大气污染源计算参取详见2.4-2。

表2.4-2          无组织排放面源污染源参数表

| 面源 名称 | 海拔高度 | 面源长度 | 面源宽度 | 与正北夹角 | 面源初始排放高度 | 年排放小时数 | 排放工况 | 评价因子源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | H2S | NH3 | VOCs |
|  | m | m | m | ° | m | h | —— | kg/a |
| 高温灭菌车间 | 0 | 27 | 17 | 70 | 3.0 | 5840 | 正常 | 0.000365 | 0.0073 | 0.6935 |
| 储存间（冷库） | 0 | 7 | 7 | 70 | 2.0 | 5840 | 正常 | 0.1752 | 4.38 | / |

表2.4-3           估算模式计算参数一览表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(选城市选项时) | / |
| 最高环境温度/℃ | 39.6 |
| 最低环境温度/℃ | -37.4 |
| 土地利用类型 | 沙化荒地 |
| 区域湿度条件 | 干燥气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 □否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m×90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | □是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

估算模式计算结果，见表2.4-5。

表2.4-5         估算模式计算结果表

| 离源 距离(m) | 高温蒸煮废气 | 冷库废气 |
| --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S | 非甲烷总烃 | NH3 | H2S |
|  | 下风向预测浓度 (μg/m3) | 占标率 | 下风向预测浓度(μg/m3) | 占标率 | 下风向预测浓度(μg/m3) | 占标率 | 下风向预测浓度(μg/m3) | 占标率 | 下风向预测浓度 (μg/m3) | 占标率 |
| 10 | 0.001236 | 0 | 0.000070 | 0 | 1.3378 | 0.07 | 1.119 | 0.56 | 0.0447 | 0.45 |
| 25 | 0.001159 | 0 | 0.000058 | 0 | 1.1012 | 0.06 | 0.731 | 0.37 | 0.0292 | 0.29 |
| 50 | 0.000579 | 0 | 0.000029 | 0 | 0.55046 | 0.03 | 0.35 | 0.18 | 0.014 | 0.14 |
| 75 | 0.000348 | 0 | 0.000017 | 0 | 0.33018 | 0.02 | 0.209 | 0.10 | 0.0083 | 0.08 |
| 100 | 0.00024 | 0 | 0.000012 | 0 | 0.22784 | 0.01 | 0.144 | 0.07 | 0.0057 | 0.06 |
| 125 | 0.000184 | 0 | 0.000009 | 0 | 0.17479 | 0.01 | 0.111 | 0.06 | 0.0044 | 0.04 |
| 150 | 0.00015 | 0 | 0.000007 | 0 | 0.14233 | 0.01 | 0.09 | 0.05 | 0.0036 | 0.04 |
| 175 | 0.000126 | 0 | 0.000006 | 0 | 0.11984 | 0.01 | 0.076 | 0.04 | 0.0030 | 0.03 |
| 200 | 0.000108 | 0 | 0.000005 | 0 | 0.1027 | 0.01 | 0.065 | 0.03 | 0.0026 | 0.03 |
| 225 | 0.000094 | 0 | 0.000005 | 0 | 0.089511 | 0 | 0.057 | 0.03 | 0.0022 | 0.02 |
| 250 | 0.000084 | 0 | 0.000004 | 0 | 0.07933 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.0020 | 0.02 |
| 275 | 0.000075 | 0 | 0.000004 | 0 | 0.07124 | 0 | 0.045 | 0.02 | 0.0018 | 0.02 |
| 300 | 0.000068 | 0 | 0.000003 | 0 | 0.064606 | 0 | 0.041 | 0.02 | 0.0016 | 0.02 |
| 325 | 0.000062 | 0 | 0.000003 | 0 | 0.059001 | 0 | 0.037 | 0.02 | 0.0014 | 0.01 |
| 350 | 0.000057 | 0 | 0.000003 | 0 | 0.054063 | 0 | 0.034 | 0.02 | 0.0013 | 0.01 |
| 375 | 0.000052 | 0 | 0.000003 | 0 | 0.04956 | 0 | 0.031 | 0.02 | 0.0012 | 0.01 |
| 400 | 0.000048 | 0 | 0.000002 | 0 | 0.045679 | 0 | 0.029 | 0.01 | 0.0011 | 0.01 |
| 425 | 0.000045 | 0 | 0.000002 | 0 | 0.042586 | 0 | 0.027 | 0.01 | 0.0010 | 0.01 |
| 450 | 0.000042 | 0 | 0.000002 | 0 | 0.039818 | 0 | 0.025 | 0.01 | 0.0010 | 0.01 |
| 475 | 0.000039 | 0 | 0.000002 | 0 | 0.037402 | 0 | 0.024 | 0.01 | 0.0009 | 0.01 |
| 500 | 0.000037 | 0 | 0.000002 | 0 | 0.035222 | 0 | 0.022 | 0.01 | 0.0008 | 0.01 |
| 最大落地浓度 最大占标率 | 0.001236 | 0 | 0.000070 | 0 | 1.3378 | 0.07 | 1.119 | 0.56 | 0.0447 | 0.45 |

估算模式计算统计结果，见表2.4-6。

表2.4-6              主要污染源估算模型计算结果表

| 污染物 | 高温蒸煮废气 | 冷库废气 |
| --- | --- | --- |
|  | H2S | NH3 | 非甲烷总烃 | H2S | NH3 |
| 最大落地浓度 (μg/m3) | 0.000070 | 0.001236 | 1.3378 | 0.0447 | 1.119 |
| 最大地面浓度占标率Pmax(%) | 0 | 0 | 0.07 | 0.45 | 0.56 |
| 最大浓度落地距离D(m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 评价等级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 | 三级 |

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)评价等级划分方法，采用估算模型分别预测计算每种污染物的最大地面浓度占标率Pi及污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，根据预测计算结果，本工程污染物取预测值中最大者(Pmax)氨的最大地面浓度占标率最大为0.56%<1%，因此判定本工程大气环境评价工作等级为三级。

(2) 环境空气评价范围

根据大气导则，三级评价无需设置大气环境影响评价范围。

### 2.4.2地表水环境

本项目产生的废水全部进入消毒池，消毒后定期由吸污车拉运至博乐市污水处理厂处理，所以项目运行不会对地表水环境造成影响。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ/T2.3-2018)，本项目地表水评价等级为3级B，以分析说明为主。

### 2.4.3声环境

根据《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2009)中规定的评价工作等级划分依据，本项目所在区域适用于《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类地区，项目评价区内声环境敏感点距离厂区较远，通过对该项目产噪情况分析，项目设备噪声经采取隔声、减振等措施后，建设前后噪声级增加较小，且受影响的人口无明显变化，噪声对周围的环境影响较小。考虑本项目建设特点，确定本项目声环境评价等级为二级。

评价范围：厂界外200m范围。

### 2.4.4生态环境

本次扩建主要为设备更新，不新增占地，因此不对生态环境进行影响评价。

### 2.4.5环境风险

按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中的有关规定，风险评价工作等级划分见2.4-9。

表2.4-9  风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据5.6节分析结果显示，本项目风险潜势确定为I，因此，环境风险仅做简单分析。

### 2.4.6 土壤环境

本项目为污染型项目，根据土壤环境影响评价类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见表2.4-10。

表2.4-10   污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价工作等级 占地规模 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“—”表示科不开展土壤环境影响评价工作 |

①土壤环境影响评价类别及占地规模

本项目为危险废物利用处置项目，根据附录 A 中判定本项目为Ⅰ类项目；项目占地规模≤5hm2，占地规模为小型。

②土壤环境敏感程度

本项目周围有环境敏感目标(主要为居民区)，项目区环境敏感程度为敏感。

根据表2.4-10判定，项目区土壤环境影响评价工作等级为一级。

评价范围：占地范围内全部、占地范围外1km。

### 2.4.7 地下水环境

根据工程所属的地下水环境影响评价项目类别及工程所处位置的地下水环境敏感程度确定评价工作等级。

1) 项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610－2016)附录A：地下水环境影响评价行业分类表，本工程属于表中的“U城镇基础设施及房地产，151危险废物(含医疗废物)集中处置及综合利用”，编写报告书，地下水环境影响评价项目类别为“Ⅰ类”。

2) 地下水环境敏感程度

据调查，本项目西侧约2.5km处为博乐市自来水厂饮用水水源保护区，本项目所在区域地下水流向为NW－SE，依据流向判定，本项目不在该饮用水水源保护区及以外区域的补给径流区，本项目不在水源保护区的上游，本项目正常运营不会对该保护区构成影响。

拟建厂址附近无集中或分散饮用水源；无除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区及分布区，无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区及分布区。

综上所述，根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》(HJ610-2016)中地下水环境敏感程度确定，本工程地下水环境敏感程度均为“不敏感”。(见表2.4-11)。

表2.4-11     地下水环境敏感程度分级

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地(包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源)准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源(包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的饮用水水源)准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源(如矿泉水、温泉等)保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所办公室的涉及地下水的环境敏感区。 |

3) 评价工作等级确定

根据本项目所属项目类别及工程所处位置的敏感程度，按照《环境影响评价技术导则－地下水环境》(HJ610-2016)中评价工作等级分级表(见表2.4-12)，最终确定本工程地下水评价工作等级为：二级。

表2.4-12      评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

4) 评价范围

据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)的要求，结合本工程特征，为了充分反映评价区地下水环境的基本状况，同时满足预测和评价要求，考虑厂址周边地形地貌特征、区域地质及水文地质条件、地下水保护目标和评价工作的等级(二级)的要求，确定评价范围如下：

本工程所在区域水文地质条件相对简单，按照导则查表法进行地下水评价范围的确定，主要为：按评价等级二级要求，本次评价范围确定以厂区为重点，考虑工程区周边不存在显著的水文地质边界，根据本次收集机井位置及评价区地下水流向、地下水环境保护目标位置，由西北向东南梯形布置，范围面积约11.6km2，具体为：梯形上底、下底、高分别为2.1km、5.4km、3.07km，可满足导则查表法所给出的评价等级为二级评价区面积要求(6-20km2，应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围)。

评价范围见图2.4-1。本项目调查范围与评价范围相同。

## 2.5环境功能区划

(1)环境空气

本项目厂址区域环境空气功能区划为二类区。

(2)水环境

本项目所在区域地下水执行《地下质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类水质标准。

(3)声环境

本项目医疗废物处置项目厂址所在地的声环境功能区为2类。

## 2.6主要环境保护目标

根据现场踏勘和综合分析，项目周边敏感点情况见表2.6-1以及图2.6-1所示。

# 3建设项目工程分析

## 3.1原有项目概况

博乐市新洁医疗废弃物集中处置中心位于博乐市东北约2.5km，2005年8月建设单位取得原新疆维吾尔自治区环保局《关于博乐市医疗垃圾处理工程环境影响报告书的批复》(新环控函〔2005〕440号)。博乐市医疗废物处置中心建设项目于2007年8月开工建设，2007年12月主体工程建设完成，2009年4月27日原新疆维吾尔自治区环保局以新环监函[2009]184号文批复同意投入试运行，新疆维吾尔自治区监测总站编制了《博乐市医疗垃圾处理工程竣工环境保护验收监测报告》(新环验[2010-HJY-028])，2011年9月取得原自治区环保厅《关于博乐市医疗垃圾处理工竣工环境环保验收意见的批复》(新环评价函〔2011〕857号)。

博乐市医疗废物处置中心已运行了10年，为了更高效、安全的对博州医疗废物进行处置，博乐市新洁医疗废弃物集中处置有限责任公司于2017年通过政府采购新增1台5t/d的高温高压蒸汽灭菌锅，原3t/d的高温高压蒸汽灭菌锅已停用，其余设施均依托现有工程。

目前，新购买设备已于2017年9月投入使用，本工程属于“未批先建”，博乐市环保局已对此违法行为进行了处罚，建设单位已交罚款。

### 3.1.1 原有工程基本情况

项目名称：博乐市医疗垃圾处理工程

建设单位：博乐市新洁医疗废弃物集中处置有限责任公司

建设地点：博乐市生活垃圾填埋场西侧约300m处

主要处理工艺：高温灭菌处理工艺

规模及处理范围：处理规模为3t/d，仅收集处理感染性和损伤性医疗废物。其余医疗废物不进入本项目处理中心。

建设单位已取得博州生态环境局颁发的《危险废物经营许可证》，经营危险废物类别为：HW01类(831-001-01、831-002-01、831-003-01、900-001-01)，有效期至2020年7月。

### 3.1.2 原有工程组成

原有工程组成见表3.1-1。

表3.1-1     原有工程组成表

| 类别 | 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 医疗废物消毒系统 | 医疗废物处置中心包括进料单元、高温蒸汽处理单元、破碎单元等构成。消毒车间总建筑建筑面积为315.19m2。 |
| 辅助 工程 | 办公室 | 办公楼为1层结构。 |
| 储运工程 | 运输 | 医疗废物专运车4辆 |
| 公用 工程 | 供水 | 厂区附近现有水井作为用水源 |
|  | 排水 | 生产废水排入9.5m3消毒池，生活污水排入16m3的化粪池处理后也进入消毒池，定期由吸污车清运至污水处理厂处置。 |
|  | 供热 | 采用2台1t/h的燃煤锅炉(2017年已关停) |
|  | 供电 | 接市政电网 |
|  | 噪声 | 采用隔音、消声等措施 |
|  | 固废 | 医废经消毒处理后的医废残渣送至博乐市生活垃圾填埋场填埋。 |

### 3.1.3 原有项目设备清单

表3.1-2  原有项目设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医废收集专用车辆 | 郑州红宇 | 4辆 |  |
| 2 | 高温蒸汽灭菌锅 | 3t/d | 1套 |  |
| 3 | 破碎机 | / | 1台 |  |
| 4 | 针头毁形器 | LX-UMC180型 | 1台 |  |
| 5 | 二氧化氯复合消毒剂发生器 | HTF2000-100型 | 2台 | 1用1备，设置在消毒间 |

### 3.1.4 原有工程工艺流程

医疗废物收集系统博州地区产生的医疗废物，各医院指派专人将医废分类统一收集至各医院内医废存储点，按时至存储点将医废按分类进行过磅、登记，医疗废物存放收集于专用废物周转箱中，由医疗废物专用运输车运入医疗废物处置中心厂区。

医疗废物处理系统高温高压蒸汽灭菌处理系统日处理能力为3dt/d。首先将医疗废物投入灭菌锅内，启动真空发生器以蒸汽驱动抽吸，导入饱和蒸汽使灭菌锅内温度达到135℃以上，持续灭菌时间为45min，将灭菌锅内各类病菌杀死。灭菌完成后进入干燥阶段，通过对灭菌锅内强力抽真空，并在一定真空度(0.06～0.09MPa)下维持至少12min后，再充入空气，完成干燥。之后开启自动排气阀，将灭菌室内蒸汽导入冷凝器中冷凝后排入消毒池进行处理。经高温灭菌后的医疗废物经破碎机破碎后送博乐市生活垃圾填埋场医疗废物填埋区进行安全填埋。

### 3.1.5 原有工程污染及防治措施

(1)废气污染物排放及污染防治措施

原有工程废气污染物主要包括医疗废物高温蒸汽灭菌装置产生的工艺废气和供热锅炉废气，高温蒸汽灭菌装置产生的工艺废气以无组织的形式排放，锅炉废气通过1座15m烟囱排放。

根据《博乐市医疗垃圾处理工程竣工环境保护验收监测报告》(新环验[2010—HJY—028])中的监测结果，1#锅炉烟尘、SO2均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中二类区、Ⅱ时段标准；厂界H2S、NH3无组织废气排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中的二级标准。

(2)废水污染物排放及污染防治措施

现有工程废水主要为高温蒸汽灭菌废液、车辆冲洗废水、职工生活污水。

高温蒸汽灭菌废液主要来自于高温灭菌锅内饱和蒸汽在灭菌完成后，灭菌室内蒸汽导入冷凝器中冷凝产生的废液，高温蒸汽消耗量每天约为1.8m3d，年耗量约为500m3a；冷凝废液排放量约为0.7m3/d，年排放量约为200m3/a，进入一座9.5m3消毒池，通过二氧化氯发生器对消毒池内废水进行连续消毒，定期由吸污车清运至博乐市污水处理厂处理，无外排。生活污水经管线收集后，排入一座16m3化粪池处理后也进入消毒池处理。车辆冲洗废水全部排入消毒池内。

根据《博乐市医疗垃圾处理工程竣工环境保护验收监测报告》(新环验[2010—HJY—028])中的数据，医疗废物处置中心排放的废水中，pH、SS、COD、BOD、氨氮、氰化物、粪大肠菌群数排放浓度均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中二级排放标准；总汞、总砷、总铬、六价铬、总铅排放浓度达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一类污染物最高允许排放浓度。

(3)噪声

厂界噪声监测结果可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

(4) 固废

现有工程固废主要为生活垃圾、灭菌后的医疗废物，全部送至生活垃圾填埋场填埋处置。

### 3.1.7  整改措施

目前，厂区已完成的整改内容为：已将原有的燃煤锅炉关停，替代为电锅炉。

根据现场勘察，原有项目存在的问题主要包括：厂区已设置医疗废物储存间，但未安装制冷设备，不具备冷藏条件；厂区未设置危险废物暂存间。

因此，根据《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276-2006)，本次环评提出以下整改措施：

要求储存间安装制冷设备，并采用全封闭、微负压，设置气体净化装置和事故排气系统，同时设置活性炭吸附装置。

设置危险废物暂存间。

## 3.2扩建设项目概况

### 3.2.1扩建项目概况

项目名称：博乐市新洁医疗废弃物集中处置工程改扩建项目

建设单位：博乐市新洁医疗废弃物集中处置有限责任公司

建设地点：博乐市生活垃圾填埋场西侧约300m处

建设性质：改扩建(2017年已投运，属于“未批先建”项目)

主要处理工艺：高温灭菌处理工艺

规模及处理范围：本项目设计处理规模为5t/d，仅收集处理感染性和损伤性医疗废物。其余医疗废物不进入本项目处理中心。

项目总投资：205万元

劳动定员及工作制度：定员21人，年运行365d。

### 3.2.2工程组成

本项目建设内容主要为新增1台5t/d的高温蒸汽灭菌锅（实际已安装投运），其他设施均依托现有工程。主要组成见表3.2-1。

表3.2-1  项目组成一览表

| 类别 | 工程名称 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 医疗废物消毒系统 | 高温蒸汽灭菌锅 | 位于现有医疗处置间内 |
| 辅助 工程 | 办公楼 | 办公楼为1层结构。 | 依托 |
| 运输储运工程 | 运输 | 4辆医疗废物专运车 | 依托 |
|  | 储存 | 医疗废物临时储存间（冷库） | 依托现有储存间，本次新增一套制冷设备 |
| 公用 工程 | 供水 | 厂区附近现有水井 | 依托 |
|  | 排水 | 生产废水和生活污水经消毒处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准后由吸污车拉运至当地污水处理厂处置 | 依托 |
|  | 供热 | 工艺使用蒸汽采用1台0.3t/h的电锅炉，冬季为厂区供热 | 依托 |
|  | 供电 | 接市政电网 | - |
| 环保工程 | 高温蒸汽废气处理系统包括预真空、泄压排空后真空阶段废气 | 废气经高温蒸汽灭菌处理，高温蒸汽产生的废气经冷凝器冷凝，再通过高效废气处理装置(生物过滤器+活性炭)吸附处理 | 已建 |
|  | 固废 | 废活性炭、废滤膜、废树脂送有资质的危废处置单位处理。废弃医废周转箱、医废经消毒处理后的医废残渣送至生活垃圾填埋场填埋。 | - |
|  | 废物暂存间 | 与医疗废物临时储存间共用，暂存废活性炭、废滤膜、废树脂等危废 | - |
| 依托工程 | 医疗废物最终处置 | 医疗废物经高温蒸汽和破碎毁形处理后运至项目东侧的博乐市生活垃圾填场专区安全填埋。 | - |

### 3.2.3医疗废物来源及范围

医疗废物来源：具体医疗废物收集明细见表3.2-2。

表3.2-2   医疗废物收集明细      单位：kg

| 序号 | 医疗废物生产单位 | 感染性废物 | 损伤性废物 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 博尔塔拉蒙古自治州人民医院 | 124988.5 | 10115 | 135103.5 |
| 2 | 博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健院 | 1395 | 198 | 1593 |
| 3 | 博乐中山医院 | 813 | 57.5 | 870.5 |
| 4 | 博尔塔拉蒙古自治州长城医院 | 1711.9 | 68.5 | 1780.4 |
| 5 | 博尔塔拉蒙古自治州丽人妇幼医院 | 1748.1 | 16.5 | 1764.6 |
| 6 | 新疆生产建设兵团农五师医院 | 52536.1 | 8603.9 | 61140 |
| 7 | 博尔塔拉蒙古自治州博爱医院 | 1389.8 | 1.5 | 1391.3 |
| 8 | 爱康医院分院 | 1079.9 | 94.2 | 1174.1 |
| 9 | 博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院 | 4879 | 528.5 | 5407.5 |
| 10 | 博尔塔拉蒙古自治州中心血站 | 1560 | 318 | 1878 |
| 11 | 博乐市维吾尔医医院 | 16063.8 | 798 | 16861.8 |
| 12 | 博乐市疾病预防控制中心 | 550 | 92.5 | 642.5 |
| 13 | 博乐市人民医院 | 7229.5 | 871.5 | 8101 |
| 14 | 博乐市青得里乡卫生院 | 2102 | 362.1 | 2464.1 |
| 15 | 博乐市小营盘镇卫生院 | 1613.2 | 465.7 | 2078.9 |
| 16 | 博乐市阿热勒托海卫生院 | 743.2 | 218.5 | 961.7 |
| 17 | 博乐市乌图布拉格镇卫生院 | 890 | 213.3 | 1103.3 |
| 18 | 博乐市达勒特镇卫生院 | 1025.2 | 299.6 | 1324.8 |
| 19 | 博乐市贝林哈日莫墩乡卫生院 | 684.4 | 200.1 | 884.5 |
| 20 | 博乐市青得里街道卫生服务中心 | 1067.6 | 160.5 | 1228.1 |
| 21 | 博乐市顾里木图街道社区卫生服务中心 | 782.2 | 340.1 | 1122.3 |
| 22 | 博尔塔拉蒙古自治州爱康医院 | 5121.2 | 113.5 | 5234.7 |
| 23 | 博乐市妇幼保健院 | 2620.4 | 292.1 | 2912.5 |
| 24 | 五师社区卫生服务中心 | 382.9 | 140.5 | 523.4 |
| 25 | 博乐市仁爱医院 | 2414.8 | 63 | 2477.8 |
| 26 | 博尔塔拉蒙古自治州疾控中心 | 269 | 37.5 | 306.5 |
| 27 | 八十四团医院 | 1160 | 46.5 | 1206.5 |
| 28 | 八十五团医院 | 420.5 | 218.6 | 639.1 |
| 29 | 八十六医院 | 724.9 | 245.8 | 970.7 |
| 30 | 博尔塔拉蒙古自治州动检中心 | 340 | 0 | 340 |
| 31 | 博尔塔拉蒙古自治州睛明眼科医院 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 阿拉山口市医院 | 2242.4 | 412 | 2654.4 |
| 33 | 温泉县塔秀乡卫生院 | 204.2 | 66.3 | 270.5 |
| 34 | 温泉县哈日布呼镇卫生院 | 1585.7 | 164.3 | 1750 |
| 35 | 温泉县昆得仑牧场卫生院 | 292.1 | 85.6 | 377.7 |
| 36 | 温泉县扎勒木特乡卫生院 | 679.3 | 185.6 | 864.9 |
| 37 | 温泉县人民医院 | 5863.1 | 1513.7 | 7376.8 |
| 38 | 温泉县查干屯格乡卫生院 | 379.4 | 113.81 | 493.21 |
| 39 | 温泉县红十字友好医院 | 601.6 | 177 | 778.6 |
| 40 | 温泉县妇幼保健站 | 354 | 2.5 | 356.5 |
| 41 | 温泉县哈镇计生服务中心 | 30.8 | 0 | 30.8 |
| 42 | 温泉县安格里格卫生院 | 394.3 | 145.2 | 539.5 |
| 43 | 温泉县呼和托哈卫生院 | 294.9 | 56.6 | 351.5 |
| 44 | 八十七团医院 | 659.44 | 187.5 | 846.94 |
| 45 | 八十八团医院 | 348.1 | 90.4 | 438.5 |
| 46 | 八十三团医院 | 1908.9 | 681.3 | 2590.2 |
| 47 | 八十九团医院 | 2224.9 | 752.9 | 2977.8 |
| 48 | 九十医院 | 2014.84 | 669.4 | 2684.24 |
| 49 | 九十一团医院 | 294.4 | 94.5 | 388.9 |
| 50 | 精河县人民医院 | 37960.6 | 5107.8 | 43068.4 |
| 51 | 精河县华夏医院 | 1589.6 | 432.4 | 2022 |
| 52 | 精河县精华医院 | 3924.2 | 1262.8 | 5187 |
| 53 | 精河县五师医院 | 4313 | 1146.7 | 5459.7 |
| 54 | 精河县八家户卫生院 | 686.2 | 225.2 | 911.4 |
| 55 | 精河县茫丁乡卫生院 | 860.9 | 234.6 | 1095.5 |
| 56 | 精河县疾病预防控制中心 | 58.4 | 10.2 | 68.6 |
| 57 | 精河县托里镇卫生院 | 669.2 | 200.5 | 869.7 |
| 58 | 精河县妇幼保健院 | 453.8 | 5 | 458.8 |
| 59 | 精河县托托医院 | 241.5 | 68.1 | 309.6 |
| 60 | 精河县阿合奇农场 | 1009.8 | 290.1 | 1299.9 |
| 61 | 精河县大河沿子医院 | 1951.5 | 596.4 | 2547.9 |
| 62 | 八十一团医院 | 2387.3 | 858.5 | 3245.8 |
| 63 | 八十二团医院 | 497.4 | 129.7 | 627.1 |
| 64 | 五师医院门诊 | 31 | 12 | 43 |
| 合计 | 315312.88 | 41159.61 | 356472.49 |

数据来源：博乐市新洁医疗废弃物集中处置有限责任公司2019年度统计年报

本项目是高温蒸汽消毒处理医疗废物，主要处理《医疗废物分类名录》中的感染性废物和损伤性废物。不适用于处理病理性废物、药物性废物、化学性废物。

表3.2-3     本项目可以处理的医疗废物种类见下表

| 类别 | 常见组分或者废物名称 |
| --- | --- |
| 感 染 性 废 物 | 1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括： —棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料； 一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械； —废弃的被服； —其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 |
|  | 2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。 |
|  | 3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。 |
|  | 4、各种废弃的医学标本。 |
|  | 5、废弃的血液、血清。 |
|  | 6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物 |
| 损伤性废物 | 1、医用针头、缝合针。 |
|  | 2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。 |
|  | 3、载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等 |

### 3.2.4总图布置

本项目总占地面积为8000m2，本次扩建不新增构筑物。厂区平面布置卫星图见图3.2-1。

### 3.2.5公用工程

(1)供电

本工程用电引自附近10kV线路。

- 给排水给水：

给水：项目生产水源为厂区附近现有水井。

排水：项目厂区产生的生活废水经化粪池处理后存放于消毒池内。

(3)蒸汽

本项目新增1台0.3t/h的电加热蒸汽锅炉，2017年已投运，提供高温蒸汽用于医疗废物高温灭菌过程以及冬季供暖。原有燃煤锅炉已关停。

(4)软水制备系统

本项目锅炉房内设软水设备1套，处理能力1.5m3/h，供应锅炉用水。

- 供热

本项目冬季办公及宿舍采用电锅炉供暖。

(6)储存间(兼冷库)

厂区目前设置了储存间，但未安装制冷设备，不具备冷藏条件。本次环评提出需在储存间设置制冷设备，并在室内设置微负压，同时设置活性炭过滤。冷库医疗废物最大贮存量为5t。

1)医疗废物暂时贮存温度≥5℃时，暂存时间不得超过24小时；医疗废物贮存温度＜5℃，贮存时间不得超过72小时。

2)贮存设施地面和1.0m高的墙裙须进行防渗处理，地面具有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水采用管道直接排入消毒池处理设施。

3)贮存设施需采用全封闭、微负压设计，并设置事故排风系统。

医疗废物暂存必须满足《医疗废物集中处置技术规范(试行)》(环发[2003]206号)、《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276-2006)和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)标准要求。

### 3.2.6医疗废物收集、运输及贮存

3.2.6.1医疗废物收集制度

建设方根据表3.2-2所列可处置的医废种类，已与医废产生单位签订了协议，只有感染性废物和损伤性废物允许进入本系统处置，不同医疗废物收集、处置方式要求不同，在医疗废物产生源头应做好分类工作。所有装载医疗废物的周转箱和利器盒将妥善密封，确保在处理过程中不会泄漏。

项目医疗废物采用高温蒸汽灭菌处理，利器包装形式和规格应与后续进料、蒸汽处理、破碎等处理工艺环节相适应。包装好的医疗废物装入专用密封的周转箱中，周转箱符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》(HJ421-2008)中的要求。医疗废物的运输为医疗专用车辆，符合《医疗废物转运车技术要求(试行)(GB19217-2003)》有关规定，设置了明显和持久标志。

不允许进入扩建项目接收系统的病理性废物、药物性废物及化学性废物采用红色专用包装袋收集，各类医疗废物不得混合收集，各类包装袋印有明显的相应类别的警告语。各类医疗废物分类装入对应的专用红色袋内。

#### 3.2.6.2收集

医疗废物产生单位负责废物的分类收集和包装。具体收集程序：专用周转箱统一由医疗废物集中处理中心配置，然后根据各自医疗废物产生情况，由医疗废物集中处理厂下发给各相关医疗单位，按照医院制定的管理办法，要求相关科室及时将产生的医疗废物严格分类装入专用塑料袋或利器盒中，装满后妥善密封处理(如用袋口的捆扎绳捆扎后再用胶条粘封)并放入专用周转箱中。在废物收集、密封和移动等过程中，一定要小心操作，避免包装物损坏或割伤身体。本项目已配备了200个周转箱。

在各医疗机构，医疗废物必须妥善分类，将不适用于消毒处理的病理性人体器官、药物性和化学性医疗废物分出来。将能够处理的废物全部采用专用包装袋、利器盒等包装，包装袋采用黄色，封好袋、合口后装入医疗废物周转箱内，由本医废处置中心专用运输车定时定点收集，病理性人体器官、药物性和化学性医废不进入本处置中心。

医疗废物运送人员在接收医疗废物时，检査医疗卫生机构是否按规定进行包装、标识，并盛装于周转箱内，不得打开包装袋取出医疗废物。对包装破损、包装外表污染或未盛装于周转箱内的医疗废物，医疗废物运送人员应当要求医疗机构重新包装、标识，并盛装于周转箱内。拒不按规定对医疗废物进行包装的，运送人员有权拒绝运送，并向当地环保部门报告。

#### 3.2.6.3运输

医疗废物专用转运车每天将从各医疗机构收集的医疗废物运至处理中心内，并将清洗消毒后的医疗废物周转箱再送至各医疗机构。运输过程中避开了人群密集区(如主要街道或商业区附近)和人群出没频繁时段(如上下班时间)，并选择最短的运输路线，最大限度的减小意外事故带来的环境污染和病毒感染，本项目已配备4辆医疗废物运输专用车辆，且车辆自带冷藏功能。

对于有住院病床的医疗卫生机构，处置单位必须每天派车上门收集，做到日产日清；若无法做到日产日清的，按规范要求，当地最高气温高于25℃时，将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48h；对于无住院病床的医疗卫生机构，如门诊部、诊所，医疗废物处置2天收集一次医疗废物。

#### 3.2.6.4计量

医疗废弃物的计量通过地磅。并对该计量间进行管理，对进场医疗废物，分别建立完善的医疗废物申报企业档案及医疗废物收集储存档案，医疗废物的收集、处理、处置全过程，严格执行国家环保总局制定的“五联单”制度。

对进厂医疗废物，核对五联单上各项数据，登记签收，计量。送到准备库等待处理。配有一套包括微电脑在内的电子计量数据处理系统。整个医疗废物的计量以医院为单位采用电子称跟踪计量。建立相应的自动记录数据库。可以完成医疗废物数量、来源、各医院医疗废物产量变化走势等一系列信息的记录，并设有数据通讯接口，可与控制中心联网。整个数据由医疗废物集中处理中心统一管理，至少保存5年以上，并定期上报当地生态环境主管部门和卫生行政部门备案。

#### 3.2.6.5贮存

医疗废物贮存设施应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求。由于医疗废物的有毒、有害性，不宜长时间的存储，因此，运至集中处理中心后，进入处置厂的医疗废物原则上当天进行处置。按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》消毒处理厂必须设置暂存库。

医疗废物周转箱运抵处理厂后，首先卸到医疗废物暂存库(兼做冷库)中，由穿有防护服的操作人员将密闭周转箱内医疗废物倒入灭菌车内，然后由上料机推入灭菌器内；贮存冷库未启动制冷设备时，可用作暂时贮存库，此时医疗废物暂时贮存时间不得超24h；当启动制冷设备，医疗废物贮存温度<5℃，贮存时间也不得超过72h。

根据《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276-2006)要求贮存设施采用全封闭、微负压设计。门和窗附近设有醒目的危险警告标志，避免无关人员误入。

## 3.3影响因素分析

医疗废物的危害主要表现为感染致病性，基于这点，将医疗废物暴露于一定温度的水蒸汽氛围中并停留一定的时间，在这期间利用水蒸汽释放出的潜热，可使医疗废物中的致病微生物发生蛋白质变性和凝固，致使致病微生物死亡，从而使医疗废物无害化，达到安全处置的目的。

高温蒸汽处置技术处理医疗废物，使之成为无害的一般物质进入城市生活垃圾处置系统，其工艺流程主要是：医疗废物推入密封的高温蒸汽容器，接着抽真空，然后注入高温蒸汽进行蒸煮消毒灭菌。在排放冷凝水和蒸汽降温降压后的无害废物送入粉碎销毁，成为无病毒、无害的一般城市生活垃圾进行安全填埋或焚烧。鉴于医疗废物成分的复杂性，医疗废物高温蒸汽处置过程中会有废液、挥发性有机物(VOCs)等有害物质向环境排放，所以医疗废物高温蒸汽处置技术除需要考虑医疗废物处置效果满足环境卫生标准外，还需对处置过程中产生的废液和废气进行有效处理。

### 3.3.1医疗废物处置工艺

本项目采用先高温蒸汽灭菌处理后破碎的工艺，由进料、预真空、高温灭菌、后真空(干燥)、破碎等步骤组成，其中灭菌过程为45min，加上其余步骤，每批次处理的时间在75min左右，灭菌温度不低于134℃，压力不小于220kPa条件下运行。设计每天工作16h/d。工艺流程框图如下：

图3.2-1系统工作流程

#### 3.3.1.1上料

工作人员将密闭周转箱内医疗废物倒入灭菌车内，然后由上料机推入灭菌器内，此环节少量无组织废气产生，该环节过程短，废气无组织排放量较小。

#### 3.3.1.2灭菌处理

当前门关闭后PLC给灭菌器指令开始运行灭菌器已预先设定好的灭菌程序，进行灭菌处理。

程序运行过程如下：

准备——脉动——升温——灭菌——排汽——干燥——结束

- 脉动：对灭菌器内室进行抽真空、进蒸汽操作，反复进行几次(一般取三到四次)，然后再次抽真空，待内室压力到达脉动下限后，程序转升温阶段。经过该阶段后，内室的冷空气排除率可达到99%以上，确保内室无死点，保证灭菌的合格。(设定的参数为：脉动三次，脉动上下限为：±70Kpa。参数可以调节)。

- 升温灭菌

脉动抽真空后电脑控制程序转入升温状态，进气阀打开，蒸汽经过灭菌器夹层进入内室，对废物进行加热，同时内室疏水阀间歇性开启，将蒸汽冷凝后产生的水排出。内室温度达到设定值后程序转灭菌阶段。开始灭菌计时，在此期间内室进汽阀受到内室温度和压力的共同控制以确保内室保持在一定的温度范围内对废物进行灭菌。当内室温度高于灭菌温度上限(灭菌温度134+2℃)时，进汽阀关闭，低于灭菌温度时，进汽阀打开；当内室压力高于内室压力限度值时，进汽阀关闭，比内室压力限度值低出10kPa时，进汽阀打开。灭菌计时(45min(可调节))到后，程序转排汽阶段。

- 排汽

排汽阀打开，内室的蒸汽在内外压差的作用下排出，经过换热器的作用，大部分蒸汽冷凝成水，少部分蒸汽经过滤后排至大气。内室压力下降到设定值后，程序转干燥阶段。

- 干燥

真空泵打开对内室进行抽真空，同时夹层保持一定的压力和温度，起到烘干内室的作用干燥计时(一般12min)到后，排汽阀和真空泵关闭，回空阀打开，使内室回复零压。内室压力上升到-10kPa时，程序转结束阶段。

- 灭菌结束出料

当全部程序结束后蜂鸣器呼叫，此时舱门自动打开，灭菌车经自动出柜单元将灭菌车顺序拉出柜，出柜后的灭菌车由人工推至破碎区进行破碎处理。

#### 3.2.1.3破碎毁形

人工将灭菌车内的经过灭菌后的医疗垃圾放入到上卸料机的上料框内，按启动按钮，卸料机开启，卸料机会自动将灭菌车内的医疗废物翻转倒入到破碎机内。破碎系统要求破碎机既能够破碎硬质物料(如玻璃、针头、手术刀等)，又能够破碎软质的物料(如纱布、包装袋、纸类废物等)。物料破碎后粒径不大于5cm。

#### 3.2.1.4传送

医疗废物由密闭传送机输送到垃圾运输车内。最后废物由废物运输车运出送填埋场填埋。由于本处置厂紧邻生活垃圾卫生填埋场，为了节省投资，降低能耗，本处理系统不设置压缩系统。

#### 3.2.1.5废气处理

废气中引起臭味的物质主要为氨气和硫化氢，本工艺高温蒸煮阶段为全密闭式生产，高温蒸煮时产生的废气在干燥阶段经过换热板冷凝和灭菌锅内部的废气处理装置（生物过滤器+活性炭）后进入废水消毒间，因此本项目无有组织废气排放。

3.2.1.6废水处理系统

在脉动过程中，冷凝水在底部形成，冷凝水会留在灭菌器内室。在升温过程中，内室进蒸汽是底部进蒸汽，将底部的冷凝水与内室的医疗废物一起加热升温气化灭菌，使得内部冷凝水与医疗废物一起达到灭菌效果。灭菌完成排气过程中，废水和废气一起排出，经过板式换热器冷凝，排放至消毒池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准要求。

3.2.1.7周转箱、车辆以及灭菌车清洗

医疗废物转运车应在每次使用后进行清洗消毒。当车厢内壁或外表面被污染及运输车辆每次运输完毕后，必须对车厢内壁和外表面进行清洗消毒。严禁在社会车辆清洗场所清洗医疗废物运输车辆。医疗废物转运车进入汽车卸料区卸下周转箱后，进入车辆消毒清洗车间进行消毒清洗，医疗废物转运车在车辆消毒清洗车间内以1:100的84消毒液喷洒消毒，并密闭10min左右，然后再用清水清洗，利用高压水枪对车厢内外的污渍进行清除。厂内已配备高压喷枪1支，高压水泵1台。

周转箱的消毒采用化学浸泡的消毒方式，浸泡时采用叠放的方式。配备自动给水泵两台(一用一备，与浸泡池的给水泵共用)。另外需要配备污水提升泵一台，以供换水使用。

本项目工艺流程图及产污节点图见图3.2-2。

图3.2-2    本项目工艺流程图及产污节点图

### 3.2.2产污环节分析

污染源统计见表3.2-5。

表3.2-5污染源统计表

| 项目 | 产污环节 | 污染源 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织废气 | 蒸汽灭菌废气、储存间 | H2S、NH3、恶臭、VOCs |
| 废水 | 生活污水 | 职工生活污水 | SS、COD、BOD5、NH3-N |
|  | 工艺废水 | 蒸汽灭菌冷凝液 | COD、BOD5、NH3-N |
|  | 清洗废水 | 周转箱、灭菌车、转运车辆清洗 | SS、大肠杆菌 |
| 噪声 | 破碎机 | 等效连续A声级 |
|  | 循环泵 | 等效连续A声级 |
| 固废 | 一般固废 | 办公区 | 生活垃圾 |
|  |  | 灭菌系统 | 医疗废物 |
|  | 危险固废 | 废气处理系统 | 废活性炭、废生物滤膜、 废离子交换树脂 |

## 3.4平衡分析

### 3.4.1物料平衡

本工程处理医疗废物量为5t/d，物料平衡见图3.4-1。

图3-4-1         物料平衡示意图   单位：t/d

### 3.4.1水量平衡

项目水量平衡图见图3.4-2。

图3.4-2    本项目水量平衡图(单位：t/a)

## 3.5污染源强核算

### 3.5.1废水

(1)项目消毒清洗废水

① 车辆清洗废水

医疗废物运输车每次卸完全部医疗废物，消毒后用水冲洗。一般车辆单次清洗用水量约0.2m3，车辆每天清洗1次，则车辆清洗用水量约0.8m3/d，排水量按用水量的80%计，日排放量约0.64t/d，年排放量为233.6t/a，主要污染物为COD、SS、石油类。车辆消毒清洗区，设排水沟，清洗废水经排水沟收集后排入消毒池。

② 周转箱清洗废水

周转箱清洗消毒采用浸泡的方式消毒清洗，次氯酸钠溶液(84消毒液)作为消毒剂对周转箱进行浸泡消毒。周转箱清洗用水量约360m3/a，废水量按用水量的80%计，年排放量为288t/a，主要污染物为COD、SS。

③ 车间清洗废水：高温蒸汽处理车间根据需要定期冲洗，冲洗频率约为1周冲洗1次，每次用水量约2m3，年用水量为104t/a。废水产生量按用水量的80%计，排放量约为83.2t/a，主要污染物为少量COD、SS。

④ 灭菌车清洗废水

项目共设4台医疗废物专用灭菌车，项目采用高压水枪对灭菌车进行清洗，清洗水用量约为55L/台，项目灭菌车清洗用水为0.22t/d，废水产生量按用水量的80%估算，约为64.2t/a，主要污染物为COD、SS。

项目清洗消毒废水量约为669t/a，类比同类型项目消毒、清洗废水中各污染物浓度为：COD为200mg/L；SS为60mg/L；粪大肠菌群数3000 MPN/L。

(2) 冷凝水

蒸汽经过灭菌器夹层进入内室，对废物进行加热过程中有蒸汽冷凝水产生(包括蒸汽带入以及医疗自身带入)。根据《医疗废物处理处置污染防治最佳可行技术指南》(试行)(HJ-BAT-8)扩建项目处理每吨医疗废物消耗蒸汽300kg～500kg，本次蒸汽消耗量按500kg/t医废计算日需蒸汽量为2.5t/d，连同医废带入0.5t/d，共计3t/d。其中冷凝液产生量约为1.5t/d(50%)，另外50%即1.5t通过蒸汽耗散，每天进入废气处理系统的蒸汽约50%在废气处理设备中冷却变为冷凝液，故产生量约为0.75t/d。

综上，医疗废物处理产生的冷凝液总量为2.25t/d(821.3t/a)。该废水主要污染物及浓度分别为COD：350mg/L、BOD5：100mg/L、SS：60mg/L、氨氮：40mg/L；粪大肠菌群数1000 MPN/L。

(3) 软水制备废水

蒸汽锅炉用水需进行软化处理，原因在于自来水硬度较高，易形成水垢，导致锅炉受热不均匀，损坏金属；降低热效率，增加能耗；清洗水垢需加药剂，增加运行成本；导致金属腐蚀；易使蒸汽品质恶化。锅炉软水消耗量为每天0.2m3。软化水的原理是用食盐中的钠离子通过媒质(离子交换树脂等)把水中的钙、镁离子交换出。本项目软化设备制水得水率为70%，新鲜水的耗量约为0.28m3/d，软化废水产生量0.08t/d，即29.2t/a。锅炉软化水盐度较高，主要为钙(Ca2+)、镁(Mg2+)浓度的增加，没有引入新的污染物质，全部排入消毒池。

(4) 生活污水

现有人员生活污水排放量为292t/a。本次扩建不新增劳动定员，不新增生活污水排放。

本项目的废水产排情况见表3.5-1：

表3.5-1废水产排情况汇总表

| 污染源 | 废水产生量(t/a) | 污染物名称 | 产生情况 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准 | 处理排 放方式 | 排放 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) |  |  |  |
| 生产 废水 | 清 洗 消 毒 | 669 | COD | 200 | 0.13 | 150 | 消毒池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准 | 定期由吸污车拉运至博乐市污水处理厂 |
|  |  |  | SS | 60 | 0.03 | 150 |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 3000MPN/L | / | 1500MPN/L |  |  |
|  | 冷 凝 液 | 821.3 | COD | 200 | 0.29 | 150 |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 100 | 0.08 | 30 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 40 | 0.03 | 25 |  |  |
|  |  |  | SS | 60 | 0.05 | 150 |  |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1000MPN/L | / | 1500MPN/L |  |  |
|  | 锅炉软化水 | 29.2 | 高盐水 | / | 29.2 | / |  |  |
| 生活污水 | 292 | COD | 200 | 0.10 | 150 | 化粪池 处理后进入消毒池 |  |
|  |  | BOD5 | 100 | 0.06 | 30 |  |  |
|  |  | SS | 250 | 0.07 | 150 |  |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.01 | 25 |  |  |

### 3.5.2废气

本项目医疗废物处置过程中产生的废气主要为高温蒸汽废气和冷库无组织废气，冷凝后采用一套生物过滤和活性炭吸附装置处理排放。

扩建项目高温蒸汽设备在实行高温灭菌之前，在对蒸汽处理设备进行预抽真空和脉冲抽真空过程中，干燥工序同样需使用真空泵打开对内室进行抽真空，医疗废物内部的冷空气以及不凝气体随之排出。根据医疗固废处理规模核算，每天处理约10批次的医疗固废，处理每批次医疗废物产生的废气量约为10m3，每天废气量约为100m3(6.25m3/h)为间歇排放，年产生废气量约为36500m3/a。根据医疗废物理化性质及处理原理，高温蒸汽处理废气中污染物主要是恶臭(NH3、H2S)、VOCs、脉动真空阶段排气携带的少量病原微生物。参照天津大学王富民教授编制的《医疗废物蒸汽灭菌装置尾气分析及光催化降解的研究》，高温蒸汽灭菌室排出的气体VOCs浓度约为190mg/m3，故高温蒸汽处理废气中VOCs的产生量约为6.94kg/a。

NH3、H2S污染源类比采用相同医疗废物处理工艺、相同废气处理工艺的《阿图什市利康医疗废弃物处理厂项目环境影响报告书》中的数据，产生的废气采用高效生物过滤器+活性炭吸附处理后排放，其VOCs、恶臭处理效率均达90%以上，VOCs、NH3、H2S排放浓度分别约为19mg/m3、0.2mg/m3、0.01mg/m3。

本项目冷库按照全封闭、微负压操作，其废气经过活性炭吸附后由屋顶排风扇排放，其排风量约为500m3/h。其硫化氢和氨气按照其厂界达标的浓度进行估算，其具体的源强浓度为硫化氢0.06mg/m3，氨1.5mg/m3，其最终的排放量为30mg/h和750mg/h。

经处理后的医疗废物因含有水分，在采用破碎机进行破碎时，基本没有粉尘产生。

项目无组织废气排放见表3.5-2。

表3.5-2    无组织废气排放量

| 无组织废气污染源 | 污染物 | 废气量Nm3/a | 治理前 | 治理后 | 排放 标准 | 治理 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/m3 | 产生量 kg/a | 浓度 mg/m3 | 排放量 kg/a |  |  |
| 灭菌设备尾气 | NH3 | 36500 | 2 | 0.073 | 0.2 | 0.0073 | 1.5mg/m3 | 生物过滤器(滤膜)+活性炭吸附后排放 |
|  | H2S |  | 0.1 | 0.00365 | 0.01 | 0.000365 | 0.06mg/m3 |  |
|  | VOCs |  | 190 | 6.935 | 19 | 0.6935 | 4.0mg/m3* |  |

*为厂界外浓度最高点

### 3.5.3噪声

本项目高噪声设备主要为高温蒸汽处理设备、水泵、破碎机、冷却塔、破碎机及运输车辆运行的噪声，其噪声值见表3.5-3。

表3.5-3      项目主要设备噪声源强单位：dB(A)

| 设备名称 | 噪声值 | 安装位置 | 降噪措施 | 削减后噪声源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温蒸汽处理设备 | 60 | 蒸汽灭菌厂房 | 车间隔声 | 50 |
| 各类水泵 | 75 | 蒸汽灭菌厂房 | 减震、隔声 | 60 |
| 破碎机 | 80 | 蒸汽灭菌厂房 | 基础减震、合理布局 | 65 |
| 各类风机 | 85—90 | 蒸汽灭菌厂房 | 消声、合理布局 | 60 |
| 冷却塔 | 60 | 蒸汽灭菌厂房 | 基础减震 | 55 |
| 运输车辆 | 75 | 减速、禁止鸣笛 | 60 |

### 3.5.4固废

本项目固废主要包括危险废物和一般固废。其中危险废物包括废气处理系统产生的滤料、废活性炭等。一般固废包括灭菌后的医疗废物以及职工产生的生活垃圾。

(1)一般固废

①灭活后的医疗废物

根据《国家危险废物名录(2016)》附录：危险废物豁免管理清单，感染性废物和损伤性废物按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》(HJ/T276-2006)进行处理后，进入生活垃圾填埋场填埋处置或进入生活垃圾焚烧厂焚烧处置，处置过程不按危险废物管理。

本项目医疗废物经过高温蒸汽灭菌后由破碎机破碎成小于5cm的碎块，灭活后的医疗废物属于一般废物，一般处理后的相比处理前降低约10%，产生量为4.5t/d，即1642.5t/a，清运至博乐市生活垃圾填埋场。

②生活垃圾

本项目不新增劳动定员。现有生活垃圾产生量为3.65t/a，定期清运至生活垃圾填埋场。

(2)危险废物

①高温蒸汽废气处理装置废物

高温蒸汽设备抽真空过程中产生的废气要经过生物膜过滤、活性炭吸附后实现达标排放，其中滤料、活性炭需要根据过滤和吸附参数变化情况进行报废更换，更换出来的废料为危险废物(HW49其他废物，900-041-49)。生物过滤器的滤芯，更换频次为1年一换，一次更换量约为500g。活性炭吸附装置一次装活性炭2年更换一次，产生量为500g。危险废物委托有资质的单位统一处置。

②报废周转箱

每年周转箱会存在一定的破损的问题。本项目废周转箱年产生按20个/a计算。报废周转箱属于危险废物，可在本处置系统进行灭菌处理后送生活垃圾填埋场填埋。

③废树脂

本项目电锅炉配套的软水设备，每年产生废树脂0.05t/a，属于危险废物。

表3.5-4固废产生情况及性质分析

| 名称 | 固废类型 | 产生量(t/a) | 类别 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高温蒸汽废气处理装置废物(废弃滤膜、活性炭) | 危险固废 | 1 | HW49 | 委托有资质的单位统一处置 |
| 废树脂 |  | 0.05 | HW13 |  |
| 灭菌后的医疗废物 | 一般固废 | 1642.5 | -- | 灭菌后的医疗废物、报废周转箱，以及厂内生活垃圾全部送至博乐市生活垃圾填埋场 |
| 生活垃圾 |  | 3.65 | -- |  |
| 报废周转箱 |  | 20个/a | -- |  |

### 3.5.5汇总

根据项目工程分析，扩建项目生产过程中污染物产生情况汇总见表3.5-5。

表3.5-5工程污染物产生与排放汇总表

| 污染源 | 废水产生量(t/a) | 污染物名称 | 产生情况 | 排放情况 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |  |
| 生产 废水 | 清洗 消毒 | 669 | COD | 200mg/L | 0.13t/a | / | / | 经消毒池处理后不外排，定期拉运至博乐市污水处理厂处理 |
|  |  |  | SS | 60mg/L | 0.03t/a | / | / |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 3000 MPN/L | / | / | / |  |
|  | 冷凝液 | 821.3 | COD | 350mg/L | 0.29t/a | / | / |  |
|  |  |  | BOD5 | 100mg/L | 0.08t/a | / | / |  |
|  |  |  | 氨氮 | 40mg/L | 0.03t/a | / | / |  |
|  |  |  | SS | 60mg/L | 0.05t/a | / | / |  |
|  |  |  | 粪大肠菌群数 | 1000 MPN/L | / | / | / |  |
|  | 锅炉软化水 | 29.2 | 高盐水 | / | 29.2t/a | / | / |  |
| 废 气 | 高温蒸汽处理废气 | 废气 | 6.25m3/h | 36500m3/a | 6.25m3/h | 36500m3/a | 生物过滤+活性炭吸附后排放 |
|  |  | VOCs | 190mg/m3 | 6.935kg/a | 19mg/m3 | 0.6935kg/a |  |
|  |  | NH3 | 2mg/m3 | 0.073kg/a | 0.2mg/m3 | 0.0073kg/a |  |
|  |  | H2S | 0.1mg/m3 | 0.00365kg/a | 0.01mg/m3 | 0.000365kg/a |  |
|  | 冷库废气 | 废气 | 500m3/h | 2920000m3/a | 500m3/h | 2920000m3/a | 活性炭吸附后排放 |
|  |  | NH3 | 1.5mg/m3 | 4.38kg/a | 1.5mg/m3 | 4.38kg/a |  |
|  |  | H2S | 0.06mg/m3 | 0.1752kg/a | 0.06mg/m3 | 0.1752kg/a |  |
| 固体 废物 | 厂房 | 灭活后的医疗废物 | / | 1642.5t/a | / | 0 | 送生活垃圾填埋场 |
|  |  | 废弃滤膜、活性炭 | / | 1t | / | 0 | 委托有资质的单位统一处置 |
|  | 电锅炉 | 废树脂 | / | 0.05t/a | / | 0 |  |
|  | 综合楼 | 生活垃圾 | / | 3.65t/a | / | 0 | 送生活垃圾填埋场 |

本项目扩建后，项目三本账见表3.5-6。

表3.5-6   项目“三本账”一览表

| 污染源名称 | 现有工程排放量 | 本期工程排放量 | 扩建后全厂排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织锅炉废气 | 废气量(万m3/a) | 2300 | 0 | 0 | -2300 |
|  |  | 烟尘(t/a) | 1.8 | 0 | 0 | -1.8 |
|  |  | SO2(t/a) | 1.35 | 0 | 0 | -1.35 |
|  |  | NOX(t/a) | 0.85 | 0 | 0 | -0.85 |
|  | 无组织高温蒸煮处理废气 | 废气量(万m3/a) | / | 3.65 | 3.65 | +3.65 |
|  |  | H2S(t/a) | / | 3.65×10-7 | 3.65×10-7 | / |
|  |  | NH3(t/a) | / | 7.3×10-6 | 7.3×10-6 | / |
|  |  | 非甲烷总烃(t/a) | / | 6.9×10-4 | 6.9×10-4 | / |
| 固体废物 | 处理合格的医疗废物(t/a) | / | 1642.5 | 1642.5 | +1642.5 |
|  | 废生物滤膜、活性炭(t/a) | / | 1 | 1 | +1 |
|  | 废离子交换树脂(t/a) | / | 0.05 | 0.05 | +0.05 |
|  | 生活垃圾(t/a) | 3.65t/a | 0 | 3.65 | 0 |
| 废水 | 生产废水 (t/a) | 清洗 消毒 | / | 669 | 669 | +669 |
|  |  | 冷凝液 | / | 821.3 | 821.3 | +821.3 |
|  |  | 锅炉软化水 | / | 29.2 | 29.2 | +29.2 |
|  | 生活污水(t/a) | 292 | 0 | 292 | 0 |

## 3.6清洁生产

### 3.6.1生产工艺与装备

《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276-2006)明确可以采用先蒸汽处理后破碎、先破碎后蒸汽处理或蒸汽处理与破碎同事进行等三种工艺形式，宜优先采用先蒸汽处理后破碎或蒸汽处理与破碎同时进行两种工艺形式。本项目采用(HJ/T276-2006)中的先蒸汽处理后破碎的工艺。

本项目采用的高温蒸汽灭菌的处置工艺的技术特点：

(1)清洁、干净

整个灭菌处理过程，不使用任何可能产生有毒垃圾的化学添加剂，运行介质主要为高温饱和蒸汽，处置过程无二噁英排放问题，是一种“干净的”处理方法。

(2)灭菌效率保障

整个灭菌处理过程，运行介质主要为高温饱和蒸汽，通过腔内真空、饱和蒸汽的三次反复交替，可以保证内腔所有密闭区域均达到真空状态、保证高压蒸汽能够穿透物料、进入物料内部使医疗废物受热均匀，保证灭菌的效果。在设定的温度134℃，0.22MPa的蒸汽压力下保持45min，灭菌后，细菌存活几率小于10-6的灭菌率评定标准。

(3)运行成本低

系统运行消耗主要为水、电和柴油，能源利用效率较高，运行成本低。

对照《产业结构调整指导目录》(2019年修正)、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》(工信部[2010]122号)中禁止和淘汰类设备可知，本项目采用的设备不在淘汰、禁止之列。

综上所述，本项目生产工艺属于《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276-2006)优先推荐工艺，各处理系统满足《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276-2006)相关要求，工艺比较简单，生产工艺和装备可以达到清洁生产的基本要求。

### 3.6.2污染物产生及废物回收利用

本项目医疗废物灭菌处理过程涉及的原辅材料主要为周转箱、包装袋等收集材料，活性炭、滤芯吸附材料，其原料的使用均是无毒；与此同时，本项目生产废水经消毒处理后全部由吸污车定期运至博乐市污水处理厂统一处理；排放的气态污染物主要VOCs(挥发性有机物)、恶臭气体和可能含有的病菌废气等，废气均通过采取过滤器+活性炭吸附治理措施，能够做到达标排放。高温蒸汽废气处理装置废物交由具有危险废物处理资质的单位处理，而灭活后的医疗废物则破碎毁形后送至博乐市生活垃圾填埋场处置。

本项目产生的三废均可得到有效的处置，本项目的清洁生产水平较高。

### 3.6.3生产管理

医疗废物高温蒸汽处理设施的建设符合《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276-2006)的要求。项目制定了医疗废物收集、运输和安全处置的规章制度。厂区内的技术人员、管理人员和操作人员均通过培训后上岗，主要培训内容包括相关专业知识、劳动安全防护、设备故障排除等。

综上所述，本项目工艺及设备先进，符合清洁生产要求，达到国内先进水平。

### 3.6.4清洁生产建议

结合同类工程，环评提出如下建议：

(1)建立完善的清洁生产制度按照分工负责原则，确定各自的职责和责任人员，形成厂-部门-班组三级清洁生产网络，要明确每位员工的工作职责，公司应制定《环境保护管理制度》，使公司的经济效益直接与其环保工作、清洁生产工作联系起来。

(2)医疗废物进场后应在规定时间内尽快处理，减少存放时间，操作应该在暂存库内进行操作，避免恶臭产生。

(3)已安全处理的医疗废物如需在厂内暂存，宜采用容器盛装或包装袋包装后存放，容器或包装袋上应有“无危险”和“已检验”等标识，不得和未处理的医疗废物一起存放。

(4)本项目实施后，对水、电分别配置计量器具，对各耗能装置进行计量，以便于车间进行能源消耗经济考核工作，从而降低能耗。

## 3.7相关政策、技术规范符合性分析

### 3.7.1产业政策符合性

根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励类：四十三、环境保护与资源节约综合利用——“8、危险废物(医疗废物)及含重金属废物安全处置技术设备开发制造及处置中心建设及运营；放射性废物、核设施退役工程安全处置技术设备开发制造及处置中心建设。”因此本项目建设符合国家现行产业政策。

根据《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》(试行)，医疗废物高温蒸汽处理规模适宜在10t/d以下，根据对博乐市医疗废物处理量多年来的处理情况统计，确定扩建高温蒸汽灭菌锅依然为5t/d。故本工程选用工艺为高温蒸汽消毒工艺符合医疗废物处理行业的发展情况。

经核查，本项目不在《市场准入负面清单（2018年版》(发改经体[2018]1892号)内。

### 3.7.2 规划符合性分析

(1)与《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》相符性

《医疗废物管理条例》中第三十三条规定，“尚无集中处置设施或者处置能力不足的城市，自本条例施行之日起，设区的市级以上城市应当在1年内建成医疗废物集中处置设施；县级市应当在2年内建成医疗废物集中处置设施。”第二十四条规定“医疗废物集中处置单位的贮存、处置设施，应当远离居(村)民居住区、水源保护区和交通干道，与工厂、企业等工作场所有适当的安全防护距离，并符合国务院环境保护行政主管部门的规定》”。

《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》(国函[2003]128号)是根据《固体废物污染环境防治法》、《放射性污染防治法》、《医疗废物管理条例》及《危险化学品管理条例》的规定，由国家发展和改革委员会同国家环保总局编制完成的。该规划目标是要求消除危险废物、医疗废物和放射性废物污染隐患，实现全国危险废物、医疗废物和放射性废物的安全贮存和处置，为人民健康和环境安全提供保障。该规划从我国实际情况出发，原则上以设区市为规划单元建设医疗废物集中处置设施，在合理运输半径内接纳处置辖区内接纳处置辖区内所有县城医疗废物，东中部地区要辐射到乡镇卫生院。不提倡医院分散处置。鼓励交通发达、城镇密集地区的城市联合建设、共用医疗废物集中处置设施。

本项目的建设是处理处置博州辖区范围内产生的医疗废物，项目的建设符合《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》规定，符合国家医疗、环保产业发展政策。项目建设将完善当地社会基础设施，保证人民人身健康安全。

(2)与《博乐市国民经济和社会发展第十三个五年(2016～2020年)规划》相符性

《博乐市国民经济和社会发展第十三个五年(2016～2020年)规划》提出：加强医疗服务体系建设。合理配置医疗资源，优化医疗机构结构布局。完成市、乡、村三级医疗卫生机构标准化建设，加快社区卫生服务站公立化建设步伐。

本项目的建设将完善当地医疗服务体系。

（3）与自治区危险废物处置利用设施建设布局指导意见的符合性

根据《关于印发<自治区危险废物处置利用设施建设布局指导意见>的通知》，新政办发2018[106]号，危险废物处置利用设施布局的基本原则之一，要求解决继续，兼顾长远。针对全区危险废物产生量较大，而处置利用能力相对不足、分布不平衡、结构不合理、部分种类危险废物得不到及时有效处理处置等问题，立足当前，以区域综合性集中处理设施和废铅蓄电池、含油污泥、铬渣、医疗废物等危险废物处置利用为重点，建设或扩建一批危险废物处置利用设施。在缓解区域性、结构性危险废物处置压力的同时，保持处置能力适度盈余，满足中远期危险废物处置的需要。危险废物处置利用设施布局的基本原则之二，要求就近处置，合理布局。以危险废物重点产生区域为单元，组合各类危险废物产生量、处置利用量及其变化趋势，布局建设一批危险废物处置利用设施，实现危险废物就近处置利用。统筹建设专业化、规模化、综合性危险废物处理处置设施，为重点区域危险废物处置利用提供“兜底”和应急保障。

根据布局意见，全区将推进加快医疗废物集中处置设施建设或医疗废物收集、转运能力建设，形成4.2万吨/年处置能力，满足全区医疗废物安全处置需求；医疗废物集中处置能力不足的地、州、市要加快处置设施建设；对博州现有处置设施更新升级，加强已建设施管理，确保运行稳定。

本项目建于博乐市生活垃圾填埋场附近；高温蒸煮处理系统的处理能力为5t/d，满足当地医疗机构产生的医疗废物产量。

综上分析，本项目处理规模符合《关于印发<自治区危险废物处置利用设施建设布局指导意见>的通知》危险废物处置利用设施布局的基本原则与布局意见。

### 3.7.3选址合理性分析

表3.7-1 项目选址与《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》符合性分析

| 序号 | 规范选址要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理厂选址应符合国家及当地有关规划的要求，应符合当地环境保护的要求，并应通过环境影响评价和环境风险评价认定。 | 本项目符合新疆维吾尔自治区人民政府《关于进一步加强危险废物与医疗废物管理的意见》，《新疆维吾尔自治区危险废物污染防治管理办法》。 | 符合 |
| 2 | 厂址厂不宜在居民区、学校、医院等人口密集区域以及水源保护区附近建设。应设置一定的防护距离，防护距离应根据场址条件、处理技术工艺、污染物排放等，结合环境影响评价和环境风险评价结果，并根据专家论证意见确定。 | 本项目周边为居民区。 | 不符合 |
| 3 | 厂址应满足工程建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件，不应选址在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流砂、采矿隐落等地区 | 拟选厂址可以满足本项目建设的工程地质条件、水文地质条件和气象条件，项目选址不在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流砂、采矿隐落区。 | 符合 |
| 4 | 厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁。必须建在该地区时，应有可靠的防洪、排涝措施。 | 厂址所在区不受洪水、潮水或内涝的威胁。 | 符合 |
| 5 | 选址应综合考虑交通、运输距离、土地利用现状、基础设施状况等因素，宜进行公众调查。 | 拟选厂址交通便利，报告编制期间进行了行公众调查，无发对意见。 | 符合 |
| 6 | 厂址选择应同时考虑残渣的处置以及与当地生活垃圾处理设施的距离。 | 厂址与垃圾填埋场距离较近 | 符合 |
| 7 | 厂址附近应有满足生产、生活的供水水源、污水排放、电力供应条件。 | 厂址附近应有满足生产、生活的供水水源、污水排放、电力供应条件。 | 符合 |

根据《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则（试行）》（环发[2004]58号），医疗废物处置设施选址应综合考虑表3.7-1各因素的要求，其中A类为必须满足，B类为场址比选优劣的重要条件，C类为参考条件。拟建项目满足情况见表3.7-2。

表3.7-2　 医疗废物处置设施选址的因素及满足情况

| 环 境 | 条件 | 因素划分 | 是否满足 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会环境 | 符合当地发展规划、环境保护规划、环境功能区划 | A | 是 |  |
|  | 减少因缺乏联系而使公众产生过度担忧，得到公众支持 |  | 是 |  |
|  | 确保城市市区和规划区边缘的安全距离，不得位于城市主导风向上风向 |  | 是 | 位于城市主导风向下风向 |
|  | 确保与重要目标(包括重要的军事设施、大型水利电力设施、交通通讯主要干线、核电站、飞机场、重要桥梁、易燃易爆危险设施等)的安全距离 |  | 是 | 周围1km无重要目标 |
|  | 社会安定、治安良好地区，避开人口密集区、宗教圣地等敏感区。危险废物焚烧厂厂界距居民区应大于1000米，危险废物填埋场场界应位于居民区800米以外 |  | 否 | 厂址周边为居民区 |
| 自然环境 | 不属于河流溯源地、饮用水源保护区 | A | 是 |  |
|  | 不属于自然保护区、风景区、旅游度假区 |  | 是 |  |
|  | 不属于国家、省(自治区)、直辖市划定的文物保护区 |  | 是 |  |
|  | 不属于重要资源丰富区 |  | 是 |  |
| 场地环境 | 避开现有和规划中的地下设施 | A | 是 |  |
|  | 地形开阔，避免大规模平整土地、砍伐森林、占用基本保护农田 | B | 是 |  |
|  | 减少设施用地对周围环境的影响，避免公用设施或居民的大规模拆迁 | B | 是 |  |
|  | 具备一定的基础条件(水、电、交通、通讯、医疗等) | C | 是 |  |
|  | 可以常年获得危险废物和医疗废物供应 | A | 是 |  |
|  | 危险废物和医疗废物运输风险 | B | 是 | 运输便利 |
| 工程地质/水文地质 | 避免自然灾害多发区和地质条件不稳定地区(废弃矿区、塌陷区、崩塌、岩堆、滑坡区、泥石流多发区、活动断层、其他危及设施安全的地质不稳定区)，设施选址应在百年一遇洪水位以上 | A | 是 |  |
|  | 地震裂度在Ⅶ度以下 | B | 是 |  |
|  | 最高地下水位应在不透水层以下3.0米 | B | 是 |  |
|  | 土壤不具有强烈腐蚀性 | B | 是 |  |
| 气 候 | 有明显的主导风向，静风频率低 | B | 是 |  |
|  | 暴雨、暴雪、雷暴、尘暴、台风等灾害性天气出现几率小 |  | 是 |  |
|  | 冬季冻土层厚度低 |  | 是 |  |
| 应急救援 | 有实施应急救援的水、电、通讯、交通、医疗条件 | A | 是 |  |

本项目为扩建项目，项目厂址距离最近的居民区仅110m，本项目选址不符合《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》、《医疗废物集中处置技术规范》(试行)、《危险废物和医疗废物处置设施建设项目环境影响评价技术原则(试行)》中的相关要求。

但根据原环境保护部下发给天津市环境保护局的《关于执行<医疗废物集中处置技术规范(试行)>有关事项的复函》(环函[2011]72号),复函中明确关于污染源与敏感区域之间的距离问题,在《加强国家污染物排放标准制修订工作的指导意见》(原国家环境保护总局2007年第17号公告)中已做出明确规定,即标准中不规定统一的污染源与敏感区域之间的合理距离(防护距离),两者之间具体的空间位置关系应根据污染源的性质和当地的自然、气象条件等因素，通过环境影响评价确定。

考虑到本工程出现事故或停产检修期间，医疗废物处置设施不能正常运行有可能造成的医疗废物处置过程中风险事故及突发传染病情况的发生。并考虑到博乐市垃圾填埋场的叠加影响，建议本工程设置800m的卫生防护距离，建议本工程卫生防护距离内的居民搬迁。

### 3.7.4行业政策符合性分析

3.7.4.1 关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见

根据《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》，大、中城市医疗废物基本实现无害化处置。要求加强医疗废物监管，建立医疗废物管理责任制并加大对医疗废物的监管力度。落实《医疗废物管理条例》（国务院令第380号）和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号），建立医疗废物管理责任制。医疗卫生机构负责医疗废物产生后的分类收集管理并及时将医疗废物交由医疗废物集中处置单位处置。医疗废物集中处置单位负责从医疗卫生机构收集医疗废物并进行无害化处置。医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位的法定代表人为第一责任人。第一责任人要切实履行职责，防止因医疗废物导致疾病传播和环境污染事故，特别是防止医疗废物流向社会非法加工利用。 本项目旨在解决伊宁市医疗废物处置问题及现有生活垃圾填埋场的遗留环境问题，实现伊宁市医疗废物害化处置。项目建设符合《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》环发[2011]19号。

3.7.4.2 关于实行危险废物处置收费制度促进危险废物处置产业化的通知

该文件要求加大危险废物（包括工业危险废物、医疗废物和其他社会源危险废物）处置力度、促进危险废物处置产业化。对医疗废物，原则上根据医疗废物产生量，按照医疗机构病床数、按月计收，对无固定病床的医疗机构，可根据每月医疗废物平均产生量按定额计收；处置单位也可与医疗机构签订协议，按医疗废物的重量计收；医疗机构交纳的医疗废物处置费计入医疗业务成本，通过调整医疗业务价格解决。本项目作为博州医疗废物集中处置单位，根据医疗废物产生量收取医疗废物处置费。项目建设符合《关于实行危险废物处置收费制度促进危险废物处置产业化的通知》要求。

3.7.4.3 关于进一步加强医疗废物管理工作的通知

根据《关于进一步加强医疗废物管理工作的通知》，需要重点加强基层医疗卫生机构医疗废物管理能力建设。具备医疗废物集中处置条件的地区，基层医疗卫生机构要做好医疗废物的分类收集并交由医疗废物集中处置单位处置；不具备集中处置条件的农村地区，基层医疗卫生机构要按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（卫生部令第36号）的规定做好医疗废物处置工作。本项目作为博州医疗废物集中处置单位，旨在解决当地医疗废物处置问题。该通知对医疗废物集中处置单位提出了严格的管理要求，本项目应严格按照通知精神完善管理工作制度，切实做好医疗废物处置工作。项目建设符合《关于进一步加强医疗废物管理工作的通知》要求。

3.7.4.4 关于进一步加强我区危险废物和医疗废物监督管理工作的意见

根据《关于进一步加强我区危险废物和医疗废物监督管理工作的意见》新政办发〔2014〕38号，医疗废物处置设施由地州市政府统筹规划建设。卫生部门负责对医疗卫生机构和医疗废物管理工作实施监督，督促医疗卫生机构做好医疗废物产生、贮存情况的调查和数据统计工作，监督医疗卫生机构将医疗废物及时交由医疗废物集中处置中心处置。本项目作为博州医疗废物集中处置单位，项目建设符合《关于进一步加强我区危险废物和医疗废物监督管理工作的意见》要求。

3.7.4.5 关于进一步规范医疗废物管理工作的通知

根据《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》国卫办医发〔2017〕32号，我区各部门将加大对医疗废物规范化管理工作指导和监管力度，采取多种措施切实加强对医疗废物的分类、收集、暂存、转运、处置等全过程监管，依法严厉打击涉及医疗废物违法犯罪行为，坚决防止因医疗废物处置不当导致的疾病传播和环境污染。

要求医疗废物集中处置单位应当依据《危险废物经营许可证管理办法》依法申领危险废物经营许可证。要参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》建立医疗废物经营情况记录簿，定期向环保部门报告经营活动情况。医疗废物集中处置单位上门收取医疗废物时应当执行危险废物转移联单管理制度，做好医疗废物的种类、数量、交接时间、处置方法等情况的登记工作，资料保存不少于3年。医疗废物集中处置单位应当按照《医疗废物管理条例》规定，采取有效的职业防护措施，配备数量充足的收集、转运周转设施和车辆，至少每两天到医疗卫生机构收集、运送一次医疗废物。收运、处置等行为应当符合《医疗废物集中处置技术规范》等相关法规标准要求，使用有明显医疗废物标识的专用车辆，防止医疗废物丢失、泄露。建设单位严格执行《危险废物经营许可证管理办法》，已依法申领危险废物经营许可证，生产管理参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》指导经营活动，按照《医疗废物管理条例》及《医疗废物集中处置技术规范》等相关法规标准要求严格医疗废物的分类、收集、暂存、转运、处置等全过程管理。项目建设符合《关于进一步规范医疗废物管理工作的通知》要求。

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

### 4.1.1地理位置

博尔塔拉蒙古自治州地处新疆西北部，准噶尔盆地西端，地处东经79°53′～80°53′、北纬44°02′～45°23′之间。东北与塔城地区的乌苏市、托里县相接，南部与伊犁州的伊宁市、尼勒克县、霍城县相邻。北部和西部与哈萨克斯坦共和国接壤，东西长约315km，南北宽约125km，总面积2.7万km2，约占全疆总面积的1.7%。

博州辖两县一市一口岸，分别为博乐市、精河县、温泉县和阿拉山口口岸。博州境内还有新疆生产建设兵团第五师师部及其11个团场。博乐市是博州首府。

本项目位于博乐市生活垃圾填埋场西侧约300m处。地理坐标：N 44°55′14.20″，E82° 5′14.92″，项目所在所在的地理位置见图4.1-1。

图4.1-1 地理位置图

### 4.1.2地形地貌

博乐市地处天山西段北麓，准噶尔盆地西南部，地势西高东低，海拔高度位于198-4189m之间。博乐市地貌可概括为“三山夹两谷地”。北面为阿拉套山、中部为岗吉格山，南部为天山北坡西段库色木契克山和科古尔琴山，三列山体走向基本呈东西向。阿拉套山和岗吉格山之间为博尔塔拉河谷地，岗吉格山与库色木契克山之间为呼苏图谷地。呼苏图谷地在东部河口处与博尔塔拉河谷地相连，构成宽广的博尔塔拉河中下游平原。

根据内外地质作用类型、成因及形态特征，将博乐市划分为构造剥蚀地貌和侵蚀堆积地貌，各地貌单元的分布范围和主要特征见表4.1-1、图4.1-2。本项目地貌类型为侵蚀堆积地貌-黄土台地，分布于博乐市区北部，黄土具有大孔隙，垂直节理发育，具有一定湿陷性，台面泉沟发育，切割深度在3～20m。项目厂址地形起伏不大，地势比较开阔、平坦。

表4.1-1    博乐市地貌分区说明表

| 成因类型 | 地貌单元 | 代号 | 分布范围和主要特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 构 造 剥 蚀 地 貌 | 中高山区 | Ⅰ1 | 分布在博乐北部阿拉套山、中部岗吉格山、南部呼苏木奇根山及科古尔琴山，海拔1500～4037m；赛里木湖中高山区环赛里木湖分布，海拔2100-4200m。山势陡峭，沟谷发育，气候湿润，植被茂盛。 |
|  | 低山丘 陵区 | Ⅰ2 | 分布在岗吉格山和北部的阿拉套山，海拔1400～1500m。气候干燥，土层较薄，大部分岩石裸露，有零星泉水出露，季节性河流、冲沟发育，植被稀少。 |
| 侵 蚀 堆 积 地 貌 | 冲洪积倾斜平原 | 山前冲洪积倾斜平原 | Ⅱ1 | 分布在博尔塔拉河南北的岗吉格山、阿拉套山山前，为山前洪积砾石戈壁带，海拔500～1000m。地势倾斜，基质为砂砾、缺乏土层，气候干燥，降水少，径流不发育，植被稀疏，覆盖度在10%以下，主要生长旱生植物，为荒漠草场，谷坡为荒漠景观。 |
|  |  | 河谷冲洪积倾斜平原 | Ⅱ2 | 分布在呼苏图河谷和博尔塔拉河谷。呼苏图河谷为强倾斜洪积平原，范围小、波状起伏，切割深。博尔塔拉河谷西起温泉哈尔墩，东至精河县。地势平坦，河谷阶地及河漫滩生长茂盛的灌木林，是良好的四季牧场，在东部低洼处，土壤含盐量在3～10%，生长有耐盐植物。 |
|  |  | 黄土台地 | Ⅱ3 | 分布于博乐市区北部，黄土具有大孔隙，垂直节理发育，具有一定湿陷性，台面泉沟发育，切割深度在3～20m。 |

### 4.1.3地表水系及水文特征

博乐市境内共有博尔塔拉河、哈日图热格和保尔德苏河三条较大河流，全市境内地表水年径流量为12.12亿m3，地下水动储量为2089亿m3。博乐市城区坐落在博尔塔拉河中游河谷的冲积平原上，其含水层主要为单一结构的卵砾石、砂砾石层，结构松散、空隙大，具有良好的渗透性和径流条件，该地区地下水的主要来源是靠博尔塔拉河沿途渗透河北山侧向地下径流补给。

本项目厂址附近无地表水。根据工程地质勘察报告，厂址区域地下水埋藏较深，属承压水，地下潜水水位20m左右。

### 4.1.4气候与气象

项目区地处亚欧大陆腹地，属于北温带大陆性干旱气候区，主要特点是气温高，年温差较大，夏季炎热，冬季寒冷，春季气温回升快且不稳定，秋季降温迅速，降水稀少，分布不均，蒸发量大，光照充足。年平均气温6.3℃，极端最高气温39.5℃，极端最低气温-36.2℃，年均蒸发量为1569.3mm，主导风向为西北风，年平均风速2.5m/s，最大冻土深度1.5m。

## 4.2区域地质构造及地层岩性

### 4.2.1区域地质构造

博乐市跨越两个二级大地构造单元，即北部的准噶尔-北天山褶皱系和南部的西南天山褶皱带。自北向南由4个四级构造单元构成，即阿拉套复背斜、博乐山间坳陷、赛里木隆起、博罗科努山复背斜。区域构造见图4.2-1。

阿拉套复背斜(Ⅱ31)：位于北天山西北段，北西延入哈萨克斯坦境内，南与博罗科努地槽带为邻。出露地层有中、上泥盆统，下、中石炭统，下二叠统，中、上侏罗统，古近系、新近系和第四系。

博乐山间坳陷(Ⅱ38)：位于北天山西部，包括博尔塔拉河东西向断陷和赛里木凹陷。该带是华力西基底上发育起来的中新生带坳陷。出露地层有侏罗系、古近系、新近系和第四系。

赛里木隆起(Ⅲ11)：位于博罗科努地槽褶皱带的西北段，包括赛里木湖和科古尔琴山一带，主要有下元古界及蓟县系、青白口系等前震旦纪的基底变质岩系组成。

博罗科努山复背斜(Ⅲ12)：北起博罗科努-阿其克库都克深断裂，南至尼勒克深断裂，位于赛里木隆起和巴仑台隆起中间。奥陶-志留系构成复背斜的主体，泥盆系、石炭系和二叠系分布于复背斜的翼部或断陷盆地之中。

项目区位于博乐山间凹陷区域，地震动峰值加速度为0.15g，对应地震烈度为Ⅶ度区。

### 4.2.2区域地层岩性

区域内出露地层包括中元古界蓟县系、上中元古界震旦系、青白口系、古生界泥盆系、石炭系、二叠系和新生界古近系、新近系、第四系。其分布范围及岩性见表4.2-1、图4.2-2。

表4.2-1　　　　　　　　　　　区域地层表

| 界 | 系 | 统 | 代号 | 岩性 | 分布范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新 生 界 | 第 四 系 | 全新统 | Qhfl | 沼泽堆积物、砂、淤泥 | 艾比湖西缘 |
|  |  | 全新统-上更新统 | Qp3-Qh | 复合成因的堆积物(含冲积、洪积和风积等)：砂、砂土、砾石 | 赛里木湖西北缘 |
|  |  |  | Qp3-Qhapl | 冰-洪积堆积物：砂、砂泥、砾石、漂砾 | 博乐谷地、博尔塔拉河河中下游 |
|  |  |  | Qp3-Qhpl | 洪积物：砂、砂土、砾石 | 呼苏图河谷地、博乐谷地、山前平原区 |
|  |  | 上更新统 | Qp3 | 黄土状土 | 分布于博乐至小营盘以北， |
|  |  | 下更新统 | Qp1 | 复合成因的堆积相：砂、砾石、砂土、砾岩 | 南部山区的局部地段 |
|  | 新近系 | / | N | 褐棕色砂质泥岩、泥岩、砾岩、砾状砂岩 | 南部山区 |
|  | 古近系 | / | E | 紫红、褐红色砂质泥岩夹砂岩 | 北部山区 |
| 古 生 界 | 二叠系 | 上统 | P2 | 杂色长石岩屑砂岩、细砂岩 | 北部山区局部地段 |
|  |  | 下统 | P1 | 中酸性的火山岩及其碎屑岩 | 南、北部山区 |
|  | 石 炭 系 | 上统 | C3 | 灰岩、砂岩、泥岩、页岩 | 北部、中部、南部山区 |
|  |  | 中统 | C2 | 紫红色砾岩、砂岩夹少量灰岩、凝灰质火山碎屑岩等 |  |
|  | 泥 盆 系 | 上统 | D3 | 灰、灰绿、灰黑色钙质、泥质、硅质粉砂岩、灰岩、流纹岩、凝灰岩 | 主要分布于北东部阿拉套山 |
|  |  | 中统 | D2 | 灰、灰黑色碳酸盐岩、碎屑岩、 硅质板岩、千枚岩及流纹岩、集块岩 |  |
| 上元古界 | 震旦系 | / | Z2 | 浅灰色冰碛岩、泥岩、砂岩、灰岩、凝灰岩夹玄武岩 | 南部山区边缘 |
|  | 青白口系 | / | Qn | 下部为炭质灰岩、页岩夹大理岩化灰岩，上部为中厚层状灰岩、大理岩夹白云岩 | 库松木切克山南坡 |
| 中元古界 | 蓟县系 | / | Jx | 为一套硅、钙质碳酸盐岩，含叠层石 | 赛里木湖附近博罗科努山和科古尔琴山地区 |

## 4.3区域水文地质条件

### 4.3.1区域地下水类型

受气象、水文、地质地貌及地质构造等条件制约，区内地下水的成因类型及赋存分布特征不尽相同。根据地下水赋存特征的不同可将区内地下水类型划分为基岩裂隙水、碳酸盐岩夹碎屑岩岩溶裂隙水、松散岩类孔隙水三种(见图4.3-1：区域水文地质图)，现将其特征分述如下：

(一)基岩裂隙水

分布于博乐市北部山区、中部岗吉格山区和南部科古尔琴山，单泉流量0.1-1L/s，单位涌水量10～100m3/d。

(二)碳酸盐岩夹碎屑岩岩溶裂隙水

分布在博乐市中部的岗吉格山区和南部的科古尔琴山，单泉流量0.1～1L/s，单位涌水量10～100m3/d。

(三)松散岩类孔隙水

由西向东，博乐谷地第四纪沉积物由单一卵砾石结构渐变为粗细相间的多层结构，含水层由单一的潜水为主过渡为潜水和多层承压水。地下水的补给形式为大气降水、河水、洪水等入渗及基岩裂隙水的侧向补给，沿沟谷径流或以泉的形式出露排泄。潜水水化学类型在谷地上、中游以重碳酸型为主，矿化度小于1g/L，其次为重碳酸硫酸型水，靠近东部的艾比湖为氯化物型水，矿化度大于3g/L。以潜水为主，博乐谷地单层结构含水层单位涌水量大于1000m3/d；在博尔塔拉河中、下游地区多层结构的含水层中，潜水单位涌水量100～1000m3/d，承压水单位涌水量大于1000m3/d。

### 4.3.2区域地下水补、径、排特征

区域内地下水总的补给、径流、排泄条件是：山区靠大气降水、冰雪融化水补给。山区地形坡度大，节理裂隙发育，地下水径流条件好，矿化度小于0.5g/L，地下水水化学类型以重碳酸-钙型水为主；平原区地下水主要靠山区河流侧向补给、大气降水和河(洪)水的入渗补给。博尔塔拉河河谷区地下水自西向东沿纵切谷地径流排泄，向东流入艾比湖；山前倾斜平原区地下水由山前向平原径流排泄，矿化度在0.5～1.0g/L之间。

## 4.4评价区及厂区环境水文地质特征

### 4.4.1评价区地层岩性

根据收集的资料及现场调查，评价区地表出露的地层为新生界的第四系上更新统、全新统。

(一)第四系上更新统黄土状黄土(Qp3)

大面积分布于评价区中部及东北部，以洪积为主，次为风积，厚度不一，均一结构。粉粒含量高，具大孔隙，垂直节理发育，透水性好。

(二)第四系上更新统-全新统洪积物(Qp3 Qhpl)

该地层分布于评价区西南部，主要由洪积砂、砂泥、砾石、漂砾组成，以青灰色为主，粒径多在50～100mm左右，最大可达200mm，分布厚度不一。

### 4.4.2评价区水文地质条件

#### 4.4.2.1含水岩组与地下水类型

根据收集的区域地质及水文地质条件相关资料，评价区存在的地下水类型为第四系松散岩类孔隙潜水，含水层为第四系上更新-全新统洪积层，岩性主要为砂、砂砾石。具体见图4.4-1：评价区水文地质图、图4.4-2：评价区水文地质剖面图(A－A′)。

#### 4.4.2.2含水层富水性特征

评价区为第四系松散岩类孔隙潜水，根据收集的资料及本次水位统测成果，该潜水含水层的水位埋深在36.40～42.70m，水位标高523.38～523.80m。根据区域水文地质资料，渗透系数10～25m/d，涌水量100～1000m3/d，富水性中等。根据水质监测，评价区水化学类型为SO4·HCO3-Ca·Na型，矿化度0.276-0.391g /L，水质良好。

#### 4.4.2.3地下水补、径、排关系

评价区地下水补给来源主要为上游地下径流侧向补给，降水入渗补给量因降水强度、地形地貌等因素的影响整体较弱，在地表易形成散流，补给甚微。地下水流向与地形坡向基本一致，总体由西北向东南径流。排泄方式主要为径流排泄。

### 4.4.3厂区地质与水文地质条件

#### 4.4.3.1地层岩性

根据收集的资料，项目区表层为第四系上更新统黄土状黄土覆盖，下部为上更新统洪积物，岩性为砂、砂砾石等。

上部黄土大面积分布于评价区中部及东北部，成因以洪积为主，次为冰水沉积及风积，厚度不一，均一结构。粉粒含量高，具大孔隙，垂直节理发育，透水性好。

#### 4.4.3.2包气带及含水层特征

项目区地层岩性为第四系上更新统黄土状黄土，下伏地层为上更新统洪积砂、砂砾石等。其中：包气带黄土层厚度约12m；砂、砂砾石层厚度约26m。含水层为第四系松散岩类孔隙潜水，地层岩性为上更新统洪积砂、砂砾石。

根据渗水试验成果可知，上部黄土状黄土垂向渗透系数为3.12×10-4-5.28×10-4cm/s；其下洪积砂、砂砾石渗透系数取值，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610－2016)附表B渗透系数经验值表确定为5.78×10-2-1.16×10-1cm/s。

## 4.5环境质量现状调查与评价

### 4.5.1环境空气质量现状调查与评价

#### 4.5.1.1区域环境空气达标判定

本项目为三级评价项目，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中的有关要求，仅调查项目所在区域的环境质量达标情况。环境质量达标情况数据参考博州国控点的相关数据(基本污染物SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5)。

根据国控点中的监测数据，博尔塔拉蒙古自治州 2018 年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的平均浓度分别为：0.015mg/m3、0.02mg/m3、0.066mg/m3、0.031mg/m3、2.2mg/m3、0.114mg/m3，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，达标率为 100%，属于达标区，区域环境空气质量较好。

#### 4.5.1.2 特征污染物环境质量现状

(1)监测布点及监测因子

本次监测共设置2个监测点，由新疆天辰环境技术有限公司于2019年10月22日至28日在项目厂区以及下风向连续监测7天的数据。

监测因子：非甲烷总烃、H2S、NH3、臭气浓度

项目特征污染物的监测结果见表4.5-1。

表4.5-1    项目特征污染物监测结果一览表

| 采样地点 | 采样时间 | 采样日期 | 氨 | 硫化氢 | 非甲烷总烃 | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | mg/m3 | mg/m3 | (无量纲) |
| 1#厂址区 | 11:10-11:40 | 2019.10.22 | 0.09 | 0.005 | 0.36 | <10 |
|  | 13:10-13:40 |  | 0.07 | 0.006 | 0.64 | <10 |
|  | 15:10-15:40 |  | 0.11 | 0.006 | 0.37 | <10 |
|  | 17:10-17:40 |  | 0.14 | 0.005 | 0.39 | <10 |
|  | 11:10-11:40 | 2019.10.23 | 0.14 | 0.007 | 0.29 | <10 |
|  | 13:10-13:40 |  | 0.17 | 0.006 | 1.01 | <10 |
|  | 15:10-15:40 |  | 0.11 | 0.007 | 0.42 | <10 |
|  | 17:10-17:40 |  | 0.17 | 0.005 | 0.6 | <10 |
|  | 11:10-11:40 | 2019.10.24 | 0.14 | 0.006 | 0.6 | <10 |
|  | 13:10-13:40 |  | 0.16 | 0.007 | 0.43 | <10 |
|  | 15:10-15:40 |  | 0.17 | 0.006 | 0.53 | <10 |
|  | 17:10-17:40 |  | 0.17 | 0.006 | 0.47 | <10 |
|  | 11:10-11:40 | 2019.10.25 | 0.15 | 0.007 | 0.78 | <10 |
|  | 13:10-13:40 |  | 0.16 | 0.007 | 0.18 | <10 |
|  | 15:10-15:40 |  | 0.11 | 0.007 | 0.23 | <10 |
|  | 17:10-17:40 |  | 0.16 | 0.007 | 0.2 | <10 |
|  | 11:10-11:40 | 2019.10.26 | 0.12 | 0.007 | 0.36 | <10 |
|  | 13:10-13:40 |  | 0.12 | 0.007 | 0.31 | <10 |
|  | 15:10-15:40 |  | 0.1 | 0.007 | 0.24 | <10 |
|  | 17:10-17:40 |  | 0.16 | 0.006 | 0.24 | <10 |
|  | 11:10-11:40 | 2019.10.27 | 0.16 | 0.007 | 0.22 | <10 |
|  | 13:10-13:40 |  | 0.14 | 0.007 | 0.15 | <10 |
|  | 15:10-15:40 |  | 0.11 | 0.006 | 0.31 | <10 |
|  | 17:10-17:40 |  | 0.13 | 0.006 | 0.19 | <10 |
|  | 11:10-11:40 | 2019.10.28 | 0.16 | 0.005 | 0.38 | <10 |
|  | 13:10-13:40 |  | 0.15 | 0.007 | 0.29 | <10 |
|  | 15:10-15:40 |  | 0.14 | 0.006 | 0.3 | <10 |
|  | 17:10-17:40 |  | 0.17 | 0.006 | 0.26 | <10 |
| 2#:厂址下风向 | 12:00-12:30 | 2019.10.22 | 0.07 | 0.007 | 0.18 | <10 |
|  | 13:30-14:00 |  | 0.15 | 0.007 | 0.31 | <10 |
|  | 15:30-16:00 |  | 0.16 | 0.006 | 0.36 | <10 |
|  | 17:30-18:00 |  | 0.1 | 0.006 | 0.24 | <10 |
|  | 12:00-12:30 | 2019.10.23 | 0.17 | 0.007 | 0.38 | <10 |
|  | 13:30-14:00 |  | 0.16 | 0.008 | 0.34 | <10 |
|  | 15:30-16:00 |  | 0.13 | 0.007 | 0.31 | <10 |
|  | 17:30-18:00 |  | 0.08 | 0.007 | 0.22 | <10 |
|  | 12:00-12:30 | 2019.10.24 | 0.16 | 0.008 | 0.24 | <10 |
|  | 13:30-14:00 |  | 0.13 | 0.008 | 0.2 | <10 |
|  | 15:30-16:00 |  | 0.17 | 0.007 | 0.39 | <10 |
|  | 17:30-18:00 |  | 0.16 | 0.007 | 0.21 | <10 |
|  | 12:00-12:30 | 2019.10.25 | 0.1 | 0.008 | 0.28 | <10 |
|  | 13:30-14:00 |  | 0.17 | 0.007 | 0.34 | <10 |
|  | 15:30-16:00 |  | 0.18 | 0.007 | 0.48 | <10 |
|  | 17:30-18:00 |  | 0.16 | 0.006 | 0.37 | <10 |
|  | 12:00-12:30 | 2019.10.26 | 0.18 | 0.007 | 0.49 | <10 |
|  | 13:30-14:00 |  | 0.18 | 0.006 | 0.34 | <10 |
|  | 15:30-16:00 |  | 0.07 | 0.007 | 0.51 | <10 |
|  | 17:30-18:00 |  | 0.12 | 0.006 | 0.26 | <10 |
|  | 12:00-12:30 | 2019.10.27 | 0.12 | 0.007 | 0.21 | <10 |
|  | 13:30-14:00 |  | 0.14 | 0.008 | 0.28 | <10 |
|  | 15:30-16:00 |  | 0.16 | 0.007 | 0.28 | <10 |
|  | 17:30-18:00 |  | 0.13 | 0.007 | 0.34 | <10 |
|  | 12:00-12:30 | 2019.10.28 | 0.17 | 0.006 | 0.35 | <10 |
|  | 13:30-14:00 |  | 0.15 | 0.007 | 0.37 | <10 |
|  | 15:30-16:00 |  | 0.1 | 0.006 | 0.29 | <10 |
|  | 17:30-18:00 |  | 0.09 | 0.007 | 0.38 | <10 |

注：检测结果低于方法检出限用“<检出限”表示

评价区域环境空气监测点特征污染物监测结果及评价表5.5-2。

表4.5-2  项目特征污染物评价统计一览表

| 监测点 | 污染物 | 评价标准 (mg/m3) | 监测浓度范围 (mg/m3) | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#:厂址区 | 硫化氢 | 0.01 | 0.005～0.007 | 70.0 | 0 | 达标 |
|  | 氨 | 0.2 | 0.07～0.17 | 85.0 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.15～1.01 | 50.5 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度(无量纲) | 20 | 低于检出限 | / | 0 | 达标 |
| 2#:厂址下风向100m | 硫化氢 | 0.01 | 0.006～0.008 | 80.0 | 0 | 达标 |
|  | 氨 | 0.2 | 0.07～0.18 | 90.0 | 0 | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 2.0 | 0.18～0.51 | 25.5 | 0 | 达标 |
|  | 臭气浓度(无量纲) | 20 | 低于检出限 | / | 0 | 达标 |

评价可知：已建厂址区和厂址下风向硫化氢、氨符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D的参考浓度限值标准，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)详解取值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界标准值。

### 4.5.2地下水环境质量现状调查与评价

#### 4.5.2.1地下水环境质量现状

(1)监测井设置的合理性分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610－2016)8.3.3.3现状监测点的布设原则：监测层位应包括潜水含水层、可能受建设项目影响且具有饮用水开发利用价值的含水层。根据本次勘探及收集资料，本次现状监测点的布设及监测层位主要为地表以下第一层(潜水)含水层。

根据本工程区域地形地貌特征、区域地质及水文地质条件、地下水保护目标情况和评价工作的等级(二级)的要求，在评价范围内，设置水质监测井共5口，分布于本项目上游、下游及周边，满足二级评价监测井布置的基本要求；水质监测点共5个，满足二级评价“水质监测点不少于5个”的基本要求。 监测井(机井)点位具体见图4.4-1，评价区水文地质图中编号为J01、J02、J03、J04、J05监测井。

(2)现状监测

为了解评价区含水层地下水环境质量现状，委托新疆新环监测检测研究院于2019年10月10日至18日对本次监测井地下水含水层进行检验分析，检验分析项目共25项，采样方法按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)进行、检验分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006)进行，检验结果见附件。

#### 4.5.2.2评价因子

地下水水质评价因子有：pH值、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类(以苯酚计)、耗氧量(以O2计)(CODMn法)、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、氨氮(NH4)、氟化物、氰化物、碘化物、硫化物、铁、锰、汞、砷、镉、锌、铜、铅、铬(六价)、镍、总大肠菌群、细菌总数，共25项。

#### 4.5.2.3评价标准

本次评价采用《地下水质量标准》(GB14848-2017)中Ⅲ类水体标准。

#### 4.5.2.4评价方法

地下水污染现状评价采用标准指数法进行评价，标准指数＞1，表明该水质因子已超过了规定的水质标准，指数值越大，超标越严重，标准指数计算公式如下：

a)对于评价标准为定值的水质因子，标准指数的计算公式如下：

式中：Pi—第i个水质因子的标准指数,量纲为一；

Ci—第i个水质因子的监测质量浓度值，mg/L；

Csi—第i个水质因子的标准质量浓度值，mg/L。

b)对于pH值，标准指数的计算公式如下：

式中：PpH—pH的标准指数，量纲为一；

pH—pH监测值；

pHsu—标准中pH的上限值；

pHsd—标准中pH的下限值。

#### 4.5.2.5评价结论

根据水样实测值及与标准值(《地下水质量标准》(GB14848-2017)中的Ⅲ类标准)相比较，按照评价方法计算标准指数，见表4.5-3。

本次检测，地下含水层中除细菌总数超标外，其余指标均可达标。评价区地下水水质因细菌总数超标，不适合饮用；针对于细菌总数的超标原因，经过野外调查及结合区域水文地质进行分析，主要为：评价区人类活动较多，多以农田种植、牧民放牧和居民居住为主，整个评价区范围内均有存在。评价区范围内无集中式公厕，厕所均为旱厕，人类的粪便、放牧牲畜的粪便经雨水冲刷后入渗，以及日常生活中的污水入渗，是导致地下水中细菌总数超标的主要原因。

表4.5-3(1)            地下水水质因子检测及标准指数计算表        单位：mg/L(PH值、总大肠菌群、细菌总数除外)

| 检测项目 | 标准值 | J01监测孔水样 | J02监测孔水样 | J03监测孔水样 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 标准指数 | 是否超标 | 检测值 | 标准指数 | 是否超标 | 检测值 | 标准指数 | 是否超标 |
| pH值 | 6.5～8.5 | 7.35 | 0.233 | 否 | 7.25 | 0.167 | 否 | 8.26 | 0.840 | 否 |
| 总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | 45 | 0.100 | 否 | 54 | 0.120 | 否 | 66 | 0.147 | 否 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 276 | 0.276 | 否 | 357 | 0.357 | 否 | 378 | 0.378 | 否 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 44.1 | 0.176 | 否 | 48.8 | 0.195 | 否 | 65.2 | 0.261 | 否 |
| 氯化物 | ≤250 | 8.42 | 0.034 | 否 | 11.9 | 0.048 | 否 | 15.2 | 0.061 | 否 |
| 铁 | ≤0.3 | ＜0.03 | 0.100 | 否 | ＜0.03 | 0.100 | 否 | ＜0.03 | 0.100 | 否 |
| 锰 | ≤0.1 | ＜0.01 | 0.100 | 否 | ＜0.01 | 0.100 | 否 | ＜0.01 | 0.100 | 否 |
| 铜 | ≤1.0 | ＜0.05 | 0.050 | 否 | ＜0.05 | 0.050 | 否 | ＜0.05 | 0.050 | 否 |
| 锌 | ≤1.0 | ＜0.05 | 0.050 | 否 | ＜0.05 | 0.050 | 否 | ＜0.05 | 0.050 | 否 |
| 挥发性酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | ＜0.0003 | 0.150 | 否 | ＜0.0003 | 0.150 | 否 | ＜0.0003 | 0.150 | 否 |
| 硝酸盐(以N计) | ≤20 | 2.17 | 0.109 | 否 | 9.83 | 0.492 | 否 | 10.8 | 0.540 | 否 |
| 亚硝酸盐(以N计) | ≤1 | ＜0.003 | 0.003 | 否 | 0.11 | 0.110 | 否 | 0.097 | 0.097 | 否 |
| 氨氮(NH4) | ≤0.5 | ＜0.025 | 0.050 | 否 | ＜0.025 | 0.050 | 否 | ＜0.025 | 0.050 | 否 |
| 氟化物 | ≤1.0 | 0.378 | 0.378 | 否 | 0.854 | 0.854 | 否 | 0.260 | 0.260 | 否 |
| 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.001 | 0.020 | 否 | ＜0.001 | 0.020 | 否 | ＜0.001 | 0.020 | 否 |
| 硫化物 | ≤0.2 | ＜0.005 | 0.25 | 否 | ＜0.005 | 0.25 | 否 | ＜0.005 | 0.25 | 否 |
| 耗氧量(以O2计)(CODMn法) | ≤3.0 | 0.80 | 0.27 | 否 | 0.70 | 0.23 | 否 | 0.80 | 0.27 | 否 |
| 汞 | ≤0.001 | ＜0.00004 | 0.040 | 否 | ＜0.00004 | 0.040 | 否 | ＜0.00004 | 0.040 | 否 |
| 砷 | ≤0.01 | ＜0.0003 | 0.030 | 否 | ＜0.0003 | 0.030 | 否 | ＜0.0003 | 0.030 | 否 |
| 镉 | ≤0.005 | ＜1×10-3 | 0.200 | 否 | ＜1×10-3 | 0.200 | 否 | ＜1×10-3 | 0.200 | 否 |
| 铬(六价) | ≤0.05 | ＜0.004 | 0.080 | 否 | ＜0.004 | 0.080 | 否 | ＜0.004 | 0.080 | 否 |
| 铅 | ≤0.01 | ＜0.01 | 1.000 | 否 | ＜0.01 | 1.000 | 否 | ＜0.01 | 1.000 | 否 |
| 镍 | ≤0.02 | ＜0.05 | 1.000 | 否 | ＜0.05 | 1.000 | 否 | ＜0.05 | 1.000 | 否 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | ≤3.0 | ＜0.2 | 0.067 | 否 | ＜0.2 | 0.067 | 否 | 0.2 | 0.067 | 否 |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 26000 | 260 | 是 | 28000 | 280 | 是 | 31000 | 310 | 是 |

表4.5-3(2)              地下水水质因子检测及标准指数计算表        单位：mg/L(PH值、总大肠菌群、细菌总数除外)

| 检测项目 | 标准值 | J04监测孔水样 | J05监测孔水样 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测值 | 标准指数 | 是否超标 | 检测值 | 标准指数 | 是否超标 |
| pH值 | 6.5～8.5 | 8.09 | 0.727 | 否 | 7.16 | 0.107 | 否 |
| 总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | 73 | 0.162 | 否 | 75 | 0.167 | 否 |
| 溶解性总固体 | ≤1000 | 364 | 0.364 | 否 | 391 | 0.391 | 否 |
| 硫酸盐 | ≤250 | 91.6 | 0.366 | 否 | 49.6 | 0.198 | 否 |
| 氯化物 | ≤250 | 65.5 | 0.262 | 否 | 33.7 | 0.135 | 否 |
| 铁 | ≤0.3 | ＜0.03 | 0.100 | 否 | ＜0.03 | 0.100 | 否 |
| 锰 | ≤0.1 | ＜0.01 | 0.100 | 否 | ＜0.01 | 0.100 | 否 |
| 铜 | ≤1.0 | ＜0.05 | 0.050 | 否 | ＜0.05 | 0.050 | 否 |
| 锌 | ≤1.0 | ＜0.05 | 0.050 | 否 | ＜0.05 | 0.050 | 否 |
| 挥发性酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | ＜0.0003 | 0.150 | 否 | ＜0.0003 | 0.150 | 否 |
| 硝酸盐(以N计) | ≤20 | 5.73 | 0.287 | 否 | 9.07 | 0.454 | 否 |
| 亚硝酸盐(以N计) | ≤1 | 0.031 | 0.031 | 否 | 0.004 | 0.004 | 否 |
| 氨氮(NH4) | ≤0.5 | ＜0.025 | 0.050 | 否 | ＜0.025 | 0.050 | 否 |
| 氟化物 | ≤1.0 | ＜0.006 | 0.006 | 否 | 0.232 | 0.232 | 否 |
| 氰化物 | ≤0.05 | ＜0.001 | 0.020 | 否 | ＜0.001 | 0.020 | 否 |
| 硫化物 | ≤0.2 | ＜0.005 | 0.25 | 否 | ＜0.005 | 0.25 | 否 |
| 耗氧量(以O2计)(CODMn法) | ≤3.0 | 0.80 | 0.27 | 否 | 0.60 | 0.20 | 否 |
| 汞 | ≤0.001 | ＜0.00004 | 0.040 | 否 | ＜0.00004 | 0.040 | 否 |
| 砷 | ≤0.01 | ＜0.0003 | 0.030 | 否 | ＜0.0003 | 0.030 | 否 |
| 镉 | ≤0.005 | ＜1×10-3 | 0.200 | 否 | ＜1×10-3 | 0.200 | 否 |
| 铬(六价) | ≤0.05 | ＜0.004 | 0.080 | 否 | ＜0.004 | 0.080 | 否 |
| 铅 | ≤0.01 | ＜0.01 | 1.000 | 否 | ＜0.01 | 1.000 | 否 |
| 镍 | ≤0.02 | ＜0.05 | 1.000 | 否 | ＜0.05 | 1.000 | 否 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | ≤3.0 | ＜0.2 | 0.067 | 否 | ＜0.2 | 0.067 | 否 |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 12000 | 120 | 是 | 13000 | 130 | 是 |

### 4.5.3声环境质量现状调查与评价

(1)监测布点

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，结合场址周围环境现状及项目特点，在厂界周围及环境敏感点处共布设5个噪声监测点。

(2)监测方法和时间

监测方法执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)。监测时间为2019年10月25日-10月26日，昼夜各1次。

(3)监测单位

新疆天辰环境技术有限公司。

(4)监测及评价结果

噪声监测及评价结果见表4.2-6。

表4.2-6  噪声现状监测及评价结果

| 声 级 测 点 | 噪 声 值 dB(A) | 噪 声 值 dB(A) | 标准值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2019年10月25日 | 2019年10月26日 | 昼 间 | 夜 间 |
|  | 昼 间 | 夜 间 | 昼 间 | 夜 间 |  |  |
| 1# | 厂界东侧 | 42.5 | 40.3 | 42.7 | 40.6 | 60 | 50 |
| 2# | 厂界南侧 | 42.4 | 40.7 | 42.8 | 40.3 |  |  |
| 3# | 厂界西侧 | 42.1 | 40.2 | 42.4 | 40.5 |  |  |
| 4# | 厂界北侧 | 42.3 | 40.7 | 42.7 | 40.3 |  |  |
| 5# | 居民区 | 42.4 | 39.4 | 42.3 | 39.6 |  |  |

由上表可见，项目厂界噪声均满足《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，敏感点处声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。

### 4.5.4 土壤环境质量状况调查与评价

本次评价委托新疆天辰环境技术有限公司对项目区内及厂区外的土壤进行检测，采样时间为2019年10月25日。

(1)监测点位

监测地点：厂区内设置2个表层样点，5个柱样点，厂区外0-1.0km范围内设置4个表层样点。

(2)监测项目：

各点位监测因子见表4.2-7。

表4.2-7  各点位监测因子

| 测点编号 | 监测点位置 | 采样类型 | 坐标 | 监测及调查项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区内 | 柱状样 | N：44°55′14.20″ E：82°5′14.92″ | 1:基本项目45项。说明：为“土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB-36600-2018)中表1：建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)”； 2:土壤含盐量(SSC)g/kg 3:土壤PH值 |
| 2# |  |  | N：44°55′15.56″ E：82°5′16.03″ | 1.特征因子7项：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 2:土壤含盐量(SSC)g/kg 3:土壤PH值 |
| 3# |  |  | N：44°55′12.57″ E：82°5′14.21″ |  |
| 4# |  |  | N：44°55′13.96″ E：82°5′13.33″ |  |
| 5# |  |  | N：44°55′15.55″ E：82°5′14.32″ |  |
| 6# |  | 表层样 | N：44°55′13.60″ E：82°5′14.79″ | 1.特征因子7项：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍 2:土壤含盐量(SSC)g/kg 3:土壤PH值 |
| 7# |  |  | N：44°55′13.54″ E：82°5′16.50″ |  |
| 8# | 厂区外 | 表层样 | N：44°55′04.85″ E：82°5′12.64″ | 1.特征因子7项：砷、镉、总铬、六价铬、铅、汞、氟化物 2:土壤含盐量(SSC)g/kg 3:土壤PH值 |
| 9# |  |  | N：44°55′11.70″ E：82°5′20.19″ |  |
| 10# |  |  | N：44°55′17.40″ E：82°5′08.08″ | 1:基本项目45项。说明：为“土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB-36600-2018)中表1：建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)”； 2:土壤含盐量(SSC)g/kg 3:土壤PH值 |
| 11# |  |  | N：44°55′16.31″ E：82°5′28.79″ |  |
| 参照《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)附录C要求，土壤1#、土壤3#、土壤5#、土壤6#样点做土壤理化特性调查。 |

注：表层样应在0～0.2m取样，柱状样在0～0.5、0.5～1.5、1.5～3m分别取样

(3)监测结果

土壤现状监测与评价(标准指数法)结果见表4.2-8以及4.2-9。

表4-6-3     土壤环境质量评价结果(厂内柱状样T1)      单位：mg/kg

| 采样地点 监测项目 | 0-50cm | 50-150cm | 150-300cm | 第二类用地 筛选值 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 13.76 | 13.61 | 13.87 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 65 | 达标 |
| 铬(六价) | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 20 | 37 | 29 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 800 | 达标 |
| 汞 | 0.059 | 0.309 | 0.059 | 38 | 达标 |
| 镍 | 12 | 12 | 17 | 900 | 达标 |
| 四氯化碳 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | 0.43 | 达标 |
| 苯 | ＜1.9×10-3 | ＜1.9×10-3 | ＜1.9×10-3 | 4 | 达标 |
| 氯苯 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | 20 | 达标 |
| 乙苯 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | 1200 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ＜0.06 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ＜0.2 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 | ＜0.09 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 |
| pH | 7.82 | 7.47 | 7.69 | / | 达标 |
| 土壤含盐量(SSC) | 2.51 | 1.42 | 4.2 | / | 达标 |

表4-6-2     土壤环境质量评价结果(厂址柱状样T2-T5)   单位：mg/kg

| 采样地点 监测项目 | 0-50cm | 50-150cm | 150-300cm | 第二类用地 筛选值 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 |
| 砷 | 12.47 | 13.50 | 12.82 | 60 | 达标 |
| 鎘 | 0.08 | 0.09 | 0.02 | 65 | 达标 |
| 铬(六价) | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 19 | 20 | 20 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 0.6 | 2.8 | 1.8 | 800 | 达标 |
| 汞 | 0.062 | 0.091 | 0.383 | 38 | 达标 |
| 镍 | 14 | 10 | 16 | 900 | 达标 |
| T3 |
| 砷 | 14.71 | 12.02 | 11.86 | 60 | 达标 |
| 鎘 | 0.24 | 0.07 | 0.08 | 65 | 达标 |
| 铬(六价) | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 23 | 19 | 16 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 9.0 | 0.8 | 0.8 | 800 | 达标 |
| 汞 | 0.217 | 0.177 | 0.042 | 38 | 达标 |
| 镍 | 9 | 11 | 4 | 900 | 达标 |
| T4 |
| 砷 | 12.82 | 11.36 | 12.94 | 60 | 达标 |
| 鎘 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 65 | 达标 |
| 铬(六价) | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 18 | 19 | 18 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 1.0 | 6.7 | 0.8 | 800 | 达标 |
| 汞 | 0.073 | 0.037 | 0.099 | 38 | 达标 |
| 镍 | 18 | 13 | 14 | 900 | 达标 |
| T5 |
| 砷 | 12.87 | 15.12 | 7.26 | 60 | 达标 |
| 鎘 | 0.35 | 0.18 | 0.08 | 65 | 达标 |
| 铬(六价) | ＜2 | ＜2 | ＜2 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 22 | 35 | 23 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 0.8 | 3.0 | 0.6 | 800 | 达标 |
| 汞 | 0.079 | 0.141 | 0.084 | 38 | 达标 |
| 镍 | 15 | 21 | 9 | 900 | 达标 |

表4-6-3    土壤环境质量评价结果(厂内表层样T6-T7)     单位：mg/kg

| 采样地点 监测项目 | T6 | T7 | 第二类用地 筛选值 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 12.71 | 13.29 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.21 | 0.21 | 65 | 达标 |
| 铬(六价) | ＜2 | ＜2 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 26 | 25 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 0.9 | 0.8 | 800 | 达标 |
| 汞 | 0.181 | 0.241 | 38 | 达标 |
| 镍 | 22 | 10 | 900 | 达标 |

表4-6-4     土壤环境质量评价结果(厂外表层样T8-T9)    单位：mg/kg

| 采样地点 监测项目 | T8 | T9 | 第二类用地 筛选值 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 15.25 | 13.79 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.06 | 0.08 | 65 | 达标 |
| 铬(六价) | ＜2 | ＜2 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 28 | 26 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 9.1 | 0.9 | 800 | 达标 |
| 汞 | 0.096 | 0.177 | 38 | 达标 |
| 镍 | 28 | 12 | 900 | 达标 |

表4-6-3   土壤环境质量评价结果(厂址外表层样T10-T11)   单位：mg/kg

| 采样地点 监测项目 | T10 | T11 | 第二类用地 筛选值 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 砷 | 14.47 | 13.80 | 60 | 达标 |
| 镉 | 0.12 | 0.11 | 65 | 达标 |
| 铬(六价) | ＜2 | ＜2 | 5.7 | 达标 |
| 铜 | 25 | 21 | 18000 | 达标 |
| 铅 | 1.1 | 0.7 | 800 | 达标 |
| 汞 | 0.110 | 0.110 | 38 | 达标 |
| 镍 | 17 | 9 | 900 | 达标 |
| 四氯化碳 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 氯仿 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | 0.9 | 达标 |
| 氯甲烷 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | 37 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烷 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 9 | 达标 |
| 1,2-二氯乙烷 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | 5 | 达标 |
| 1,1-二氯乙烯 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | 66 | 达标 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | 596 | 达标 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | 54 | 达标 |
| 二氯甲烷 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | 616 | 达标 |
| 1,2-二氯丙烷 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | 5 | 达标 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 10 | 达标 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 6.8 | 达标 |
| 四氯乙烯 | ＜1.4×10-3 | ＜1.4×10-3 | 53 | 达标 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | 840 | 达标 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 三氯乙烯 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 2.8 | 达标 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 0.5 | 达标 |
| 氯乙烯 | ＜1.0×10-3 | ＜1.0×10-3 | 0.43 | 达标 |
| 苯 | ＜1.9×10-3 | ＜1.9×10-3 | 4 | 达标 |
| 氯苯 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 270 | 达标 |
| 1,2-二氯苯 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | 560 | 达标 |
| 1,4-二氯苯 | ＜1.5×10-3 | ＜1.5×10-3 | 20 | 达标 |
| 乙苯 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 28 | 达标 |
| 苯乙烯 | ＜1.1×10-3 | ＜1.1×10-3 | 1290 | 达标 |
| 甲苯 | ＜1.3×10-3 | ＜1.3×10-3 | 1200 | 达标 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 570 | 达标 |
| 邻二甲苯 | ＜1.2×10-3 | ＜1.2×10-3 | 640 | 达标 |
| 硝基苯 | ＜0.09 | ＜0.09 | 76 | 达标 |
| 苯胺 | ＜0.0004 | ＜0.0004 | 260 | 达标 |
| 2-氯酚 | ＜0.06 | ＜0.06 | 2256 | 达标 |
| 苯并[a]蒽 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 苯并[a]芘 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 苯并[b]荧蒽 | ＜0.2 | ＜0.2 | 15 | 达标 |
| 苯并[k]荧蒽 | ＜0.1 | ＜0.1 | 151 | 达标 |
| 䓛 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1293 | 达标 |
| 二苯并[a,h]蒽 | ＜0.1 | ＜0.1 | 1.5 | 达标 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | ＜0.1 | ＜0.1 | 15 | 达标 |
| 萘 | ＜0.09 | ＜0.09 | 70 | 达标 |
| pH | 7.77 | 7.41 | / | 达标 |
| 土壤含盐量(SSC) | 4.8 | 3.71 | / | 达标 |

从评价结果可以看出，项目区域表层及柱状土壤各项指标的监测值均低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值的标准限值。

# 5环境影响预测与评价

本次扩建项目仅新增高温蒸汽灭菌锅，且项目已建成投运，因此，本次环评仅对运营期环境影响进行分析。

## 5.1大气环境影响分析

### 5.1.1环境空气影响分析

通过AERSCREEN估算结果，确定本次大气环境评价工作等级为三级，不进行进一步预测与评价。

本项目医疗废物处置过程中产生的废气主要为高温蒸汽废气，冷凝后采用一套生物过滤和活性炭吸附装置处理排放。

扩建项目高温蒸汽设备在实行高温灭菌之前，在对蒸汽处理设备进行预抽真空和脉冲抽真空过程中，干燥工序同样需使用真空泵打开对内室进行抽真空，医疗废物内部的冷空气以及不凝气体随之排出。根据医疗固废处理规模核算，每天处理约10批次的医疗固废，处理每批次医疗废物产生的废气量约为10m3，每天废气量约为100m3(6.25m3/h)为间歇排放，年产生废气量约为36500m3/a。根据医疗废物理化性质及处理原理，高温蒸汽处理废气中污染物主要是恶臭(NH3、H2S)、VOCs、脉动真空阶段排气携带的少量病原微生物。参照天津大学王富民教授编制的《医疗废物蒸汽灭菌装置尾气分析及光催化降解的研究》，高温蒸汽灭菌室排出的气体VOCs浓度约为190mg/m3，故高温蒸汽处理废气中VOCs的产生量约为6.94kg/a。

NH3、 H2S污染源类比采用相同医疗废物处理工艺、相同废气处理工艺的《阿图什市利康医疗废弃物处理厂项目环境影响报告书》中的数据，产生的废气采用高效生物过滤器+活性炭吸附处理后排放，其VOCs、恶臭处理效率均达90%以上，VOCs、NH3、H2S排放浓度分别约为19mg/m3、0.2mg/m3、0.01mg/m3。

经处理后的医疗废物因含有水分，在采用破碎机进行破碎时，基本没有粉尘产生。

项目无组织废气排放见表5.1-1。

表5.1-1   项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | - | 冷库 | NH3 | 活性炭吸附 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 4.38×10-3 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 1.752×10-4 |
| 2 | - | 高温蒸煮系统 | NH3 | 生物过滤器+活性炭吸附 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 1.5 | 7.3×10-6 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.06 | 3.65×10-7 |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | 4.0 | 6.935×10-4 |

表5.1-2 项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/ |
| --- | --- | --- |
|  |  | （t/a） |
| 4 | NH3 | 4.38×10-3 |
| 5 | H2S | 1.752×10-4 |
| 6 | 非甲烷总烃 | 6.935×10-4 |

本项目已投运，现状监测数据可真实反映项目在正常运行时各污染物的排放情况。根据本项目监测报告，已建厂址区硫化氢、氨的排放浓度最大值分别为0.007mg/Nm3、0.17mg/Nm3，均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准(硫化氢：0.06mg/Nm3、氨：1.5mg/Nm3)，非甲烷总烃排放浓度为1.01mg/Nm3符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的排放限值(4.0mg/Nm3)。

综上所述，高温蒸汽处理废气采取措施后能够达标排放，对周围环境的影响较小。

### 5.1.2大气环境防护距离

本工程污染物落地浓度没有超过环境质量短期浓度限值，因此不设置大气环境防护距离。

### 5.1.3 大气环境影响评价自查

本项目大气环境影响评价自查表见表5.1-2。

表5.1-2       大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级□ | 三级( |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长=5～50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500～2000t/a□ | <500t/a□ |
|  | 评价因子 | 基本污染物(SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、 O3) | 包括二次PM2.5□ |
|  |  | 其他污染物(VOCs、硫化氢、氨) | 不包括二次PM2.5√ |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D( | 其他标准( |
| 现状评价 | 评价功能区 | 一类区□ | 二类区√ | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | (2018)年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充检测□ |
|  | 现状评价 | 达标区( | 不达标区 |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源√ | 拟替代的污染源 | 其他在建、拟建项目污染源 | 区域污染源□ |
|  |  | 本项目非正常排放源 |  |  |  |
|  |  | 现有污染源□ |  |  |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD√ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5～50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子(SO2、NO2、PM10、VOCs、硫化氢、氨) | 包括二次PM2.5□ |
|  |  |  | 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率>100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率>10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率>30%□ |
|  | 非正常1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率>100%□ |
|  |  | (0.5)h |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标( |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20%□ | k>-20%□ |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：(H2S、NH3、VOCs) | 有组织废气监测 | 无监测□ |
|  |  |  | 无组织废气监测( |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：(H2S、NH3、VOCs) | 监测点位数(2) | 无监测□ |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受√ 不可以接受 □ |
|  | 大气环境防护距离 | 距( )最远( )m |
|  | 污染源年排放量 | SO2:( )t/a | NOx:( )t/a | 颗粒物:( )t/a | VOCs:0.0006935t/a |

注：“□”，填“√”；“(  )”为内容填写项

## 5.2声环境影响分析

本项目已投运，根据监测报告，厂界各监测点昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准的限值，对周围环境影响较小。

## 5.3固废环境影响分析

扩建项目运营过程中产生一定量的一般废物和危险废物。

(1)一般废物

项目产生的一般废物包括灭活破碎毁形后的医疗废物(包括报废周转箱)和员工生活垃圾，定期送至博乐市生活垃圾填埋场处置。

(2)危险废物

扩建项目产生的危险废物包括：废气处理系统产生的废滤料、废活性炭、周转箱和废离子交换树脂等。

本项目危险废物交由有资质的单位处置。

本项目采用高密度聚乙烯为材料的容器(一般采用桶装)对危险固废进行收集，临时储存在冷库，收集后有资质处置。

危废在储存、运输过程中的措施及环境影响：

①应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单执行分类收集和暂存，必须储存于危险废物仓库内指定的容器中，容器应加盖密闭，存放地面必须硬化。

②根据环发《危险废物污染防治技术政策》[2001]199号，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。

③国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到别处处置还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他运输等有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。

综上所述，项目产生的固体废物经妥善处理后对周围环境的影响较小。

## 5.4 土壤环境影响预测、分析与评价

### 5.4.1 预测方法

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)的附录A“表A.1土壤环境影响评价项目类别”内容，本工程属于行业类别“制造业-环境和公共设施管理业”中的“危险废物利用及处置”，项目类别为Ⅰ类。依据导则6.2.2.2条款表3“污染影响型敏感程度分级表”，本工程所在区域敏感程度为“敏感”；本工程永久占地面积0.8hm2，占地规模为小型(≤5hm2)。依据导则6.2.2.3条款 “污染影响型评价工作等级划分表”，确定本工程土壤环境评价工作等级为“一级”。

根据本工程运行特点，对土壤可能产生的影响主要来源于污水处理装置中的地下及半地下污水储存池等防渗层破裂所产生的污染物质下渗，依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》(HJ964-2018)的附录E中土壤环境预测方法进行预测及评价。因此，在本次评价中应用HYDRUS软件求解非饱和带中的水分与溶质迁移方程。对工程运营对土壤的影响进行预测及评价。

HYDRUS是由美国国家盐改中心(US Salinity laboratory)于1991成功开发的一套用于模拟变饱和多孔介质中水分、能量、溶质运移的数值模型。经改进与完善，得到了广泛的认可与应用。能够较好地模拟水分、溶质与能量在土壤中的分布，时空变化，运移规律，分析人们普遍关注的农田灌溉、田间施肥、环境污染等实际问题。它也可以与其它地下水、地表水模型相结合，从宏观上分析水资源的转化规律。后经过众多学者的开发研究，HYDRUS的功能更加完善，已经非常成功的应用于世界各地地下饱和、非饱和带污染物运移研究。

### 5.4.2 模型建立及应用原理

(1) 包气带水流数值模型

包气带水流控制方程采用修改过的 Richards 方程(式5.4-1)：

式5.4-1

式中：

θ(h)——土壤体积含水率；

h——压力水头[L]，饱和带大于零，非饱和带小于零；

z、t——分别为垂直方向坐标变量[L]、时间变量[T]；

K(h)——垂直方向的水力传导度[LT-1]；

s——作物根系吸水率[T-1]。

本次模拟采用无滞后效应的Van Genuchten-Mualem模型，方程(式5.4-1)中相关参数可用以下公式(式5.4-2)、(式5.4-3)进行求解。

式5.1-2

式5.1-3

其中：

式中：

——土壤残余含水量；

——土壤饱和含水量；

——进气值[L-1]；

m、n——形状参数；

——饱水渗透系数[LT-1]；

——有效孔隙度。

初始条件：

上部边界：

下部边界：

式中：

Z——地表至下边界距离 [L]；

qs——污水下渗通量[LT-1]；

h(z，t)——土壤压力水头[L]。

(2) 土壤溶质运移模型

根据多孔介质溶质运移理论，考虑土壤吸收的饱和—非饱和土壤溶质运移的数学模型为：

控制方程：

式5.4-3

式中：c——土壤水中污染物浓度[ML-3]；

ρ——土壤容重[ML-3]；

s——为单位质量土壤溶质吸附量[MM-1]；

D——土壤水动力弥散系数[L2T-1]；

Q——Z方向达西流速[LT-1]；

A——一般取1。

初始条件：c(z,0) = c0(z)  Z≤z≤0

上部边界：

下部边界：c(Z，t)＝cb(t)

式中：c0(z) ——剖面初始土层污染物浓度[ML-3]；

qs——污水下渗水量[LT-1]；

cs——污水中污染物浓度[ML-3]；

cb(t)——下边界污染物浓度[ML-3]。

### 5.4.3预测参数及模型概化

根据工程区域水文地质勘查资料，将预测范围内土壤(包气带)概化为二层，相关内容及参数具体见表5.4-1：工程厂址土壤(包气带)及含水层参数表。

表5.4-1    工程厂址土壤(包气带)及含水层参数表

| 层位 | 厚度(m) | 岩性 | 垂向渗透系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | cm/s | m/d |  |
| 第一层 | 12 | 黄土 | 5.28×10-4 | 0.456192 | 土壤(包气带): 渗水试验 |
| 第二层 | 26 | 砂、砂砾石 | 1.16×10-1 | 100.224 | 土壤(包气带): 导则附表经验值 |
| 第三层 | / | 砂、砂砾石 | 1.16×10-1 | 100.224 | 含水层: 导则附表经验值 |

本工程可能发生非正常渗漏时(即防渗层发生破裂造成污染物渗漏)的区域主要包括：污水处理装置中的地下及半地下污水储存池等防渗层破裂所产生的污染物质下渗；依据对环境不利原则，本次预测情景为：以生活污水处理装置中的化粪池防渗层破裂做为渗漏源强进行预测分析。本项目化粪池尺寸为：4m×2m×2m (长×宽×高)，取COD、氨氮为特征污染物，确定其源强浓度分别为：COD：350mg/L；氨氮：40mg/L，考虑不利影响，渗漏时长设定为60天(即持续渗漏60天)。

### 5.4.4 建模、运行、分析及结论

(1)建模思路

HYDRUS-2D建模思路如下图所示(图5.4-1：HYDRUS-2D建模思路)：

(2)建模运行步骤

① 启动软件；

② 设置模型；

③ 设置模型几何信息；

④ 设置模型的时间信息；

⑤ 设置结果输出的方式；

⑥ 设置模型几何尺寸；

⑦ 设置模型初始条件和边界条件；

⑧ 设置迭代控制参数；

⑨ 设置土壤特性参数；

⑩ 运行模型；

⒒ 查看结果。

图5.4-1       HYDRUS-2D建模思路

(3)运算结果

运算完成后，点击模型列表区和查看内容的列表区相应的列表，在图形区和绘图控制区查看运行结果，如图5.4-2：软件运行结果界面及说明；污染物泄露在包气带不同深度中的浓度降解及分布情况见图5.4-3：污染物泄漏50天的浓度-包气带深度变化曲线图。

(4)分析及结论

经预测可知，污染物(COD及NH3-N)发生泄露60天后，近地表污染物浓度分别为污染物的源强浓度(COD：350mg/L；NH3-N：40mg/L)，随后，污染物及其浓度峰值逐渐向土壤深处运移，在发生泄露64天后，近地表污染物浓度已降低接近于0；发生泄露109天后，污染物已穿过土壤(包气带)，进入38m下的地下水含水层，此时，进入含水层处的污染物浓度接近于0，随着上部污染物的向下运移，进入地下含水层的污染物浓度逐渐增加，在发生泄露149天后，浓度达到最大值(COD：350mg/L；NH3-N：40mg/L)，随后逐渐降低，发生泄露216天后，土壤(包气带)中的污染物浓度逐渐均为0。

根据上述预测结果进行分析，在发生污染物泄漏216天内，泄漏点以下土壤会受到一定程度污染，其中下渗的污染物浓度峰值由高(COD最大：350mg/L；NH3-N最大：40mg/L)向低直至归于0。进入地下水中的污染物浓度由低(约为0)向高(COD最大：350mg/L；NH3-N最大：40mg/L)，随后逐渐降低归于0。

因此，当发生泄漏216天后，污染物将全部进入到含水层，土壤对污染物质存在降解作用，污染物不断向下运移的过程，同时也是土壤降解污染物浓度的过程，污染物浓度逐渐由峰值降解至检出限以下。考虑泄漏只存在于防渗层破裂时的非正常工况，正常的生产活动均有对污水产生量的监控及设备设施的检修活动，当发生泄漏时可得到及时发现并采取相应措施，因此，污染物的下渗量有限；另外，污染物的下渗只存在于防渗层破裂之处，其下渗的影响范围相对较小；同时，在一定程度上，土壤本身具备一定的污染物降解及净化功能，少量的污染物质滞留其中，不会对土壤造成本质影响，会在其自身的降解及净化作用下，逐渐减少。

综上分析，本项目当发生非正常泄漏时，对局部土壤会产生一定程度的影响，但污染物的产生量及影响范围均较小，对项目周边敏感目标(居民等)不构成影响，在本项目占地范围内防渗层破裂处及周边下部土壤评价因子(COD、NH3-N)会出现一定超标现象，随着时间推移及土壤自身降解作用，污染物浓度将逐渐归于0。因此，在采取相应污染防治措施(防渗、监测等)后，本项目运营可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018) 土壤污染防治相关规定，对土壤环境影响是可接受的。

表5-1-4      　　土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型 ；生态影响型 □；两种兼有 □ |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地 □；农用地 □；未利用地 |  |
|  | 占地规模 | (0.8)hm2 |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标(居民)、方位(北侧、东侧及南侧)、距离(110～260m) |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流 □；垂直入渗 ；地下水位 □；其他() |  |
|  | 全部污染物 | COD、BOD5、SS、氨氮、细菌总数 |  |
|  | 特征因子 | COD、氨氮 |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类 ； Ⅱ类 □； Ⅲ类 □； Ⅳ类 □ |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感 □；不敏感 □ |  |
|  | 评价工作等级 | 一级 ；二级 □；三级 □ |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a) ； b) ； c) ； d) |  |
|  | 理化特性 | 见监测报告 | 同附录 C |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 | 深度 | 点位布置图 |
|  |  | 表层样点数 | 2 | 4 | 0～0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | 5 | / | 0～0.5m、0.5～1.5m、1.5～3.0m |  |
|  | 现状监测因子 | 基本项目45项、土壤含盐量(SSC)、PH值 |  |
| 现状评价 | 评价因子 | 基本项目45项、土壤含盐量(SSC)、PH值 |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□； GB 36600；表 D.1；表 D.2；其他() |  |
|  | 现状评价结论 | 本项目区域土壤检测值均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(试行)(GB36600-2018)第二类用地(工业用地等) 风险筛选值要求。评价区域土壤环境状况良好。 |  |
| 影响预测 | 预测因子 | COD、氨氮 |  |
|  | 预测方法 | 附录 E；附录 F□；其他() |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围(污染物下渗只存在于防渗层破裂之处，其下渗的影响范围相对较小) 影响程度(经预测，在发生污染物泄漏216天内，泄漏点以下土壤会受到一定程度污染，其中下渗的污染物浓度峰值由高向低直至归于0。) |  |
|  | 预测结论 | 达标结论： a) □； b) □； c) 不达标结论： a) □； b) □ |  |
| 防治措施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障 ；源头控制 □；过程防控；其他(分区防控、应急响应) |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 | 监测指标 | 监测频次 |  |
|  |  | 监测孔3处 (编号J01、J02、J05) | COD、BOD、氨氮、细菌总数 | 一年两次，枯水期、丰水期各1次 |  |
|  | 信息公开指标 | 监测机构、监测时间、监测指标及监测数据、监测数据分析内容 |  |
| 评价结论 | 在采取相应污染防治措施(防渗、监测等)后，本项目运营对土壤环境影响是可接受的。 |  |
| 注 1： “□”为勾选项，可 √； “() ”为内容填写项； “备注 ”为其他补充内容。注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |

## 5.5 地下水环境影响预测、分析与评价

### 5.5.1 地下水环境影响预测

(1) 预测方法

根据区域水文地质条件和区域钻探资料可知，本项目所在区域含水层岩性为砂、砂砾石层；含水层埋深约38m；包气带岩性由地表向下分别为：黄土层约12m、砂及砂砾石层约26m。由此可见，模拟区含水层结构单一，且含水层厚度变化不大，故可概化为均质各向同性含水层。本工程地下水环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)9.7.2可采用解析法或类比分析法进行污染预测，本次评价采用解析法。

采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散时，一般应满足以下条件：①污染物的排放对地下水流场没有明显的影响；②预测区内含水层的基本参数(如渗透系数、有效孔隙度等)不变或变化很小。通过对本工程污染物排放特征及工程水文地质资料分析可知，本次污染预测可满足以上条件。

本次地下水环境影响预测评价采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ 610-2016)中推荐的一维地下水污染物运移数学模型的解析解进行预测，解析解选取《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)中地下水溶质运移解析法推荐模型及相关文献，该解适用于水文地质条件简单的地区。预测所需参数含义详见表5.5-1。

表5.5-1     模型参数含义表

| 序号 | 参数 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | x | 距渗漏点的距离 | m |
| 2 | t | 预测时间 | d |
| 3 | c | t时刻x处的特征因子浓度 | mg/L |
| 4 | C0 | 特征因子初始浓度 | mg/L |
| 5 | u | 地下水流速 | m/d |
| 6 | DL | 纵向弥散系数 | m2/d |
| 7 | erfc() | 余误差函数 | / |
| 8 | T1 | 物料持续渗漏时间(或渗漏浓度变化的时间节点) | d |
| 9 | C1 | 变化后的浓度(如t＞T1之后，物料渗漏停止，则C1=0) | mg/L |

表中的水流速度用达西定律求得：u=KI/ne

式中：u—地下水流速

K—含水层渗透系数

I—含水层水力坡度

ne—含水层有效孔隙度

(2) 预测参数选取

1)渗透系数K取100.2m/d (1.16×10-1cm/s)，含水层岩性为砂及砂砾石层，通过导则附录B确定渗透系数值(经验值)；

2)评价区域含水层水力坡度取1% (根据评价区地形坡度确定)；

3)有效孔隙度取0.25；(根据导则附录B综合确定的(砾砂)给水度经验值)；

4)弥散度αL=16m；

纵向弥散度αL可以由图5.5-1确定。污染物运移模型的参数设定主要是以野外试验为参考，根据资料调研，类似评价区地层和岩性的溶质运移参数，已经开展了大量研究，本次没有开展野外弥散试验，参考前人的研究成果(见图5.1-5)，该成果为根据世界范围内所收集到的百余个水质模型所计算出的孔隙介质纵向弥散度及有关资料和参数而做出的lgαL-lgLS图。基准尺度LS是指研究区大小的度量，主要考虑需研究的溶质运移的最大距离，结合评价区水文地质条件特征，本工程从保守角度考虑，LS选取1000m，则弥散度αL=16m。

5)本工程区域地下水流速计算值为：

u=KI/ne=100.2m/d×1%÷0.25=4.008m/d

6)本工程区域纵向弥散系数计算值为：

DL== uαL=4.008m/d×16m =64.128m2/d

图5.5-1  孔隙介质模型的图

(3) 泄漏点的设定

1) 正常工况

本工程正常运行时，污水处理装置及地下、半地下构筑物等均进行防渗处理，可有效防止污染物渗漏，在防渗层完好的情况下，污染物下渗受到阻隔，正常情况下不会对地下水环境造成影响。

2) 非正常工况

非正常工况主要指上述防渗层破损，污染物发生渗漏等情景。

通过上述可能发生渗漏的环节进行分析，确定本工程对地下水的可能影响途径为：污水处理装置及地下、半地下构筑物防渗层破损，污染物经由包气带渗入地下。

(4) 源强设定

以保守为原则，预测发生非正常渗漏时(即化粪池底部防渗层发生破裂造成污染物渗漏)，在池底混凝土防渗层出现长约5m的裂缝，污染物通过裂缝下渗至包气带(土壤)及其下部含水层，预测COD、氨氮在通过包气带(土壤)下渗进入含水层中的运移情况。COD渗漏源强浓度为：350mg/L，氨氮渗漏源强浓度为：40mg/L，渗漏时长为60天。

通过本报告运用HYDRUS软件对土壤(包气带)进行预测结果，污染物质在向下运移过程中，经过土壤(包气带)降解作用，进入含水层中的污染物浓度最小近于0，最大：COD：350mg/L；NH3-N：40mg/L；保守考虑，进入含水层的污染物源强浓度按最大值(COD：350mg/L；NH3-N：40mg/L)确定；根据HYDRUS软件预测结果，从污染物质开始进入含水层起至污染物质进入含水层的浓度降为0(即停止进入含水层)止，间隔约107天，保守考虑，本次预测污染物渗漏(地下水)时长为110天。

(5) 污染预测及评价

本次预测，非正常工况情景下地下水环境影响预测及评价采用解析法。预测在非正常工况(防渗层破裂造成污水渗漏)情景下污染物在地下水中运移过程，进一步分析污染物在不同预测时间(100天、1000天、20年)的最大超标距离和最大影响距离(当预测结果小于检出限时视同对地下水环境几乎没有影响)。各类污染物的检出下限参照常规仪器检测下限，拟采用污染物检出下限及其水质标准限值见表5-5-2。

表5-5-2       拟采用污染物检出下限及其水质标准限值

| 模拟预测因子 | 分析方法 | 方法检出限值(mg/L) | 标准限值(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 酸性高锰酸钾氧化法GB/T11892-1989 | 0.5 | 3 |
| 氨氮 | 纳氏试剂光度法GB/T7479-1987 | 0.025 | 0.5 |

当污水发生渗漏时，污染因子其对地下水污染预测结果如下：

① COD渗漏地下水污染预测

COD渗漏对地下水污染预测结果见图5.5-2(1～3)。

图5.5-2(1)： COD泄漏运移100d浓度变化图

图5.5-2(2)： COD泄漏运移1000d浓度变化图

图5.5-2(3)： COD泄漏运移7300d(20年)浓度变化图

由图5.5-2(1～3)可知，在计算期内COD渗漏对潜水层造成污染，随着时间的推移污染距离持续扩大，并向地下水下游方向运移，沿下游方向的最大超标距离、最大影响距离、出现峰值的浓度值及对应最大距离见表5.5-3，预测结果表明，COD发生渗漏后1000天内的最大影响距离不超过5070m，最大超标距离不超过4848m，保守考虑，超标范围最远约4.9km左右，影响范围最远约5.1km左右。

表5.5-3     COD渗漏对地下水污染预测结果表

| 预测时间(d) | 最大超标距离(m) | 最大影响距离(m) | 浓度最大值(mg/L)/距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 671 | 739 | 194/401m |
| 1000 | 4848 | 5070 | 90/4008m |
| 7300 | / | / | / |

②氨氮渗漏地下水污染预测

氨氮渗漏对地下水污染预测结果见图5.5-3(1～3)。

图5.5-3(1) 氨氮泄漏运移100d浓度变化图

图5.5-3(2)  氨氮泄漏运移1000d浓度变化图

图5.5-3(3)  氨氮泄漏运移7300d(20年)浓度变化图

由图5.5-3(1～3)可知，在计算期内氨氮渗漏对潜水含水层造成污染，随着时间的推移污染距离持续扩大，并向地下水下游方向运移，沿下游方向的最大超标距离、最大影响距离、出现峰值的浓度值及对应最大距离见表5.5-4，预测结果表明，氨氮发生渗漏后1000天内的最大影响距离不超过4891m，最大超标距离不超过4795m，保守考虑，超标范围最远约4.8km左右，影响范围最远约4.9km左右。

表5.5-4       氨氮渗漏对地下水污染预测结果表

| 预测时间(d) | 最大超标距离(m) | 最大影响距离(m) | 浓度最大值(mg/L)/距离(m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 655 | 767 | 22/401 |
| 1000 | 4795 | 4891 | 10/4008 |
| 7300 | / | / | / |

### 5.5.2 地下水环境影响评价结论

根据评价区的水文地质条件，建立数学模型，采用一维地下水污染物运移数学模型的解析解进行预测。在此基础上，遵循保守原则，即假设各污染物总量没有消减，只发生对流-弥散运移。针对本项目运营期间可能的污染源——非正常工况防渗层破裂下的污水泄漏，进行主要污染物渗漏对地下水影响预测，预测及评价结果总结如下：

根据预测结果可知：厂区在上述非正常工况下，防渗层发生破裂造成污染物泄漏，泄漏的废水将通过包气带入渗到地下含水层，对地下水环境造成一定的影响。在预测时间内主要污染物(COD及氨氮)泄漏运移的最远距离小于5.1km，污染物超标范围及影响范围内无集中或分散地下水饮用水源及居民饮用水井，对周围地下水环境影响较小。

综上所述，在非正常工况下，污染物入渗至含水层，污染因子在泄漏点附近及地下水下游一定范围内会出现超标现象，但影响的范围及程度可控。本项目西侧约2.5km处为博乐市自来水厂饮用水水源保护区，本项目所在区域地下水流向为NW－SE，依据流向判定，本项目不在该饮用水水源保护区及以外区域的补给径流区，不在水源保护区上游。因此，本工程的建设及运营，在正常情况下，对地下水环境没有明显影响，非正常工况下，在采取防渗、监测、应急响应、地下水治理等措施后，可对地下含水层中的超标范围及程度进行控制，工程的生产及运营对地下水的影响是可接受的。

## 5.6 环境风险评价

### 5.6.1评价原则

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

### 5.6.2评价工作程序

评价工作流程见图5.6-1。

图5.6-1 风险评价工作流程图

### 5.6.3评价工作内容

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和国家环境保护总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》，项目实施后环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体如下：

（1）项目风险调查。在分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

（2）项目风险识别及风险事故情形分析。明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

（3）开展预测评价。各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

（4）提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

（5）综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

### 5.6.4评级依据

#### 5.6.4.1 风险调查

（1）建设项目风险源调查

本项目的风险物质主要有医疗废物和消毒使用的次氯酸钠溶液，其物质形态和储存量、贮存方式见表5.6-2。

表5.6-2    重大危险源辨识

| 物质名称 | 形态 | 危险性 | 储存量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物 | 固态 | 传染性 | 5t/d |
| 次氯酸钠消毒液 | 液态 | 腐蚀性 | 0.06t |

（2）物质危险性辨别

本项目涉及的风险物质主要有医疗废物(传染性和毒性)及消毒过程中使用的次氯酸钠消毒液，下面对两种物质的风险性进行分析。

1)医疗废物

医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的

具有直接或间接感染性、毒性以及其他危害的废物。医疗废物含有传染性的病原微生物、病菌和病毒，具有空间传染、急性传染和潜伏传染等毒性，其病毒细菌的危害性是生活垃圾的几十倍甚至上百倍。据武汉市环境卫生科学研究设计院的调查资料，医疗废物中的粪大肠菌群数和细菌总数分别高达0.83×1010个/L和8.1×1010个/L，乙型肝炎表面抗源阳性率可高达89%，对人体健康和环境均有极大的危害，在《控制危险废物越境转移及处置的巴塞尔公约》和我国的《危险废物名录》中，均将医疗废物列为危险废物。

本项目处理的医疗废物为感染性医疗废物和损伤性医疗废物，含有大量的致病菌、病毒及较多的化学毒物等，具有极强的传染性、生物毒性和腐蚀性，对医疗废物的疏忽管理，不仅会污染环境，造成大气、水体及土壤的污染，还可能会导致传染性疾病的流行，直接危害人体的健康，具体危害如下：

a.物理危害，主要来自锐利的物品，如碎玻璃、注射器、一次性手术刀等，物理危害不限于它们自身的危害，而是入侵了人体的保护屏障，使各种病菌进入了人体。

b.化学危害，包括可燃性、反应性和毒性。

c.微生物危害，来自于被病毒污染了的物质，比如传染源的培养基和传染病人接触过的废物。

2)次氯酸钠溶液

次氯酸钠理化性质见表5.6-3。

表5.6-3   次氯酸钠的理化性质

| 国标编号 | 83501 | CAS号 | 7681-52-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 次氯酸钠溶液 | 英文名称 | sodiumhypochloritesolution |
| 分子式 | NaClO | 外观与性状 | 微黄色溶液，有似氯气的气味 |
| 分子量 | 74.44 | 沸点 | 102.2℃ |
| 熔点 | -6℃ | 溶解性 | 溶于水 |
| 密度 | 相对密度(水=1)1.1 | 稳定性 | 不稳定 |
| 危险标记 | 腐蚀品 | 主要用途 | 用于水的净化，以及作消毒剂、纸浆 漂白等，医药工业中用于制氯胺等。 |
| 急性毒性 | LD50：8500mg/kg (小鼠经口) | 危险特性 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气 |

#### 5.6.4.2环境风险潜势初判

危险物质数量与临界量比值(Q)：计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值Q，计算公式如下：

式中：q1、q2、… qn----每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、… Qn----每种危险物质相对应的临界量，t。

计算出Q值后，当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1时，将Q值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

表5.6-4   本项目 Q 值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn /t | 临界量Qn /t | 该种危险物质Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次氯酸钠 | 7681-52-9 | 0.06 | 5 | 0.012 |

本项目Q＜1，因此，项目环境风险潜势判定为Ⅰ级。

### 5.6.5 评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：“环境风险评价工作是依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势进行分级，环境影响评价工作等级划分为一级、二级、三级”，其具体分级判据见表5.6-5。

表5.6-5  风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |

本项目环境风险潜势为Ⅰ级，环境风险仅需做简单分析。

### 5.6.7风险识别

#### 5.6.7.1风险类别识别

生产过程中潜在的危险性包括生产运行和储运过程等潜在的危险性。项目风险类型见表5.6-4、5.6-5。

表5.6-4    生产系统潜在的危险性识别

| 序号 | 类别 | 事故形式 | 产生事故原因 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器物理爆炸 | 高应力爆炸，引发火灾 | 设备破裂 | 加强维修、维护，按安全规程操作 |
|  |  | 低应力爆炸，引发火灾 | 低温，材料缺陷 |  |
|  |  | 超压爆炸，引发火灾 | 安全装置失灵、误操作 |  |
| 2 | 容器腐蚀 | 化学腐蚀，物料泄漏，引发环境事故 | 金属设备与容器发生化学腐蚀破坏，腐蚀不产生电流 | 合理设计，加强设备的维修、维护 |
|  |  | 电化学腐蚀，物料泄漏，引发环境事故 | 金属设备与容器发生化学腐蚀破坏，腐蚀产生电流 |  |
| 3 | 容器泄漏中毒 | 经呼吸道侵入人体 | 毒物由呼吸进入人体，经血液循环，遍布全身 | 按安全规程操作 |
|  |  | 经皮肤吸收侵入人体 | 高度脂溶性和水溶性的毒物由皮肤吸收进入人体 |  |
|  |  | 经消化道侵入人体 | 毒物由消化系统进入人体，经血液循环，遍布全身 |  |

表5.6-5    储运系统潜在的危险性识别

| 序号 | 装置名称 | 潜在风险事故 | 产生事故模式 | 基本预防措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物储存库 | 袋体破裂、储存库火灾 | 物料泄漏 | 加强监控 |
| 2 | 运输车辆 | 车辆交通事故 | 物料泄漏 | 按照交通规则、在规定路线行驶 |

5.6.7.2环境敏感目标调查

根据项目涉及的危险物质可能的影响途径和所在区域的实际环境特点，其敏感目标的分布见表5.6-6和图2.6-1。

表5.6-6    项目的环境风险敏感目标一览表

| 环境要素 | 环境保护对象 | 环境风险类型 |
| --- | --- | --- |
|  | 敏感点 | 方位 | 距离(m) | 功能 |  |
| 环境空气 | 居民区 | W | 110 | 人群聚居区 | 危险物质泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放 |
|  | 私人住宅区 | N | 210 | 人群聚居区 |  |
|  | 二阶台社区居民区 | S | 260 | 人群聚居区 |  |
| 地下水 | 地下水环境 | 厂址区域 | 地下水水质 | 废水污染地下水 |

### 5.6.8环境风险影响分析

#### 5.6.8.1运输事故对周围环境影响的分析

医疗废物运输车辆在运送过程中，车辆意外相撞、翻覆或其它灾害，会引起物料泄露，有毒有害物扩散至环境中，产生恶性事故，对危险废物运输路线沿线造成较大影响。引发这类恶性事故发生的因素包括：驾驶员个人因素；危险废物的运量；车次、车速、交通量、道路状况等交通条件；公路所在地区的气候条件等因素。医疗垃圾带有大量有毒、有害物质及传染性病源体，如果在处置及运输过程中不慎散落，抛洒到周围环境，会使接触这类物质的人群传染上疾病，并通过病人的流动进一步扩大疾病的传染范围，形成疫情。1辆医疗废物转运车所载的医疗废物全部倾翻流入环境，可以造成交通干线周围几十米范围的人员感染和土壤污染，甚至渗入到地下引起地下水污染。如果在河道边或受污染地面被水冲刷，污染物质将流入地表水域，造成数百米至2、3km范围的地表水污染。如果医疗废物含有易挥发的有机物，将对事故现场周围几百米范围的大气环境造成不同程度的污染，危害道路上的人流及道路沿线的居民或单位职工。因此，收集、运输医院传染性废物必须慎重，保证安全。在医疗废物运输过程中，应加强管理，规范运输，降低风险事故发生概率。

#### 5.6.8.2灭菌器事故对环境影响分析

项目采用杀灭蒸煮工艺处理医疗垃圾，处理过程中需使用压力容器在使用过程中存在潜在危险，一旦发生爆炸可能对人体造成危害、对环境造成污染。

当项目使用的压力容器发生爆炸事故时，可能引起两种灾害性后果：一是操作人员有可能因容器的爆炸发生伤、亡或者因热蒸汽造成人体烫伤，因热蒸汽温度高达134℃；二是压力容器中的病源体并未完全杀灭因容器破损，随高压气体喷散到四周，使沾染上病源体的人畜染上疾病，造成疫情。因此必须保证工艺中所使用的压力容器安全运行，防止事故发生。

#### 5.6.8.3事故污染影响分析

(1)医疗废物泄露事故分析

当医疗废物大量泄漏时，可能会遇明火发生火灾，并对周围环境产生影响。

本项目医疗废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设贮存间，并做好防腐防渗措施，配有专员对贮存间医疗废物进行管理，因此项目医疗废物泄漏概率不大。同时，项目化粪池、消毒池设有相应的防渗措施，发生明显的渗漏概率较小，项目内部医疗废物严格按照《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》中规定的包装方式进行包装，包装箱的容积较小，发生泄漏时泄漏量较小，本项目废气采用二级滤网工艺，可有效阻止细菌进入大气中，厂区员工按《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范》(试行)HJ/T228-2005规定佩戴工作服和一次性手套等，可防止员工受病原体污染。

本项目存储的医疗废物为可燃物质，如遇明火，可在空气中燃烧，引发火灾，

通过提高医疗废物暂存库和生产车间的安全度，落实各项安全措施后，可降低火灾、爆炸性危险。

(2)处理设备故障时的风险分析

处理设备故障时，运来的医疗废物将得不到及时处理，本项目设置有储存间，以便在进场后的医疗废物不能及时得到处理时进行保存；若发生意外事故或医疗废物当天处理不掉，送至贮存间，冷藏温度≤5℃，贮存天数不超过3天。

### 5.6.9风险防范措施及事故应急措施

#### 5.6.9.1医废运输过程中发生医废泄漏时应急措施

医废在收集运送过程中当发生翻车、撞车事故导致医疗废物大量溢出、散落时，运送人员应立即向本单位应急事故小组取得联系，请求当地公安交警、生态环境或城市应急联动中心的支持。同时，运送人员应采取下述应急措施：

1)立即请求当地公安交通警察在受污染地区设立隔离区，禁止其他车辆和行人穿过，避免污染物扩散和对行人造成伤害；

2)对溢出、散落的医疗废物迅速进行收集、清理和消毒处理。对于液体溢出物采用吸附材料吸收处理、消毒；

3)清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服、手套、口罩、靴等防护用品，清理工作结束后，用具和防护用品均须进行消毒处理；

4)如果在操作中，清理人员的身体(皮肤)不慎受到伤害，应及时采取处理措施，并到医院接受救治；

5)清洁人员还须对被污染的现场地面进行消毒和清洁处理；

6)医疗废物若散落于水中，应根据河流的具体情况，及时通知水利部门、生态环境部门、公安部门、卫生部门、河流下游的自来水厂、医疗废物处置中心等单位，采取措施防止受污染的水影响沿线居民身体健康和财产损失。

对发生的事故采取上述应急措施的同时，处置单位必须向当地环保和卫生部门报告事故发生情况。事故处理完毕后，处置单位要向上述部门写出书面报告，描述事故发生的时间、地点、泄漏散落医疗废物的类型和数量、受污染的原因及医疗废物产生单位名称、已造成的危害和潜在影响及已采取的应急处理措施和处理结果。

若交通道路被阻断，医疗废物不能及时运至处置中心时，医疗废物处置中心应及时与交通部门、公安部门联系，共同解决道路阻断问题或另找运输路线，保证医疗机构的医疗废物在医院的暂时贮存时间不超过2天。

#### 5.6.9.2医废贮运安全防范措施

1)医疗废物卸料场地、贮存间等设施的设计、运行、安全防护等应满足《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的有关要求。

2)厂区周边已设2m高的围墙与周围环境隔离，防止家畜和无关人员进入。

3)若在贮存时发生泄漏，一般是以单箱医疗废物发生泄漏的情况为主，医疗废物泄漏量约为30kg，影响范围仅局限在医疗废物暂存间内，此时立刻将散落的医废收集入周转箱，对污染的地面进行消毒清洗。

#### 5.6.9.3消毒装置出现故障时应急措施

(1)日常风险防范措施

1)本项目只能处理感染性废物和损伤性废物，对于不适于本工艺处理的医废坚决不能进入本处置中心。

2)配备双回路电源，并配备自动切换装置，防止停电时生产车间有害气体外逸、保证医废贮存间的温度控制需要。

3)定期对医疗废物处置设备各部件进行定期维护，减少机械设备故障率。设置备用风机和泵类，设备损坏和污染治理措施失效时立即停产，及时抢修。

4)直接从事医废处置的所有员工和生产管理人员必须经相应岗位技能、技术、医疗废物特性和防护知识培训，持证上岗。操作人员必须严格执行操作规程和岗位责任制。

(2)处置设备出现机械故障(如破碎设备堵塞、设备突然停止)时应急措施

1)若破碎设备堵塞，立即停产、断开设备电源，及时进行抢修。操作人员应当佩戴规定的个人防护装备。操作者至少要戴橡胶或医用手套，最好用皮革或穿刺防护手套，特别注意避免发生与医疗废物直接接触。

2)若消毒过程中设备突然停止，关闭灭菌锅，检查设备可能的故障点，断开电源，进行维修。设备恢复正常后必须对设备里的医废消毒残渣重新消毒处理达标。

3)若医疗废物消毒处理系统故障不能正常运行，收集来的医废暂存在厂区的医废贮存间(贮存温度≤5℃)，待故障消除后处理。

(3)医废消毒处理效果不达标的应急措施

1)一旦发现医废消毒效果不合格时，及时查明原因，排除故障，对消毒装置进行维修，确定正常后重新对不达标的医废残渣进行消毒处理。禁止将不合格的医废残渣送往生活垃圾处理厂处理。

2)若不能及时维修好处理装置，则将医废贮存在贮存库，等设备维修恢复

正常后处理。

3)应定期对消毒处理设施、设备运行及安全状况进行检测和评估，消除安全隐患。

4)设备在检修后必须按照技术规范要求对设备进行检测评估后，采用化学方法对处理后残渣进行消毒效果检测，合格后方可运行。

5.6.7.4 医疗废物处置过程中风险事故防范措施

医疗废物处置过程中采取的风险防范措施主要有：

①电源配备双回路电源，并配备自动切换装置，防止停电时灭菌车间有害气体外逸、保证储存间的温度控制需要。

②对医疗废物各处置设备进行预防性定期维护，减少机械设备故障率。设置备用风机和泵类，设备损坏和污染治理措施失效时立即停产，及时抢修。

③严格执行操作规程和岗位责任制。

④直接从事医疗废物处置的所有员工和生产管理人员必须经相应岗位技能、技术、医疗废物特性和防护知识培训，持证上岗。

⑤若出现事故导致医疗废物处置设施不能正常运行，建设单位可以通过新疆境内同类企业协调，在项目医疗废物处置车间不能正常工作需停产检修或正常检修期间，医疗废物送其他医疗废物处置中心，委托其代为处置该项目检修期间收集的医疗废物。

5.6.7.5 重大突发传染病情况应急措施

在卫生部发布重大传染病疫情期间，按照《中华人民共和国传染病防治法》第24条第（一）项的规定甲类和乙类传染病中艾滋病、肺炭疽病的病人以及卫生部根据情况增加的其他需要隔离治疗的甲类或者乙类传染病的病人、疑似病人在当地医疗机构中产生的高度传染性医疗废物的集中处置，需要予以重视和特别处理。

此类医疗废物应由专人收集、双层包装，包装袋上应特别注明是高度传染性医疗废物。此类医疗废物在单独的暂时贮存场所存放，并由专人管理，不能与一般的医疗废物和生活废物混放、混装。贮存场所每天上、下午各消毒一次，用含氯消毒剂喷洒墙壁或拖地消毒。

本项目处置中心使用固定的专用车辆由专人负责收运此类医疗废物，在收运中严格禁止与其它医疗废物混装、混运。收运时间错开上下班高峰期，收运路线避开人口稠密地区。每次卸载完毕，转运车辆必须使用含氯消毒剂喷洒消毒。

收运人员的防护要求必须达到卫生部门规定的一级防护要求，即必须穿戴工作服、隔离衣、防护靴、工作帽、防护口罩以及防护目镜。每次收运工作完成后立即进行手清洗和消毒。

运到处置中心的此类医疗废物做到随到随处置，在处置中心的暂时贮存时间不得超过12小时。此类医疗废物在处置中心单独设置的隔离区进行处理，隔离区每天上、下午各消毒一次，用含氯消毒剂喷洒墙壁或拖地消毒。

5.6.7.6 环保设施风险事故防范措施

1、定期检查和疏通废水管网，特别是管道衔接处，防止管道破损、废水泄漏污染地下水，防止泥沙沉积堵塞，保证管道通畅；

2、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等，确保处理效果的稳定性；

3、加强事故苗头控制，定期巡检、调节、保养、维修，及时发现可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患，关键设备应有备用，易损部件也要有备用，以便在事故出现时可及时更换；

4、定期采样监测，以便操作人员及时调整，使设备处于最佳工况，发现不正常现象，应立即采取应急措施；

5、加强运行管理和日常监测工作，禁止废气出现不达标排放。

### 5.6.10应急预案

根据本项目的特点，事故风险主要来自于医废运输过程中发生泄漏、消毒处理装置和医废贮存间。建设单位应按照《危险废物经营单位编制应急预案指南》并结合当前的环境风险应急要求编制应急预案。充分考虑内部及外界(如自然灾害或临近单位的危险源)的事故诱因；正常工作时段及节假日和夜间等时段发生事故的可能性；事故或紧急状态对单位内外人员和环境的威胁以及单位自救和社会救援等制定环境风险应急预案。

针对本项目可能出现的突发环境风险事故，本项目的事故应急预案要求如下：

(1)应急计划区

本项目应急计划区应包括厂内和厂外两部分，厂内主要为生产车间及储运设施；厂外包括水体及附近学校、居民生活区。

(2)应急组织机构、人员

①应急救援机构设置与职责:成立环境风险事故应急救援指挥部，负责公司

“事故应急救援预案”的制定和修订。组织应急救援专业队伍，组织实施和演练应急预案。检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项目准备工作。发生重大事故时，指挥部成员立即到位，负责全公司应急救援工作的组织和指挥，由指挥部发布和解除应急救援命令、信号。组织救援队伍实施救援行动。向上级汇报和向友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求，协调救援及周边民众撤离问题。组织事故调查，总结经验教训。

②应急机构组织:事故应急救援指挥部下设生产调度组、消防抢险组、设备抢修组、安全保卫组四个工作组。

(3)预案分级启动条件

当发生事故后，应急救援领导小组根据应急救援指挥中心值班室收集到的事故情况，对事故的影响和危害性进行判断，若为一般事故，只需启动一级应急救援相关程，由值班经理、现场值班的专职、兼职消防人员以及工艺操作人员组成一级应急队伍，开展抢险救援行动。若事故规模较大、危害较严重，应急救援领导小组应迅速成立现场应急救援指挥部，并根据事故现场抢险救援的需要，在专职和兼职应急救援人员的基础上，组建各抢险救援、医疗救护、警戒、通讯等专业队伍，全面投入应急救援行动中。

根据事故危害性、需要投入的应急救援力量，把应急救援行动分成三级，分别为一级应急(预警应急)、二级应急(现场应急)和三级应急(全体应急)。

①一级应急:发生可控制的异常事件或者为容易控制的突发事件，例如小范围泄漏、设备失效等事故时，公司按照既定的程序进行堵漏、医疗救护、抢险抢修等应急行动；

②二级应急:发生大面积污染物泄露、扩散，或火灾等事故，事故危害和影响超出一级应急救援力量的处置能力，需要公司内全体应急救援力量进行处置:

③三级应急:事故的影响超越公司边界，需要公司应急救援领导机构协调周边民以及其他单位以取得社会救援力量支持等行动，最大限度地降低事故造成的人员伤亡、经济损失和社会影响。

发现或发生紧急情况，必须先尽最大努力作出妥善处理，同时向有关方面报告，需要时，先处理后报告。工艺及电设备等发生异常情况时，应迅速采取措施，并通知有关岗位协调处理。发生停电、停水、停汽时，必须采取措施，防止系统超温超压，同时尽快通知相关岗位，并向上级报告。

对于不同等级(一级、二级、三级)应急预案，启动事故应急救援预案，向有关部门报告，必要时联系社会救援。

(4)报警、通讯联络方式

当发生风险事故时采用电话方式联络，必要时可通过电台或广播通知可能受影响的民众。

(5)应急环境监测、抢险、救援及控制措施

①灭火器配置根据本工程内各建筑物火灾种类的特征，按标准配置不同型式灭火器。

②火灾报警器配置在装置爆炸危险区的范围内设可燃液体泄漏检测报警仪，选用便携带式可燃气体浓度自动检测报警仪。

③器材配置疏散、警戒、医疗救护器材配置配备隔离绳、通讯器材、担架、急救箱、药品、防毒面罩、隔热防护服等。

- 应急救援保障

①内部保障为确保应急救援工作的及时有效，事先配备有事故应急救援器材和药品配备，并由专门人员负责保管、检修、检验，确保各种应急器材和药品处于完好状态。明确紧急疏散示意图。建立畅通有效的应急通讯系统。公司内实行环境突发事件应急工作责任制，将责任明确落实到人。建立各项应急保障制度。

②外部救援厂区内一旦发生重大事故，厂内抢险抢救力量不足或有可能危及社会安全时，指挥部必须立即向上级和相邻单位通报，需要时请求社会力量援助。社会救援队伍进入厂区时，指挥部责成疏散组警戒人员与之联络，引导并告之安全疏散事项。

(7)人员紧急撤离、疏散、撤离组织计划

①发生重大事故可能对厂区内人群安全构成威胁时，必须在统一指挥下，紧急疏散与事故应急救援无关的人员。

②公司在最高建筑物上设立“风向标”。疏散的方向、距离和集中地点，必须根据不同事故做出具体规定，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。

③当事故可能威胁到厂外居民安全时，应急指挥部应立即和当地有关部门联系，引导人员迅速撤离到安全地点。

④当一级警报发出后，全体员工应关闭正在操作设备，同时按照紧急疏散示意图到指定地点集合。

⑤厂区内所有工作人员必须熟悉有关疏散程序，撤离前应按要求关闭有关的设备和设施，必须在事故应急救援指挥部的统一领导下，严守纪律，通力合作，确保紧急疏散、撤离工作正常有序地展开。

(8)重大疫情风险及措施

在发生区域性重大疫情的情况下，医疗废物的收集、处置过程就会存在疫情蔓延的风险。同时，短时间内的医疗废物的增加将极有可能超过本项目的日常处理能力。

因此，带有重大疫情致病细菌的医疗废物如果不能得到及时的处置，或是在收集、处置操作过程中发生泄露，极有可能对工作人员的人身安全、健康造成危害，特别是在发生强传染性疫情的情况下，发生风险的可能性以及影响后果显得尤为严重。

在国务院卫生行政主管部门发布的重大传染病疫情期间，应采取以下应急预案或防治措施:

①收集运输系统

医疗废物应由专人收集、双层包装，包装袋应特别注明是高度感染性废物；运送时间应错开上下班高峰期，运送路线要避开人口稠密地区：:运送车辆每次卸载完毕，必须使用消毒液喷洒消毒。

②医疗废物处置区

必须设置医疗废物处置的隔离区，隔离区应有明显的标识，无关人员不得进入；处置厂隔离区必须由专人使用1000mg/l-2000mg/l含氯消毒剂对墙壁、地面或物体表面喷洒或拖地消毒，每天上下午各一次；贮存场所由专人使用1000mg/L-2000mg/L含氯消毒剂喷洒墙壁或拖地消毒，每天上下午各一次。

③当医疗废物集中处置单位的处置能力无法满足疫情期间医疗废物处置要求时，经环保部门批准，可采用其他应急医疗废物处置设施，增加临时医疗废物处理能力。

(9)事故应急救援关闭程序与恢复措施

突发性的污染事故在得到有效控制，并使事故造成的后果均恢复到常态或使之均得到可靠的处置后，事故应急救援程序随之关闭。如再次出现突发性的污染事故，则事故应急救援程序自动恢复。

事故应急救援程序的启动、关闭与恢复均由相应的应急组织机构的上一级主管部门发布。

(10)应急培训计划

建设单位应制定相应的应急培训计划，组织相关的应急组织机构人员进行相应的事故预警、事故救险与处置、事故补救措施等专业的培训，应急培训应列入厂内职业技能培训计划中，纳入厂内日常生产管理计划中。

(11)公众教育和信息

公众教育以地区应急组织机构为主，厂内的应急组织机构也应有组织、定期向当地公众进行工程工艺技术、专业知识、事故风险、事故救援等方面的教育工作，使当地公众更多了解并掌握相关专业知识、事故风险、事故救援等方面的知识。一旦出现事故，建设单位配合当地有关部门要及时向当地公众发布事故风险信息，以便使当地公众了解事故的风险、后果、处置、救援等方面的信息，将事故造成的后果降低到最低限。

### 5.6.11 风险分析结论

本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。

因此，项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。

建设项目环境风险简单分析内容表，见表5.6-6。

表5.6-6    建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 博乐市新洁医疗废弃物集中处置工程改扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市 |
| 地理坐标 | N 44°55′14.20″，E 82° 5′14.92″ |
| 主要危险物质及分布 | 本项目的危险化学物质为次氯酸钠。 |
| 环境影响途径及危害后果 (大气、地表水及地下水等) | 具体见“风险识别内容” |
| 风险防范措施 | 具体见“5.6.7风险防范措施级事故应急措施” |
| 填表说明(列出项目相关信息及评价说明) |

# 6环境保护措施及可行性论证

## 6.1废气污染防治措施分析

本项目主要来源如下：高温蒸煮废气，主要为VOCs(挥发性有机物)、恶臭气体蒸汽和病菌。

高温蒸煮废气采用生物过滤器+活性炭吸附处理后排放；

(1)高温蒸煮废气处理措施及可行性分析

项目灭菌器抽真空产生的蒸煮废气均通过生物过滤器与活性炭吸附装置处置，高温蒸煮废气处理措施如下：

图6.1-1废气处理流程图

①生物除臭过滤器

生物除臭过滤器其主要工作原理是利用细菌和微生物对臭气的吸收和生物降解过程来自然除臭的方法。其广泛运用于恶臭气体处理，其去除效果＞65%，设备中采用的滤膜(过滤孔径0.2μm)为天然疏水性介孔材料，其过滤效率＞99.999%，且能耐高温可在线反复蒸汽消毒，保证滤芯完整性和除菌效果(100%去除噬菌体)。

②活性炭过滤器

自灭菌室内排出的废气进入废气处理系统，排入活性炭过滤器吸附处理(物理性吸附装置)。市面上现有的活性炭比表面积大，能吸附绝大部分的有机气体，如苯类、醛酮类、醇类、烃类等以及恶臭气体，也常用于一些大分子有机物质的吸附。目前活性炭吸附应用极其广泛，其用途几乎涉及所有的国民经济部门和人们日常生活，如水质净化、黄金提取、糖液脱色、药品针剂提炼、血液净化、空气净化、人体安全防护等。其对VOCs的吸附效果能达到99.999%以上，对恶臭气体的处理效果能达到50%，但需要定期对活性炭进行更换。

由《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276-2006)6.5中废气处理单元可知，“废气处理单元一般宜设尾气高效过滤、吸附装置等”。故本项目处理设施广泛应用于蒸煮废气处理，为(HJ/T276-2006)认可的处理工艺。

综上，项目废气经上述措施处理后均可做到达标排放，废气处理措施可行。

## 6.2废水污染防治措施

### 6.2.1废水来源

本项目产生的污水主要为车辆、周转箱以及灭菌车清洗废水、高温蒸汽灭菌器工艺冷凝液、地面冲洗废水以及生活污水。

生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，排入化粪池内。

医疗废物处置过程产生的工艺废水、清洗废水和软水制备废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、大肠杆菌等，通过消毒池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准后由吸污车运往博乐市生活污水处理厂处理。

### 6.2.2废水处置方案

本工程前期已设置一套二氧化氯发生器(使用双组分二氧化氯)用于处理生产废水，二氧化氯发生器是由釜式反应器通过耐酸导管和水射式真空机组成。二氧化氯一种新型的氧化剂和消毒剂，具有高效、广谱、无残留、无副产物的消毒能力和脱色、除臭、除异味等强氧化能力。本项目使用的双组分二氧化氯(白色固态粉末状)具有较强的杀灭微生物作用，由于其毒性低，被广泛应用于环境与水体的消毒。

废水处理工艺流程如下：

生产废水

生活污水

定期由吸污车运至博乐市生活污水处理厂

图6.2-1   工艺流程图

根据博州监测站2019年9月对本工程厂区污水监测数据可知，经过消毒池处理的污水可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准。

表6.2-1	     厂区污水监测结果      单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 监测结果 | 浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 37～40 | 150 |
| 2 | BOD | 7.8～8.7 | 30 |
| 3 | 氨氮 | 2.02～2.11 | 25 |
| 4 | pH | 7.02 | 6-9 |
| 5 | SS | 97～98 | 150 |
| 6 | 动植物油 | ＜0.04 | 15 |
| 7 | 石油类 | ＜0.04 | 10 |
| 8 | 色度 | 4 | 80 |
| 9 | 总铬 | ＜0.05 | 1.5 |
| 10 | 挥发酚 | ＜0.0003 | 0.5 |
| 11 | 六价铬 | 0.006 | 0.5 |
| 12 | 镉 | ＜0.0001 | 0.1 |
| 13 | 铅 | ＜0.002 | 1.0 |
| 14 | 汞 | ＜0.00004 | 0.05 |
| 15 | 粪大肠菌群数 | 630～940 | 1000 |

本项目经消毒后的废水定期由吸污车拉运至博乐市生活污水处理厂。博乐市生活污水处理厂位于博乐市东南约8.5km，排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A排放标准。

## 6.3噪声污染防治措施

本次扩建仅更换高温高压灭菌锅、新增电锅炉，其他设备不发生变化。

(1)灭菌锅、电锅炉均设置于车间内。

(2)对于汽车噪声则采用禁鸣，减速等措施加强管理。

本项目新增设备在采用减振、消声、隔声等措施处理后，厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区标准的要求。

## 6.4固废污染防治措施

本项目固体废物主要是医疗废弃物高温蒸汽灭菌后产生的灭活医废、废过滤材料、废活性炭、废离子交换树脂及生活垃圾。

- 固废处置方式

按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程建设技术规范》(HJ/T276-2006)进行高温蒸汽处理后和破碎毁形后的废物，其性质类似于一般生活垃圾。以嗜热性脂肪杆菌芽孢作为指示菌种衡量医疗废物高温蒸汽处理设备的杀菌效果，在满足微生物杀灭对数值大于4或微生物灭活效率大于99.99%的处理效果要求后，可作为一般的生活垃圾进行最终处置。项目灭菌后的医疗废物运至博乐市生活垃圾填埋场进行填埋。

项目废气污染净化系统产生的废过滤材料、废活性炭、废树脂等属于危险废物，应按危险废物的相关管理规定，送有危废处置资质的单位。

根据《危险废物储存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单中的相关规定，本次环评要求建设单位在已建厂区内设置专门的危险废物储存场所，并用高密度聚乙烯为材料的容器(一般采用桶装)对危险固废进行收集储存。

- 日常管理要求

灭活医废为一般性固废，本环评建议灭活医废外运过程中合理规划运行路线，运输车辆需密闭，符合《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范(试行)》(HJ/T276-2006)中相关要求。①已安全处理的医疗废物如需在厂内暂存，宜采用容器盛装或包装袋包装后存放，容器或包装袋上应有“无危险”和“已检验”等标志，不得和未处理的医疗废物一起存放。②已安全处理的医疗废物外运做最终处置时，不宜和其他废物混合运输，运输车辆的车厢应能防止运输过程中医疗废物洒落，运输车辆应配有工具以便及时清除意外洒落的医疗废物。灭活医废禁止回收利用，其收运还应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的相关要求。

考虑到危险废物对环境和人体健康有着较大影响，对危险废物的临时贮存、处理和运输提出如下方案要求：危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗漏、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。

按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险固废应储存于阴凉、通风、隔离的库房。库温不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与易燃物及其他禁配物混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

## 6.5收集运输贮存污染防治措施

### 6.5.1收集

所有装载医疗废物的周转箱和利器盒将妥善密封，确保在处理过程中不会泄漏。医疗废物产生单位应按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及其他相关规定对医疗废物进行管理。医疗废物产生单位应严格按照《医疗废物分类目录》中的分类标准等有关规定对医疗废物进行分类收集，各类医疗废物不得混合收集。

本项目处置中心只处理损伤性和感染性医疗废物，其他医疗废物由各医疗机构自行送到相应处置单位处理，不进入本处置中心。医疗废物在各医疗机构已进行分类，分别放入做好标签分类的周转箱中，由转运车送至本医废处置中心。

医疗废物具有毒性、感染性等特点，只有对其进行全程监控，才能达到有效处理，因此医疗废物的收集和运输由本处置中心派专用密闭运输车收集运输。收集装置采用特制带盖聚乙烯周转箱，周转箱内衬双层0.8～1mm厚的塑料袋。周转箱定点放置于各医疗机构的住院部、门诊楼等，并设置医疗废物警示标识，各医院和医疗卫生机构由专人将医疗废物收集倾倒于周转箱内。处置中心每天派专用收集运输车到博州辖区内各医院或医疗卫生机构收集运输医疗废物，用空周转箱替换装满医疗废物的周转箱，然后由医废转运车运送到处置中心，卸料、暂存等待处理。

### 6.5.2医废交接

医废交接参照《医疗废物集中处置技术规范》(环发〔2003〕206号)的有关规定进行管理。

1)医疗废物运送人员在接受医疗废物时应检查医疗机构是否按照规定进行包装和标示，并盛于周转箱内，不得打开包装袋取出医废。遇到包装破损、没有按照要求装入周转箱中和没有按照要求进行标示等情况时，应要求医疗机构重新包装、标示，否则有权拒收并应向当地生态环境局报告。

2)医疗机构交予处置的废物采用转移联单管理。当地生态环境局负责对医疗废物转运计划进行审批。转移计划批准后，当地各医疗废物产生单位和处置单位的日常废物交接采用《危险废物转移联单》(医疗废物专用)，该联单一式两份，每月一张，由处置单位医疗废物运送人员和医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时共同填写，医疗卫生机构和处置单位分别保存，保存期限为5年。

3)每车每次运送的医疗废物采用《医疗废物运送登记卡》管理，一车一卡，由各医疗卫生机构医疗废物管理人员交接时填写并签字。当医疗废物运送至处置单位时，处置单位接收人员确认该登记卡上填写的内容真实、准确后签收。

4)医疗废物处置单位应当填报医疗废物处置月报表，报当地生态环境局备案。

### 6.5.3转运

1)运送车辆要求

(1)医疗废物运送应当使用专用车辆。车辆厢体要求和车辆上配备的东西应满足《医疗废物集中处置技术规范》(环发［2003］206号)的相关要求。同时运送车辆应符合《医疗废物转运车技术要求》(GB19217-2003)。

(2)医疗废物运送车必须在车辆前、后部及两侧设置专用警示标识，两侧还应喷涂处置单位的名称和车辆编号。

(3)医疗废物运送车如需改作其他用途，应经彻底消毒处置，并经生态环境部门同意，取消车辆的医疗废物运送车辆编号，按照公安交通管理规定重新办理车辆用途变更手续。

2)运送要求

(1)医废处置单位应当根据总体医疗废物处置方案，配备足够数量的运送车辆和备用应急车辆，医废处置单位应为每辆运送车指定负责人，对医废运送过程负责。

(2)运送频次：对于有住院病床的医疗卫生机构，处置单位必须每天派车上门收集，做到日产日清；对于确实无法做到日产日清的有住院病床的医疗卫生机构，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于20℃，时间最长不超过48小时。对于无住院病床的医疗卫生机构，如门诊部、诊所，医废处置单位至少2天收集一次。

(3)运输路线

运输路线要求：

①顺公路沿途收集；

②尽可能多得覆盖到各个医疗卫生机构；

③每天必须到医废量大的单位收集；

④如果还有位于断头路的医疗机构的少量废物，建议由当地安排定人、定期、有偿运送到收运车辆经过的地方交接；

⑤尽量为环形线路，并规避通过城镇、集市、湖泊、河流、桥梁等，以提高收运效率，降低运价成本，减少途中风险。

⑥运输路线与运输时间，为避免收集运输过程对环境质量和居民生活造成影响，医疗废物的运输路线避开闹市区，居民区、政府机关办公区、学校等敏感目标及商业用地，运输时间选择在非高峰期，即尽量避开人口密集区域和交通拥堵道路，尽可能降低运输过程中对环境和人群造成的影响。

(4)经包装的医疗废物应盛放于可重复使用的专用周转箱内。专用周转箱应符合《医疗废物专用包装物、容器标准和警示标识规定》。

(5)医疗废物运送前，处置单位必须对每辆运送车的车况进行检查，确保车况良好后方可出车。医疗废物运送车辆不得搭乘其他无关人员，不得装载或混装其他货物和动植物。车辆行驶时应锁闭车厢门，确保安全，不得丢失、遗撒和打开包装取出医废。

3)消毒和清洗要求

医疗废物处置单位必须设置医疗废物运送车辆清洗场所和污水收集消毒处理设施。具体消毒、清洗方式方法和时间按照《医疗废物集中处置技术规范》要求。

4)运送人员专业技能要求医疗废物处置单位应对运送人员进行有关专业技能和职业卫生防护的培训，

并达到如下要求：

(1)熟悉有关的环保法律法规，掌握环保部门制定的医疗废物管理的规章制度；熟知本岗位的职责和理解本规范的重要性；

(2)熟悉医疗废物分类与包装标识要求，装卸、搬运医疗废物容器(如包装袋、利器盒等)、周转箱(桶)的正确操作程序；

(3)在运送途中一旦发生医疗废物外溢、散落等应急情况时，知道如何采取应急措施，并及时报告。

### 6.5.4医废暂存环保要求

本次环评要求建设单位按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》(试行)的规定，在厂区内设置医废贮存间，医废暂存有如下要求：

1)医废贮存间的设计、运行、安全防护等应满足《危险废物贮存污染控制标准》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的有关要求。

2)医废贮存间属感染区，应配备隔离设施，报警装置和防风、防晒、防雨设施，并按照《环境保护图形标识固体废物贮存(处理场)》(GB15562.2)的有关规定设置警示标志。

3)贮存设施应采用全封闭、微负压设计，并应设置事故排风系统或设施。

4)贮存设施地面和墙裙应进行防渗处理，地面具有良好的排水性能，产生的废水可采用暗沟、管直接排入污水收集消毒处理设施。

置于医废周转箱内的医疗废物经卸料后暂时存放在医废暂存库，一般当天就能处理完成，如果由于设备故障不能及时处理则置于暂存库保存。

本项目医疗废物储存间可同时作为危险废物临时暂存间，需满足以下要求，具体如下：

a.应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；

b.基础防渗层为粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm／s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm／s；

c.须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置；

d.用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；

e.不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断；

f.衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池；

g.贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。

### 6.5.5医废残渣收集场所

一般情况下，经消毒处理后的医废残渣直接由翻斗车送至当地生活垃圾处理厂填埋，不需要在厂区暂存，但若由于特殊原因当天处置不掉，医废残渣等固废放入聚乙烯包装袋中，临时存放在消毒车间，第二天送至生活垃圾处理填埋。

### 6.5.6医废消毒残渣送生活垃圾处理厂处理可行性分析

依据《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》(试行)(HJ/T229-2006)，医废消毒处理的最终产物是较为干燥的无害医疗废物，可送生活垃圾处理厂处理，具体方式可根据当地生活垃圾的处置方式而定，禁止再利用。

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)第6.2条，《医疗废物分类名录》中的感染性废物按照HJ/T229-2006要求进行破碎毁形和消毒处理，并满足消毒效果检验指标的可以进入生活垃圾填埋场填埋处置。

目前本项目将消毒且满足消毒效果检验指标的医废残渣送至厂区东侧约300m的博乐市生活垃圾填埋场安全填埋，符合《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范》(试行)和《生活垃圾填埋场污染控制标准》相关要求。

## 6.6地下水污染防治措施

本项目在正常工况下，对地下水环境影响有限。但是在非正常渗漏时(即防渗层发生破裂造成污染物渗漏)，对土壤及地下水环境存在一定程度的影响。依据《中华人民共和国水污染防治法》以及《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的要求，本工程按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制。在建设和正常运行期间，应尽量防止管道、设备以及构筑物等产生渗漏和跑冒滴漏情况发生。

#### 6.6.1 源头控制措施

本工程对产生的废水进行合理的治理和综合利用，以先进工艺、管道、设备、装置，尽可能从源头上减少废水产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存构筑物采取相应的措施，以防止和降低废水的跑、冒、滴、漏，将废水泄漏的环境风险事故降低到最低程度。

进行三标体系认证，实现“质量、安全、环境”三位一体的全面管理目标。设立地下水动态监测小组，负责对地下水环境监测和管理，或者委托专业的机构完成。建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案。设立应急设施减少环境污染影响。

#### 6.6.2 分区防控措施

对厂区内可能发生非正常渗漏时(即防渗层发生破裂造成污染物渗漏)的区域地面进行防渗处理，可有效防止其渗入地下。污染防渗区各构筑物在满足其工程设计的前提下，污染防渗措施根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表7要求执行，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用局部防渗措施。

根据现场调查，厂区地面已做硬化。本项目设置的危废暂存间应建有堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；基础防渗层为粘土层，其厚度应在1m以上，渗透系数应小于1.0×10-7cm／s；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm／s。

#### 6.6.3 地下水环境监测与管理

6.6.3.1 跟踪监测计划

根据本项目所在区域水文地质特征及地下水预测结果，厂区运营期在发生非正常渗漏时(即防渗层发生破裂造成污染物渗漏)将会有少量污染物通过土壤进入到地下含水层，对地下水产生一定的污染；

因此，本次污染监测孔的设置遵循“充分利用现有钻孔”的原则，将现有J02、J05、J01钻孔做为监测孔；孔位布置及监测要求见表6.6-1；监测孔纳入本工程环保“三同时”验收要求。

表6.6-1    本工程地下水监测孔布置及监测要求一览表

| 监测孔号 | 区位 | 孔深 | 监测 层位 | 监测 频率 | 监测 项目 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J02 | 厂址西北(上游) | / | 含水层 | 一年两次，枯水期、丰水期各1次 | COD、BOD、氨氮、细菌总数 | 1、主要监测沿评价区地下水流向确定的厂址上游区域地下水水质，监测数据可做为厂址地下水水质的背景值。 | 现有 |
| J05 | 厂址以西(侧向) | / | 含水层 | 同上 | 同上 | 1、通过与J02钻孔监测值做对比，主要监测厂区内是否有污染物质下渗对地下水产生污染。 | 现有 |
| J01 | 厂址东南(下游) | / | 含水层 | 同上 | 同上 | 1、通过与J02钻孔监测值做对比，判断厂区污染物在地下水中的运移情况及污染范围。 2通过与J05钻孔监测值做对比，判断厂区污染物对地下水产生污染的程度。 | 现有 |

注：依据《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)要求，上述污染控制监测井中：如J05、J01监测结果大于J02孔监测值的20%；以及在监测井附近有新的污染源或现有污染源新增排污量时，其监测频率应逢单月采样1次，全年6次；遇特殊情况或发生污染事故，应随时增加采样频次。

6.6.3.2 跟踪监测与信息公开

本工程项目的运营单位做为跟踪监测与信息公开主体，需严格按照上述监测要求委托监测机构进行取样监测，监测数据由运营单位分析，依据监测频率编制跟踪监测报告，记录污染物种类、数量、浓度等，向生态环境部门报送，或采取公告形式进行信息公开，以接受政府及公众监督；同时针对于与污水贮存、处理、输送相关的生产运行设备，建立运行状况记录、跑冒滴漏记录、维护保养记录等，并及时填写，做到有迹可查。

#### 6.6.4 应急响应措施

6.6.4.1 风险应急预案

制定风险事故应急预案的目的是为了在发生风险事故时，能以最快的速度发挥最大的效能，有序地实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故对含水层的污染。针对应急工作需要，参照相关技术导则，结合地下水污染治理的技术特点，制定地下水污染应急响应程序(见图6.6-2)。

6.6.4.2 应急响应措施

应采取如下应急响应措施：

(1)一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

(2)查明并切断污染源。

(3)探明地下水污染深度、范围和污染程度。

(4)依据探明的地下水污染情况，合理布置截渗井，并进行试抽工作。

(5)依据抽水设计方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

(6)将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

(7)当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止抽水，并进行土壤修复治理工作。

6.6.4.3 相关建议

(1)地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

(2)地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。

图6.6-2  地下水污染应急响应程序框图

# 7环境影响经济损益分析

医废处理厂的建设和运营本身就是一个治理污染、控制污染的项目，是对医疗废物进行无害化、减量化处理的有效手段，但在处理过程中也不可避免的会产生污染，需对其本身各环节产生的污染进行控制和治理，以充分发挥其环境效益、社会效益和经济效益的功效。

## 7.1环保措施投资估算

项目工程总投资205万元，主要为设备投资，本工程环保投资估算为20万元。本工程所需的环保工程投资详见表7.1-1。

表7.1-1   环保工程投资估算表单位:万元

| 项目 | 处理措施 | 验收标准 | 投资 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 消毒系统废气 | 生物过滤器和活性炭吸附后排放 | 《恶臭污染物排放准》(GBl4554-93)、挥发性有机物(VOCs)以非甲烷总烃计，参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2的二级标准 | 5 |
|  | 储存间废气 | 活性炭吸附后排放 | 《恶臭污染物排放准》(GBl4554-93) | 5 |
| 固废 | 危险废物 | 危废暂存间暂存后交有资质的单位回收处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013修改单、《危险废物转移联单管理办法》 | 10 |
| 合计 | 20 |

## 7.2项目的环境效益

项目经过采取合适的废水、废气、噪声等污染治理及清洁生产等措施后，达到了有效控制污染和保护环境的目的。本项目环境效益表现在以下方面：

1)项目医疗废物消毒废气处理先采用高效过滤器(过滤尺度小于0.2μm)过滤，细菌去除率可达99.999%，再经活性炭吸附处理后外排，活性炭对有机物和臭气浓度均有较好的吸附效果，VOCs及臭气浓度去除率可达80%以上，外排尾气中各主要污染物的排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级标准和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)的要求，不会对外界大气环境及敏感点造成明显影响。

2)本项目废水经消毒处理后，定期由吸污车运至博乐市污水处理厂。

3)本项目噪声污染防治措施的落实将大大减轻了噪声污染，对厂界的声环境影响较小，均在环境容许的范围内，有较好的环境效益。

4)固废治理的环境效益目产生的消毒残渣和生活垃圾均送到生活垃圾处理厂填埋，危险废物委托有资质单位处理。项目各类固废经合理分类处置后，不会对外界环境造成影响。

5)医疗废物属重度污染的危险废物，含有大量的致病病毒、细菌和化学药剂。不仅如此，医疗废物中含有大量的有机物质，它不仅腐烂发臭，散发出臭气，而且孳生蚊蝇，造成疾病传播，如果医疗废物得不到妥善处置而混入生活垃圾，将严重危害人们的身心健康。本项目建成后将对博州医疗废物实行集中安全处理，对改善服务范围内的城乡环境卫生和人群健康状况具有十分重要的意义，直接环境效益明显。

随着环境的改善，产生的间接效益也十分明显，主要表现在以下几个方面：

①减少疾病，增进健康。工程实施后将减少服务区范围内的细菌滋生地，减少疾病，降低医药费开支，提高城市卫生水平。

②医疗废物处置中心的建设，将分散的点源治理改变为集中治理，可为各医疗机构的点源治理节省大量的资金。

③医疗废物处置中心是一项公益事业，项目实施后，可大大减轻医疗废物对环境的污染，清洁了城市，改善了城市景观，为创建文明、卫生城市创造了必要的条件。

## 7.3项目的社会效益

本项目利用消毒处理医疗废物，使之无害化、减量化，实现了医疗废物对环境和公众安全卫生的危害风险减轻到最低限度，从而使当地居民生活环境和健康水平得到改善和提高。同时，医疗废物处理率是考核城市环境建设的一项重要指标，可以反映城市基础设施水平。

因此，本项目的建设对促进博乐市的经济可持续发展有积极作用。

# 8环境管理与监测计划

## 8.1环境管理

### 8.1.1管理体制及组织机构体制

环境管理是环境保护工作的重要内容之一，也是企业管理的主要组成部分。环境管理的核心是把环境保护融于企业经营管理的过程之中，使环境保护成为工业企业的重要决策因素，重视研究本企业的环境对策，采用新技术、新工艺，减少有害废物的排放，对废旧产品进行回收处理及循环利用，变普通产品为“绿色”产品，努力通过环境认证，积极参与社会环境整治，推动员工和公众的环保宣传和引导，树立“绿色企业”的良好形象。

本项目按照现代企业制度组建运行，环保工作实行总经理负责制，建立企业内部的环境保护管理机构。针对企业内部的环境管理除总经理负总责外，建议公司指定相关部门作为公司的环境管理部门，并设专职管理人员，另外，在生产车间和主要污染源均设置环境管理责任人，组成管理机构、车间、污染源三级环境管理体系，明确分工，各负其责。

### 8.1.2环境管理部门职责

(1)贯彻执行国家、地方和上级部门制定的各项环境保护方针、政策、法令和法规；

(2)负责全厂环境保护规划的制定和落实；

(3)监督环保设施的运行、污染源监测；

(4)组织落实以环保为主要内容的技术措施、方案；

(5)在企业推行实施清洁生产；

(6)制定风险防范措施并监督实施；

(7)编制事故应急预案，一旦发生环境污染事故，协助公司领导按照预定方案及时采取补救措施。

(8)危险废物处置利用单位与产废单位实行近距离“点对点”模式的，规模限制可视实际情况降低标准。

(9)处置利用危险废物的单位，须承担参与应对社会上突发环境污染事件所导致的场地修复、处理污染物等工作的义务，并对此做出承诺。

### 8.1.3环境监督检查

除加强自身的环境监督检查工作外，生态环境主管部门也应加强对项目环境保护工作的监督检查，重点包括：

(1)检查环境管理制度及其落实执行情况；

(2)检查污染物防治措施的执行情况；

(3)污染源达标及污染防治设施运行情况；

(4)调查周围环境敏感点环境质量状况，调查受影响公众反映的意见，并及时反馈给有关部门；

(6)提出环境保护要求和措施、建议。

## 8.2环境监测

### 8.2.1环境监测的意义

环境监测(包括污染源监测)是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

### 8.2.2环境监测工作

企业可根据《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ819-2017)组织安排监测。监测结果按次、月、季、年编制报表，并由综合办公室派专人管理并存档，本企业配备专职人员。

### 8.2.3监测计划

#### 8.2.3.1废气污染源监测

(1)无组织排放

NH3、H2S、VOCs、臭气浓度采样点位于厂界下风向，监测频率为每年1次。

(2)监测技术

监测技术包括手动监测和自动监测，排污单位可根据排污成本、监测指标、监测频次等内容，合理的选择适当的监测技术。

(3)采样方法

废气手动采样方法的选择参照相关污染物排放标准及GB/T16157、HJ/T397等执行。废气自动监测参照HJ/T75、HJ/T76执行。

#### 8.2.3.2噪声监测

厂界噪声：在本项目厂界设4个厂界噪声监测点，每季度监测1次。

#### 8.2.3.3废水监测

(1)监测点位和频次

污水监测点位为厂区污水消毒池，每季度监测1次。

(2)监测项目

监测项目：pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、粪大肠菌群。

(3)采样方法

废水采样方法的选择参照相关污染物排放标准及HJ/T91、HJ/T92、HJ493、HJ494、HJ495等执行，根据监测指标的特点确定采样方法为混合采样方法或瞬时采样的方法，单次监测采样频次按相关污染物排放标准和HJ/T91执行。污水自动监测采样方法参照HJ/T353、HJ/T354、HJ/T355、HJ/T356执行。

根据建设项目生产工艺特点，污染源监测计划见表8.2-1。

表8.2-1       污染源监测计划

| 污染源类型 | 监测对象 | 监测项目 | 监测点位 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 车间无组织废气 | NH3、H2S、VOCs、臭气浓度 | 厂界 | 每年一次 |
| 废水 | 处理水 | pH、SS、CODcr、BOD5、 氨氮、粪大肠菌群 | 消毒池 | 每季度一次 |
| 噪声 | 厂界 | 噪声等效声级 | 厂界四周 | 每季度一次 |

建设单位应按照表8.2-1中的监测计划及内容委托有资质的监测单位定期项目进行监测。公司环境管理部在制定环境保护工作计划和环境监测计划时，应将监测站出具的监测结果报告作为重要依据。

环境质量监测计划，见表8.2-2。

表8.2-2      环境质量监测计划

| 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 二阶台社区居民区 | 硫化氢、非甲烷总烃、氨、和臭气浓度 | 每半年一次 | H2S、氨符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的参考浓度限值标准。臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）恶臭污染物厂界标准值非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)详解取值 |
| 地下水 | 厂区下游观测井 | pH、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、总铜、总锌、总氰化物、总铅、总镉、总砷、总镍、总汞、总铬、六价铬等 | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准 |
| 土壤 | 厂界下风向 | pH、总铅、总镉、总砷、总镍、总汞、总铬、六价铬等 | 每年一次 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管控值 |

#### 8.2.3.5监测机构

监测机构应具有与监测任务相适应的技术人员、仪器设备和实验室环境，明确监测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。

#### 8.2.3.6监测人员

应配备数量充足、技术水平满足工作要求的技术人员，规范监测人员录用、培训教育和能力确认/考核等活动，建立人员档案，并对监测人员实施监督和管理，规避人员因素对监测数据正确性和可靠性的影响。

#### 8.2.3.7信息记录和报告

(1)手工监测的记录

采样记录：采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等；样品保存和交接：样品保存方式、样品传输交接记录；样品分析记录：分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分析结果、分析

人姓名等；质控记录：质控结果报告单。

(2)自动监测运维记录

包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。

(3)生产和污染治理设施运行状况

记录监测期间企业及各主要生产设施(至少涵盖废气主要污染源相关生产设施)运行状况(包括停机、启动情况)、取水量、污染治理设施主要运行状态参数、污染治理主要药剂消耗情况等。日常生产中上述信息也需整理成台账保存备查。

(4)固体废物(危险废物)产生与处理状况

记录监测期间各类固体废物和危险废物的产生量、综合利用量、处置量、贮存量、倾倒丢弃量，危险废物还应详细记录其具体去向。

#### 8.2.3.8信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包含以下内容：

a)监测方案的调整变化情况及变更原因；

b)企业及各主要生产设施(至少涵盖废气主要污染源相关生产设施)全年运行天数，

各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；

c)按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果；

d)自行监测开展的其他情况说明；

e)排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

#### 8.2.3.9信息公开

排污单位自行监测信息公开内容及方式按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)及《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》(环发〔2013〕81号)执行。非重点排污单位的信息公开要求由地方环境保护主管部门确定。

### 8.2.4事故应急调查监测方案

项目事故预案中需包括应急监测程序，项目运行过程中一旦发生事故，应立即启动应急监测程序，并跟踪监测污染物的迁移情况，直到事故影响根本消除。事故应急监测方案应与当地环境监测站共同制订和实施，环境监测人员在工作时间10min内、非工作时间20min内要到达事故现场，需实验室分析测试的项目，在采样后24h内必须报出，应急监测专题报告在48h内要报出。根据事故发生源，污染物泄漏种类的分析成果，监测事故的特征因子，监测范围应对事故附近的影响范围周界进行采样监测。

### 8.2.5污染物排放口(源)挂牌标识

本项目已按《环境保护图形标志—排放口(源)》(GB15562.1-1995)规定的图形，在各气、水、声排污口(源)挂牌标识，做到各排污口(源)的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

列入总量控制污染物的排污口为管理的重点，排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。排污口位置必须合理确定，按环监[1996]470号文件要求进行规范化管理。

污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目位置处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。

重点排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口或固体废物贮存处置场地可以根据情况设置立式或平面固定式标志牌。一般污染物排放口或固体废物贮存堆放场地设置提示性环境保护图形标志牌。

环境保护图形标志具体设置图形见表8.2-2。

表8.2-2   环境保护图形标志设置图形表

| 序号 | 提示图形标志 | 警告图形符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废水排放口 | 表示废水向水体排放 |
| 2 |  |  | 废气排放口 | 表示废气向大气环境排放 |
| 3 |  |  | 噪声排放源 | 表示噪声向外环境排放 |
| 4 |  |  | 一般固体废物 | 表示一般固体废物贮存、处置场 |
| 5 |  |  | 危险废物 | 表示危险废物贮存、处置场 |
| 6 |  |  | 医疗废物 | 表示医疗废物贮存、处置场 |

## 8.3污染物排放管理

### 8.3.1污染物排放清单

结合项目特点及工程分析，本项目污染物排放相关情况见表8.3-1。

表8.3-1      本项目污染物排放清单

| 污染源 | 污染 环节 | 污染物名称 | 产生情况 | 排放情况 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 | 产生量 | 浓度 | 排放量 |  |
| 生产废水 | 清洗 消毒 | COD | 200mg/L | 0.13t/a | / | / | 经消毒池处理后不外排，定期拉运至博乐市污水处理厂处理 |
|  |  | SS | 100mg/L | 0.06t/a | / | / |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 3000 MPN/L | / | / | / |  |
|  | 冷凝液 | COD | 350mg/L | 0.29t/a | / | / |  |
|  |  | BOD5 | 100mg/L | 0.08t/a | / | / |  |
|  |  | 氨氮 | 40mg/L | 0.03t/a | / | / |  |
|  |  | SS | 60mg/L | 0.05t/a | / | / |  |
|  |  | 粪大肠菌群数 | 1000 MPN/L | / | / | / |  |
|  | 锅炉软化水 | 高盐水 | / | 29.2t/a | / | / |  |
| 废气 | 高温蒸汽处理废气 | 废气 | 6.25m3/h | 36500m3/a | 6.25m3/h | 36500m3/a | 生物过滤+活性炭吸附后外排 |
|  |  | VOCs | 190mg/m3 | 6.935kg/a | 19mg/m3 | 0.6935kg/a |  |
|  |  | NH3 | 2mg/m3 | 0.073kg/a | 0.2mg/m3 | 0.0073kg/a |  |
|  |  | H2S | 0.1mg/m3 | 0.00365kg/a | 0.01mg/m3 | 0.000365kg/a |  |
|  | 冷库废气 | 废气 | 500m3/h | 2920000m3/a | 500m3/h | 2920000m3/a | 活性炭吸附后外排 |
|  |  | NH3 | 1.5mg/m3 | 4.38kg/a | 1.5mg/m3 | 4.38kg/a |  |
|  |  | H2S | 0.06mg/m3 | 0.1752kg/a | 0.06mg/m3 | 0.1752kg/a |  |
| 固体 废物 | 厂房 | 灭活后的医疗废物 | / | 1642.5t/a | / | 1642.5t/a | 送至博乐市生活垃圾填埋场 |
|  |  | 废弃滤膜、活性炭 | / | 1t | / | 1t | 委托有资质的单位统一处置 |
|  | 电锅炉 | 废树脂 | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a |  |
|  | 综合楼 | 生活垃圾 | / | 3.65t/a | / | 3.65t/a | 送博乐市生活垃圾填埋场 |

### 8.3.2 建议总量控制指标

结合排污特点、区域环境特征以及当地环境管理部门的要求，本次环评推荐项目的污染物总量控制因子共3项：

废气污染物为挥发性有机化合物（VOCS）；

废水污染物为化学需氧量 (CODcr)、氨氮（NH3-N）。

依据本项目的工程分析，本项目总量控制指标建议按此申请：

挥发性有机化合物（VOCs）为0.0006935t/a、化学需氧量 (CODcr)为0t/a、氨氮（NH3-N）为0t/a。

### 8.3.3污染物排放口信息

(1)废气

NH3、H2S废气满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准要求。厂界无组织废气污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求；

(2)废水

本项目生产和生活废水统一排放至厂区内消毒池、化粪池处理，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准。

(3)噪声

运营期厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》的2类标准。

(4)固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其2013修改单。危险废物在厂区内的贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013修改单。

### 8.3.4社会公开信息

生产运营期间，针对项目各污染源，建设单位应及时对各污染源产排情况向社会公开，公开内容包括以下几方面：

(1)各污染源主要排放因子、废气量、污染物产排浓度及排放量；

(2)各污染源拟采取的污染防治措施及设施运行效果是否满足设计要求；

(3)各污染源排放是否符合相关污染排放标准。

## 8.4竣工验收管理

本项目环境保护设施“三同时”验收一览表见表8.4-2。

表8.4-2    竣工验收一览表

| 项目 | 处理措施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 废气 处理 | 消毒系统废气 | 生物过滤器和活性炭吸附后排放 | 《恶臭污染物排放准》(GBl4554-93)、挥发性有机物(VOCs)以非甲烷总烃计，参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297－1996)表2的二级标准 |
| 水污染 防治 | 生产废水 生活污水 | 生产废水经污水消毒池处理、生活污水排入化粪池内 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准 |
|  | 地下水 | 厂区采取相应的防腐、防渗措施，设置地下水监控井 |
| 固体废物 | 消毒残渣 | 送生活垃圾填埋场填埋 | 满足《生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)入场要求 |
|  | 废弃医废周转箱 | 按未经消毒的医废处理，处理后送生活垃圾处理厂填埋。 |  |
|  | 废活性炭、废滤膜 | 送有危废处置资质单位处理 | 危废暂存库做好防渗防腐处理 |
| 排污口规范化 | 按照《环境保护图形标志实施细则(试行)》要求 | 满足要求 |

## 8.5排污许可制度

2016年11月，国务院办公厅发布了《控制污染物排放许可制实施方案》，方案指出：“环境影响评价制度是建设项目的环境准入门槛，排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，必须做好充分衔接，实现从污染预防到污染治理和排放控制的全过程监管。新建项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。”

排污许可制是企事业单位生产运营期排污的法律依据，是确保环境影响评价提出的污染防治设施和措施落实落地的重要保障。建设单位在报批本项目环境影响报告书时，应当登陆建设项目环评审批信息申报系统，在线填报相关信息并对信息的真实性、准确性和完整性负责。

因此，本项目在报批环评报告书后，应尽快申领排污许可证，作为本项目合法运行的前提。排污许可证申请及核发按《排污许可证管理暂行规定》填报执行。

# 9 环境影响评价结论

## 9.1结论

### 9.1.1项目概况

博乐市新洁医疗废弃物集中处置有限责任公司投资205万元，新增日处理规模为5t/d的灭菌锅，采用高温蒸汽灭菌处理工艺，主要收集并处置博州境内各医疗机构的感染性和损伤性医疗废物，化学性、药物性医废不在本项目处置范围内；生产装置日运行16h，年运行365天。

### 9.1.2环境质量现状

(1)根据国控点中的监测数据，博尔塔拉蒙古自治州 2018年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3的平均浓度分别为：0.015mg/m3、0.02mg/m3、0.066mg/m3、0.031mg/m3、2.2mg/m3、0.114mg/m3，符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，达标率为 100%，属于达标区，区域环境空气质量较好。

已建厂址区和厂址下风向硫化氢、氨符合《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D的参考浓度限值标准，非甲烷总烃符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)详解取值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)恶臭污染物厂界标准值。

(2)地下含水层中除细菌总数超标外，其余指标均可达标。评价区地下水水质因细菌总数超标，不适合饮用；针对于细菌总数的超标原因，经过野外调查及结合区域水文地质进行分析，主要为：评价区人类活动较多，多以农田种植、牧民放牧和居民居住为主，整个评价区范围内均有存在。评价区范围内无集中式公厕，厕所均为旱厕，人类的粪便、放牧牲畜的粪便经雨水冲刷后入渗，以及日常生活中的污水入渗，是导致地下水中细菌总数超标的主要原因。

(3)项目厂界噪声均满足《工业企业场界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，敏感点处声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准要求。

(4) 项目所在区域表层及柱状土壤各项指标的监测值均低于《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值的标准限值。

### 9.1.3环境影响预测与环保措施结论

(1)废气影响与环保措施分析

本项目产生的废气为VOCs(挥发性有机物)、恶臭气体蒸汽。

项目高温蒸煮废气采用生物过滤器+活性炭处理后排放；处理后臭气和VOCs可分别满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准的限值要求、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，对大气环境影响小。

项目不设置大气环境防护距离。

项目废气经处理后对周围环境影响较小，措施可行。

(2)废水影响与环保措施分析

本项目产生的污水主要为车辆、周转箱以及灭菌车清洗废水、高温蒸汽灭菌器工艺冷凝液、地面冲洗废水以及生活污水。其中软水制备废水主要为自来水中离子浓度的增加，没有引入新的污染物质，排入消毒池。生活污水主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等，直接排入化粪池内。

医疗废物处置过程产生的工艺废水和清洗废水排入消毒池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的二级标准后由专用运输罐车全部运往博乐市生活污水处理厂处理。

(3)固体废物影响与环保措施

本项目固体废弃物主要是医疗废弃物高温蒸汽灭菌后产生的灭活医废、废过滤材料、废活性炭、废离子交换树脂和生活垃圾。

灭活医废、生活垃圾送至博乐生活垃圾填埋场处置，位于本项目东侧约300m。

本项目产生的废过滤材料、废树脂、废活性炭属于危险废物，应按危险废物的相关管理规定，送往有危废资质的单位进行安全处置。固废经上述处理措施处理后对周围环境影响较小，措施可行。

(4)噪声影响与环保措施

工程噪声源主要为高温蒸汽处理设备、水泵、破碎机等，选用低噪声设备、对噪声源较大的设备采取减振、消声、隔声、合理布局等措施。通过上述措施处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境的要求，措施可行。

(5)环境风险

本项目通过制定风险防范措施，制定安全生产规范，通过加强员工的安全、环保知识和风险事故安全教育，提高职工的风险意识，掌握本职工作所需安全知识和技能，严格遵守安全规章制度和操作规程，了解其作业场所和工作存在的危险有害因素以及企业所采取的防范措施和环境突发事故应急措施，以减少风险发生的概率。

因此，项目通过落实上述风险防范措施，其发生概率可进一步降低，其影响可以进一步减轻，环境风险是可以承受的。

### 9.1.4总量控制

本项目设置总量为VOCs 0.6935kg/a。

### 9.1.5公众参与结论

根据2019年1月1日起施行的《环境影响评价公众参与办法》，建设单位按相关要求进行了公众参与调查，主要通过征求意见稿及公众意见表链接网站公示、张贴公示、报纸公示以及报批前网站公示几种方式进行。公示期间未收到反对意见。

### 9.1.6评价总结论

本项目为国家产业政策中的鼓励类，项目本身为环保工程，且不涉及到新增征地。项目符合相关行业规划以及地方发展规划，具有较好的环境效益和社会效益。项目各项生产及管理指标符合清洁生产要求，在采取本环评提出的各项污染防治措施后，污染物符合国家排放标准要求，对环境的影响在可承受范围内。因此，从环保角度考虑，项目建设可行。

## 9.2建议

(1)加强设备的维修与管理，减少物料的“跑、冒、漏、滴”，防止对环境产生影响。

(2)建立严格的管理机构，认真负责厂内环保工作，使投入的环保设施发挥更好的作用。加强职工职业素质培训，严格执行生产操作规定，防范环境风险事故的发生。

# Text boxes

高温蒸煮系统

医疗废物5t/d

蒸汽损耗0.75t/d

4.5t/d

运至博乐市生活垃圾填埋场

蒸汽2.5t/d

分拣破碎

消毒池

冷凝水2.25t/d

运至博乐市污水处理厂

669

1519.5

836.3

损耗167.3

821.3

消毒池

912.5

高温蒸煮

损耗91.2

锅炉软水

定期拉运至污水处理厂

生活用水

绿化等其他用水

365

2600

损耗2600

损耗73

292

化粪池

新鲜水4816

消毒清洗

102.2

损耗73

29.2

0

8km

高温蒸汽

处理废气

生物过滤器

活性炭高效吸附装置

无组织排放

二氧化氯发生器

化粪池

消毒池