附件

2021年第三季度环评文件复核发现问题及处理意见

| 序号 | 环评文件名称 | 环评文件存在的问题 | 编制单位失信记分 | 编制人员失信记分 | 处理依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿2021年危险废物暂存库项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。项目依托2×0.6立方米事故水池、新建1.3立方米事故水池满足事故状态下收集泄漏物料（废旧矿物油最大泄漏量2.1立方米、泄漏液冲洗量3.15立方米）需要可行性论证不准确，不符合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）10.2.5中关于“应分析依托企业现有环境风险防范措施的有效性，提出完善意见和建议”的要求和《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7.1中关于“明确提出建设项目建设阶段、生产运行阶段和服务期满后（可根据项目情况选择）拟采取的具体污染防治、生态保护、环境风险防范等环境保护措施；分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性”的要求。 | 贵州树涛环保咨询有限公司（91520102MAAKE8FX7G）：失信记分5分 | 屈胜涛（BH043539）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第十项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 2 | 水基泥浆处理项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 1.建设项目概况描述不全。项目已开工建设，未说明“未批先建”处罚情况，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于“存在未批先建违法行为的，填写已建设内容、处罚及执行情况”的要求。 2.污染源源强核算内容不全。项目废气污染物产生量核算中遗漏晾晒场的无组织颗粒物，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3.1中关于“根据污染物产生环节（包括生产、装卸、储存、运输）、产生方式和治理措施，核算建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度，给出污染因子及其产生和排放的方式、浓度、数量”的要求。 3.未按相关规定提出环境保护措施，所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。未提出晾晒场扬尘控制措施，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7.1中关于“明确提出建设项目建设阶段、生产运行阶段和服务期满后（可根据项目情况选择）拟采取的具体污染防治、生态保护、环境风险防范等环境保护措施；分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性”的要求。 | 贵州树青环保咨询有限公司（91520103MAAK7NPX3Y）：失信记分5分 | 邓再勇（BH038474）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第五项、第十项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 3 | 新疆润发废旧物资回收有限公司回收废旧铅蓄电池阿克苏地区服务网点项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 1.建设项目概况描述错误。项目电解液、防酸过滤网危废代码（421-001-31、900-040-49）判定错误，按照《国家危险废物名录（2021年版）》应分别为900-025-31、900-041-49。 2.污染源源强核算结果错误。项目铅酸蓄电池硫酸泄漏量计算结果（74.8千克/年）错误，根据报告表中参数（年周转5000吨废铅酸蓄电池，铅酸蓄电池内电解液含量20%，铅酸蓄电池泄漏概率1%，泄漏液产生量为铅酸蓄电池内电解液贮存量10%，电解液中硫酸浓度37.4%）计算应为374千克/年。 3.地表水环境质量现状评价引用数据无效。项目引用3个水井监测数据，属于地下水监测数据，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论”的要求。 4.地表水现状调查与评价内容不全。项目选址西北侧0.7千米分布地表水体卡尔亚斯冲沟，遗漏该地表水体环境质量现状调查与评价，不符合《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）6.5.1中关于“地表水环境现状调查内容包括建设项目及区域水污染源调查、受纳或受影响水体水环境质量现状调查、区域水资源与开发利用状况、水文情势与相关水文特征值调查，以及水环境保护目标、水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区及其相关的水环境质量管理要求等调查”的要求。 5.环境影响因素分析不全。遗漏土壤环境影响因素分析，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于“分析地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径，按照分区防控要求提出相应的防控措施，并根据分析结果提出跟踪监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）”的要求。 | 湖南环森环境工程有限公司（91430102MA4T8NNDXW）：失信记分5分 | 蒋庆华（BH023470）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第四项、第五项、第六项、第八项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 4 | 准东开发区建筑垃圾处理场环境影响报告表 | 编制质量问题： 环境影响因素分析不全。项目位于防沙治沙区，遗漏防沙治沙影响因素分析内容，不符合《中华人民共和国防沙治沙法》中“在沙化土地范围内从事开发建设活动的，必须事先就该项目可能对当地及相关地区生态产生的影响进行环境影响评价，依法提交环境影响报告；环境影响报告应当包括有关防沙治沙的内容”的要求。 | 北京中检环能环保科技有限公司（91110229MA01PAJP7D）：失信记分5分 | 马见波（BH026879）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第四项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 5 | 年产60万吨水泥粉磨站生产线技改项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 污染源源强核算内容不全。项目粉尘处理措施为集气+布袋除尘器，未说明集气罩收集效率，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于“应说明产排污环节、污染物种类、污染物产生量和浓度，排放形式（有组织、无组织）、治理设施（处理能力、收集效率、治理工艺去除率、是否为可行技术）、污染物排放浓度（速率）、污染物排放量、排放口基本情况（高度、排气筒内径、温度、编号及名称、类型、地理坐标）、排放标准，监测要求（监测点位、监测因子、监测频次）”的要求。 | 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司（91650102731823174H）：失信记分5分 | 荆棘（BH004368）、冯俊（BH019752）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第五项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 6 | 新疆中镁高温材料有限公司年产1.6万吨优质镁质原料生产线建设项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 1.污染源源强核算结果错误。项目粉尘废气采用集气罩+布袋除尘器处理，集气效率95%，白云矿破碎粉尘产生量7.5吨/年，无组织排放量核算结果（1.5吨/年）错误，应为0.375吨/年；菱镁矿破碎粉尘产生量5吨/年，无组织排放量核算结果（1吨/年）错误，应为0.25吨/年；烧制工序烟气布袋除尘效率99%，颗粒物产生量147.36吨/年，经布袋除尘器处理后排放量核算结果（14.47吨/年）错误，应为1.4736吨/年。 2.环境影响因素分析不全。遗漏项目电炉残级、工业窑炉内衬废耐火材料等固体废物产生及影响分析，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.2.1中关于“按照生产、装卸、储存、运输等环节分析包括常规污染物、特征污染物在内的污染物产生、排放情况（包括正常工况和开停工及维修等非正常工况）”的要求。 3.大气环境现状调查与评价内容不全。遗漏项目特征污染物总悬浮颗粒物现状调查与评价，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”和“根据建设项目所在环境功能区及适用的国家、地方环境质量标准，以及地方环境质量管理要求评价大气环境质量现状达标情况”的要求。 | 湖南弘达环保技术有限公司（91430103MA4T0A1N25）：失信记分5分 | 李斌（BH024862）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第四项、第五项、第八项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 7 | 叶城县爱华水泥制品有限责任公司装配式建筑预构件项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 声环境影响预测与评价方法错误。运营期厂界噪声评价以工程噪声叠加值作为评价量，不符合《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)9.2.1中关于“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量”的要求。 | 新疆金宇泽工程咨询有限公（91653101328738121Y）：失信记分5分 | 张耀山（BH024966）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第九项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 8 | 年产5万立方米/年松散陶粒生产线项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 未按相关规定提出环境保护措施。未提出项目危废暂存间地下水防渗技术要求，不符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)中关于“危险废物贮存须提出相应的防渗要求”的要求。 | 贵州宏泽环保科技有限公司（91520103MA6J7REN42）：失信记分5分 | 曹红梅（BH028340）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第十项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 9 | 欧景豪庭建设项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 建设项目概况描述不全。项目已开工建设，未填写处罚及执行情况，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中关于“存在未批先建违法行为的，填写已建设内容、处罚及执行情况”的要求。 | 河北启沙环保科技有限公司（91130102MA0G3X8Q17）：失信记分5分 | 张飒（BH005727）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 10 | 阜康市新瑞鑫矿业有限公司建筑用砂矿项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 建设项目概况描述不全。未填写建设项目行业类别，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中关于“（一）建设项目基本情况中需填写建设项目行业类别”的要求。 | 深圳市环翊环保科技有限公（91440300MA5FEWEE7H）：失信记分5分 | 米娟（BH038549）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 11 | 新疆和静县巴伦台包葛丹郭勒村片石矿建设项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 大气环境现状调查与评价内容不全。遗漏项目特征因子总悬浮物颗粒物现状调查与评价，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中关于“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查”的要求。 | 河北安怀环保科技有限公司（91130108MA0DMFU274）：失信记分5分 | 李欣（BH025714）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第八项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 12 | 霍尔果斯年产12000吨T800高性能碳纤维及碳纤维装备制造产业基地（一期）建设项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 1.污染源源强核算内容不全。遗漏环氧树脂AB胶废包装物、废漆渣等固体废物分析，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于“固体废物。明确产生环节、名称、属性、主要有毒有害物质名称、物理性状、环境危险特性、年度产生量、贮存方式、利用处置方式和去向、环境管理要求”的要求。 2.所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。遗漏RCO有机废气处理工艺技术可行性及达标可行性分析，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)7.1中关于“分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性”的要求。 | 南昌天韵环境评估有限公司（91360106MA3ABPR1X0）：失信记分5分 | 傅银银（BH034210）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第五项、第十项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 13 | 新疆博源铜业有限公司熔炼炉生产设备改扩建项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 1.降低环境影响评价标准。项目位于乌鲁木齐市米东区，项目燃气锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)错误，应执行乌鲁木齐市地方标准《燃气锅炉大气污染物排放标准》 (DB6501/T001-2018)。 2.污染源源强核算内容不全。遗漏非正常工况污染源源强核算，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)4.3.1中关于“根据污染物产生环节（包括生产、装卸、储存、运输）、产生方式和治理措施，核算建设项目有组织与无组织、正常工况与非正常工况下的污染物产生和排放强度，给出污染因子及其产生和排放的方式、浓度、数量等”的要求。 3.大气环境现状调查与评价内容不全。遗漏项目特征污染物总悬浮颗粒物现状调查与评价，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中关于“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”和“根据建设项目所在环境功能区及适用的国家、地方环境质量标准，以及地方环境质量管理要求评价大气环境质量现状达标情况”的要求。 | 江苏九硕环保科技有限公司（91321003MA219GUEXL）：失信记分5分 | 王夕红（BH033887）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第二项、第五项、第八项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 14 | 巴里坤县水产种苗生态繁育基地建设项目环境影响报告表 | 编制质量问题： 地表水环境现状调查与评价内容不全。项目区西南200米处二渠水库为项目主要取用水水源，未开展二渠水库地表水环境质量现状调查与评价，不符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中关于“不开展专项评价的环境要素，引用与项目距离近的有效数据和调查资料，包括符合时限要求的规划环境影响评价监测数据和调查资料，国家、地方环境质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的生态环境质量数据等；无相关数据的，大气、固定声源环境质量现状监测参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关规定开展补充监测，水、生态、土壤等其他环境要素参照环境影响评价相关技术导则开展补充监测和调查”的要求和《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）6.5.1中关于“地表水环境现状调查内容包括建设项目及区域水污染源调查、受纳或受影响水体水环境质量现状调查、区域水资源与开发利用状况、水文情势与相关水文特征值调查，以及水环境保护目标、水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区及其相关的水环境质量管理要求等调查”的要求。 | 河北绣风环保科技有限公司（91130102MA0G9KHA5E）：失信记分5分 | 周晓威（BH044549）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第八项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 15 | 沙湾县林业和草原局城西生态林四期灌溉机井更新项目环境影响报告书表 | 编制质量问题： 1.建设项目概况描述不全。未说明清楚现有机井位置、开采地下水量、运行方式等基本情况，未说明拟建机井开采规模较原机井变化情况，未说明项目区域地下水利用现状是否满足水资源“三条红线”用水总量指标、存在的环境保护问题及拟采取的整改方案，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）4.1中关于“应包括现有工程的基本情况、污染物排放及达标情况、存在的环境保护问题及拟采取的整改方案”的要求。 2.未按相关规定提出环境保护措施。项目区处于沙湾县地下水超采区，未提出地下水资源（量）及地下水位保护措施，不符合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）7.2中关于“环境质量不达标的区域，应采取国内外先进可行的环境保护措施，结合区域限期达标规划及实施情况，分析建设项目对区域环境质量改善目标的贡献和影响”的要求。 | 河北辉圣环保科技有限公司（91130102MA0FDXQB72）：失信记分5分 | 夏克冰（BH036464）：失信记分5分 | 《监管办法》第二十六条第一款第三项、第十项以及《记分办法（试行）》第七条 |
| 注：本表中所称《监管办法》是指《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》，所称《记分办法（试行）》是指《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员失信行为记分办法（试行）》，《公开管理规定》是指 《建设项目环境影响报告书（表）编制单位和编制人员信息公开管理规定（试行）》。 |